湖北普星特化学试剂有限公司

年产5000吨有机硅树脂项目

环境影响报告书

（公示稿）

| 建设单位： | 湖北普星特化学试剂有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 武汉工程大学 |

二〇二二年二月

目录

目录	I

1前言	1

1.1	项目由来	1

1.2	环境影响评价的工作程序	2

1.3	建设项目特点及主要关注环境问题	3

1.4	主要评价结论	4

2	总论	5

2.1	编制依据	5

2.2	评价目的、原则和方法	8

2.3	环境影响识别	9

2.4	环境功能区划和评价标准	10

2.5	主要环境保护目标	17

2.6	评价工作等级	17

2.7	评价范围、时段和重点	24

3	现有项目回顾性评价	25

3.1	现有项目概况	25

3.2	现有项目工程分析	28

3.3	现有项目污染物排放汇总	32

3.4	现有项目建设与运营情况	34

3.5	现有项目存在问题及整扩建议	34

3.6	整扩建议	34

4	本项目工程分析	35

4.1	本项目概况	35

4.2	营运期工程分析	47

4.3	项目整体水平衡	54

4.4	施工期污染源强分析	56

4.5	营运期污染源分析	59

4.6	项目新增污染源汇总	66

4.7	“三本账”分析	67

4.8	非正常排放情况污染源统计	67

4.9	区域污染源调查	70

4.10	项目清洁生产分析	75

5	环境现状调查与评价	78

5.1	自然环境概况	78

5.2	襄阳精细化工产业园（原襄阳雷河·大雁工业园）概况	80

5.3	区域环境质量现状	82

6	环境影响预测与评价	95

6.1	施工期环境影响分析	95

6.2	营运期环境影响预测与评价	98

7	环境风险评价	149

7.1	现有项目环境风险状况及防范措施回顾	149

7.2	扩建项目风险调查	151

7.3	环境风险潜势初判	152

7.4	风险识别	158

7.5	环境风险防护措施和管理	162

7.6	突发环境风险事故应急预案	186

7.7	环境风险评价结论	186

8	污染防治措施及可行性论证	189

8.1	施工期污染防治措施	189

8.2	营运期污染防治措施	190

9	产业政策和选址符合性分析评价	214

9.1	产业政策符合性分析	214

9.2	项目“三线一单”相符性分析	223

9.3	环境功能规划相符性分析	227

9.4	选址合理性分析	227

9.5	厂址总体平面布局可行性	228

10	总量控制	230

10.1	污染物总量控制	230

10.2	本项目总量建议控制指标来源	231

11	环境管理与监测计划	233

11.1	环境管理概述	233

11.2	环境监测机构及监测计划	234

11.3	排污口设置要求	236

11.4	竣工环保验收	237

11.5	排污许可管理要求	237

11.6	信息记录和报告	238

11.7	污染防治措施及“三同时”一览表	240

11.8	污染物排放清单	242

12	环境影响经济损益分析	244

12.1	社会经济效益分析	244

12.2	环境经济损益分析	245

12.3	小结	246

13	环境影响评价结论	247

13.1	项目基本情况	247

13.2	项目区域环境现状评价结论	247

13.3	项目污染物产排情况与环境保护措施	248

13.4	环境影响评价结论	249

13.5	环境风险	251

13.6	污染物总量控制	251

13.7	公众参与调查结论	252

13.8	项目与相关政策、规划符合性以及与选址合理性分析结论	252

13.9	综合结论	252

附图

附图1   建设项目地理位置图

附图2   建设项目外环境图

附图3   项目在开发区规划位置图

附图4   产业园土地利用现状图

附图5   产业园雨水工程规划图

附图6   项目总平面布置示意图

附图7   项目主要环保设施分布图

附图8   项目厂区规划红线图

附图9   车间平面布置图

附图10   项目周边敏感目标分布图

附图11  项目卫生防护距离包络线

附图12  项目空气质量现状监测点位图

附图13   声环境质量及土壤监测点

附图14  本项目防渗分区图

附图15  厂区雨污管网走向图

附图16  襄阳市环境管控单元分布图

附图17  项目周边水系图

附件

附件1   项目委托书

附件2   项目报告确认函

附件3   项目备案证

附件4   居民点搬迁承诺函

附件5   一期项目环评批复

附件6   一期试剂硫酸项目竣工验收意见

附件7   现有试剂硫酸项目验收网上备案截图

附件8   应急预案备案表

附件9   襄阳市精细化工产业园总体规划环评批复

附件10  襄阳市人民政府关于确认襄阳市人民政府（宜城）精细化工产业园为合格化工园区的函》

附件11  现有项目危废管理台账

附件12  废物处置协议

附件13  生活垃圾清运协议

附件14  项目废水接纳证明

附件15  副产品接纳意向书

附件16  项目总量批复文件

附件17  试剂硫酸项目总量排污交易确认单

附表

建设项目环评审批基础信息表

## 1前言

### 项目由来

湖北普星特化学试剂有限公司位于湖北省宜城市雷河镇雷雁大道襄阳精细化工产业园（原襄阳雷河·大雁工业园）内，成立于2009年12月25日，是一家集化工产品和化工原料生产、贸易、储存、运输为一体的“投资管理型、现代型、多元化发展”的化工企业。2015年5月，湖北普星特化学试剂有限公司委托襄阳众鑫缘环保科技有限公司编制《湖北普星特化学试剂有限公司年产2.8万吨试剂硫酸、1万吨试剂盐酸、5000吨试剂硝酸、1万吨试剂氨水项目环境影响报告书》，并于2017年取得了襄阳市环境保护局的批复（文号：襄环函【2017】32号，见附件3）。

此项目于2017年03月15日开工建设，于2019年11月05日投入运营。2019年7月建设单位组织完成了年产2.8万吨试剂硫酸、1万吨试剂盐酸、5000吨试剂硝酸、1万吨试剂氨水项目（年产2.8万吨试剂硫酸）的阶段性自主验收（见附件6）。目前，试剂硫酸生产线正在正常生产，试剂盐酸、试剂硝酸、试剂氨水生产线的建设暂无建设时间计划表。本公司各项目建设情况见下表。

表1.1-1  公司项目建设情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 备案时间 | 环评批文号及时间 | 验收时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于《湖北普星特化学试剂有限公司年产2.8万吨试剂硫酸、1万吨试剂盐酸、5000吨试剂硝酸、1万吨试剂氨水项目》的批复 | / | 襄审批环评【2017】32号；2017年3月13日 | 2019年5月30日完成（年产2.8万吨试剂硫酸）阶段性验收 | 年产2.8万吨试剂硫酸项目正常运行，其他几个暂不建设 |
| 2 | 湖北普星特化学试剂有限公司年产1.2万吨硫酸锰项目 | 2021年5月6日 | 正在办理环评手续 | / | / |
| 3 | 湖北普星特化学试剂有限公司年4.9万吨废酸废碱处置综合利用项目 | 2021年9月8日 | 正在办理环评手续 | / | / |

进入 21 世纪以来，在国家继续深化改革开放的大环境下，有机硅树脂作为新材料的市场需求越来越大，特别是在航海航天、特高压线路、电子电器、电线绝缘等领域应用广泛，其性能特点远胜其它原材料，科技含量高，同时没有废气废水废物污染。符合“中国制造 2025 需要新思维”中所提出的“引资购商”等具体路径，都是实现中国制造 2025 的备用选项。

根据市场需求，湖北普星特化学试剂有限公司拟利用厂区西侧已有的部分厂地，投资6000万元，建设车间、仓库、化验室等。购置相关设备。配套建设环保、消防、绿化等辅助工程，项目建成后，达到年产5000吨有机硅树脂规模。目前，该项目已获得宜城市发展和改革局投资项目备案（登记备案项目代码：2111-420684-04-01-234713）。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目需开展环境影响评价工作。根据中华人民共和国生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业 26”之“44 合成材料制造265”中“全部（含研发中试；不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的）”，需编制环境影响报告书。

湖北普星特化学试剂有限公司于2021年11月2日委托武汉工程大学承担该项目环境影响报告书的编制工作（委托书见附件1）。

根据生态环境部部令第4号《环境影响评价公众参与办法》的要求，建设单位在委托我单位承接本项目环评工作后于2021年11月8日在湖北普星特化学试剂有限公司网址：http://www.hbpxthg.com/news_detail/27.html进行了项目环境影响评价信息第一次公示。

接受委托后，我院即组织有关技术人员到该建设项目所在地及其周围进行了实地调查与勘查，详细了解和收集了与本项目有关的基础资料，参照环境影响评价技术导则，结合该项目特点，编制了《湖北普星特化学试剂有限公司年产5000吨有机硅树脂项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）。

建设单位于2022年3月4日在在湖北普星特化学试剂有限公司网址：http://www.hbpxthg.com/news_detail/27.html进行了项目环境影响评价信息第二次公示，并通过张贴公告、报纸公示等形式，以征询项目所在地民众、企业及单位对项目建设的意见和建议。公示期间无反馈意见。

### 环境影响评价的工作程序

本项目环境影响评价工作程序如图1.2-1所示。

图1.2-1环评工作程序示意图

### 建设项目特点及主要关注环境问题

拟建项目属于有机硅树脂生产项目，主要特点归纳如下：

- 拟建项目涉及硫酸、甲苯等危险化学品，要求建设单位根据各种危险化学品的类别及危险性，进行合理分区储存，同时做好储存场所和设备的温度、压力等实时监控，制定应急机制，避免物料的损失与泄漏；

- 拟建项目针对废水、废气、固废均进行分类收集，并有针对性的进行处理。废水处理方面，采用“UASB+A/O”工艺进行处理；废气处理方面，针对反应过程逸出的有机废气采用“UV光解+活性炭吸附”工艺进行处理，达标排放；固废处理方面，对各类一般固废、危险固废分类收集，妥善处置；

结合区域环境特点及项目特点，本项目重点关注以下问题：

- 本项目选址是否符合国家和襄阳精细化工产业园（原襄阳雷河·大雁工业园）的选址要求；生产工艺及建设水平是否符合当前的产业政策，尤其是当地环保准入的要求，配套环保措施是否符合湖北省主体功能区规划的配套环保政策要求。

- 项目所在区域的大气环境、水环境容量是否可以满足本项目建设的需求，项目周围环境现状及规划情况是否可以满足本项目所需设置的卫生防护距离要求。

- 项目建设运营阶段的废水、废气、噪声、固废等污染的处理措施是否可以满足相应的环保要求，外排污染物对环境的影响程度是否在可接受范围内；项目废水排入污水处理厂处理的可行性。

### 主要评价结论

本报告对建设项目所在地及其周围地区进行了环境质量现状监测、调查与评价；对项目的排污负荷进行了估算，对该项目外排污染物对周围环境可能产生的影响，并提出了相应的污染防治措施及对策，提出了风险事故防范与应急措施。

建设单位必须严格遵守“三同时”的管理规定，完成各项报建手续，认真执行防护距离设置要求，落实本评价报告中所提出的环保措施和建议，确保环保处理设施正常使用和运行，做到污染物达标排放，真正实现环境保护与经济建设的可持续协调发展。项目建成后，进一步提高清洁生产水平，使项目建成后对环境影响减少到最低限度；加强风险事故的预防和管理，认真执行防泄漏、防火的规范和各项措施，严格执行“减小事故危害的措施、应急计划”，避免污染环境。

综上，拟建项目在严格落实本报告书提出的各项污染防治措施及风险防范措施、严格执行环保“三同时”制度的前提下，从环境保护的角度分析，拟建项目的建设具备环境可行性。

## 总论

### 编制依据

#### 国家法律法规、规章及规范性文件

- 《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，自2015年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2019年12月29日起施行；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2019年10月26日施行；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月28日修正，自2019年1月1日实施；

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》，2021年12月24日修,自2022年6月5日实施；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日起施行；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年2月29日修正，2012年7月1日实施；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》，2019年10月26日修正并施行；

- 《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令第682号，2017年10月1日起施行）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（生态环境部令第16号）；

- 《产业结构调整指导目录（2019年本）》，国家发展和改革委员会第29号令，2020年1月1日实行；

- 国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知，2012年5月23日；

- 《国家危险废物名录》（2021年版），2020年11月5日经生态环境部部务会议审议通过，自2021年1月1日起施行；

- 《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》，环发[2012]77号；

- 《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》，国发[2016]74号；

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，国发[2011]35号；

- 《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》，环办[2015]97号；

- 《危险化学品安全管理条例》，2011年12月1日施行；

- 《“十三五”生态环境保护规划》，国发〔2016〕65号，2016年11月24日；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号文）；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号，2015年4月2日）；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号，2016年5月28日）；

- 《生态环境部关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）>的通知》（环办[2013]103号），2013年11月14日。

- 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4号），自2019年1月1日起施行；

- 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气.2017.121号）

- 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发（2018）22号文），2021年3月3号实施

- 《“十三五”生态环境保护规划》，2016年11月24日；

- 关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气[2020]33号）；

- 《环境保护综合名录（2021 年版）》，2021年10月25日；

- 《危险废物转移管理办法》部令 第23号，2022年1月1日；

- 《危险废物排除管理清单（2021年版）》，2021 年 12 月 2 日

#### 地方性法规及规范性文件

- 《湖北省人民政府办公厅转发省环境保护局关于湖北省地表水环境功能类别的通知》（鄂政办发[2000]10号），湖北省人民政府办公厅，2000.1.31；

- 《湖北省大气污染防治条例》，2019年11月19日修订，2019年6月1日起施行；

- 《湖北省水污染防治条例》，2019年11月19日修订，2019年11月20日起施行；

- 《湖北省土壤污染防治条例》，湖北省第十二届人民代表大会第四次会议于2016年2月1日通过，自2016年10月1日起施行。

- 《襄阳市汉江流域水环境保护条例》，2017年5月1日起实施；

- 湖北省人民政府《关于贯彻落实国务院大气污染防治行动计划的实施意见》（鄂政发[2014]6号）；

- 湖北省人民政府《关于印发湖北省大气污染防治行动计划实施情况考核办法（试行）的通知》（鄂政发[2014]58号）；

- 湖北省环境保护厅办公室鄂环办〔2015〕278号关于印发《湖北省主要污染物排污权核定实施细则（暂行）》的通知，2015年10月12日；

- 湖北省人民政府《关于进一步加快发展节能环保产业的实施意见》（鄂政发[2015]15号）；

- 《省人民政府关于印发湖北省水污染防治行动计划工作方案的通知》（鄂政发[2016]3号；

- 《湖北省环境保护厅关于深化全省环境保护改革的实施意见》（鄂环发[2014]1号）；

- 《湖北省挥发性有机物污染防治三年行动方案》（鄂环发（2018）7号文）；

- 《襄阳市2019年汉江大保护专项行动工作方案》襄政办函〔2019〕20号；

- 湖北省环保厅2019年第2号《关于部分重点城市执行大气污染物特别排放限值的公告》；

- 襄政办（2018）22号文《市人民政府办公室关于印发襄阳市重点行业执行大气污染物特别排放限值实施方案的通知》。

- 《宜城市环境保护“十三五”规划》；

- 《湖北省汉江流域水环境保护条例》，2020年7月24日湖北省十三届人大常委会第十七次会议通过。

#### 评价技术规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018）；

- 《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）；

- 《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2018）；

- 《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》；

- 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范无机化学工业》（HJ1035-2019）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范石化行业》（HJ853-2017）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）；

- 《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）；

#### 有关技术文件

- 项目环评委托书；

- 项目可行性研究报告；

- 《襄阳市精细化化工产业园控制性详细规划》（2018.08）。

- 《襄阳精细化工产业园总体规划环境影响报告书》及其审查意见（襄环函[2019]8号）；

- 《湖北普星特化学试剂有限公司年产2.8万吨试剂硫酸、1万吨试剂盐酸、5000吨试剂硝酸、1万吨试剂氨水项目环境影响报告书》及其批复；

- 《湖北普星特化学试剂有限公司年产2.8万吨试剂硫酸、1万吨试剂盐酸、5000吨试剂硝酸、1万吨试剂氨水项目环境影响报告书》（（阶段性验收-年产2.8万吨试剂硫酸））竣工环境保护验收监测报告》（2019年07月）；

- 湖北普星特化学试剂有限公司提供的相关技术资料。

### 评价目的、原则和方法

#### 评价目的、原则

（1）评价目的

1）通过对项目拟建地及周围社会、经济和环境现状资料调查和现场监测，了解项目所在地周围区域环境质量现状；

2）通过对项目的分析，确定项目的污染源强，预测分析主要污染因子对周围环境的影响程度及范围，提出相应的污染防治对策，为环境管理提供依据；

3）从环境保护和持续发展相协调、促进的原则出发，确定主要污染物的排放总量，提出相应的环保治理措施，并估算出相应的环保投资；

4）根据总量控制原则，提出实施污染物总量控制的有效措施；

5）给出明确的环评结论，为有关管理部门提供依据。

（2）评价原则及重点

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

1）依法评价：贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理；

2）科学评价：规范环境影响评价，科学分析项目建设对环境质量的影响；

3）突出重点：根据建设项目的工程特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

#### 评价方法

（1）环境质量现状评价采用现场实测法及资料调查法。

（2）工程分析采用物料平衡计算法、类比分析法、查阅参考资料分析法等。

（3）大气环境影响分析等采用模型预测法。

（4）设置合理的评价专题，将拟建项目大气、水、土壤、噪声以及固废污染防治措施、环境风险等列为重点评价专题。

### 环境影响识别

#### 环境影响识别原则

综合考虑项目的性质、工程特点、实施阶段及其所处区域的环境特征，识别出可能对自然环境和社会环境产生影响的因子，并确定其影响性质时间、范围和影响程度等，为筛选评价因子及确定评价重点提供依据。

#### 环境影响识别

采用矩阵识别法对拟建项目产生的环境影响因素进行识别，识别结果见表2.3.2-1。

表2.3.2-1建设项目环境影响因素识别矩阵一览表

| 时段 | 评价因子 | 性质 | 程度 | 时间 | 可能性 | 范围 | 可逆性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 自然环境 | 地表水 | - | 一般 | 短期 | 一般 | 局部 | 可 |
|  |  | 环境空气 | - | 一般 | 短期 | 一般 | 局部 | 可 |
|  |  | 声环境 | - | 一般 | 短期 | 一般 | 局部 | 可 |
|  |  | 土壤 | - | 一般 | 短期 | 一般 | 局部 | 可 |
|  |  | 地下水 | - | 一般 | 短期 | 一般 | 局部 | 可 |
|  |  | 固体废物 | - | 一般 | 短期 | 一般 | 局部 | 可 |
| 运 营 期 | 自然环境 | 地表水 | - | 一般 | 长期 | 一般 | 局部 | 可 |
|  |  | 地下水 | - | 一般 | 长期 | 一般 | 局部 | 可 |
|  |  | 土壤 | - | 一般 | 长期 | 一般 | 局部 | 可 |
|  |  | 环境空气 | - | 较大 | 长期 | 大 | 较大 | 可 |
|  |  | 声环境 | - | 一般 | 长期 | 一般 | 局部 | 可 |
|  |  | 固体废物 | - | 一般 | 长期 | 一般 | 局部 | 可 |
|  | 社会环境 | 社会经济 | + | 较大 | 长期 | 大 | 较大 | 可 |

注：“＋”为有利影响，“－”为不利影响。

#### 评价因子筛选

根据对项目的工程分析、环境影响识别、项目所在地区各环境要素的特征以及存在的环境问题，确定的评价因子见表2.3.3-1。

表2.3.3-1评价因子一览表

| 要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | SO2、NO2、PM10、TSP、PM2.5、CO、O3、甲醇、三甲胺、甲苯、VOCs | 甲苯、甲醇、三甲胺、VOCs | VOCs |
| 地表水 | pH、CODCr、BOD5、氨氮、SS、挥发酚、石油类、总氮、总磷、硫酸盐 | COD、BOD5、氨氮、SS、硫酸盐、 | COD、氨氮 |
| 地下水 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、总硬度、溶解性固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物 | COD、氨氮、硫酸盐、Cr6+、Cu、Zn、Pb、Sn、Ni | / |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | / |
| 土壤 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中45项基本因子；《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中8项基本因子 | 硫酸盐 | / |
| 固体废物 | / | 工业固废、生活垃圾 | / |

### 环境功能区划和评价标准

#### 环境功能区划

根据项目所在区域特征，环境功能区划如下：

大气环境：根据《关于印发〈襄樊市环境空气质量功能区划分规定〉通知》（襄樊政办发〔2010〕8号），项目所在区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区。

地表水环境：根据襄阳市水功能区划，项目纳污水体蛮河所在雷河区段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体要求。

声环境：项目厂界西侧、南侧、北侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准、东侧执行4a类标准。

地下水环境：项目所在区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准要求。

#### 环境质量标准

##### 大气环境质量标准

项目所在地块属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区，常规因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值；特征因子甲苯、TVOC执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其它污染物空气质量浓度参考限值。

具体标准值详见下表。

表2.4.2-1环境空气质量标准一览表

| 污染物名称 | 标准限值mg/m3 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 年平均 | 24小时平均 | 1小时平均 |  |
| SO2 | 0.06 | 0.15 | 0.5 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值 |
| NO2 | 0.04 | 0.08 | 0.2 |  |
| PM10 | 0.07 | 0.15 | -- |  |
| PM2.5 | 0.035 | 0.075 | -- |  |
| TSP | 0.2 | 0.3 | -- |  |
| CO | -- | 4 | 10 |  |
| O3 | -- | -- | 0.2 |  |
| 甲苯 | 1小时平均值：0.2mg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1 |
| 甲醇 | 1小时平均值：3.0mg/m3 |  |
| TVOC | 8小时均值：0.6mg/m3 |  |
| 三甲胺 | 1小时平均值：0.535mg/m3 | 《环境影响评价技术导则 制药建设项目》（HJ611-2011）附录C多介质环境目标值估算方法计算所得 |

##### 地表水环境

项目废水经宜城中持水务有限公司处理后排入蛮河，蛮河所在雷河区段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，SS参照执行水利部《地表水资源质量标准》（SL36-94）三级标准。具体标准值详见下表。

表2.4.2-2地表水环境质量标准一览表（单位：mg/L）

| 污染物名称 | 单位 | Ⅲ类标准限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 6~9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| COD | mg/L | ≤20 |  |
| BOD5 | mg/L | ≤4 |  |
| 氨氮 | mg/L | ≤1.0 |  |
| 总磷 | mg/L | ≤0.2 |  |
| 总氮 | mg/L | ≤1.0 |  |
| 石油类 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 挥发酚 | mg/L | ≤0.005 |  |
| 硫酸盐（以SO4—计） | mg/L | 250 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表2集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值 |
| 氯化物（以Cl—计） | mg/L | 250 |  |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 |  |
| SS | mg/L | ≤30 | 参照《地表水资源质量标准》（SL36-94） |

##### 地下水环境

建设项目周边地下水环境质量应符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，详见下表。

表2.4.2-3地下水环境质量标准（单位：mg/L，pH无纲量）

| 类型 | 标准来源 | 序号 | 项目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类 | 1 | pH（无量纲） | 6.5~8.5 | 30 | 二氯甲烷 | ≤20 |
|  |  | 2 | 总硬度（以CaCO3计） | ≤450 | 31 | 1,2-二氯乙烷 | ≤30 |
|  |  | 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 32 | 1,1,1-三氯乙烷 | ≤2000 |
|  |  | 4 | 硫酸盐 | ≤250 | 33 | 1,1,2-三氯乙烷 | ≤5.0 |
|  |  | 5 | 氯化物 | ≤250 | 34 | 1,2-二氯丙烷 | ≤5.0 |
|  |  | 6 | 铁 | ≤0.3 | 35 | 三溴甲烷 | ≤100 |
|  |  | 7 | 锰 | ≤0.1 | 36 | 氯乙烯 | ≤5.0 |
|  |  | 8 | 铜 | ≤1.0 | 37 | 1,1-二氯乙烯 | ≤30 |
|  |  | 9 | 锌 | ≤1.0 | 38 | 1,2-二氯乙烯 | ≤50 |
|  |  | 10 | 挥发性酚类 | ≤0.002 | 39 | 三氯乙烯 | ≤70 |
|  |  | 11 | 耗氧量 | ≤3.0 | 40 | 四氯乙烯 | ≤40 |
|  |  | 12 | 氨氮 | ≤0.5 | 41 | 氯苯 | ≤300 |
|  |  | 13 | 硫化物 | ≤0.02 | 42 | 邻二氯苯 | ≤1000 |
|  |  | 14 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | ≤3.0 | 43 | 对二氯苯 | ≤300 |
|  |  | 15 | 菌落总数 （CFU/mL） | ≤100 | 44 | 三氯苯 | ≤20 |
|  |  | 16 | 亚硝酸盐 | ≤1.0 | 45 | 乙苯 | ≤300 |
|  |  | 17 | 硝酸盐（以N计） | ≤20 | 46 | 二甲苯 | ≤500 |
|  |  | 18 | 氰化物 | ≤0.05 | 47 | 苯乙烯 | ≤20 |
|  |  | 19 | 氟化物 | ≤1.0 | 48 | 2,4-二硝基甲苯 | ≤5.0 |
|  |  | 20 | 砷 | ≤0.01 | 49 | 2,6-二硝基甲苯 | ≤5.0 |
|  |  | 21 | 汞 | ≤0.001 | 50 | 萘 | ≤100 |
|  |  | 22 | 铬（六价） | ≤0.05 | 51 | 蒽 | ≤1800 |
|  |  | 23 | 铅 | ≤0.01 | 52 | 荧蒽 | ≤240 |
|  |  | 24 | 镉 | ≤0.005 | 53 | 苯并（b）荧蒽 | ≤4.0 |
|  |  | 25 | 镍 | ≤0.02 | 54 | 苯并（a）芘 | ≤0.01 |
|  |  | 26 | 苯 | ≤10 | 55 | 多氯联苯 | ≤0.5 |
|  |  | 27 | 甲苯 | ≤700 | 56 | 邻苯二甲酸二酯 | ≤8.0 |
|  |  | 28 | 三氯甲烷 | ≤60 | 57 | 2,4,6-三氯酚 | ≤200 |
|  |  | 29 | 四氯化碳 | ≤2.0 | 58 | 五氯酚 | ≤9.0 |

##### 声环境

项目所在地东侧为雷燕大道，厂界环境噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》4a类标准，其他厂界执行3类、4a类标准，周边敏感点执行2类标准，具体标准值见下表。

表2.4.2-4声环境质量标准一览表

| 执行时段 标准类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| GB3096-2008，2类 | 60dB（A） | 50dB（A） |
| GB3096-2008，3类 | 65dB（A） | 55dB（A） |
| GB3096-2008，4a类 | 70dB（A） | 55dB（A） |

##### 土壤环境

根据GB15618-2018《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（试行）农用地土壤污染风险筛选值见表2.4.2-5、2.4.2-6。

表2.4.2-5 农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 风险筛选值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5<pH≤7.5 | pH≤7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其它 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其它 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其它 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其它 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其它 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。 |

表2.4.2-6 农用地土壤污染风险筛选值（其他项目）单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 风险筛选值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 六六六总量① | 0.10 |
| 2 | 滴滴涕总量② | 0.10 |
| 3 | 苯并[a]芘③ | 0.55 |
| 注：①六六六总量为α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六四种异构体的含量总和。 ②滴滴涕总量为p，p'-滴滴伊、p，p'-滴滴滴、o，p'-滴滴涕、p，p'-滴滴涕四种衍生物的含量总和。 |

根据GB36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行），建设用地土壤污染风险筛选值见表2.4.2-7、2.4.2-8。

表2.4.2-7建设用地土壤污染风险筛选值（基本项目）单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 | 管控制 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |
| 1 | 砷 | 20① | 60① | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |
| 8 | 四氯化碳 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1，1-二氯乙烷 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1，2-二氯乙烷 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1，1-二氯乙烯 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1，2-二氯乙烯 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1，2-二氯乙烯 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1，2-二氯丙烷 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1，1，1-三氯乙烷 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1，1，2-三氯乙烷 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1，2，3-三氯丙烷 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1，2-二氯苯 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1，4-二氯苯 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |
| 35 | VOCs | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1，2，3-cd]芘 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 25 | 70 | 255 | 700 |
| 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（见3.6）水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A。 |

表2.4.2-8  建设用地土壤污染风险筛选值（其他项目）单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 | 管控制 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |
| 1 | 锑 | 20 | 180 | 40 | 360 |
| 2 | 铍 | 15 | 29 | 98 | 290 |
| 3 | 钴 | 20① | 70① | 190 | 350 |
| 4 | 甲基汞 | 5.0 | 45 | 10 | 120 |
| 5 | 钒 | 165① | 752 | 330 | 1500 |
| 6 | 氰化物 | 22 | 135 | 44 | 270 |
| 挥发性有机物 |
| 7 | 一溴二氯甲烷 | 0.29 | 1.2 | 2.9 | 12 |
| 8 | 溴仿 | 32 | 103 | 320 | 1030 |
| 9 | 二溴氯甲烷 | 9.3 | 33 | 93 | 330 |
| 10 | 1，2-二溴乙烷 | 0.07 | 0.24 | 0.7 | 2.4 |
| 半挥发性有机物 |
| 11 | 六氯环戊二烯 | 1.1 | 5.2 | 2.3 | 10 |
| 12 | 2，4-二硝基甲苯 | 1.8 | 5.2 | 18 | 52 |
| 13 | 2，4-二氯酚 | 117 | 843 | 234 | 1690 |
| 14 | 2，4，6-三氯酚 | 39 | 137 | 78 | 560 |
| 15 | 2，4-二硝基酚 | 78 | 562 | 156 | 1130 |
| 16 | 五氯酚 | 1.1 | 2.7 | 12 | 27 |
| 17 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己 基）酯 | 42 | 121 | 420 | 1210 |
| 18 | 邻苯二甲酸丁基苄酯 | 312 | 900 | 3120 | 9000 |
| 19 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | 390 | 2812 | 800 | 5700 |
| 20 | 3，3'-二氯联苯胺 | 1.3 | 3.6 | 13 | 36 |
| 有机农药类 |
| 21 | 阿特拉津 | 2.6 | 7.4 | 26 | 74 |
| 22 | 氯丹② | 2.0 | 6.2 | 20 | 62 |
| 23 | p，p'-滴滴滴 | 2.5 | 7.1 | 25 | 71 |
| 24 | p，p'-滴滴伊 | 2.0 | 7.0 | 20 | 70 |
| 25 | 滴滴涕③ | 2.0 | 6.7 | 21 | 67 |
| 26 | 敌敌畏 | 1.8 | 5.0 | 18 | 50 |
| 27 | 乐果 | 86 | 619 | 170 | 124 |
| 28 | 硫丹④ | 234 | 1687 | 470 | 3400 |
| 29 | 七氯 | 0.03 | 0.37 | 1.3 | 3.7 |
| 30 | α-六六六 | 0.09 | 0.3 | 0.9 | 3 |
| 31 | β-六六六 | 0.32 | 0.92 | 3.2 | 9.2 |
| 32 | γ-六六六 | 0.62 | 1.9 | 6.2 | 19 |
| 33 | 六氯苯 | 0.33 | 1 | 3.3 | 10 |
| 34 | 灭蚁灵 | 0.03 | 0.09 | 0.3 | 0.9 |
| 多氯联苯、多溴联苯和二噁英类 |
| 35 | 多氯联苯（总量）⑤ | 0.14 | 0.38 | 1.4 | 3.8 |
| 36 | 3，3'，4，4'，5-五氯联苯 （PCB126） | 4×10-5 | 1×10-4 | 4×10-4 | 1×10-3 |
| 37 | 3，3'，4，4'，5，5'-六氯联苯 （PCB169） | 1×10-4 | 4×10-4 | 1×10-3 | 4×10-3 |
| 38 | 二噁英类（总毒性当量 | 1×10-5 | 4×10-5 | 1×10-4 | 4×10-4 |
| 39 | 多溴联苯（总量） | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 |
| 石油烃类 |
| 40 | 石油烃（C10-C40） | 826 | 4500 | 5000 | 9000 |
| 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（见3.6）水平的，不纳入污染地块管理。②氯丹为α-氯丹、γ-氯丹两种物质含量总和。③滴滴涕为o，p'-滴滴涕、p，p'-滴滴涕两种物质含量总和。④硫丹为α-硫丹、β-硫丹两种物质含量总和。⑤多氯联苯（总量）为PCB77、PCB81、PCB105、PCB114、PCB118、PCB123、PCB126、PCB156、PCB157、PCB167、PCB169、PCB189十二种物质含量总和。 |

#### 污染物排放标准

##### 大气污染物排放标准

根据原湖北省环境保护厅《关于部分重点城市执行大气污染物特别排放限值的公告》（2019年2号），襄阳市大气污染物排放需执行特别排放限值。

施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值，详见下表2.4.3-1。

表2.4.3-1  大气污染物排放限值（摘录）

| 污染物名称 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速度 kg/h | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度(m) | 二级 | 周界外浓度最高点(mg/m3) |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 1.0 |

扩建项目产品为有机硅硅树脂，属于合成树脂，根据国家行业标准规定，本项目营运期甲苯、VOCs废气排放参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值；甲醇有组织排放照执行《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1 大气污染物排放限值，甲醇无组织排放照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织排放监控浓度限值。详见表 2.4.3-2。

表 2.4.3-2  大气污染物特别排放限值（摘录）

| 污染物名称 | 排放限值(mg/m3) | 监控位置 | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监控点 | 浓度(mg/m3) |
| 甲苯 | 8 | 车间或生产设施排气筒 | 企业边界任何 1 小时平均浓度 | 0.8 |
| VOCs | 60 |  |  | 4.0 |
| 甲醇 | 50 | 车间或生产设施排气筒 | 企业边界任何 1 小时平均浓度 | 12 |

污水处理站NH3、H2S、车间三甲胺执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准中表1恶臭污染物厂界标准值和表2中恶臭污染物排放标准值，相关标准值见表2.4.3-3。

表2.4.3-3  《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）

| 污染物 | 最高允许排放速率（kg/h） | 厂界标准值（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
|  | 排气筒（m） | 二级 |  |
| NH3 | 25 | 14 | 1.5 |
| H2S | 25 | 0.09 | 0.06 |
| 三甲胺 | 25 | 1.5 | 0.08 |

##### 水污染物排放标准

根据《襄阳（宜城）精细化工产业园产业发展规划（2017-2025）年》，本项目生活污水经过化粪池、生产废水经污水处理站处理后，排入到宜城中持水务有限公司，经处理达标后排入蛮河。

扩建项目生产废水经自建污水处理设施处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表 1 标准的间接排放限值和宜城中持水务有限公司接管标准的较严者后，交由宜城中持水务有限公司集中处理；制纯水过程产生的浓水和经三级化粪池预处理后的生活污水达到宜城中持水务有限公司接管标准后，交由宜城中持水务有限公司集中处理。

具体排放标准指标值见下表。

表2.4.3-4  废水排放标准表（接管标准）    单位：mg/L，pH，无纲量

| 序号 | 污染物 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）间接 | 污水厂接管标准 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | / | 6.5-9.5 | 企业废水总排口 |
|  | COD | / | ≤500 |  |
|  | BOD5 | / | ≤350 |  |
|  | 氨氮 | / | ≤45 |  |
|  | SS | / | ≤400 |  |
|  | 石油类 | / | ≤15 |  |
|  | 动植物油 | / | ≤100 |  |
|  | 甲苯 | 0.1 | ≤0.1 |  |

##### 噪声排放标准

营运期厂界东侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其他方位执行3类标准。具体见下表2.4.3-5。

表2.4.3-5  噪声排放标准一览表

| 时段 | 标准类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | GB12348-2008，4类 | 70dB（A） | 55dB（A） |
|  | GB12348-2008，3类 | 65dB（A） | 55dB（A） |

##### 固体废物污染控制标准

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求。

### 主要环境保护目标

项目位于襄阳精细化工产业园（原襄阳雷河·大雁工业园）内，项目地理位置详见附图1。在评价范围内有部分居民等环境敏感点，项目厂址所在区域不涉及自然保护区、文教区等敏感区范围，在场址周边1km2范围内没有珍贵野生动植物集聚地、名树古木、文物古迹等环境敏感区域。

项目周边环境敏感目标见表2.5-1，周围环境敏感目标分布见附图2。

表2.5-1环境空气保护目标

| 序号 | 名称 | 坐标/m | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对距离/m | 规模 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 罗家湾 | -312.78 | -38.03 | 人群 | 环境功能区二类区 | W | 250 | 约30户 | 100人 |
| 2 | 王家湾 | -1087.78 | 465.81 |  |  | WN | 900 | 约35户 | 110人 |
| 3 | 陡山坡 | -1758.01 | 73.12 |  |  | W | 1500 | 约100户 | 350人 |
| 4 | 夏湾 | -195.18 | -865.25 |  |  | S | 810 | 约25户 | 100人 |
| 5 | 陈家湾 | 176.33 | -1572.75 |  |  | S | 1432 | 约30户 | 115人 |
| 6 | 黄家湾 | 1366.34 | -1496.02 |  |  | SE | 1878 | 约30户 | 100人 |
| 7 | 吕岗村 | 1433.81 | -962.47 |  |  | SE | 1800 | 约30户 | 100人 |
| 8 | 孙家岗 | 1890.03 | -848.3 |  |  | SE | 1770 | 约70户 | 250人 |
| 9 | 二湾 | 1014.31 | -170.01 |  |  | E | 892 | 约20户 | 80人 |
| 10 | 雷河镇雷河初级中学 | 1421.31 | 902.42 |  |  | E | 1385 | 师生约1000人 | / |
| 11 | 雷河镇 | -273.14 | 1156.18 |  |  | N | 1500 | 约2000户 | 8000人 |
| 12 | 长岗 | 886.52 | 1547.48 |  |  | EN | 1503 | 约100户 | 350人 |
| 13 | 前峰村 | 1876.12 | 1797.42 |  |  | NE | 2362 | 约40户 | 150人 |
| 14 | 花栎村 | -1676.21 | 1229.67 |  |  | WN | 1740 | 约50户 | 200人 |

表2.5-2其他环境要素环境敏感保护对象及目标

| 环境要素 | 敏感点名称 | 相对方位 | 距厂界直线距离（m） | 规模 | 环境功能区划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 蛮河 | N | 4500 | 中型 | GB3838-2002的Ⅲ类标准 |
|  | 汉江 | NE | 17.5km（最近处） | 大型 | GB3838-2002的Ⅱ类标准 |
| 地下水环境 | 项目所在区域 | GB/T14848-2017中的Ⅲ类水质 |
| 土壤环境 | 项目及周边1km范围内 | GB36600-2018中第二类建设用地 |
| 声环境 | 厂界200m范围内 | GB3096-2008中的3类、4a类区 |

### 评价工作等级

#### 大气环境评价等级

（1）评价等级判定依据

根据扩建项目工程分析，本次评价选取甲苯、甲醇、VOCs、三甲胺、SO2、NOx、PM10作为扩建项目大气环境影响评价的预测评价因子。

根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境影响评价等级判定应根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称最大浓度占标率），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见公式如下：

式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3；

C0i一般选用GB3095中1小时平均质量浓度的二级标准限值；如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

评价等级按下表2.6-1的分级判据进行划分：

表 2.6-1  大气环境评价工作等级判定一览表

| 评价工作等级 | 评价工作分级依据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

评价等级的判定还应遵守以下规定：

对电力、钢铁、水泥、石化、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级。

（2）估算模型参数

根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018要求，项目所在地位于襄阳精细化工产业园，项目周边3km范围内大部分为企业、空地和农田，不属于城市类别，土地利用类型为农用地，根据中国干湿状况图可知，项目所在地属于湿润区，项目为报告书项目，估算时应考虑地形参数，项目周边无大型水体，无需考虑岸线熏烟，综上所述，本项目估算模型参数见表2.6-2。

表2.6-2 模型预测参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ | 37.4 |
| 最低环境温度/℃ | -6.2 |
| 土地利用类型 | 农作地 |
| 区域湿度条件 | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是☑ 否□ |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是□ 否☑ |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（3）大气污染源参数

项目大气评价等级预测源强参数见表2.6-3和表2.6-4。

表2.6-3  项目有组织排放污染源环境空气影响预测参数统计表

| 序号 | 污染源 | 排气筒底部中心坐标/m | 单根排气筒参数 | 污染物名称 | 排放速率kg/h （正常工况） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | 高度m | 内径m | 温度℃ | 流量m3/h |  |  |
| 1 | DA005 |  |  | 25 | 0.5 | 25 | 5000 | 甲苯 | 0.015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 甲醇 | 0.007 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 三甲胺 | 0.006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VOCs | 0.059 |
| 2 | DA003 |  |  | 8 | 0.3 | 80 | 1226 | SO2 | 0.0008 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | 0.004 |

表2.6-4  项目无组织排放污染源环境空气影响预测参数统计表

| 编号 | 面源 | 面源起点坐标/m | 面源参数 | 主要污染物 | 排放速率kg/h（正常工况） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | 长m | 宽m | 高m |  |  |
| 1 | 仓库 |  |  | 36 | 20 | 8 | 甲苯 | 0.085 |
| 2 | 生产车间 |  |  | 36 | 15 | 8 | 甲苯 | 0.015 |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲醇 | 0.007 |
|  |  |  |  |  |  |  | 三甲胺 | 0.013 |
|  |  |  |  |  |  |  | VOCs | 0.066 |

（4）大气评价等级判定结果

使用估算模型软件AERSCREEN对项目进行计算，项目大气评价等级判定结果汇总见表2.6-5。

表2.6-5  评价等级判定统计表

| 污染源 | 污染物 | 标准值 （mg/m3） | 最大浓度占标率Pi（%） | D10%（m） | 分级依据 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA005 | 甲苯 | 0.2 |  | 0 | 1%≤Pmax<10% |  |
|  | 甲醇 | 3.0 |  |  | Pmax≥10% |  |
|  | VOCs | 1.2 |  | 0 | 1%≤Pmax<10% |  |
| DA003 | SO2 | 0.5 |  | 0 | 1%≤Pmax<10% |  |
|  | NOx | 0.2 |  | 0 | 1%≤Pmax<10% |  |
|  | PM10 | 0.45 |  |  | Pmax≥10% |  |
| 仓库 | 甲苯 | 0.2 |  | 0 | 1%≤Pmax<10% |  |
| 车间 | 甲苯 | 0.2 |  |  | Pmax≥10% |  |
|  | 甲醇 | 3.0 |  |  |  |  |
|  | VOCs | 1.2 |  |  | Pmax≥10% |  |

估算结果截图

根据估算预测结果，项目最大占标率为生产车间排放的硫酸雾，最大占标率为3.04%，占标率10%的最远距离D10%:0m，评价等级为二级，因对电力、钢铁、水泥、石化、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级。故本项目大气环境影响评价工作等级为一级。评价范围确定为厂界周边5km矩形范围区域。

#### 地表水环境评价等级

本项目新增废水排放量为4.12m3/d(1211.65m3/a)，其中生活污水经厂区化粪池处理，生产废水经污水处理站处理后，通过市政污水管网，排入宜城中持水务有限公司，经进一步处理后排入蛮河，其排放方式属于间接排放。

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中5.2评价等级确定，水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级。地表水影响评价判别见表2.6.2-1。

表2.6.2-1 水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

根据上表，本项目地表水环境影响评价等级应为三级B。

#### 声环境评价等级

根据建设项目类型、所在地声环境功能分区，按HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则声环境》中5.2条“评价等级划分”规定，确定本次声环境影响评价工作等级为三级，详见表2.6.3-1。

表2.6.3-1 声环境评价工作等级判定表

| 因素 | 声功能区 | 环境敏感目标噪声增加值 | 受影响人口数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 3类 | 小于3dB（A） | 变化不大 |
| 单项等级判定 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 最终评价等级判定 | 三级 |

#### 地下水环境评价等级

按照地下水环境导则评价工作等级的划分原则，依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。

（1）建设项目行业分类

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A：“L石化、化工：85、合成材料制造”中的报告书类别，本项目为Ⅰ类项目。

（2）建设项目场地的地下水环境敏感程度

据实地调查等工作，本工程所在区域无集中式饮用水水源、特殊地下水资源及相关环境敏感区。地下水环境敏感程度分级详见表2.6.4-1，根据地下水环境敏感程度分级表，地下水环境敏感程度为“不敏感”。

表2.6.4-1 地下水环境敏感程度分级

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |

（3）地下水环境影响评价工作等级

根据以上判别等级，按照地下水评价等级表，最终确定本工程建设场地的地下水环境评价工作等级为“二级”。见表2.6.4-2。

表2.6.4-2  项目地下水环境影响评价工作等级

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

（4）调查评价范围确定

地下水影响预测范围一般与调查评价范围一致，地下水现状调查范围见下表：

表2.6.4-2	地下水环境现状调查评价范围参照表

| 评价等级 | 调查评价面积（km²） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥20 | 应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围 |
| 二级 | 6-20 |  |
| 三级 | ≤6 |  |

当建设项目所在地水文地质条件相对简单，且所掌握的资料能够满足公式计算法的要求

时，应采用公式计算法确定（参照HJ/T338）；当不满足公式计算法的要求时，可采用查表

法确定。当计算或查表范围超出所处水文地质单元边界时，应以所处水文地质单元边界为宜。

本次评价采用公式计算法。

L=α×K×I×T/ne

式中：

L—下游迁移距离，m；

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d，常见渗透系数表见附录B表B.1；

I—水力坡度，无量纲；

T—质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne—有效孔隙度，无量纲。

经计算，L=1008m。

本项目地下水评价等级为二级，根据上表，结合地下水水文现状调查范围，本次地下水评价范围为：项目所在区域地下水流向上游700m，下游1600m，右侧850m，左侧1500m所形成的区域，总面积为6.15km2。

#### 土壤环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为污染影响型。污染影响型评价工作等级划分表见2.6.5-1。

表2.6.5-1 污染影响型项目土壤评价工作等级划分表

|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |

（1）建设项目行业类别判定

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表A.1，项目为“合成材料制造265”，为 Ⅰ 类项目。

- 项目占地规模类型判别

项目厂区总占地面积为65088.6 m2（其中本项目占地3192m2），属小型。

（3）建设项目所在地周边土壤环境敏感程度判定

据实地调查等工作，项目周边1km内土地利用现状分布有耕地、居民区等土壤环境敏感目标。根据污染型土壤敏感程度分级表，项目所在地周边土壤环境敏感成定判定为“敏感”。

表2.6.5-2 污染型项目土壤敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

（4）项目土壤环境影响评价等级判定

综上，项目土壤环境影响评价等级应为一级。

#### 生态环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011），建设项目所在地不属于特殊生态敏感区或重要生态敏感区，项目占地面积小于 2 km 2 ，项目所在地不属于自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等。影响区域生态敏感性属一般，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）的要求，确定本项目生态影响评价等级为三级。

#### 风险评价等级

本项目涉及原辅材料主要为正硅酸乙酯、六甲基二硅氧烷、二甲基硅氧烷环体(DMC)、甲苯，经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录 B，甲苯属于附录 B 中规定的突发环境事件风险物质。根据建设单位提供的资料，本次新增甲苯用量为827.5t/a，在生产车间西侧新建1个原料、成品仓库，项目甲苯最大储存量分别为20t。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，按照建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，然后根据环境风险潜势确定环境风险评价等级。环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。

表2.6.6-1  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |

a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见导则附录A。

经分析，本项目大气环境敏感程度分级为E2，地表水和地下水环境敏感程度分级均为E2，危险物质及工艺系统危险性分级P4，环境风险潜势为II，因此，可以确定本项目风险评价等级为三级，项目各要素环境风险评价等级见表2.6.6-2。具体分析详见第7章。

表2.6.6-2  项目环境风险评价等级结果一览表

| 环境要素 | 环境风险评价等级 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 三级 |
| 地表水环境 | 简单分析 |
| 地下水环境 | 简单分析 |

### 评价范围、时段和重点

#### 评价范围

项目评价范围详见表2.7.1-1。

表2.7.1-1 评价范围一览表

| 评价项目 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 以拟建项目为中心，边长为5km的矩形区域所包括的范围 |
| 地表水环境 | / |
| 地下水环境 | 以建设项目为中心，周边6.15km2范围区域 |
| 声环境 | 厂界外200m范围 |
| 土壤环境 | 项目及周边1km范围区域 |
| 风险评价 | 大气环境：项目中心半径3km范围；地表水：不设范围；地下水环境：6.15km2 |

#### 评价时段

本项目为扩建项目，主要依托现有项目场地中部现有厂房及空地建设，不需新增用地，主要评价时段包括施工期和营运期。

#### 评价重点

本次评价的重点包括：

（1）对项目厂址附近的环境空气、地表水、声环境、地下水等环境质量进行现状评价，结合项目所在区域规划以及周边环境状况分析项目选址的合理性；

（2）针对项目采取的污染防治措施，重点分析废气及废水污染物治理措施技术及经济可行性、达标稳定性，并对非正常排放提出相应的应急措施。

（3）根据项目特点和周围环境特征，重点针对大气环境影响及环境风险进行分析评价。

## 现有项目回顾性评价

### 现有项目概况

#### 现有项目环保手续履行情况

湖北普星特化学试剂有限公司于2017年3月13日获得襄阳市行政审批局关于《湖北普星特化学试剂有限公司年产2.8万吨试剂硫酸、1万吨试剂盐酸、5000吨试剂硝酸、1万吨试剂氨水项目环境影响报告书》的批复（襄审批环评【2017】32号）。投资2000万元，建设了一期“年产2.8万吨试剂硫酸、1万吨试剂盐酸、5000吨试剂硝酸、1万吨试剂氨水项目（年产2.8万吨试剂硫酸）”，该项目通过征购了原公司对面的破产企业湖北富地丰田肥业有限公司所有场地(32031.1平方米)，并在该公司西、北侧征地33057.5平方米，新建四条生产线及其配套设施以满足年产2.8万吨试剂硫酸、1万吨试剂盐酸、1万吨试剂氨水、0.5万吨试剂硝酸生产项目（现阶段仅建设年产2.8万吨试剂硫酸生产线）。该项目由建设单位于2019年5月30日组织了竣工环境保护验收（验收意见见附件8）。

现有项目年产2.8万吨试剂硫酸生产线现阶段正常生产，原环评内容关于试剂盐酸、试剂硝酸、试剂氨水生产线的建设暂无建设时间计划表。环评审批及环保“三同时”验收情况见表3.1.1-1。

表3.1.1-1现有项目环评审批及验收情况一览表

| 序号 | 名称 | 批文号 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于《湖北普星特化学试剂有限公司年产2.8万吨试剂硫酸、1万吨试剂盐酸、5000吨试剂硝酸、1万吨试剂氨水项目》的批复 | 襄审批环评【2017】32号 | 2017年3月13日 | 见附件7 |
| 2 | 湖北普星特化学试剂有限公司年产2.8万吨试剂硫酸、1万吨试剂盐酸、5000吨试剂硝酸、1万吨试剂氨水项目（年产2.8万吨试剂硫酸）阶段性竣工环境保护现场检查意见 | / | 2019年5月30日 | 见附件8 |

#### 现有项目产品方案及生产规模

现有项目产品方案，已批复生产规模及实际建设规模详见表3.1.2-1。

表3.1.2-1现有项目产品方案及生产规模一览表

| 序号 | 产品方案 | 已批生产规模（t/a） | 实际生产规模（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试剂硫酸 | 28000 | 28000 | 现正常运行 |
| 2 | 试剂盐酸 | 10000 | 0 | 不再生产 |
| 3 | 试剂硝酸 | 5000 | 0 |  |
| 4 | 试剂氨水 | 10000 | 0 |  |
| 合计 | - | 53000 | 28000 | -- |

#### 现有项目建设内容

（1）主要建设内容

项目现阶段仅建设一条年产2.8万吨试剂硫酸生产线，现有项目总占地面积 33057.5 m2，总投资2000万元，生产车间建筑面积4770m2、硫酸储罐区2538m2，主要建设内容包括办公楼、硫酸车间、环保设施及辅助设施等，现有项目建设情况见表3.1.3-1。

表3.1.3-1现有项目主要建设内容一览表

| 序号 | 工程类别 | 项目组成 | 建设规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主体工程 | 2#生产厂房 | 4770m2 | 试剂硫酸生产 |
|  | 辅助工程 | 成品仓库 | 1408.42m2 | / |
|  |  | 原料仓库 | 2712.16m2 | / |
|  |  | 办公楼 | 1641.6m2 | / |
|  |  | 综合楼 | 2025m2 | / |
|  |  | 储罐区 | 2538m3 | / |
|  |  | 消防水池 | 500m3 | / |
|  | 公用工程 | 供水 | 86956m3/a | 由自来水厂供水 |
|  |  | 排水 | 生产废水860m3、生活污水4325m3 | 项目废水经污水处理站处理达标后排入宜城中持水务有限公司处理 |
|  |  | 供热 | 采用电加热 | / |
|  |  | 供气 | - | 天然气由园区管网集中提供 |
|  | 环保工程 | 废气 | 硫酸车间蒸馏废气 | 碱喷淋+ 15m高排气筒（1#排气筒） |
|  |  | 废水 | 生产废水 | 860m3/a | 生产废水采用中和+沉淀处理，生活污水采用化粪池处理，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，再排入宜城中持水务有限公司。 |
|  |  |  | 生活污水 | 4325m3/a |  |
|  |  | 噪声 | 隔声、减振措施 | 降噪20-25dB（A） |
|  |  | 危废暂存间 | 400m2 | 危险废物暂存 |
|  | 事故应急措施 | 应急事故水池 | 500m3 | / |
|  |  | 初期雨水池 | 300m3 |  |
|  |  | 应急预案 | 已编制，且已备案 |  |
|  |  | 罐区围堰 | 设置了2.0m高围堰 |  |
|  |  | 防渗分区 | 主要场地均按要求进行了防渗 |  |

（2）主要设备

现有项目主要设备情况见表3.1.3-2。

表3.1.3-2现有项目主要生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 环评数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立式原料硫酸储罐 | 400m3（Ф8000×8000×δ10） | 碳钢 | 台 | 1 | 1 |
|  | 立式原料硫酸储罐 | 550m3（Ф9000×8000×δ10） | 碳钢 | 台 | 1 | 1 |
|  | 立式原料硫酸储罐 | 3000m3(ф16000×15000×δ10) | 碳钢 | 台 | 1 | 改为硫酸锰项目原料罐 |
|  | 卧式硫酸高位槽 | 60m3（Ф3200×8000） | 碳钢 | 台 | 2 | 2 |
|  | 卧式硫酸成品罐 | 100m3（ф3200×9500×δ8） | 碳钢 | 台 | 4 | 4 |
|  | 立式硫酸成品罐 | 23.5m3 | 碳钢 | 台 | 1 | 1 |
|  | 石英玻璃蒸蒸器 | 1800×500×3200 | 石英玻璃 | 台 | 500 | 500 |
|  | 废硫酸接收罐 | Ф2300 | PP | 台 | 1 | 1 |
|  | 循环水高位罐 | Ф1500 | 不锈钢 | 台 | 1 | 1 |
|  | 原料硫酸耐酸自吸装卸泵 | 80FZB-30L流量30m3/h扬程30m | / | 台 | 1 | 1 |
|  | 成品硫酸耐酸输送泵 | 80FSB-20L流量25m3/h扬程25m | / | 台 | 1 | 1 |

（3）主要原辅材料

现有项目生产主要原辅材料消耗情况见表3.1.3-3。

表3.1.3-3 现有项目主要原辅材料消耗清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 年耗量 | 运输方式 | 贮存方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业硫酸 | 液体，98% | 28000t/a | 汽运 | 硫酸储罐 | 外购 |
| 2 | 水 | 自来水 | 8400t/a | / | / | 园区自来水管网 |
| 3 | 电 | 工业用电 | 336万KWh | / | / | 园区电网 |

#### 现有项目公用工程

（1）给水工程

厂区内生产、生活用水由宜城市供水公司供给。

（2）排水工程

采用“清污分流”制，雨水采用天沟收集后通过雨水排水口排入市政雨水排水管；生产废水经厂内污水处理站处理达标后、生活污水经化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后再排入宜城中持水务有限公司处理。

（3）供电工程

项目用电由襄阳精细化工产业园（原襄阳雷河·大雁工业园）供电线路供给。利用公司已装备325KVA和125KVA变压器。

#### 现有项目劳动定员及班次

现有项目劳动全员为25人。该项目采用二班运转制，每班8h，全年工作日240d，年工作3840h。

### 现有项目工程分析

#### 现有项目工艺流程及产污环节分析

##### 生产工艺

主要采用电加热式硫酸提纯石英设备，生产原料为工业级98%硫酸，由槽罐车运入。工业硫酸由原料储罐经打酸泵打入高位槽静置沉淀，最后缓缓流入平衡槽并逐个打开各套设备阀门正常进料，进入各套石英玻璃提纯设备(蒸馏瓶)中，然后使用电加热，使硫酸沸腾，达到生产正常后，打开冷却水路，液体汽化蒸发通过精馏柱边冷凝边分馏，成品进入产品储罐，而后由槽罐车运出。其具体工艺流程见图3.1.1-1。

图3.2.1-1试剂硫酸生产工艺流程及产污环节示意图

图3.2.1-2试剂硫酸生产产污环节示意图

#### 现有项目污染物产排及污染防治情况分析

现有项目主要污染源及防治措施见表3.2.2-1，现有项目污染物排放情况主要根据一期项目验收监测资料进行分析。

表3.2.2-1现有项目主要污染源及防治措施一览表

| 污染物 | 主要污染因子 | 车间 | 污染物产生部位 | 现有防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 硫酸雾 | 硫酸车间 | 硫酸蒸馏 | 碱液喷淋 | 15m高排气筒（1#）排放 |
|  | 硫酸雾 |  | 硫酸罐装 | 无组织排放 |
|  | 油烟 | 食堂 | 食堂 | 油烟净化器处理后排至屋顶高空排放 |
| 废水 | 生产废水 | pH、硫酸 | 硫酸车间 | 地面冲洗废水 | 经污水处理站中和+沉淀处理后外排至宜城中持水务有限公司 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS | 办公楼、食堂 | 办公生活、食堂 | 化粪池处理后外排至宜城中持水务有限公司 |
| 固废 | 生产固废 | 硫酸蒸馏酸渣 | 硫酸车间 | 危险废物HW34（261-057-34） | 委托湖北京兰环保科技有限公司处置 |
|  |  | 污水处理站污泥 | 污水处理站 | 危险废物HW34（900-349-34） |  |
|  | 生活固废 | 生活垃圾 | 办公楼、食堂 | 工作人员 | 市政环卫部门统一处理 |
| 设备噪声 | 噪声 | 硫酸车间 | 生产设备 | 低噪声设备、消音、减振、消声 |

##### 验收废气监测

根据《湖北普星特化学试剂有限公司年产2.8万吨试剂硫酸、1万吨试剂盐酸、5000吨试剂硝酸、1万吨试剂氨水项目（阶段性验收-年产2.8万吨试剂硫酸）竣工环境保护验收监测报告》的内容，建设单位委托湖北中实检测技术有限公司于2019年4月29日-4月30日对项目有组织废气、无组织废气进行了监测。监测结果如下：

表3.2.2-2有组织排放废气监测结果

| 监测时间 | 监测点位 | 监测因子 | 监测结果 | 平均值 | 标准限值 | 达标评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 2019年4月29日 | 硫酸废气中和塔出口◎1# | 标干风量（m3/h） | 2427 | 2264 | 2348 | 2346 | / | / |
|  |  | 硫酸雾排放浓度（mg/m3） | 1.24 | 1.10 | 1.20 | 1.18 | 45 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾排放速率（kg/h） | 3.0*10-3 | 2.5*10-3 | 2.8*10-3 | 2.8*10-3 | 1.5 | 达标 |
| 2019年4月30日 | 硫酸废气中和塔出口◎1# | 标干风量（m3/h） | 2460 | 2525 | 2380 | 2455 | / | / |
|  |  | 硫酸雾排放浓度（mg/m3） | 1.46 | 1.24 | 1.15 | 1.28 | 45 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾排放速率（kg/h） | 3.6*10-3 | 3.1*10-3 | 2.7*10-3 | 3.1*10-3 | 1.5 | 达标 |

表3.2.2-3油烟监测结果

| 采样时间 | 监测点位 | 监测因子 | 监测结果 | 标准限值 | 达标评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 均值 |  |  |
| 2019年4月29日 | 油烟净化器出口 | 标干风量（m3/h） | 3830 | 3914 | 4060 | 3759 | 3509 | 3814 | 2.0 | 达标 |
|  |  | 油烟排放浓度（mg/m3） | 0.42 | 0.46 | 0.36 | 0.44 | 0.36 | 0.41 |  |  |

表3.2.2-4无组织排放废气监测结果（单位：mg/m3）

| 监测时间 | 监测频次 | 监测项目 | 监测点位 | 最大值 | 标准限值 | 达标评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 2019年4月29日 | 1 | 硫酸雾 | 0.009 | 0.021 | 0.032 | 0.035 | 0.035 | 1.2 | 达标 |
|  | 2 |  | 0.007 | 0.031 | 0.021 | 0.030 | 0.031 |  | 达标 |
|  | 3 |  | 0.010 | 0.034 | 0.006 | 0.020 | 0.034 |  | 达标 |
| 2019年4月30日 | 1 |  | 0.006 | 0.050 | 0.021 | 0.028 | 0.050 |  | 达标 |
|  | 2 |  | 0.009 | 0.020 | 0.041 | 0.026 | 0.041 |  | 达标 |
|  | 3 |  | 0.010 | 0.048 | 0.035 | 0.032 | 0.048 |  | 达标 |

上述监测结果表明：硫酸废气中和塔废气排放口硫酸雾排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准限值要求。食堂排气筒中饮食业油烟的排放浓度满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》中相关要求。项目厂界无组织排放废气硫酸雾排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值要求。

##### 废水

根据《湖北普星特化学试剂有限公司年产2.8万吨试剂硫酸、1万吨试剂盐酸、5000吨试剂硝酸、1万吨试剂氨水项目（阶段性验收-年产2.8万吨试剂硫酸）竣工环境保护验收监测报告》的内容，建设单位委托湖北中实检测技术有限公司于2019年4月29日-4月30日对项目废水总排放口进行了监测。结果如下：

表3.2.2-5  废水监测结果一览表（单位：mg/L（注明除外））

| 监测时间 | 监测点位 | 监测项目 | 监测结果 | 均值或范围 | 标准限值 | 达标评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 2019年4月29日 | 污水处理站进口★1# | pH值（无量纲） | 3.62 | 3.71 | 3.82 | 3.56 | 3.56~3.82 | / | / |
|  |  | 悬浮物 | 71 | 68 | 67 | 70 | 69 | / | / |
|  | 污水处理站出口★2# | pH值（无量纲） | 6.20 | 6.34 | 6.79 | 6.81 | 6.20~6.81 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 31 | 36 | 44 | 42 | 38 | 70 | 达标 |
|  | 生活污水出口★5# | pH值（无量纲） | 6.72 | 6.84 | 6.72 | 6.61 | 6.61~6.84 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 176 | 158 | 142 | 164 | 160 | 500 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 66.5 | 62.9 | 51.2 | 59.0 | 59.9 | 300 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 60.5 | 58.8 | 57.6 | 60.7 | 59.4 | / | / |
|  |  | 悬浮物 | 79 | 83 | 75 | 80 | 79 | 400 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | 2.21 | 2.76 | 2.43 | 2.39 | 2.45 | 100 | 达标 |
| 2019年4月30日 | 污水处理站进口★1# | pH值（无量纲） | 3.62 | 3 | 3.67 | 3.62 | 3.62~3 | / | / |
|  |  | 悬浮物 | 68 | 71 | 83 | 69 | 73 | / | / |
|  | 污水处理站出口★2# | pH值（无量纲） | 6.71 | 6.81 | 6.77 | 6.84 | 6.71~6.84 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 42 | 36 | 40 | 38 | 39 | 70 | 达标 |
|  | 生活污水出口★5# | pH值（无量纲） | 6.91 | 6.87 | 6.71 | 6.80 | 6.71~6.91 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 165 | 181 | 149 | 136 | 158 | 500 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 57.6 | 67.6 | 51.5 | 52.8 | 57.4 | 300 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 58.2 | 60.4 | 57.2 | 61.5 | 59.3 | / | / |
|  |  | 悬浮物 | 77 | 71 | 80 | 82 | 78 | 400 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | 2.26 | 2.86 | 2.61 | 2.14 | 2.47 | 100 | 达标 |

因为一期项目验收期间，园区污水管网没有接通，项目污水直接排放，污染物排放浓度应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 一级标准要求。

检测结果表明，2019 年 04 月 29~30 日，污水处理站出口悬浮物排放浓度及 pH 值满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 一级标准要求；生活污水出口化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油排放浓度及pH值不能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 一级标准要求。在一体化污水处理设施经厂家调试后再次对生活污水出口进行监测。重新监测结果见表3.2.2- 6。

表3.2.2-6污水总排口水质监测结果一览表

| 监测时间 | 监测点位 | 监测项目 | 监测结果 | 均值或范围 | 标准限值 | 达标评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 2019年6月10日 | 生活污水出口 ★5# | pH值（无量纲） | 7.36 | 7.14 | 7.26 | 7.29 | 7.14~7.36 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 47 | 42 | 44 | 40 | 43 | 100 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 14.7 | 12.8 | 13.6 | 13.1 | 13.6 | 20 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 4.08 | 4.94 | 5.33 | 4.84 | 4.8 | 15 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 42 | 40 | 53 | 39 | 44 | 70 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | 1.14 | 1.29 | 1.28 | 1.30 | 1.25 | 20 | 达标 |
| 2019年6月11日 | 生活污水出口 ★5# | pH值（无量纲） | 6.94 | 7.05 | 6.88 | 7.15 | 6.88~7.15 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 42 | 46 | 41 | 39 | 42 | 100 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 13.6 | 14.0 | 12.7 | 12.8 | 13.3 | 20 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 5.24 | 5.46 | 4.58 | 4.66 | 4.98 | 15 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 41 | 29 | 45 | 50 | 41 | 70 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | 1.13 | 1.30 | 1.01 | 1.15 | 1.15 | 20 | 达标 |

重新监测结果表明：厂区废水总排口废水中pH值、化学需氧量、五日生化需要量、氨氮、悬浮物、动植物油的浓度值均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。项目废水污染物排放总量见表3.2.2-7。

表3.2.2-7项目废水污染物总量排放情况一览表

| 项目 | 排放浓度（mg/L） | 废水排放量（t/a） | 废水污染物排放总量①（t/a） | 总量控制指标②（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 42.5 | 890 | 0.038 | 0.2 |
| 氨氮 | 4.89 |  | 0.004 | 0.05 |

注：①按照验收监测排放浓度均值进行核算；

②来源于项目环评批复文件（襄审批环评[2016]13号）。

##### 噪声

根据《湖北普星特化学试剂有限公司年产2.8万吨试剂硫酸、1万吨试剂盐酸、5000吨试剂硝酸、1万吨试剂氨水项目（阶段性验收-年产2.8万吨试剂硫酸）竣工环境保护验收监测报告》的内容，建设单位委托湖北中实检测技术有限公司于2019年4月29日-4月30日对项目厂界噪声进行了监测。结果如下：

表3.2.2-8  厂界噪声监测结果（单位：dB（A））

| 监测时间 | 监测点位 | 昼间 | 昼间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测结果 | 标准限值 | 达标评价 | 监测结果 | 标准限值 | 达标评价 |
| 2019年4月29日 | 厂界外东侧1m处▲1# | 63 | 70 | 达标 | 53 | 55 | 达标 |
|  | 厂界外南侧1m处▲2# | 56 | 65 | 达标 | 52 | 55 | 达标 |
|  | 厂界外西侧1m处▲5# | 53 | 65 | 达标 | 50 | 55 | 达标 |
|  | 厂界外北侧1m处▲5# | 58 | 65 | 达标 | 53 | 55 | 达标 |
| 2019年4月30日 | 厂界外东侧1m处▲1# | 62 | 70 | 达标 | 51 | 55 | 达标 |
|  | 厂界外南侧1m处▲2# | 54 | 65 | 达标 | 50 | 55 | 达标 |
|  | 厂界外西侧1m处▲5# | 52 | 65 | 达标 | 49 | 55 | 达标 |
|  | 厂界外北侧1m处▲5# | 57 | 65 | 达标 | 53 | 55 | 达标 |

监测数据表明：项目厂界南、西、北侧噪声昼间、夜间测量值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准限值要求；项目厂界东侧噪声昼间、夜间测量值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类排放标准限值要求。

##### 固废

项目固体废物主要为酸渣、污泥、生活垃圾等。

（1）酸渣：项目酸渣主要来源于硫酸蒸馏残渣过程产生酸渣。其产生量为0.2t/a。酸渣中主要成分是各类废酸和少量重金属离子，属危险固废，编号为HW34（261-057-34），交由湖北京兰环保科技有限公司处置。

（2）污泥：厂区污水处理站运行过程中产的污泥，产生量为0.11t/a，属危险固废，编号为HW34（900-349-34），交由湖北京兰环保科技有限公司处置。生活污水处理设备年产生淤泥约0.3t/a，定期交由环卫部门处置。

（3）职工生活垃圾：项目产生的职工生活垃圾3/a，集中收集后交由环卫部门清运。

### 现有项目污染物排放汇总

现有项目全厂废水、废气和固体废物产生及排放情况见表3.3-1。

表3.3-1   现有项目污染物产生排放一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 产生浓度 | 产生量t/a | 排放浓度 | 排放量t/a | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 工艺废气 | 硫酸雾 | / | / | / | 3.84 | 15m排气筒排放 |
|  |  |  |  |  |  | 0.43 | 无组织排放 |
| 废水 | 设备冲洗废水 297m3/a | SS | 90mg/L | 0.027 |  |  | 经厂内污水处理站处理，生活污水经一体化污水处理设施处理后，进入园区污水处理厂，园区污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |
|  | 碱喷淋水 240m3/a | SS | 90mg/L | 0.022 |  |  |  |
|  | 生活废水 1690 m3/a | COD | 350mg/L | 0.59 |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 35mg/L | 0.059 |  |  |  |
|  | 综合废水 2227 m3/a | COD |  |  | 50mg/L | 0.11 |  |
|  |  | NH3-N |  |  | 5mg/L | 0.01 |  |
|  |  | SS |  |  | 10mg/L | 0.02 |  |
| 固废 | 蒸馏残渣 | / | 13.31 | / | 0 | 交由有资质单位处置 |
|  | 废渗透膜 | / | 0.1 | / | 0 |  |
|  | 废活性炭 | / | 0.1 | / | 0 |  |
|  | 污水处理站污泥 | / | 0.5 | / | 0 |  |
|  | 废石英砂 | / | 0.11 | / | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | / | 10.56 | / | 0 | 环卫部门统一处理 |

### 现有项目环保设施建设情况

验收期间，现有项目环保设施建设情况见下图。

| 初期雨水池 | 事故应急池 |
| --- | --- |
| 试剂硫酸尾气吸收塔 | 生活污水一体化设施 |
| 生产废水装置 | 生产废水处理污泥池 |

### 现有项目“三同时”验收落实情况

湖北普星特化学试剂有限公司现有年产2.8万吨试剂硫酸、1万吨试剂盐酸、5000吨试剂硝酸、1万吨试剂氨水项目（年产 2.8 万吨试剂硫酸）已于2019年7月完成建设。其中2.8万吨试剂硫酸生产线已竣工验收并生产，试剂盐酸、试剂硝酸、试剂氨水生产线不再生产。项目环评批复意见落实情况调查内容见表3.5-1。

表3.5-1  项目环评批复落实情况一览表

| 序号 | 环评批复 | 实际建设 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按照“雨污分流、清污分流”原则建设厂内排水管网。生产废水采用“中和+沉淀处理”工艺处理。外排废水在园区污水处理厂投运前达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入蛮河；在园区污水处理厂和污水收集管网投运后，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准并应同时满足园区污水处理厂的接管标准后排入园区下水管网进入园区污水处理厂进一步处理。厂区只允许设置一个规范化排污口。 | 按照“雨污分流、清污分流”原则建设厂内排水管网。生产废水采用“中和+絮凝沉淀处理”工艺处理。生活废水经一体化污水处理设施处理后排入市政管网，目前本项目污水已接入市政管网。全厂仅设置一个总排污口。 | 已落实 |
| 2 | 试剂氨水车间产生的碱性废气经水喷淋吸收处理后，经 15 米排气筒排放，外排废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准要求。试剂盐酸、硝酸车间产生的酸性废气采用碱喷淋吸收处理后，经 15 米排气筒排放，外排废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准要求。落实无组织排放废气防治措施，无组织排放废气需满足《大气污染物综合排 放 标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值。 | 试剂硫酸车间产生的酸性废气采用碱喷淋吸收处理后，经 15 米排气筒排放。检测期间硫酸废气中和塔废气排放口硫酸雾排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表 2 二级标准限值要求；项目厂界无组织排放废气硫酸雾排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织监控浓度限值要求。试剂盐酸、试剂硝酸、试剂氨水生产线不再生产。 | 已落实 |
| 3 | 选用低噪声设备并合理布局，同时落实安装隔音罩、减震等措施，将高噪声源安装在车间内并进行屏蔽，做好厂区内绿化以及降低噪声，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 级标准。 | 本项目主要噪声源为硫酸石英生产装置、水泵等。生产线上的机械设备噪声，选用低噪声设备，设备基础安装减振垫，厂房建筑隔声；采取设备基础加装减振器，进出风管均安装消声器等措施进行降噪；各类水泵采取水泵基础设橡胶隔振垫，以及利用泵房进行建筑吸声处理；另外还在噪声源四周设置绿化隔离带，进一步降低噪声。检测期间项目厂界南、西、北侧噪声昼间、夜间测量值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准限值要求；项目厂界东侧噪声昼间、夜间测量值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类排放标准限值要求。 | 已落实 |
| 4 | 酸渣（HW34）、废渗透膜（HW49）、污泥（HW34）属于危险废物，必须委托有相关危险废物处理资质的单位处理，你公司应在湖北省危险废物物联网系统中申报并实行联单管理；按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）有关规定建设一般工业固废临时堆放场；按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关标准建设危险废物临时贮存场所；废活性炭和废石英砂厂家回收再利用、生活垃圾由市政环卫部门统一处理。 | 项目固体废物主要为酸渣、污泥、生活垃圾等。（1）酸渣：项目酸渣主要来源于硫酸蒸馏残渣过程产生酸渣。其产生量为 0.2t/a。酸渣中主要成分是各类废酸和少量重金属离子，属危险固废，编号为HW34（261-057-34），交由湖北京兰环保科技有限公司处置。（2）污泥：厂区污水处理站运行过程中产的污泥，产生量为 0.11t/a，属危险固废，编号为 HW34（900-349-34），交由湖北京兰环保科技有限公司处置。生活污水处理设备年产生淤泥约 0.3t/a，定期交由环卫部门处置。（3）职工生活垃圾：项目产生的职工生活垃圾 3/a，集中收集后交由环卫部门清运。 | 已落实 |
| 5 | 《报告书》设置的 300 米卫生防护距离内，不得规划新建居民区、学校、医院等环境敏感点 | 本项目300米卫生防护距离内，敏感点搬迁事宜正在进行。 | 已落实 |
| 6 | 加强员工安全环保培训，制定严格的环境风险应急预案，落实各项风险防范措施。硫酸罐区设置 55 米×36 米×1.6 米围堰，在危险源泄漏区域设置自动报警系统；硝酸、盐酸罐区设置 36 米×18 米×1.2 米围堰，在危险源泄漏区设置自动报警系统。氨库上方设置自动喷淋吸收系统，并实行电脑控制，厂区设置有效容积不小于 800 立方米的应急事故池、有效容积不小于 300 立方米的初期雨水收集池。生产车间、罐区、废水收集池、应急事故池、初期雨水收集池及危废暂存间等区域应按照相关规范做好防渗。 | 定期开展员工安全环保培训，已制定环境风险应急预案，落实各项风险防范措施。硫酸罐区已设置 55 米×36 米×1.6米围堰，在危险源泄漏区域设置自动报警系统；厂区设置有效容积 800 立方米的应急事故池、有效容积 300 立方米的初期雨水收集池。生产车间、罐区、废水收集池、应急事故池、初期雨水收集池及废暂存间等区域均按照相关规范做好防渗。 | 已落实 |

### 现有项目存在问题

根据现场踏勘情况，现有项目实际运行过程中存在的主要环境问题如下：

① 根据公司项目规划，需要对现有厂区需进行布局优化调整，现有厂区污水处理站、应急池和初期雨水池不能满足规划后的总体要求。

② 现有项目的初期雨水没有计入废水总量指标，本次评价必须将其计入总量指标。

③ 现有试剂硫酸项目的排气筒高度为15m，而厂区东侧的宿舍楼高15m，没有超过建筑物5米，因此，试剂硫酸排气筒排放速率必须严格50%执行。

④ 现有项目在厂区中部有一个300m3初期雨水池，根据现场踏勘，厂区没有完整的雨水沟系统，现有试剂硫酸项目南侧有一条雨水明沟流向西侧沟渠，会导致初期雨水不能有效收集。

⑤ 本项目依托原废弃车间建设，部分闲置设备需要拆除。

### 整扩建议

（1）根据厂区整体规划，除现有厂区试剂硫酸、硫酸罐区及办公生活区不变外，对厂区生产区域重新布局；同时，必须按产品要求，在现有硫酸罐区西侧，新增一个污水处理站、一个应急池和初期雨水池。

（2）利用现有厂区中部1栋1500m2厂房建设年产5000吨有机硅树脂项目的过滤、除杂、干燥、包装设施，利用现有厂房西侧空地建设母液储罐、硫酸雾吸收塔及排气筒；利用现有厂区中部拟建硫酸锰车间西南侧闲置的1栋340m2厂房建设年4.9万吨废酸废碱综合处置利用项目。

（3）建议对现有雨水明沟统一整改，雨水通过现整改后的雨水管网，保证厂区初期雨水全部进入新建初期雨水池，现有300m3初期雨水池改为污水收集池。

（4）现有厂区中部的800m3应急事故池、500m3消防水池、20m3/h污水处理站主要服务于年产5000吨有机硅树脂项目和现有试剂硫酸项目。后期规划在现有硫酸罐区西侧空地建设一个3500m3初期雨水池（服务于全厂）及600m3消防水池、800m3应急事故池；同时在厂区西侧新建一个300m3/d污水处理站，主要服务于年4.9万吨废酸废碱综合处置利用项目以及后期新增项目的废水处理。

（5）拆除现有闲置设备，必须制定应急预案。

## 本项目工程分析

### 本项目概况

#### 项目基本情况

- 项目名称：年产5000吨有机硅树脂项目；

- 建设单位：湖北普星特化学试剂有限公司；

- 建设性质：扩建；

- 建设地点：宜城市雷河镇雷大工业园，湖北普星特化学试剂有限公司现有厂区内，厂区中心坐标为东经112.19925，北纬31.611872，项目地理位置详见附图1；

- 建设内容：主要依托现有项目厂区西侧现有闲置空地，位于拟建废酸废碱生产车间西侧，建设车间、仓库、化验室等。购置相关设备。配套建设环保、消防、绿化等辅助工程，项目建成后，达到年产5000吨有机硅树脂规模；

- 建设投资：项目投资6000万元，其中环保投资50万元；

- 总用地面积：本项目占地面积3192m2。主要包括一个生产车间、一个甲类仓库及室外空地。

#### 项目组成及建设内容

本项目拟利用湖北普星特化学试剂有限公司现有厂区中部现有闲置厂房及空地，依托现有部分公用及辅助工程建设。

本项目主要建设内容及依托情况见表4.1-1。

表4.1-1  本项目建设内容及依托关系一览表

| 工程类别 | 项目名称 | 占地面积 | 内容 | 与现有工程依托关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 有机硅树脂车间 | 540m2 | 甲类，1层，高10m，砖混结构，用于有机硅树脂生产线 | 新建 |
| 辅助工程 | 综合楼 | 1800m2 | 5层，砖混，用于住宿 | 依托现有项目 |
|  | 办公楼 | 1089m2 | 3层，砖混，用于员工办公 | 依托现有项目 |
|  | 变配电房 | 80m2 | 1层，砖混 | 依托现有项目 |
| 储运工程 | 仓库 | 720m2 | 甲类，1层，用于项目原料及产品贮存， | 新建 |
|  | 物流停车场 | / | 用于产成品的停车区域 | 依托现有，位于厂区东南角 |
| 公用工程 | 供水 | m3/a | 由自来水厂供水 | 依托现有供水管网 |
|  | 排水 | 生产废水m3/d | 污水处理站预处理达接管标准后，排至宜城中持水务有限公司处理 | 新建 |
|  | 供电 | 万KWh | 园区供电管网供应 | 依托现有管网 |
| 环保工程 | 废气处理 | 工艺废气 | 1套碱洗+25m排气筒（5#） | 新建 |
|  | 废水处理 | 生产废水 | 污水处理站（300m3/d），采用“UASB+A/O”工艺 | 新建 |
|  | 噪声治理 | 隔声、减振措施 | 降噪20~25dB（A） | 新建 |
|  | 固废暂存间 | 25m2 | 依托现有一般固废暂存间 | 依托现有 |
|  | 危废暂存间 | 400m2 | 用于危废暂存 | 新建 |
| 事故应急池 | 800m3 | 事故池 | 在厂区硫酸罐区西侧新建 |
| 消防水池 | 600m2 | 深3m，兼循环水池 |  |
| 初期雨水收集池 | 3500m3 | 初期雨水池 | 在厂区硫酸罐区西侧新建 |

#### 产品方案及生产规模

本项目主要生产有机硅树脂5000t/a。根据建设单位资料，项目产品为200kg铁桶、1000kg不锈钢桶包装，扩建项目产品方案及生产规模详见表4.1-2，关键设备体积与生产能力匹配性分析详见表4.1-3。

根据企业规划，现有一期项目为年产2.8万吨试剂硫酸，拟建项目分别为年产1.2万吨硫酸锰项目及年4.9万吨废酸、废碱综合处置利用项目，与本扩建项目关联度不大。

扩建项目建成后全厂产品方案，详见表4.1-4。具体生产装置布置线及车间布置详见附图4。

表4.1-2  扩建项目产品方案设置一览表

| 序号 | 工程项目 | 产品名称 | 单批产能（t/B） | 单批生产时间（h） | 批次（B/a） | 年产能（t/a） | 质量 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机硅树脂生产线 | 有机硅树脂 | 5.0 | 8 | 1000 | 5000 | ≥99% | 主产品 |
|  |  | 乙醇 | 0.6 | / | 1000 | 600 | ≥60% | 副产物 |

根据关键设备提级核定其生产能力与申报产能的相符性。经分析本项目产品产能与设备体积基本相符，详见表4.1-3。

表 4.1-3 关键设备体积与生产能力匹配性分析

| 序号 | 生产线 | 生产 工段 | 主体生产设备 | 生产批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备名称 | 数量/台 （套） | 单釜容 积（L） | 单釜最大投 料量（kg) | 装料系数 | 反应釜控 制条件 | 批次时间 （h) | 年时间 （h) |
| 1 | MQ硅树脂 | 水解 | 水解反应 釜 | 2 | 3000 | 2400 | 80% | 10~80℃、常 压 | 10 | 7200 |
| 2 |  | 蒸馏 | 蒸馏釜 | 1 | 6000 | 4800 | 80% | 110℃、常 压 | 2 | 2400 |
| 3 | 硅橡胶 | 开环 | 开环釜 | 1 | 3000 | 2400 | 80% | 150℃、常 压 | 6 | 4800 |
| 4 |  | 脱低 | 真空釜 | 2 | 6000 | 4800 | 80% | 170℃、常 压 | 2 | 2400 |

表4.1-4  项目建成后全厂产品方案一览表

| 序号 | 生产装置 | 产品名称 | 生产能力 (t/a） | 产能变化 （t/a ） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 扩建前 | 扩建后 |  |  |
| 1 | 年产2.8万吨试剂硫酸生产线 | 98%试剂硫酸 | 2.8万 | 2.8万 | +0 | 不变 |
| 2 | 年产1.2万吨硫酸锰生产线 | 98%硫酸锰 | 0 | 1.2万 | +1.2万 | 新增 |
| 3 | 年4.9万吨废酸、废碱综合处置利用生产线 | 废酸废碱处置 | 0 | 4.9万 | +4.9万 | 新增 |
| 4 | 年产5000吨有机硅树脂生产线 | 有机硅树脂 | 0 | 5000 | +5000 | 新增 |

#### 产品质量指标

本项目产品质量标准见表4.1-5：

表4.1-5  有机硅树脂技术指标

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观颜色 | 无色透明液体 |
| 2 | 总环体 ≥ | 99.5 |
| 3 | 水份w/% ≦ | 0.01 |
| 4 | 氯化物（以CL-计） ≦ | 0.0005 |
| 5 | 色度/Hazen单位（铂-钴色号）≦ | 10 |
|  | 粘度/25℃（mm2/s） ≦ | 2.5 |

产品用途：主要用于耐高温胶及耐火云母带胶。

本项目生产过程中产生的乙醇溶液收集后通过蒸馏回收，作为副产品外售，副产品技术指标见表4.1-6。

表4.1-6  副产品乙醇技术指标

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观颜色 | 无色透明液体，无可见杂质 |
| 2 | 乙醇w/% ≥ | 60 |
| 3 | 水份w/% ≦ | 40 |
| 4 | 密度（20℃） | 0.89 |

#### 原辅料消耗及理化性质

##### 原辅材料消耗情况汇总

本项目各产品主要原辅材料消耗量及储存情况见表4.1-7。

表4.1-7  项目原辅材料消耗量汇总一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 年消耗量 （t/a） | 包装容积 （m3） | 最大存储量（t） | 周转量 t/次 | 周转次数 | 临界量 （t） | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正硅酸乙酯 | 99% | 2391.94 | 0.2 | 40 | 30 | 80 | 10 | 新建仓库 |
| 2 | 六甲基二硅氧烷（MM） | 99% | 954.1 | 0.2 | 30 | 20 | 50 | / | 新建仓库 |
| 3 | 二甲基硅氧烷环体（DMC） | 99% | 1166.8 | 0.2 | 20 | 20 | 60 | / | 新建仓库 |
| 4 | 甲苯（新） | -- | 827.5 | 0.2 | 20 | 20 | 42 | / | 新建仓库 |
| 5 | 浓硫酸 | 98% | 36 | / | / | / | / | / | 现有罐区 |
| 6 | 氢氧化钠 | 98% | 28.6 | 25kg | 5 | 5 | 6 | / | 新建仓库 |
| 7 | 四甲基氢氧化铵 | 99% | 0.49 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | / | 新建仓库 |
| 8 | 去离子水 | -- | 300 | / | / | / | / | / | 生产车间 |
| 9 | 水 | t/a | 50456.34 | / | / | / | / | / | / |
| 10 | 电 | 万kWh/a | 132 | / | / | / | / | / | / |
| 11 | 天然气 | 万m3/a | 15 | / | / | / | / | / | / |

##### 原辅材料理化性质

项目原料的相关理化特性及毒理毒性见表4.1-8。

表4.1-8  项目原料理化性质及毒理毒性一览表

| 序号 | 物质名称 | 分子式/分子量 | CAS号 | 理化特性 | 燃烧爆炸性 | 毒理毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正硅酸乙酯 | Si(OC2H5)4 208.33 | 78-10-4 | 无色液体;熔点-77°C，沸点168.5°C，密度0.9346克/立方厘米。它对空气较稳定;溶于乙醇、乙醚，微溶于水，在纯水中水解缓慢，在酸或碱的存在下能加速水解作用 | 易燃，遇高热、明火有引起燃烧的危险，遇水逐渐水解释放有刺激性气体 | LD50：6270 mg/kg(大鼠经口)；5878 mg/kg(兔经皮) |
|  | 六甲基二硅氧烷（MM） | C6H18OSi2 162.378 | 107-46-0 | 无色透明液体，易潮解。熔点-59℃：沸点99.5℃，相对密度（水=1）：0.764（25℃），相对蒸气密度（空气=1）：5.5；饱和蒸气压（kPa）：5.6（25℃），临界压力（MPa）：1.91，闪点-2℃。引燃温度341℃,不溶于水，溶于多数有机溶剂。 | 爆炸上限（%）：32，爆炸下限（%）：0.6 | LD504500mg/kg（小鼠腹腔）；16ml（12224mg）/kg（兔经皮），LC50：15956ppm（大鼠吸入，4h） |
|  | 二甲基硅氧烷环体（DMC） | [(CH3)2SiO]n, n=3~6 | 1305-78-8 | 无色透明、无游离水、无机械杂质的液体；可燃，不溶于水，溶于苯等有机溶剂，冰点0~50℃。密度（25℃）：0.956~0.958g/cm3； | 蒸气与空气混合有爆炸性。微细分散物在空气中易形成爆炸性混合物，易静电积累并可能引燃； | / |
|  | 甲苯 | C₇H₈ 92.14 | 108-88-3 | 无色澄清液体。有苯样气味。有强折光性。能与乙醇、 乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶，极微溶于水。相对密度 0.866。凝固点-95℃。沸点110.6℃。 | 闪点(闭杯) 4.4℃。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限 1.2%~7.0%(体积)。 | LD50(大鼠经口)5000mg/kg。高浓度气体有麻醉性。有刺激性。 |
|  | 硫酸 | H2SO4 98.08 | 7664-93-9 | 纯品为无色透明油状液体，无臭，相对密度(水=1)1.83，相对密度(空气=1)3.4，熔点 10.5℃ ，沸点330.0℃，蒸汽压0.03kPa(145.8℃)，与水混溶。 | 浓硫酸是强氧化剂，本身并不会燃烧。但是可以助燃。 | LD5080mg/kg(大鼠经口)；LC50510mg/m3，2小时(大鼠吸入)；320mg/m3，2小时(小鼠吸入)。 |
|  | 四甲基氢氧化铵 | C4H13NO 91.15 | 75-59-2 | 熔点63℃，沸点120℃。项目使用的是 25%四甲基氢氧化铵溶液，无色至淡黄色液体,是最强的有机碱，极易吸潮，有一定的氨气味，在空气中能迅速吸收二氧化碳，在室温下其蒸汽压较低，在135~145℃完全分解气化为三甲胺和二甲基醚，高纯品在140℃低温处理也无微量残渣。 | 蒸气有毒; 燃烧排放有毒氮氧化物和氨气烟雾 | 剧毒，皮下- 小鼠 LDL0: 19 毫克/ 公斤 |

##### 主要生产设备情况

本项目主要生产设备见下表。

表4.1-9   本项目主要工艺设备

| 序号 | 工序名称 | 设备名称 | 规格型号 | 电机功率（kw） | 材质 | 冷凝器m2 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水解 | 水解釜1# | 3000L | 11，加装变频器 | 316L | / | 1 | 冷却水 |
|  |  | 水解釜2# | 3000L | 11，加装变频器 | 316L | / | 1 | 冷却水 |
| 2 | 静置 | 静置釜1# | 10000L | 7.5，加装变频器 | 搪瓷 | / | 1 |  |
| 3 | 提纯 | 提纯釜1# | 3000L | 7.5，加装变频器 | 316L | 20 | 1 | 蒸汽加热 |
| 4 | 硅橡胶 | 反应釜1# | 3000L | 11，加装变频器 | 316L | 8 | 1 | 电磁导热油加热 |
|  |  | 反应釜2# | 2000L | 22，加装变频器 | 316L | 5 | 1 | 电磁导热油加热 |
| 5 | 硅橡胶 | 储罐1# | 800L | / | 不锈钢 | / | 1 |  |
| 6 | 硅橡胶 | 储罐2# | 500L | / | 不锈钢 | / | 2 |  |
| 7 | 硅橡胶 | 降温储罐1# | 6000L | / | 不锈钢 | / | 1 | 冷却水 |
| 8 | 调配 | 调配釜1-2# | 5000L | 11，加装变频器 | 304 | / | 2 | 蒸汽加热 |
| 9 | 成品 | 储罐1-2# | 250L | / | 不锈钢 |  | 2 |  |
| 10 | 真空机组 | 1# | / | 7.5kw | 水式密封 | / | 1 |  |
|  |  | 2-4# | / | 15kw | 曲干式+罗茨泵 | / | 3 |  |
| 11 | 后处理 | 1# | 3000L | 11，加装变频器 | 304 | 4150*330 | 1 | 蒸汽加热 |

#### 用地情况及总平面布置

##### 周边环境关系

本项目位于宜城市雷河镇襄阳精细化工产业园（原襄阳雷河·大雁工业园）内，项目厂区东侧雷雁大道，雷雁大道对过为湖北鑫统领万象科技有限公司和湖北华恒达化工有限公司；厂区南侧为规划空地；厂区西侧为规划空地；厂区北侧为规划道路。

本项目周边环境现状见附图2。

##### 扩建项目四至情况

扩建项目位于现有厂区西侧，利用原闲置库房改建。扩建项目东面为厂区现有南北向道路，道路东侧规划为拟建废酸废碱综合处置利用项目；南面为新增用地，用于规划的2#丙类仓库；西面为 厂区边界；北面为现有闲置厂房，规划建设聚酯纤维项目。

##### 总平面布置合理性

现有项目厂区分为四大区域：办公生活区、硫酸生产区域、中部为闲置厂房空地及配电房。办公生活区位于厂区东侧，硫酸生产区域位于厂区西北侧，现有污水处理站位于厂区中部，整个布局呈“田”字形状。

本厂运输方式为汽车运输，厂区设一条东西走向的主车道，通过厂区主出入口与园区道路相连接，以保证车道畅通无阻，满足厂内人、物流运输和消防及安全、卫生等要求。根据生产流程的流畅性，试剂硫酸生产区域位于区域西北侧，硫酸罐区西侧规划新建初期雨水池、污水处理站等。

本项目拟在现有厂区中部规划废酸废碱处置利用项目的西侧隔路建设。项目生产车间利用现有闲置场地建设，甲类仓库在车间西侧，与西侧厂界相邻；扩建项目办公生活区和部分辅助设施依托现有项目。

综上，本项目整体平面布置较合理，厂区规划平面图详见附图6。

#### 公用及辅助工程

本项目除新建车间及仓库外，办公生活、部分公用及辅助设施等均可依托现有项目。污水处理设施拟依托规划厂区西北侧新建的污水处理站处理达标后，排入宜城中持水务有限公司处理。

##### 供电系统

建设项目生产系统拟按二级用电负荷设计，办公场所拟按三级用电负荷设计，以电缆方式引入建设项目高低压配电室。

1）供电电源及供电方案

本项目位于宜城市雷河镇雷大工业园，电源由雷河镇莲花供电站10KV高压送入厂区配电室，企业已装备 325KVA 和125KVA 变压器各一台，经变压后进公司总变配电室，供现有一期工程生产装置高、低压电动机和其他辅助设施的全部用电。

- 根据项目工艺装置的负荷情况，本项目依托新增的一台800kVA变压器，能满足本项目用电需求。

- 用电负荷及负荷等级

本项目生产系统、事故处理系统、监控系统、消防系统为二级负荷，其它为三级负荷。项目依托现有1台柴油机发电机（功率500KW）作为事故应急电源，能够满足生产系统、事故处理系统、监控系统、消防系统等需要。

火灾爆炸环境电器装置拟选用隔爆型用电设备（等级为dⅡBT4）。供电线路采用镀锌钢管穿管保护，使用防爆接线盒、防爆开关。

##### 给排水系统

1）供水系统

本项目生产用水、生活用水来自宜城市江河供水公司，水源充足。

供水系统：生产区用水通过DN100输水干管供给。全厂生产及消防供水管网设置成环状，采用生产、消防给水管道单独管道供水系统，管网成竖线布置。

2）排水系统

本项目排水采用清污水分流制，分别设置雨水排水管网和排水管网。雨水就近直排附近的雨水、清净下水合流排水管网；生活用水依托现有化粪池、生产废水经厂区西北侧新建污水处理站处理后排至宜城中持水务有限公司处理。

本项目在现有硫酸罐区西侧新建初期雨水池、雨水排放口。初期雨水利用地形高程差，使雨水通过明渠收集后自流至初期雨水池，雨水明渠在排入初期雨水池前用可调阀门控制，阀门后分两路，一路连初期雨水池，另一路连外排雨水口。暴雨初期，关闭明渠与雨水口阀门，开启明渠与初期雨水收集池阀门，初期雨水进入收集池内；暴雨 15 分钟后，关闭明渠与初期雨水收集池阀门，开启明渠与雨水口连接阀门。初期雨水池内雨水泵入厂区新建污水处理站进行处理。

##### 供热系统

本项目硅橡胶釜采用电磁加热；MQ树脂釜及有机硅树脂成品釜拟依托现有一台4t/h的天然气锅炉进行生产供热，采用园区管道天然气做燃料。本项目天然气使用量为65万m3/a。

##### 冷水冷凝系统

本项目使用夹套冷却水冷却，为了节约资源，冷却水循环使用，设置冷却水循环系统。本项目设有冷却塔为玻璃钢材质高温逆流GAB-100型，冷却塔设计能力300m3/h，冷却水池350m3。循环冷却水压力：不小于0.5MPa(工房进口)温度：进/出30/35℃。循环水池位于仓库西侧。

除此之外，扩建项目生产过程涉及冷凝回收工序，需设一套制冷机组为项目生产过程的冷凝工序提供冷源。扩建项目采用气体压缩式制冷机，以高压气体膨胀制冷为基础，依靠压缩机的作用提高气体的压力以实现制冷循环。

##### 自控系统

1）自控设计

自控设计遵循“方案合理、技术先进、运行可靠、操作方便”的原则。建设项目采用以计算机系统为基础的可编程序控制器（DCS）进行程序控制，程控逻辑设计符合工艺系统的控制要求。

2）仪表设置

①仪表、控制柜

本项目拟安装控制柜（包括仪表显示和DCS控制）和一台中央控制台。采用安全控制与过程控制两套控制系统。集中显示现场一次、二次仪表的远传信号。中央控制台上设置五台工控机，三台监视工艺流程及生产过程，一台监视危险化学品储存罐区，一台监视安全摄像系统。

在电源进线处设置2KVA、断电延时30min的UPS，在系统短时间停电时能为仪表控制系统提供电源，监视和记录系统的运行状况，保证系统的安全运行。为防止雷电及防止操作过电压，在仪表及DCS柜内电源进线处设有电涌保护器。

②现场检测仪表

检测仪表是采集现场工艺运行参数的设备，是完成自动化控制的重要前提，现场仪表均安装在储罐和反应釜上。因此仪表的选型应选用具有经验成熟、信誉良好、质量可靠的、便于维护，经济实用的原则。变送器采用智能型带就地显示产品。热电阻采用双支Pt100带变送器4～25mA输出。桥架采用热浸式渡锌钢桥架控制电缆和计算机电缆均采用本安阻燃型。

根据本工程的工艺特点及控制系统要求，现场检测仪表设置有：

现场采用本安或隔爆型仪表，各仪表均带就地显示及4～25mA标准信号输出。

现场仪表和二次仪表之间设置隔离式安全栅，以防止危险能量窜入现场，同时增强系统的抗干扰能力，提高系统的可靠性。仪表电缆采用本安电缆穿钢管沿地暗敷。

为保证控制系统的稳定运行，DCS、ESD和主要的现场仪表均采用不间断电源（UPS）供电，在电源故障期间，UPS至少可供系统正常工作30分钟。

③火灾报警系统

企业应制定完善的安全消防措施，配备完善消防系统，采用水冷却、泡沫灭火、干粉灭火方式等。在生产车间、储罐区等区域分别安装火灾探测器、有毒气体探测器、感烟或感温探测器等，构成自动报警监测系统，并对该系统定期检查。

④可燃/有毒气体报警系统

在车间和储罐区等有毒气体和可燃气体可能泄漏的场所，根据规范设置有毒气体报警装置或可燃气体报警装置，随时检测操作环境中有害气体的浓度，以便采取必要的处理设施。

⑤电视监控系统

根据生产过程的要求，在车间出入口、重要岗位设电视监控点，监控信号分别传至车间监控室，通过多路数字图像处理器接入监视器，来监视车间内人员出入及重要岗位的内部情况。

##### 防雷、防静电接地系统

1）本项目生产车间、储罐区、仓库等为工业第二类防雷建筑物，其它为第三类防雷建筑物，采用避雷带防直击雷。考虑防直击雷和雷电感应，电气设备正常不带电的金属外壳均需可靠接地。利用钢构做自然接地体，设备的防静电接地采用δ40×4的镀锌扁钢同厂房内的主接地网作可靠的电气连接。防雷接地同设备的接地网在室外共用接地装置。总接地电阻不大于4欧姆。

2）动力和照明配电均采用TN-S系统。

3）为防止雷电流沿架空线侵入变配电间，10KV进线采用YJV22-11KV电缆直埋地至变配电间，并在引下线杆处装设一组阀式避雷器。变压器中性点采用直接接地，接地电阻不大于1欧。

4）引下线布置：在柱子内的两条对角主筋上用不小于Φ10镀锌圆钢作防雷引下线，其上端与接闪装置（避雷针、网、带）、下端与接地装置焊接连通。柱内引下线钢筋应与地梁内用作水平接地极的主筋、该柱承台钢筋及其桩体用垂直接地体的钢筋焊接连通。室外接地凡焊接处均应做防腐处理。

5）避雷针、网、带布置：综合楼、办公楼沿屋面外围（或女儿）墙上、楼梯间外围、屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设避雷带，在避雷带每个阳角处安装避雷短针。利用屋面圈梁、框架梁、屋面盖板筋组成暗敷避雷网格。突出屋面的金属物体均应与就近的避雷带连接，连接点不少于2处。

6）等电位措施：埋地或进入建筑物的各种线路、管道，在入户端将电缆的金属外皮、金属线管与接地装置相连，架空金属管道在进出建筑物处，与防雷电感应的接地装置相连。

7）工艺设备防静电接地措施：工艺设备及管道须采取防静电措施，工艺管道在进出厂房处、分叉处应作防静电接地。平行敷设的工艺管道之间距离小于100mm时，每隔25m要进行跨接，管道的始末端要进行一次接地，法兰连接处应用6mm2铜绞线跨接。

8）防止雷电感应和雷电波进入：建筑物内的所有电气设备金属外壳、金属管线等金属构件均做等电位联结并接地；建筑物的进、出电缆及所有金属管道均采取埋地引入，电缆均选用铠装电缆，并在入户处把所有金属管道、电缆保护管及铠装电缆的金属铠装层两端均做好接地，在建筑物电源进线配电箱处加装电涌保护器。

9）输送易燃、易爆气体或物料的工艺管线的阀门或法兰盘两端，进行接地及防静电跨接。接地电阻均不大于4欧姆。

10）为减少或降低间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差，工艺装置区做等电位联结；所有电气设备的金属外壳、电缆保护管及铠装电缆金属外皮两端、所有工艺设备及金属构件均做等电位联结，金属工艺管道的首、末端、分支处均做接地。采用共用接地装置，所有电气设备保护接地、仪表自控系统接地、防雷、防静电接地均接在一起，其接地电阻不大于4欧姆。

11）在危险化学品卸车处设接地极，消除车载静电危害，并加装防爆静电接地检测报警器，保证系统的可靠性，接地电阻不大于4欧姆。

##### 消防系统

1）项目消防水源来自当地市政自来水厂，供水压力大于0.2Mpa，流量及压力能满足本项目消防用水需要。

2）本项目消防水系统采用生产、生活及消防给水合流制给水系统，装置界区内设DN125环形生产、消防合用给水管网，厂区内消防管网布置成环状，管网上设室内外消火栓，室外消火栓沿道路敷设，布置间距小于125m，装置界区设室外地上式消火栓6座，厂区同一时间内火灾次数按1次计，消防用水量最大消火栓用水量为25L/s，室内消火栓用水量为5L/s，室内外消火栓总用水量为30L/s，火灾延续时间为3小时。在各生产车间及仓库内分别设置一定数量的室内消火栓及手提式磷酸铵盐干粉灭火器或推车式磷酸铵盐干粉灭火器。

3）本项目计划在现有硫酸罐区西侧新建600m3消防水池一座，厂区消防泵房内设DLC0.45/30-0.45-2消防气压给水设备一套，消防主泵选用XBD4.5/4-125SLS单级单吸消防泵二台（一用一备），流量Q=144m3/h，扬程H=45m，转速n=2900r/min，功率N=30KW；稳压泵采用25GDL4-12x4多级管道过滤泵，二台（一用一备），流量Q=4m3/h，扬程H=48m，转速n=2900r/min，功率N=1.5kW。水量及水压均能满足本装置生产、消防用水需要。

4）生产、消防用水由厂外自来水给水管及厂内消防水泵联合供给，引入管管径为DN150，生产、消防给水管在厂区内布置成环状，主干管管径为DN150。

5）机动消防可依托当地消防力量协助灭火。

##### 运输系统

本项目的运输主要依托社会运输力量，采用公路方式，由危险品运输有限公司车辆责任承运（具有危运资质）。原材料等采用货车运输进厂，运到厂区后，在甲类仓库储存，物料厂内输送采用电动叉车输送。

厂内运输由叉车，采用在厂区内修建专门的物流通道来配合全厂的货物运输。

#### 劳动定员及工作制度

本项目新增工作人员15人，其中管理人员2人、技术人员1人。

根据项目生产工艺要求和特点，本项目运营期间实行每天两班制，每班工作12小时，年工作300d，项目年生产时间7200h。

### 营运期工程分析

本项目生产过程中，在主要废气产生工序设置废气真空抽排装置，再进入废气吸收净化装置。产品按批次生产，采用间歇投料形式进行生产项目产生的废气经UV光解+活性炭吸附+25m高排气筒（DA005）处理，可确保稳定达标排放。

#### 工艺流程及产污环节

- MQ 硅树脂生产

主要反应方程式为：

mSi(C2H5)4 + n(CH3)6SiO + zH2O = [(CH3)3SiO1/2] a [CH3SiO4/2]b + C2H5OH

即：

MQ 硅树脂合成是一个烷氧基硅烷在酸催化下的水解反应，在一定温度和时间反应完成后，加碱中和后，分层，油层经蒸馏提纯后，过滤去除滤渣。

- 搅拌：依次往不锈钢反应釜中投入正硅酸乙酯，六甲基二硅氧烷、去离子水，开启反应釜搅拌。

- 水解：启动冷冻系统，将物料温度控制在 0-10℃，向反应釜中加入浓硫酸，并保持物料温度在 0-10℃，水解反应 3 小时。

- 加热回流：用蒸汽将反应釜逐渐加热到 78-80℃（乙醇的沸点），保温回流反应 3 小时，以稳定树脂结构。

- 中和、分离：反应完毕，将物料转入分层釜，开启搅拌，从反应釜人孔处加入氢氧化钠，中和浓硫酸。加入甲苯，然后静置分层，水层为粗乙醇，油层转入蒸馏提纯釜。

- 蒸馏：将反应釜加热至 110℃，在-0.09MPa 条件下减压蒸馏，搅拌约30 分钟，反应生成有机聚合物和水分，经冷凝器冷凝回收物料，甲苯和乙醇重新作为原料，冷凝器会产生少量废水（W4-1），未冷凝废气（G4-1）。

- 过滤：将所得物料降温处理至 40℃以下，经过滤机除去中和产生的滤渣（S4-1），滤液为 MQ硅树脂。

- 有机硅橡胶生产

反应方程式

(Me2SiO)3-10  + H2O → HO(Me2SiO)1000-4000H

（1）开环反应：将二甲基硅氧烷环体(DMC)加入3000L不锈钢釜内，反应釜升温至 90℃，从人孔处投入四甲基氢氧化铵催化剂，催化开环扩链反应 1 小时左右，此过程中物料粘度增长，电机电流值变大。

（3）封端：加入去离子水，对分子链进行封端处理。

（4）熟化重排：将物料保温在 110℃左右，熟化处理 3 小时，使分子链排布更规整。

（5）加温破媒：搅拌，将反应釜蒸汽加热至 150℃以上，破媒处理。

（6）抽真空脱低：继续升温往 170℃，在-0.09MPa 条件下，抽真空 2 小时，在加热过程中，由于催化剂的分解，会有少量废气产生，其主要成分为三甲胺、甲醇。抽真空脱低过程中产生的废气经冷凝器冷凝后会产生少量废水（W4-2）和不凝气（G4-2），不凝气主要成分为三甲胺和甲醇。

（7）降温：开启冷冻系统，降温到 50℃以下，即得到有机硅橡胶。

（三）有机硅树脂生产

将上述有机硅树脂和有机硅橡胶加入5000L反应釜内，升温至110℃，搅拌2小时，使二者充分混合均匀。加入适量甲苯，调配至适当粘度或固体含量，即为成品。

扩建项目生产工艺及产污环节图见下图。

图4.2-1 有机硅树脂生产工艺流程及产污节点示意图

##### 物料平衡

本产品间歇投料及出料，采用2套调配装置，运行时间7200小时；每批产量5t，生产周期约为8小时，每天3批，合计批次1000批。

物料平衡情况见下表表4.2-1和图4.2-2。

表4.2-1 有机硅树脂总物料平衡表（单位：t/a）

| 投入 | 产出 |
| --- | --- |
| 序号 | 物料 | 数量 | 去向 | 物料 | 数量 | 合计 |
| 1 | 99%正硅酸乙酯 | 正硅酸乙酯 | 2368.02 | 产品 | 有机硅树脂 | 4960 | 5000 |
|  |  | 杂质 | 23.92 |  | 杂质 | 40 |  |
| 2 | 99%六甲基二硅氧烷 | 六甲基二硅氧烷 | 944.65 | G4-1 | 甲苯 | 2.5 | 7.87 |
|  |  | 杂质 | 9.45 |  | 乙醇 | 0.75 |  |
|  |  |  |  |  | 水 | 4.62 |  |
| 3 | 98%甲苯 | 甲苯 | 810.95 | G4-2 | 三甲胺 | 0.31 | 0.48 |
|  |  | 水 | 16.55 |  | 甲醇 | 0.17 |  |
| 4 | 98%浓硫酸 | 浓硫酸 | 35.25 | 副产酒精 F4-1 | 乙醇 | 360.78 | 668.22 |
|  |  | 水 | 0.72 |  | 甲苯 | 14.18 |  |
| 5 | 98%氢氧化钠 | 氢氧化钠 | 28.03 |  | 水 | 226.34 |  |
|  |  | 杂质 | 0.59 | S4-2 | 硫酸钠 | 48.07 |  |
|  |  |  |  |  | 水 | 18.85 |  |
| 6 | 99%二甲基硅氧烷环体(DMC) | 二甲基硅氧烷环体(DMC) | 1155.15 | 套用 | 甲苯 | 700 | 700 |
|  |  | 杂质 | 11.67 |  | 乙醇 | 6.75 | 6.75 |
| 7 | 99%四甲基氢氧化铵 | 四甲基氢氧化铵 | 0.48 |  | 水 | 24.75 | 24.75 |
|  |  | 杂质 | 0.01 | W4-2 | 废水 | 0.48 | 0.48 |
| 8 | 去离子水 | 去离子水 | 300 | S4-1 | 滤渣 | 28.39 | 28.39 |
| 9 | 套用 | 甲苯 | 700 |  |  |  |  |
|  |  | 乙醇 | 6.75 |  |  |  |  |
|  |  | 水 | 24.75 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 6436.94 | 合计 | 6436.94 | 6436.94 |

图4.2-2  有机硅树脂项目物料平衡图（t/a）

##### 本项目生产工序水平衡图

##### 本项目生产工序水平衡见图4.2-3。

图4.2-3  有机硅树脂项目生成工序水平衡图（t/a）

##### 本项目甲苯平衡

本项目甲苯平衡见表4.2-2。

表 4.2-2  项目甲苯物料平衡表

| 投入 | 产出 |
| --- | --- |
| 原料名称 | 投入量（ t/a） | 产物名称 | 产出量（ t/a） |
| 新甲苯 | 810.95 | 带入有机硅树脂产品 | 794.27 |
| 套用 | 700 | MQ 硅树脂工序废气产生量 | 2.5 |
| / | / | 副产乙醇带走量 | 14.18 |
|  |  | 套用 | 700 |
| 合计 | 1510.95 | / | 1510.95 |

##### 本项目VOCs平衡

本项目MQ 硅树脂工序VOCs产生量为2.5t/a，硅橡胶工序VOCs产生量为0.48t/a，分别通过收集管网，采用一套新建的“UV光解+活性炭吸附”（风量为10000m3/h）处理，达标后通过25m高排气筒（5#）排放。

项目VOCs平衡见图4.2-4。

图4.2-4  有机硅树脂项目VOCs平衡图（t/a）

##### 本项目乙醇平衡

本项目MQ 硅树脂工序反应后乙醇产生量为361.53t/a，通过分层进入副产品乙醇360.78t/a，甲苯回用带入6.75t/a，废气乙醇产生量为0.75t/a，通过收集管网，采用尾气系统处理后，外排0.075t/a。

项目乙醇平衡见图4.2-5。

图4.2-5  有机硅树脂项目乙醇平衡图（t/a）

##### 扩建项目的蒸汽平衡

拟扩建项目在反应釜加热、减压蒸馏需要采用蒸汽加热，最大蒸汽负荷约为1.04t/h，蒸汽用量为7500 t/a，压力为0.8MPa。所用蒸汽来自于拟建硫酸锰项目一台4.0t/h天然气，供汽压力为0.9MPa（表压），供应能力为4t/h（28800t/a），硫酸锰项目蒸汽用量为10800 t/a，蒸汽供应能满足本项目用汽要求。

扩建项目生产中，蒸汽的作用主要为反应设备加热，在蒸汽输送使用过程中，蒸汽损失量以30%计，余下蒸汽以冷凝水的形式回收至循环冷却水池。扩建项目水蒸气平衡图见图4.2-6。

图4.2-6  本扩建项目蒸汽平衡图 （单位：t/a）

##### 水平衡

本次扩建在现有厂区内利用闲置用地建设，项目用水主要为去离子水制备用水、设备清洗用水、地面冲洗用水、水式真空泵、化验室用水、冷却塔循环水补充用水、生活用水。本项目锅炉依托拟建硫酸锰项目的燃气锅炉，其锅炉用水已按最大用水量计算，本次不再重复计算。

- 去离子水制备用水

本项目生产过程需要使用去离子水作为原料。利用反渗透方式制备去离子水。根据原辅材料一览表，扩建项目去离子水用量为 300t/a（1t/d）。

项目去离子水制备工艺流程及产污环节详见图 4.2-7。

图 4.2-7  去离子水制备工艺流程图及产污环节图

自来水先依次经过石英砂滤芯、活性炭滤芯进行过滤后，再经过 RO 膜进行反渗透处理，即可制得去离子水。在 RO 反渗透制水过程中，在制备去离子水的同时产生浓水，同时，在 RO 膜使用一定时间后，需打开浓水端排放阀和产水阀，用经前端过滤后的原水对 RO膜组件自动冲洗 10min 左右，以避免浓水中的高浓度盐类在 RO 膜表面沉积结垢而影响膜的性能，冲洗过程也产生浓水。综合制水和反冲洗过程，项目去离子水的制备率约为 70%，则扩建项目去离子制备的新鲜水用量为 428.57t/a（1.43t/d），产生浓水（W3）128.57t/a（0.43t/d）。

- 生产工艺用水及排水

根据物料平衡计算，项目加入去离子水量300t/a，原料带入水量为17.27t/a，反应消耗水量79.93t/a，中和反应生成水12.95t/a，粗乙醇带走水量226.34t/a，进入残渣18.85t/a，加热损耗水4.62t/a；工艺废水排放量为0.48 t/a。该工艺粗乙醇生成水中含硫酸钠，建设单位拟采用废水蒸发器对该工艺生成水进行蒸馏，蒸馏冷凝可得到馏出液（即副产乙醇）601.3t/a，剩下的蒸馏残渣 66.92t/a，主要为硫酸钠、水等。蒸馏残渣作为危险废物交由有资质的单位处理。

- 设备冲洗用水及排水

设备检修时需对设备进行清洗，一次清洗水量为10m3，清洗周期按每 3 个月一次，则设备清洗用水量为40t/a，清洗水采用污水处理站出水回用。废水产生量按用水量的90%计算，则冲洗废水量为36t/a。

- 车间地面冲洗用水及排水

项目车间需进行地面冲洗，需清洗的地面面积约为540m2，用水量按照2 L/m2次计算，每天清洗一次计算，一年冲洗300次，则冲洗用水量为324m3/a，地面冲洗废水产生量按用水量的90%计算，则冲洗废水量为291.6 t/a。

- 水式真空泵用水及排水

本项目采用一套水式真空泵，设置有循环水槽，循环利用。本项目真空泵循环水为2m3，三天更换一次，一年需要补充新鲜水200t/a。循环过程存在蒸发损耗，按系统总水量的10%计，损耗量60t/a，合计需要补充水量260t/a，真空泵废水排放量为200t/a。

- 化验室用水

根据建设单位资料，本项目必须产品进行检测，检测过程中产生化验室废水，产生量约50L/d（15 t/a）主要污染因子为PH值、COD、SS。通过污水管网排入污水处理站处理后，排入宜城中持水务有限公司。

- 循环水冷却系统补水

本项目反应釜采用循环水冷却，冷却循环水用量约36000m3/a，蒸发损耗水量按循环水用量1.5%，则冷却循环水补充量为540t/a。

- 生活用水及排水

根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）（2009版）相关设计参数，厂内设食堂宿舍，生活用水量取150L/p•d计算，项目新增劳动定员为15人，年工作300天，则用水量约为2.25t/d，675t/a。生活污水产生系数以0.8计，则废水排放量为1.8t/d，540t/a。

- 初期雨水

根据现有项目环评，按现有厂区占地面积3.2公顷计算，现有项目单期雨水量为275 m3。一般年降水次数为20次，初期雨水共5500m3。本项目主要在现有场地内建设，本次评价不再计算初期雨水。根据规划，本次项目厂区硫酸罐区西侧新建一个3500m3初期雨水池，可以满足本项目及其他项目要求。

综上可知，拟建项目水平衡表见表4.2-3。

表4.2-3  本项目水平衡分析表（单位：t/a）

| 用水性质 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- |
|  | 新鲜水 | 套用水 | 循环水 | 纯水 | 原料带入水 | 反应生成水 | 水蒸气带入 | 蒸发损耗 | 固废带走损耗 | 反应消耗 | 产品/副产品带出水 | 污水带走 | 回用 | 废水排 放量 |
| 去离子水制备用水 | 428.57 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 300 | 128.57 |
| 工艺用水 | / | / | / | 300 | 17.27 | 12.95 | / | 4.62 | / | 79.93 | 226.34 | / | 24.75 | 0.48 |
| 设备冲洗 | 40 | / | / | / | / | / | / | 4 | / | / | / | / | / | 36 |
| 车间地面冲洗 | 324 | / | / | / | / | / | / | 32.4 | / | / | / | / | / | 291.6 |
| 水式真空泵用水 | 260 | / | / | / | / | / | / | 60 | / | / | / | / | / | 200 |
| 化验室用水 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 15 |
| 循环水冷却系统 | 540 | / | 36000 | / | / | / | / | 540 | / | / | / | / | / | / |
| 小计 | 1607.57 | / | 36000 | 300 | 17.27 | 12.95 | / | 641.02 | / | 79.93 | 226.34 | / | 324.75 | 671.65 |
| 生活用水 | 675 | / | / | / | / | / | / | 135 | / | / | / | / | / | 540 |
| 合计 | 2282.57 | / | 36000 | 300 | 17.27 | 12.95 | / | 776.02 | / | 79.93 | 226.34 | / | 324.75 | 1211.65 |

本项目水平衡详见下图：

图4.2-8  有机硅树脂项目用水平衡图（单位：m3/a）

### 项目整体水平衡

本项目完成后全厂整体水平衡详见表4.3-1和图4.3-1。

本项目完成后全厂水平衡表如下：

表4.3-1  本项目完成后全厂水平衡表（单位t/a）

| 工程分期 | 用水 单元 | 投入量 | 排出量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总用水量 | 自来水 | 纯水 | 套用水 | 循环量 | 原料带入 | 反应生成 | 进入物料 | 排放量（清下水） | 损耗量（消耗量） | 进入残渣 | 废水产生量 | 回用量 | 废水排放量 |
| 拟建硫酸锰工程 | 生活用水 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 672 | 0 | 0 |
|  | 化合浸出用水 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 10000 | 4520.696 | 2154.911 | 2467.699（下一步） | 0 | 2679.565 | 3528.343 | 0 | 0 | 0 |
|  | 洗渣用水 | 1460 | 1460 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 车间冲洗水 | 1572 | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336.2 | 0 | 235.8 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 锅炉用水 | 0 | 0 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21168 | 0 | 432 | 0 | 0 |
|  | 纯水制备 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 尾气系统用水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 383.56 | / | 0 | 32.56（回用） | 22.52 | 0 | 328.48 | 0 | 0 |
|  | 初期雨水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5500 | / | 0 |
| 现有试剂硫酸工程 | 硫酸间接冷却水 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 设备清洗用水 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 170 | 0 | 0 |
|  | 生活用水 | 2112.5 | 2112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.5 | 0 | 1690 | 0 | 0 |
|  | 绿化及其它 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废气碱洗用水 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 240 | 0 | 0 |
| 拟建废酸废碱项目 | 工艺用水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40110 | 773.7 | 0 | 0 | 1817.3 | 7245.05 | 31821.35 | 0 | 0 |
|  | 设备冲洗 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 |
|  | 车间地面冲洗 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 183.6 | 0 | 0 |
|  | 碱喷淋塔 | 34.27 | 34.27 | 0 | 0 | 0 | 13.21 | 8.55 | 12.73 | 0 | 5.09 | 0 | 38.21 | 0 | 0 |
|  | 化验室用水 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
|  | 循环水冷却系统 | 540 | 540 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活用水 | 900 | 900 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 810 | 0 | 0 |
| 现有项目及拟建项目小计 | 48173.77 | 48173.77 | 21600 | 224 | 80400 | 45027.466 | 782.25 | 24080.429 | 14400 | 29461.175 | 10773.393 | 41918.64 | 224 | 41694.64 |
| 本项目工程 | 去离子水制备用水 | 428.57 | 428.57 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 300 | 128.57 |
|  | 工艺用水 | / | / | 300 | / | / | 17.27 | 12.95 | 226.34 | / | 84.55 | 18.85 | 0 | 24.75 | 0.48 |
|  | 设备冲洗 | 40 | 40 | / | / | / | / | / | / | / | 4 | / | 36 | / | 36 |
|  | 车间地面冲洗 | 324 | 324 | / | / | / | / | / | / | / | 32.4 | / | 291.6 | / | 291.6 |
|  | 水式真空泵用水 | 260 | 260 | / | / | / | / | / | / | / | 60 | / | 200 | / | 200 |
|  | 化验室用水 | 15 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 15 | / | 15 |
|  | 循环水冷却系统 | 540 | 540 | / | / | / | / | / | / | / | 540 | / | / | / | / |
|  | 生活用水 | 675 | 675 | / | / | / | / | / | / | / | 135 | / | 540 | / | 540 |
| 全厂 | 合计 | 50456.34 | 50456.34 | 21900 | 224 | 80400 | 450044.736 | 795.2 | 24306.769 | 14400 | 30317.125 | 10792.243 | 43001.24 | 548.75 | 42906.29 |

- 本项目完成后全厂水平衡图如下：

图4.3-1  本项目完成后全厂整体水平衡图（单位：t/a）

### 施工期污染源强分析

项目厂区现有试剂硫酸工程正常运行，根据规划，场地原有中间区域的部分厂房及空地用于年产1.2万吨硫酸锰项目及年4.9万吨废酸.废碱处置综合利用项目建设，本项目位于现有厂区西侧闲置场地，与新增空地同时规划，现有试剂硫酸车间、生活区域及硫酸罐区基本不变。本项目计划施工时间为2022年4月至2022年10月，共计180天，施工人员按50人/d计（均不在施工现场食宿）。施工期主要产生废气、废水、噪声、固废等污染，施工期环境污染只是短期影响，随着工程竣工影响将消除。

#### 废气

施工期大气污染的产生源主要为施工扬尘、运输车辆所排放的汽车废气及焊接烟尘。

- 施工扬尘

施工扬尘主要产生于生产车间及仓库建设产生的松散颗粒产生的二次扬尘。参考环境监测中心对典型施工现场及周边的粉尘监测（监测结果如表4.4-1），距施工场地不同距离处空气中TSP浓度值见表4.4-2。

表4.4-1	施工近场空气中TSP浓度（mg/m3）变化表

| 序号 | 距离 | 浓度范围 | 浓度均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场界 | 1.259~2.308 | 1.784 |
| 2 | 场界下风向10m | 1.456~2.044 | 1.750 |
| 3 | 场界下风向30m | 0.717~0.843 | 0.780 |

将以上数据在直角坐标系上做成曲线，则外推日均浓度值的超标范围约离场界达80~90m。因此，将对周围一定范围内的大气环境质量产生影响，范围内无居民点，对其影响较小。

表4.4-2	距施工场地不同距离处空气中TSP浓度值

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离（m） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 |
| 浓度（mg/m3） | 1.75 | 1.30 | 0.780 | 0.365 | 0.345 | 0.220 |

- 汽车尾气

项目施工期运输汽车一般采用汽油作为燃料，主要污染物包括HC、SO2、NO2，根据《环境保护使用数据手册》，载重汽车尾气主要污染物排放量约为HC：4.4g/（L燃料油），SO2：3.24g/（L燃料油），NO2：44.4g/（L燃料油）。

施工期汽车尾气排放后，经空气迅速稀释扩散，不会对项目所在区域环境空气质量造成明显影响。

#### 废水

施工期废水主要为施工人员产生的生活污水。项目施工期按180天计，施工人员按50人/d计（均不在场区食宿），根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006）的规定，按照每人日生活用水消耗50L，排水量按生活用水量的80%计，则生活污水排放量为2.0m3/d，总排放量为360m3。根据《城市污水处理厂处理设施设计计算》（化学工业出版社2004年第一版）中生活污水水质低浓度指标计算，各污染物浓度和排放量分别为COD：400mg/L，0.144t；BOD5：200mg/L，0.072t；SS：225mg/L，0.774t；氨氮：40mg/L，0.014t。

#### 噪声

施工期噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。工程基础施工时主要施工设备有包括挖掘机、推土机、装载机及运输车辆等，基础施工机械产生的噪声都较大，虽然是短期行为，但对周围环境影响较为严重。项目主体工程结构形式包括框架结构和轻钢结构，框架结构施工中主要施工设备包括塔式起重机、混凝土泵、混凝土振捣棒等，轻钢结构施工中主要施工设备包括钢材切割机、焊机等。工程装修阶段主要的施工设备包括砂轮机、磨石机、切割机等。

项目施工期施工机械噪声源强可根据施工机械噪声类比监测结果得出，相关施工机械噪声源强见表4.4-3。

表4.4-3	施工机械噪声源强值表

| 施工阶段 | 设备名称 | 测点距施工设备的距离（m） | 最大声级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础施工 | 推土机 | 5 | 86 |
|  | 挖掘机 | 5 | 84 |
|  | 装载机 | 5 | 90 |
| 主体施工 | 塔式起重机 | 5 | 80 |
|  | 混凝土泵 | 5 | 85 |
|  | 振捣棒 | 5 | 79 |
|  | 钢材切割机 | 5 | 82 |
|  | 焊机 | 5 | 75 |
| 装修施工 | 砂轮机 | 5 | 82 |
|  | 切割机 | 5 | 69 |
|  | 磨石机 | 5 | 68 |

#### 固体废物

项目施工期固体废物主要为废包装材料、装修垃圾、土石方及施工人员产生的生活垃圾。

（1）废包装材料

根据类比分析，项目施工期装修及设备安装过程中废弃的包装材料产生量约为8.0t。

（2）装修垃圾

项目施工期装修过程中会产生一定量的装修垃圾，装修垃圾产生量按0.01t/m2计，项目总建筑面积1260m2，约产生各类建筑垃圾12.6t。

（3）土石方

项目依托现有场地建设，新建一个生产车间、一个仓库，涉及的土方开挖量较小。施工期项目土地平整挖方量60m3，回填土方量50m3，弃方10m3，借方0m3。项目土石方平衡见表4.4-4。

表4.4-4  土石方平衡表  单位：m3

| 类别 | 挖方 | 填方 | 弃方 | 借方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 60 | 50 | 10 | 0 |

（4）生活垃圾

施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/（人）计，项目施工期按180天计，施工人员按50人/d计，则生活垃圾产生量为4.5t。

### 营运期污染源分析

#### 废气污染源大气污染物产生及排放情况

##### 废气处置设施设置情况

本项目新增废气包括工艺废气甲苯、乙醇、三甲胺、甲醇、VOCs；污水处理站恶臭、锅炉废气。

由于各废气均是冷凝工段产生的不凝气，因此，在各冷凝器上方设置集气罩，将不凝气收集后通过管道送至一套新建的“UV光解+活性炭吸附”（风量为5000m3/h）处理，达标后通过25m高排气筒（5#）排放。

本项目燃气锅炉废气通过水吸收后，通过8m排气筒（DA003）排放。

污水处理站产生的恶臭经过加盖、定期喷药等措施，减少其影响。

本项目废气处置设施及排气筒设置情况见下表4.5-1：

表4.5-1  项目废气处置设施及排气筒设置情况表

| 序号 | 产生位置 | 废气 | 废气处理装置 | 排气筒设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MQ硅树脂蒸馏 | 甲苯、乙醇、VOCs | 新建1套“UV光解+活性炭吸附”处理装置 | 5#（DA005），25m |
| 2 | 硅橡胶脱低 | 三甲胺、甲醇、VOCs |  |  |
| 3 | 污水处理站 | 恶臭 | 加盖密闭，并定期喷药 | 无组织排放 |
| 4 | 锅炉废气 | SO2、NOX、烟尘 | / | 3#（锅炉排气筒），8m |
| 5 | 危险化学品仓库 | 甲苯 | 通风 换气 | / |

##### 有组织废气产排情况

本项目生产工艺废气主要包括：MQ 硅树脂蒸馏废气G4-1、硅橡胶脱低废气G4-2。各废气经过UV光解+活性炭吸附处理，接入尾气管道，共同经P5排气筒排放。

①MQ 硅树脂蒸馏废气G4-1

MQ 硅树脂生成过程中使用甲苯作为溶剂，使水解反应产生的硅树脂与反应产生的乙醇溶液分层，油层蒸馏去除少量水分，在此生产过程中有乙醇、甲苯、VOCs逸出，采取二级冷凝（先水冷后冷冻水冷）将部分乙醇、甲苯、VOCs冷凝下来回用于萃取工序，经过项目物料平衡可知，乙醇、甲苯、VOCs产生量分别为0.75t/a、2.5t/a、3.25t/a，产生废气经密闭管道进入UV光解+活性炭吸附后，尾气经1 根内径为0.5m、高度为 25m 的排气筒（P5）排放，设备风机设计风量为5000m3/h，去除率可达 90%。

②硅橡胶脱低废气G4-2

硅橡胶反应完毕，需要脱低去除催化剂加热分解产生的低沸物，废气主要为三甲胺、甲醇、VOCs产生量分别为0.31t/a、0.17t/a、0.48t/a，产生废气经密闭管道进入UV光解+活性炭吸附后，尾气经1 根内径为0.5m、高度为 25m 的排气筒（P5）排放，设备风机设计风量为5000m3/h，去除率可达 90~95%。

本项目废气排放口的污染物的最大产生及排放情况，详见下表4.5-2。

表4.5-2  项目工艺废气产生量统计表

| 排气筒编号 | 产污环节 | 污染物名称 | 产生量t/a | 产生速率（kg/h） | 排放量t/a | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5#排气筒 | MQ 硅树脂蒸馏 | 乙醇 | 0.75 | 0.312 | 0.075 | 0.031 |
|  |  | 甲苯 | 2.5 | 0.146 | 0.25 | 0.015 |
|  |  | VOCs | 3.25 | 0.458 | 0.325 | 0.046 |
|  | 硅橡胶脱低 | 三甲胺 | 0.31 | 0.128 | 0.015 | 0.006 |
|  |  | 甲醇 | 0.17 | 0.07 | 0.017 | 0.007 |
|  |  | VOCs | 0.48 | 0.2 | 0.032 | 0.013 |

注：VOCs 的产生量为以上所有易挥发有机污染物产生量相加得到。

##### 无组织排放

本项目无组织废气包括生产区无组织废气、仓库的无组织废气、污水站废气。

- 生产区无组织废气

本项目物料在转运、生产反应过程中均通过采用密闭管道及反应釜，同时保证负压环境，一般没有废气溢出。但可能由于管道、反应釜等密封设施密封不严等因素会导致废气得不到100%收集，在此情况下将产生少量无组织废气逸散。生产车间产生的无组织废气主要为乙醇、甲苯、VOCs。无组织废气最大排放速率按照车间各废气最大产生速率的10%计算。

表4.5-3  车间无组织废气排放情况一览表

| 产生位置 | 面源参数（m*m） | 污染物 | 车间无组织排放量 （t/a） | 车间无组织废气排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有机硅树脂车间 | 36*15 | 乙醇 | 0.075 | 0.031 |
|  |  | 甲苯 | 0.25 | 0.015 |
|  |  | 三甲胺 | 0.031 | 0.013 |
|  |  | 甲醇 | 0.017 | 0.007 |
|  |  | VOCs | 0.373 | 0.066 |

注：无组织逸散主要来源于放散阀密封不严，无组织排放高度取放散阀离地高度5m。

- 仓库无组织废气

本项目在有机硅树脂车间西侧新建1个720m3的甲类仓库，由于贮存桶装原料及桶装产品。厂区液体物料通过叉车运输；在贮存过程中，如果包装桶泄漏，可能产生甲苯废气。本次选取甲苯库存量的0.04%核算其产生量，甲苯最大用量为1541.79t/a，废气产生量约0.616t/a，排放速率为0.085kg/h。

##### 燃气锅炉废气产排情况

项目依托拟建年产1.2万吨硫酸锰项目的1台4t/h燃气锅炉，采用天然气为燃料。根据建设方提供资料，本项目燃气锅炉天然气使用量约为15万m3/a。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉(HJ953—2018)》中要求，采用物料衡算法核算二氧化硫的产排量，用产排污系数法核算氮氧化物及颗粒物的排放量。

烟气量：根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉(HJ953—2018)》，燃气锅炉基准烟气量按经验公式估算法取值可参照下表4.5-4。

表4.5-4   燃气锅炉基准烟气量取值表

| 锅炉 | 基准烟气量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 燃气锅炉 | 天然气 | Vgy=0.285Qnet，ar+0.343 | Nm3/m3 |
|  | 高炉煤气 | Vgy=0.194Qnet，ar+0.946 | Nm3/m3 |
|  | 转炉煤气 | Vgy=0.19Qnet，ar+0.926 | Nm3/m3 |
|  | 焦炉煤气 | Vgy=0.265Qnet，ar+0.114 | Nm3/m3 |
| 注：1.Vdaf，燃料干燥无灰基挥发分(%)；Vgy，基准烟气量(Nm3/kg 或 Nm3/m3)。 2.Qnet,ar,固体/液体燃料收到基低位发热量(MJ/kg);按前三年所有批次燃料低位发热量的平均值进行选取，未投运或投运不满一年的锅炉按设计燃料低位发热量进行选取，投运满一年但未满三年的锅炉按运行周期年内所有批次燃料低位发热量的平均值选取。 3.经验公式估算法不适用于使用型煤、水煤浆、煤矸石、石油焦、油页岩、发生炉煤气、沼气、黄磷尾气、生物质气等燃料的基准烟气量计算。 |

根据建设单位提供的资料，本项目4t/h燃气锅炉天燃气使用量约15万m3/a，燃气收到基低位发热量Qnet,ar为36.4MJ/m3，燃气中硫化氢的含量为0.01mg/m3，因此参照表3.2.6.2-1中公式计算可得锅炉基准烟气量为：

SO2产排情况：根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉(HJ953—2018)》中物料衡算法，燃气锅炉二氧化硫产生量按下述公式（1）进行核算，公式中的二氧化硫排放量为未经处理的直排量。

（1）

式中：ESO2—核算时段内二氧化硫排放量，吨；

2.857—1标准立方米二氧化硫的重量，千克/立方米；

R—核算时段内锅炉燃料耗量，万立方米；

S—燃料中硫化氢的体积百分数，百分比；

q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，百分比；

K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，无量纲。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉(HJ953—2018)》中表11和12，可知本项目4t/h燃气锅炉的机械未完全燃烧热损失q4为0%，燃料中的硫燃烧后生成二氧化硫的份额K为1，燃气中硫化氢的质量百分数为0.01g/m3，则根据公式（1）计算得锅炉废气中二氧化硫产生量：

硫化氢体积分数=0.01/（22.4×34）×100%=0.0013%

SO2产生量=2.857×15×（0.0013/100）×（1-0/100）×1×10=0.006t/a，

本项目水吸收处理设施，不计算二氧化硫吸收效率，则SO2排放量为0.006 t/a，排放速率为0.0008kg/h，排放浓度为3.44mg/m3。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉(HJ953—2018)》中产排污系数法，燃气锅炉氮氧化物及颗粒物的排放量按下述公式（2）进行核算。

（2）

式中：Ej—核算时段内第j种污染物的排放量，吨；

R—核算时段内锅炉燃料耗量，吨或万立方米；

Βj—第j中污染物产排污系数千克/吨-燃料或千克/万立方米-燃料。

颗粒物产排情况：根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉(HJ953—2018)》附录F，可知本项目燃气锅炉颗粒物产污系数为2.86，按上述公式（2）计算可得项目锅炉废气中颗粒物产生量：

颗粒物产生量=15×2.86×10-3=0.043t/a，根据计算，颗粒物产生浓度为26.7mg/m3，超过了标准浓度，锅炉尾气必须通过循环水吸收后排放，吸收效率按30%计，则：

颗粒物排放量=0.043×（1-30%）=0.03t/a，则颗粒物排放速率为0.004kg/h，排放浓度为18.7mg/m3。

NOx产排情况：根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉(HJ953—2018)》附录F，则氮氧化物产污系数为9.36，项目锅炉水吸收处理设施，不计算氮氧化物吸收效率，则排污系数为9.36，按上述公式（2）计算可得项目锅炉废气中氮氧化物产生量：

NOX产生量=15×9.36×10-3=0.14t/a，

NOX排放量=15×9.36×10-3=0.14t/a，

则氮氧化物排放量0.14t/a，排放速率为0.019kg/h，排放浓度为87.26mg/m3。

则本项目燃气锅炉污染物产生和排放情况见表4.5-5。

表4.5-5  本项目燃气锅炉废气污染物产生和排放情况

| 锅炉 名称 | 污染物 | 产生情况 | 措施 | 排放情况 | 排放 标准 mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度mg/m3 | 产生量t/a |  | 浓度mg/m3 | 排放量t/a | 排放速率kg/h |  |
| 4t/h锅炉 | SO2 | 3.44 | 0.006 | 循环水吸收 | 3.44 | 0.006 | 0.0008 | 50 |
|  | NOx | 87.26 | 0.14 |  | 87.26 | 0.14 | 0.019 | 150 |
|  | 颗粒物 | 26.7 | 0.043 |  | 18.7 | 0.03 | 0.004 | 20 |

从表 4.4-6可知，采取循环水吸收后，本项目燃气锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。

##### 污水处理站废气

根据规划，本项目与规划的后期新增项目公用废酸废碱处置利用项目新增的一套处理规模为300m3/d的污水处理站（2#），采用“UASB+A/O”处理工艺，废水处理过程中会产生氨、硫化氢等恶臭气体。产生的主要恶臭污染源为厌氧和好氧的区域、污泥脱水间、污泥处置构筑物等。通过加盖密封、定期喷洒除臭剂等措施，可以大大减少外排臭气量，一般不会周边环境造成明显影响。

##### 项目废气产排情况汇总

根据以上论述，正常工况下项目废气产排情况汇总见下表。

表4.5-6  正常工况下项目废气产生及排放情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生量（t/a） | 最大产生速率（kg/h） | 最大产生浓度 （mg/m3） | 排气量（m3/h） | 环保处理装置 | 收集率（%） | 去除率（%） | 有组织排放 | 无组织排放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 总排放量（t/a） | 总排放速率（kg/h） |  |
| 本项目5# （25m，内径0.5m） | 乙醇 | 0.75 | 0.312 | 62.4 | 5000 | UV光解+活性炭吸附 | 100 | 90 | 0.075 | 0.031 | 6.24 | / | / | 有机硅硅树脂生产线 |
|  | 甲苯 | 2.5 | 0.146 | 29.2 |  |  | 100 | 90 | 0.25 | 0.015 | 2.92 | / | / |  |
|  | 三甲胺 | 0.31 | 0.128 | 25.6 |  |  | 100 | 95 | 0.015 | 0.006 | 1.28 | / | / |  |
|  | 甲醇 | 0.17 | 0.07 | 14 |  |  | 100 | 90 | 0.017 | 0.007 | 1.4 | / | / |  |
|  | VOCs | 3.725 | 0.656 | 131.2 |  |  | 100 | 90.4 | 0.357 | 0.059 | 11.84 | / | / |  |
| 生产车间 | 乙醇 | 0.075 | 0.031 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.075 | 0.031 | 车间 |
|  | 甲苯 | 0.25 | 0.015 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.25 | 0.015 |  |
|  | 三甲胺 | 0.031 | 0.013 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.031 | 0.013 |  |
|  | 甲醇 | 0.017 | 0.007 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.017 | 0.007 |  |
|  | VOCs | 0.373 | 0.066 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.373 | 0.066 |  |
| 仓库 | 甲苯 | 0.616 | 0.085 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.616 | 0.085 | 仓库 |
| 天然气DA003排气筒（8m） | SO2 | 0.006 | 0.0008 | 3.44 | / | 循环水吸收 | / | / | 0.006 | 0.0008 | 3.44 | / | / | 天然气锅炉 |
|  | NOX | 0.14 | 0.019 | 87.26 |  |  |  | / | 0.14 | 0.019 | 87.26 | / | / |  |
|  | 烟尘 | 0.043 | 0.026 | 26.7 |  |  |  | 30 | 0.03 | 0.004 | 18.7 | / | / |  |
| 污水处理站臭气 | H2S、NH3等 | 少量 | / | 加盖密封、定期喷洒除臭剂 | / | / | / | 少量，影响较小 | 2#污水处理站 |

由上表可以看出，5#排气筒中甲苯、VOCs的排放浓度和排放速率满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值；甲醇有组织排放照满足《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1 大气污染物排放限值，甲醇无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织排放监控浓度限值。3#排气筒的锅炉污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉特别排放限值。氨、硫化氢、三甲胺的排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB4554-93）中表2二级标准限值。

#### 废水产生及排放情况

本项目产生的废水主要为生产废水、员工产生的生活污水。其中生产废水根据类型包括：去离子水制备浓水、工艺废水、设备清洗废水、地面冲洗废水、水式真空泵废水、化验室废水。因为本项目在现有厂区建设，不新增用地，现有项目已计算了初期雨水，本项目不需重新计算。

本项目产排水情况汇总见下表。

表4.5-7  本项目废水产排情况汇总表

| 来源 | 废水量 （m3/a） | 指标 | 污染因子 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | NH3-N | SS | 甲苯 |  |
| 生产废水 （包括去离子水制备浓水、工艺废水、 设备及地面冲洗废水、 水式真空泵废水、 化验室废水等） | 671.65 | 产生浓度mg/L | 2000 | 400 | 50 | 600 | 15 | 污水处理站 |
|  |  | 产生量t/a | 1.343 | 0.269 | 0.034 | 0.403 | 0.01 |  |
| 污水处理站 | 671.65 | 产生浓度mg/L | 2000 | 400 | 50 | 600 | 15 | 宜城中持水务有限公司 |
|  |  | 产生量t/a | 1.343 | 0.269 | 0.034 | 0.403 | 0.01 |  |
|  |  | 处理效率% | 90 | 90 | 80 | 95 | 80 |  |
|  |  | 出水浓度mg/L | 200 | 40 | 10 | 30 | 3.0 |  |
|  |  | 排放量t/a | 0.13 | 0.027 | 0.007 | 0.02 | 0.002 |  |
| 生活废水 | 540 | 产生浓度mg/L | 350 | 220 | 35 | 250 | / | 宜城中持水务有限公司 |
|  |  | 产生量t/a | 0.189 | 0.119 | 0.019 | 0.135 | / |  |
|  |  | 处理效率% | 15 | 20 | 5 | 60 | / |  |
|  |  | 出水浓度mg/L | 297.5 | 176 | 33.25 | 100 | / |  |
|  |  | 排放量t/a | 0.161 | 0.095 | 0.018 | 0.053 | / |  |
| 宜城中持水务有限公司 | 1211.65 | 产生浓度（mg/L） | 240 | 101 | 20.6 | 61.07 | 1.65 | 蛮河 |
|  |  | 产生量（t/a） | 0.291 | 0.122 | 0.025 | 0.074 | 0.002 |  |
|  |  | 排放标准（mg/L） | 50 | 10 | 5 | 10 | / |  |
|  |  | 排放量（t/a） | 0.061 | 0.012 | 0.006 | 0.012 | 0.002 |  |

本项目所产生的废水采用分质分类处理方式，车间生产废水经过污水处理站处理、生活污水经化粪池处理后，达到宜城中持水务有限公司纳管标准，一起通过市政管网排入宜城中持水务有限公司进一步处理后，尾水排入蛮河。外排废水合计1211.65m3/a（4.04t/d）。

#### 噪声产生及治理情况

项目运行期间，噪声源均主要来自各类泵、反应釜、风机、冷却塔等机械噪声，其等效声级在 75~100 dB(A)之间。本项目生产装置关键设备采购时尽量选用低噪音、震动小的设备，并对噪声源采取消音、隔声、减振措施，如对各种泵类、风机采用柔性接头，风机采取加消声器，设隔声罩，对水泵减振等，可有效降低噪声源强。

本项目主要产噪设备及控制措施见下表。

表4.5-8  项目噪声产生及治理情况表

| 名称 | 数量 （台） | 声压级dB（A） | 运转 特征 | 治理措施 | 降噪效果dB（A） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应釜 | 8 | 75~80 | 连续 | 购置低噪声设备、隔声减震 | ≥15 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4a类标准 |
| 2 | 各类泵 | 8 | 75~85 | 间歇 | 隔声罩、隔声减震 | ≥15 |  |
| 3 | 风机 | 4 | 95～100 | 连续 | 隔声罩、隔声减震 | ≥25 |  |
| 4 | 冷却塔 | 1 | 80～85 | 连续 | 隔声罩、隔声减震 | ≥15 |  |

#### 固体废物产生及排放情况

根据建设单位提供的资料及工程分析，本项目产生的固体废物包括过滤产生的滤渣、蒸馏残渣、废活性炭、污水处理站污泥、废润滑油、化验室废物、废包装桶、废滤芯及废反渗透膜、生活垃圾等。其中：滤渣、废活性炭、污水处理站污泥、废润滑油、化验室废物、废包装桶属于危险废物。

废水处理系统污泥、废活性炭、化验室废物属于危废HW49，废润滑油属于危险废物HW08，上述危险废物收集后交由有资质单位处置；废包装桶属于危废HW49，一般作为周转桶循环使用，破损后作为危险废物，交由有资质单位处置。废滤芯、废反渗透膜作为一般固废由生产车间回收利用；生活垃圾收集后交由环卫部门处置。

- 过滤产生的滤渣（S4-1）

根据工程分析结果，本项目MQ 硅树脂合成产生的滤渣约28.39t/a，属于危险废物HW13，代码265-103-13，应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修正）要求进行收集贮存，并委托有资质单位定期处置。

- 粗乙醇蒸馏产生的产生的残渣（S4-2）

根据工程分析结果，本项目MQ 硅树脂萃取分离的上层粗乙醇经过蒸馏，收集的冷凝液约601.3t/a，作为副产品外售；剩余残渣主要为硫酸钠，产生量约66.92t/a，残渣属于危险废物HW13，代码265-103-13，应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修正）要求进行收集贮存，并委托有资质单位定期处置。

3）废活性炭

本项目生产过程中产生的有机废气采用UV光解+活性炭吸附装置进行处理，根据大气污染物产生及排放分析，光氧催化处理+活性炭吸附对有机废气（VOCs）的处理效率为90%（其中光氧催化去除效率为50%，活性炭对经过光氧催化处理后的剩余有机废气吸附效率为80%，总的去除效率为光氧催化去除效率 50%+活性炭吸附去除效率40%），建设项目经过光氧催化处理+活性炭吸附的有机废气量为3.368t/a，其中活性炭吸附处理的量为1.347t/a。活性炭平均吸附量取0.3g有机废气/g活性炭，则活性炭用量约4.49t/a，废活性炭产生量约5.837t/a，采用吸附前后的压差判断吸附饱和程度，活性炭三个月更换一次。因此，所产生的废活性炭（含VOCs）总量为5.837 t/a。

根据《国家危险废物名录》（2021年版），本项目废活性炭属于“HW49  900-039-49化工行业生产过程中产生的废活性炭”，需交由有资质单位处置。

4）污水处理站污泥

根据建设单位提供资料，项目生产过程产生的生产废水进入污水处理站处理。参照《集中式污染治理设施产排污系数手册》表4工业废水集中处理设施的物化与生化污泥综合产生系数表，化工行业含水污泥（80%含水率）产生系数为7.5吨/万吨-废水处理量，本项目废水处理量为671.65t/a，则污泥（80%含水率）产生量为0.504t/a。

根据《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生的废水处理污泥固废属于危险废物772-006-49，应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修正）要求进行收集贮存，并交有资质的单位进行处置。

5）废润滑油（HW08）

本项目机械维修上可能产生废润滑油，废润滑油产生量约0.1t/a。属于HW08危废。

根据《国家危险废物名录》（2021年版），该废润滑油属于HW08其他生产、销售、使用过程中产生的废润滑油及含矿物油废物，编号为900-249-08。

6）化验室废物

本项目化验室运行中会产生分析废液，类比调查同类化工企业，分析室废液产生量按0.8t/a计算，危废代号：HW49（900-047-49），委托有资质的单位处理，不外排。

7）废包装桶

本项目使用的原料采用铁桶、塑料桶或纸桶包装，包装桶产生量合计约为189.98t/a，作为厂家原料周转，破损产生废包装桶按10%计，产生量约19t/a，属于危废HW49，编号为900-041-49，作为危险废物，交由有资质单位处置。

- 废滤芯、废反渗透膜

扩建项目制备去离子水采用 RO 反渗透工艺，需定期更换滤芯和反渗透膜，会产生废滤芯和废反渗透膜约 0.2t/a。属于一般固废，由供应厂家回收利用。

9）生活垃圾

本项目新增员工15人，生活垃圾产生系数0.5kg/d，产生量约为2.25t/a。生活垃圾在厂区集中收集后，交由环卫部门统一清运处理。

项目固废产生情况汇总如下：

表4.5-9  建设项目固体废物产生情况表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量（吨/年） | 是否为危险废物 | 危废代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滤渣（S4-1） | MQ 硅树脂合成 | 固态 | 硅烷、 杂质等 | 28.39 | 是 | 265-103-13 |
| 2 | 蒸馏残渣（S4-2） | MQ 硅树脂合成 | 固态 | 硫酸钠、杂质、水 | 66.92 | 是 | 265-103-13 |
| 3 | 废活性炭 | 废气处理 | 固态 | 活性炭（含VOCS） | 5.837 | 是 | 900-039-49 |
| 4 | 污水处理站污泥 | 污水处理 | 半固态 | 有机物、活性污泥 | 0.504 | 是 | 772-006-49 |
| 5 | 废润滑油 | 设备运转 | 半固态 | 矿物油 | 0.1 | 是 | 900-249-08 |
| 6 | 化验室废物 | 化验室 | 半固态 | 有机物 | 0.8 | 是 | 900-047-49 |
| 7 | 废包装桶 | 投料 | 固态 | 铁、塑料 | 19 | 是 | 900-041-49 |
| 8 | 废滤芯、废反渗透膜 | 去离子水制备 | 固态 | 废滤芯、废反渗透膜 | 0.2 | 否 | / |
| 9 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 废纸、废塑料 | 2.25 | 否 | / |

### 扩建项目污染源汇总

综合以上分析内容，扩建项目各项污染物排放情况见下表。

表 4.6-1  项目新增污染物排放汇总一览表

| 类型 | 污染物 | 项目产生量 | 项目削减量 | 项目排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 项目总排污口 | 废水量m3/a | 1211.65 | 0 | 1211.65 |
|  |  | CODCr（t/a） | 1.532 | 1.241 | 0.291 |
|  |  | 氨氮（t/a） | 0.053 | 0.028 | 0.025 |
| 废气 | 工艺废气 | 乙醇（t/a）（有组织） | 0.75 | 6.93 | 0.075 |
|  |  | 乙醇（t/a）（无组织） | 0.075 | 0 | 0.075 |
|  |  | 甲苯（t/a）（有组织） | 2.5 | 2.25 | 0.25 |
|  |  | 甲苯（t/a）（无组织） | 0.25 | 0 | 0.25 |
|  |  | 三甲胺（t/a）（有组织） | 0.31 | 0.293 | 0.015 |
|  |  | 三甲胺（t/a）（无组织） | 0.031 | 0 | 0.031 |
|  |  | 甲醇（t/a）（有组织） | 0.17 | 0.15 | 0.017 |
|  |  | 甲醇（t/a）（无组织） | 0.017 | 0 | 0.017 |
|  |  | VOCs（有组织） | 3.725 | 3.368 | 0.357 |
|  |  | VOCs（无组织） | 0.373 | 0 | 0.373 |
|  | 仓库废气 | 甲苯（t/a）（无组织） | 0.616 | 0 | 0.616 |
|  | 天然气锅炉 | SO2（t/a）（有组织） | 0.006 | 0 | 0.006 |
|  |  | NOX（t/a）（有组织） | 0.14 | 0 | 0.14 |
|  |  | 烟尘（有组织） | 0.043 | 0 | 0.03 |
| 固废 | 固废 | 滤渣（S4-1） | 28.39 | 28.39 | 0 |
|  |  | 蒸馏残渣（S4-2） | 66.92 | 66.92 | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 5.837 | 5.837 | 0 |
|  |  | 污水处理站污泥 | 0.504 | 0.504 | 0 |
|  |  | 废润滑油 | 0.1 | 0.1 | 0 |
|  |  | 化验室废物 | 0.8 | 0.8 | 0 |
|  |  | 废包装桶 | 19 | 19 | 0 |
|  |  | 废滤芯、废反渗透膜 | 0.2 | 0.2 | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 2.25 | 2.25 | 0 |

### “三本账”分析

扩建项目实施后全厂污染物排放增减情况见下表。

表4.7-1  拟建项目排污“三本账”（单位：t/a）

| 类型 | 污染物 | 现有工程排放量 | 本项目产生量 | 本项目削减量 | 本项目排放量 | 以新带老削减量 | 本项目建成后本厂总排放量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水项目排污口 | 废水量 | 41694.64 | 1211.65 | 0 | 1211.65 | 0 | 42906.29 | +1211.65 |
|  |  | CODCr | 3.596 | 1.532 | 1.241 | 0.291 | 0 | 3.887 | +0.291 |
|  |  | 氨氮 | 0.364 | 0.053 | 0.028 | 0.025 | 0 | 0.389 | +0.025 |
| 废气 | 工艺废气 | 硫酸雾（有组织） | 1.734 | 7 | 6.93 | 0.07 | 0 | 1.804 | +0.07 |
|  |  | 硫酸雾（无组织） | 0.465 | 0.035 | 0 | 0.035 | 0 | 0.5 | +0.035 |
|  |  | 颗粒物（t/a）（有组织） | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0 |
|  |  | 颗粒物（t/a）（无组织） | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 |
|  |  | 锰及其化合物（有组织） | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 |
|  |  | 锰及其化合物（无组织） | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 |
|  |  | 乙醇（t/a）（有组织） | 0 | 0.75 | 6.93 | 0.075 | 0 | 0.075 | +0.075 |
|  |  | 乙醇（t/a）（无组织） | 0 | 0.075 | 0 | 0.075 | 0 | 0.075 | +0.075 |
|  |  | 甲苯（t/a）（有组织） | 0 | 2.5 | 2.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | +0.25 |
|  |  | 甲苯（t/a）（无组织） | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | +0.25 |
|  |  | 三甲胺（t/a）（有组织） | 0 | 0.31 | 0.293 | 0.015 | 0 | 0.015 | +0.015 |
|  |  | 三甲胺（t/a）（无组织） | 0 | 0.031 | 0 | 0.031 | 0 | 0.031 | +0.031 |
|  |  | 甲醇（t/a）（有组织） | 0 | 0.17 | 0.15 | 0.017 | 0 | 0.017 | +0.017 |
|  |  | 甲醇（t/a）（无组织） | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 | +0.017 |
|  |  | VOCs（有组织） | 0.245 | 3.725 | 3.368 | 0.357 | 0 | 0.602 | +0.357 |
|  |  | VOCs（无组织） | 0.012 | 0.373 | 0 | 0.373 | 0 | 0.385 | +0.373 |
|  | 仓库废气 | 甲苯（t/a）（无组织） | 0 | 0.616 | 0 | 0.616 | 0 | 0.616 | +0.616 |
|  | 罐区废气 | 硫酸雾（t/a）（无组织） | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 |
|  | 天然气锅炉 | SO2 | 0.027 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.033 | +0.006 |
|  |  | NOX | 0.674 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.814 | +0.14 |
|  |  | 烟尘 | 0.144 | 0.043 | 0 | 0.03 | 0 | 0.174 | +0.03 |
| 固废 | 固废 | 一般固废 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 危险废物 | 0 | 121.551 | 121.551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 0 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 非正常排放情况污染源统计

#### 废水

针对本项目原料、中间产品及产品的特点，建立三级环境风险事故水污染防控系统，防止废水非正常排放造成水环境污染。“三级防控”主要指“源头、过程、末端”三个环节的环境风险控制措施体系，坚持以防为主、防控结合。在装置、罐区周围建围堰、围堤，作为一级预防控制措施，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染事故。在产生剧毒或者严重污染物的装置或厂区设置事故缓冲池，作为二级防控措施，防止较大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染事故。在进入江、河、湖、海总排口前建终端事故池，作为三级预防控制措施，防止重大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。

本项目需做到三级防控。当发生重大的火灾、爆炸事故时，消防水及其携带的物料通过第一级进入第二级防控系统，之后限流送污水处理装置处理；超过污水处理站设计进水浓度标准的，应委托能够接纳污水的第三方处理，以防止对厂区及园区污水处理设施造成较大冲击。事故处理完毕后，重点清洗事故污水储存池，清洗废水送入污水处理装置处理。第三级防控在进入江、河、湖、海总排口前建终端事故池。本项目废水不直接外排，由厂内污水处理站处理后，汽运至宜城中持水务有限公司处理，不会发生事故废水直接外排的情况。

#### 废气

本项目废气污染源非正常排放主要为废气污染物治理措施失效或未正常运转时污染物排放源强增加。本项目废气处理装置为多级处理装置，一般情况下，不会发生各级处理装置同时失效的情况。但存在处理效率下降的情况。本次评价考虑按正常运行效率的50%考虑各排气筒污染物排放情况。其污染源强排放情况见表4.8-1。

表4.8-1  项目工艺废气非正常工况排放情况一览表

| 编号 | 污染物 | 产生量（t/a） | 最大产生速率（kg/h） | 最大产生浓度 （mg/m3） | 排气量（m3/h） | 环保处理装置 | 收集率（%） | 去除率（%） | 有组织排放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |  |
| 5# （25m，内径0.5m） | 乙醇 | 0.75 | 0.312 | 62.4 | 5000 | UV光解+活性炭吸附 | 100 | 50 | 0.375 | 0.156 | 31.2 | 有机硅树脂生产线 |
|  | 甲苯 | 2.5 | 0.146 | 29.2 |  |  | 100 | 50 | 1.25 | 0.073 | 14.6 |  |
|  | 三甲胺 | 0.31 | 0.128 | 25.6 |  |  | 100 | 50 | 0.154 | 0.064 | 12.8 |  |
|  | 甲醇 | 0.17 | 0.07 | 14 |  |  | 100 | 50 | 0.083 | 0.035 | 7 |  |
|  | VOCs | 3.725 | 0.656 | 131.2 |  |  | 100 | 50 | 1.862 | 0.328 | 65.6 |  |

### 项目清洁生产分析

#### 清洁生产概述与评价思路

清洁生产是从生态经济大系统的整体优化出发，对物质转化的全过程不断采取战略性、综合性、预防性措施，以提高物料和能源的利用率，减少甚至消除废料的生成和排放，降低生产活动对资源的过度使用以及对人类和环境造成的危险，实现社会的持续发展。清洁生产主要包括三方面的内容：

（1）清洁的能源，包括常规能源的清洁利用；可再生能源的利用；新能源的开发；各种节能技术。

（2）清洁的生产过程，包括尽量少用、不用有毒有害的原料；无毒无害的中间产品；少废、无废工艺；物料的再循环；减少或消除生产过程的各种危险因素；简便、可靠的操作和控制；完善的管理等。

（3）清洁的产品，包括节约原料和能源，少用昂贵和稀缺的原料，利用二次资源作原料；产品在使用过程中以及使用后不含危害人体健康和生态环境的因素；合理使用功能和合理的使用寿命等。

清洁生产是个相对性的概念，是与现有的生产技术比较而言的，因此评价一项技术是否属于清洁生产技术，主要是与它所替代的生产技术进行相应的比较。根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，本评价从原材料及产品指标、生产工艺与装备要求、能源与节能措施、污染物产生指标、废物回收利用指标等方面对项目清洁生产进行综合分析。

##### 原材料及产品指标

项目采用的原材料都是国内外常用的原材料，原料成熟，质量有保障。

##### 生产工艺与装备要求

项目生产所用设备在国内均为先进环保设备，具有以下优点：

（1）高效率、低能耗。

（2）操作简便、性能稳定。

（3）自动化程度高，生产效率高。

（4）采用低噪声设备，多周围声环境影响较小。

（5）设备生产所产生的废气均可收集到废气处理装置进行处理后由排气筒高空排放，有效的减少了废气无组织排放。

（6）在工艺设备上，未使用“淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录”规定中的内容。

综上，本项目生产工艺与装备符合清洁生产要求。

#### 能源与节能措施

（1）本项目的全部公用动力设备均采用国家推广的节能产品，根据不同生产负荷合理调配设备的运行。

（2）生产线设备的选择与确定的工艺相适应，节约了需要的能源。

（3）供电系统装设无功率补偿装置，提高系统的使用效率，节约用电量。

（4）为减少生产厂房的运行能耗，在建筑上采用保温墙、保温屋顶，采用保温材料。

（5）加强节能管理工作。根据工厂能源使用情况，所有管线进口处均设置计量仪表，以提高管理水平；对于生产设备，定期进行维修，减少跑、冒、滴、漏发生，以保证工厂设备正常运转减少能源损失。

（6）项目所用能源为电能和其它厂区蒸汽，均为清洁能源。

#### 污染物产生指标

经本次评价预测分析，项目各类污染物均能得到有效治理，满足达标排放的要求。

#### 废物回收利用指标

项目生产过程中产生的蒸馏冷凝液回收利用，减少了生产过程的废物排放，属于绿色清洁化生产工艺。

#### 环境管理要求

项目的建设符合国家和地方相关法律、法规，污染物排放达到国家和地方标准、总量控制要求。生产过程具有节能、降耗、减污的各项具体措施，有较为完善的管理制度。在投入生产运营后，企业应进行清洁生产审核，按照《环境管理体系规范及使用指南》（GB/T24001-2004）建立并运行环境管理体系，以进一步提高企业的环境管理水平。

#### 清洁生产分析结论

根据以上分析，本项目清洁生产水平为国内清洁生产先进水平。按照生态环境保护的思想，清洁生产应是全生命周期，它包括一个完整的、全程的建设项目，不仅是生产产品所需原材料的开采与加工；产品制造、运输、销售；还包括产品使用、再利用、维修；废物最终弃置等环节。从清洁生产观念出发，要使产品的整个生命周期达到清洁生产要求。

#### 措施建议

为使项目生产中始终都要贯彻清洁生产的指导思想，进一步提高清洁生产水平，选用“无废”、“少废”的工艺、技术、设备，加强能源、资源的综合利用。评价对项目的清洁生产方面提出如下建议：

（1）企业应有专职人员负责清洁生产工作。并应对职工宣传清洁生产思想及具体作法。

（2）生产时认真贯彻执行国家和行业节能设计标准，采用先进的清洁生产工艺路线，充分考虑节能新技术、新工艺，尽量减少能耗。

（3）强化生产过程中的自控水平，提高效率，减少能耗，尽力做到合理利用和节约能耗。

（4）严格控制跑、冒、滴、漏，最大限度地减少物耗，减少社会资源的浪费。

（5）建立和完善环保管理制度及应急预案，并上墙公布。加强相关人员的上岗培训，严格生产操作规范，防止事故的发生。

（6）建立环境质量管理体系并通过认证、同时开展清洁生产审核、严格执行建设项目“三同时”制度，并确保污染物总量符合当地环境保护主管部门所核定的排放指标。

## 环境现状调查与评价

### 自然环境概况

#### 地理位置

宜城市位于湖北省西北部，汉江中游。东界随州、枣阳，南接钟祥、荆门，西邻南漳，北抵襄阳。宜城市地处东经111°57′~112°45′，北纬31°26′-31°54′，东西长76km，南北宽53km。汉江纵贯全市中部，把宜城市分割成东、西两大部分，自然形成了沟通南阳盆地和汉江平原的走廊。

项目位于襄阳精细化工产业园（原襄阳雷河·大雁工业园），地理位置详见附图1。襄阳精细化工产业园（原襄阳雷河·大雁工业园）是宜城市工业企业最为集中的民营经济园，东距荆襄高速公路、207国道6公里，焦柳铁路从园区腹地穿过，地理位置优越，交通便利。

#### 地质及地形地貌

宜城市属扬子区大巴山—大洪山分区宜城小区。区内除寒武系下统水井沱组、石牌组、志留系上统、泥盆系下统、三迭系中上统、侏罗系和白垩系下统及老第三系外其它地层均有出露。

宜城版图呈“蝴蝶状”。整个地形变化较有规律，汉水将全境自然分割为东西两块，大部分以汉水为界，分别往东部西部呈平原、丘陵、山地变势阶梯式延伸。东西两面环山高起，中部河谷平原北高南低向南敞开。东部属大洪山余脉北端山脉呈东西走向，南端多南北走向微向西南倾斜，与襄阳、枣阳、随州交界处到汉江冲积平原为低山丘陵区，板桥店、红山大坡和讴乐乡洪山大坡海拔高程均为555m，为境内最高峰。西部包括刘猴、李挡全部及朱市、雷河、孔湾部分地区属荆山余脉，多呈南北走向为丘陵区、海拔高程162~497m。中部和西北部的岗丘地区海拔高程在50~150m之间，包括小河、朱市、龙头、郑集、雷河、璞河、南营、王集等乡镇的部分地区，璞河镇八角庙村河滩处海拔高程为44m，是境内地面最低点。境内海拔150m以上的山地面积431.08km2，海拔50~150m的丘陵面积1622.92km2，海拔50m以下的平原面积59km2。

#### 气象特征

宜城属亚热带季风性湿润气候，四季分明。春秋季短，冬夏季长。冬半年盛行偏北风，夏半年盛行偏南风。冬冷夏热，陆性率64%，有典型的大陆气候特征。年平均无霜期248天，年降水量在800~1000mm之间，年日照1800~2100h，年平均气温15~16℃，年平均相对湿度为77%。

据五年气象要素统计表明：

全年主导风向：夏季东南风，冬季北风；

五年平均气温21.3℃；

冬季平均气温4.04℃，极端最低气温-4.6℃（一月份）；

夏季平均气温26.3℃，极端最高气温36.7℃（七月份）；

年平均无霜期248天；年平均降雨量837.3mm；

年平均降雨日110天；

年平均日照时间1761.4小时；

年平均气压1008.9hpa；

年平均相对湿度为77.8%；

常年最多风向为西北风，平均风速2.3m/s，最大风速达14m/s（1988年）。

#### 水文特征

- 地表水

宜城市境内河流以汉水为主干构成“扇形状”。汉水以东主要有莺河、落花河、牌坊河、响水河、南洲河、麻雀河、连江河、黑石沟等支流汉水以西主要有蛮河、木渠沟、碑河。

汉江又称汉水。是宜城市境内最大河流，长江最大支流古称沔水。源出陕西省宁强县北蟠冢山，汉江自丹江水库坝下陈家港进入襄阳市域，流经老河口市、谷城县、襄阳区，至王集联合小冲口入宜城市境内，于璞河镇岛口村东流入钟祥县境。宜城境段俗称大河，境内河段长59km，汇纳蛮河、莺河等大小支流十余条。流域面积2113km2，水能蕴藏量达12540千瓦，最大洪峰流量达52400m3/s，为境内最大河流。沿河长班航运码头有王集、宜城、官庄、雅口、余家垴、流水沟等处是境内水上大动脉。

蛮河又称小河，境内河段长63km，汇纳大小河流24条，流域面积663.6km2，年径流量4.67亿m3，平均流量14.8m3/s，水能蕴藏量4465kw。上游建三道河水库、石门水库等，从南漳、武镇到宜城岛口，修建了百里长渠。莺河又称南泉河，境内河段长59.4km，汇纳大小河流23条，流域面积403.9km2。于上游宜城、枣阳交界处建有大型水库——莺河一库，于马头山东建中型水库——莺河二库；下游建有小（二）型水库7座。水能蕴藏量1776kw，已开发520kw。已利用面积302.6km2，占整个流域面积79.6%。

（2）地下水

境内地下水储藏面积1003平方公里，占总面积的47%，总蓄水量21.8亿m3。汉江两岸河谷平原地下水量丰富，面积为321.2km2，蓄水电12.85亿m3，占总蓄水量的58.9%。尤其在汉江西岸的平原地带，含水最多，储藏面积133.2km2，蓄水量5.3亿m3。钻孔最大可能涌水量5000吨/昼夜以上，易于开采灌溉之用。东部丘陵地区地下水较少，储藏面积50km2，蓄水量7.13亿m3。一般含水层厚7至11m，水位埋深5至25m。东、西两丘陵地区外部边缘的低山地带122km2，地下储藏量较少，每平方公里储水量约100吨左右。

地下水质较好，为重碳酸低矿化的淡水，可为人畜饮用和灌溉农田。一是丘陵利用泉水自然灌溉；二是汉江沿岸采用井灌，现有配套机电井297眼（除生活井271眼），装机2431.6千瓦，灌田3万亩左右。

#### 地震烈度

根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2001）及《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）该项目建设地区的地震烈度为6度。

### 襄阳精细化工产业园（原襄阳雷河·大雁工业园）概况

拟建项目位于襄阳精细化工产业园（原襄阳雷河·大雁工业园）。园区规划环评于2019年04月29日获襄阳市生态环境局批复（襄环函[2019]8号）。

襄阳精细化工产业园位于宜城市市域西南部，距宜城市中心城区13km。随着襄阳城市总体规划的修编，襄阳市中心城区空间发展战略及市域产业结构发生重要改变。为了全方位、立体式的对接襄阳中心城区，与襄阳同城发展，承接襄阳产业转移，宜城市委市政府决定在襄阳精细化工产业园现有空间及产业发展的基础上，通过挖掘自身的各项优势条件，按省级产业园区建设标准创建襄阳精细化工产业园。宜城市委市政府积极响应国家”城镇化、产业化、农业现代化、信息化”融合发展的要求，高度重视发展机遇，以”两型产业聚集区、城乡统筹样板区、生态文明先导区”为目标，力图通过产业园与城镇共建的模式，着力打造环境友好、生态文明型产业园；通过产业发展，带动区域城镇化、农业现代化发展，实现区域城乡统筹。

襄阳精细化工产业园规划的产业定位为“以精细化工、开发医药级、电子级磷化工产品为主导产业；以基础磷化工、汽车配套产业、现代物流为基础产业；以科技研发产业、污染治理产业为战略新兴产业；以陶瓷产业、精细煤化工产业为机遇产业”，规划的结构为”一廊两区、双心两轴”，一廊——规划区中部生态涵养带，作为规划区重要的生态廊道，东西向保持荆山余脉与规划区东部农业区生态链接的完整性。两区——北部居住综合区，南部工业区。双心——在规划区北部、南部形成两个综合服务核心：北部核心区承担商业教育综合服务等功能，南部核心区主要满足南部规划区的办公管理及基本生活需求。

其规划的发展目标为“随着中部崛起及国家”十二五”提升工业化水平关键时期的到来，借自身相关优势，本着切实求进的管理方针，努力实现将规划区建设成为宜城市乃至襄阳市未来的现代化工业新区－一个以精细化工业为主，集研发、制造、高信息、高科技化、物流为一体的现代化专业性产业园。使得规划区成为襄阳经济圈整合集群化优势、促进产业经济发展的重要基地、展示新世纪对外开放新特点、新成就的重要窗口”。

襄阳精细化工产业园位于宜城市西南部，规划范围包括大雁工业区、雷河镇及孔湾镇部分用地，北至廖河村，南抵太山庙，西临荆山余脉，总用地面积为38km2。

依据《襄阳精细化工产业园总体规划》，襄阳精细化工产业园规划定位为：

产业发展定位——以精细化工、开发医药级、电子级磷化工产品为主导产业；以基础磷化工、汽车配套产业、现代物流为基础产业；以科技研发产业、污染治理产业为战略新兴产业；以陶瓷产业、精细煤化工产业为机遇产业。

生态形象定位——保护并利用优势生态资源，展现现代新型工业园区独特的生态景观结构与品牌文化形象。

功能性质定位——襄阳经济圈南部整合产业集群优势、促进产业发展的重要经济增长极，展示新时代城镇发展新特点、新成就的重要窗口。

随着中部崛起及国家“十二五”提升工业化水平关键时期的到来，借助自身相关优势，本着切实求进的管理方针，努力实现将规划区建设成为宜城市乃至襄阳市未来的现代化工业新区——一个以精细化工业为主，集研发、制造、高信息、高科技化、物流为一体的现代化专业性产业园。使得规划区成为襄阳经济圈整合集群化优势、促进产业经济发展的重要基地、展示新世纪对外开放新特点、新成就的重要窗口。

精细化工产业组团规划区主要聚集南北两区，一处位于雷河南路以北、水晶路以南区域，用地面积264.63ha；一处在焦柳铁路以东、雷河南路以南、孔上路以北的区域，用地面积472.75ha。大力发展精细磷化工，提高产品精细化率和产品附加值。精细化工总用地面积737.38ha。

产业园规划排水体制为雨污分流制。雨水通过雨水管渠分片收集，汇入排泄渠道，就近排入蛮河；污水规划近期采用各工业企业自行处理，达到相关标准后，排放至蛮河，远期规划由各工业企业预处理，达到相关标准后，进入规划的园区污水处理站统一处理，最终进入蛮河。

根据园区地形条件，规划污水分雷河、大雁两个排水区。

雷河排水区：铁路以西污水干管布置于南北向干道，从相对低点穿越铁路汇入铁路以东污水干管，铁路以东污水干管呈东西向布置，污水由西向东汇入污水主干管，污水主干管布置于最东侧规划道路下（7#路），规划在7#路与8#路交汇处附近布置一座污水提升泵站，泵站规模为0.3m3/s，日输送量1.90万m3。采用压力流方式随7号路穿越现状水库，输送至冷泉组团，以跌水井形式汇入冷泉至大雁污水干管，最终送至规划园区污水处理厂。

大雁排水区：污水管布置形式与雷河相似，铁路以西污水干管同样布置于南北向干道，穿越铁路汇入铁路以东污水干管，铁路以东污水干管亦呈东西向布置，污水由西向东汇入污水主干管，污水主干管布置于最东侧规划道路下（35#路），最终汇集雷河及冷泉组团污水后，沿大雁至蛮河的排洪渠道汇入规划园区污水处理厂。

根据调查，目前规划区内未完全形成雨、污分流，规划的污水处理厂置在大雁组团的东侧，大雁至蛮河的排洪渠道西北侧，设计处理规模为4.5万m3/d，2010年3月1日，宜城市政府与武汉安能集团公司签订了《宜城市雷河-大雁工业园区污水处理厂BOT项目特许经营协议》，投资6612万元在宜城市孔湾镇王埫村征地100亩，建设宜城雷河-大雁工业园区4.5万吨/日污水处理工程项目，一期规模为2.5万吨/日。在建设过程中，武汉安能集团公司由于种种原因，直到2016年没有建成，经过协调宜城宜城中持水务有限公司于2016年4月8日开工，5月30日完成设备安装，6月18日建成通水。经过活性污泥培养调试实现达标排放。目前宜城中持水务有限公司设计规模为4.5万吨/日，一期规模为2.5万吨/日、近期规模1.5万吨/日；采用水解酸化+A2/O工艺进行二级生化处理。目前宜城中持水务有限公司运行正常，尾水能达标排放。

规划的雷河片污水提升泵站及输送至污水处理厂的管网已经建设完成，雷河片废水可以实现集中收集处理，以企业自行处理到排放标准后，排至宜城中持水务有限公司处理。

### 区域环境质量现状

#### 环境空气质量现状监测及评价

项目所在区域环境空气质量功能区为二类区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。按照导则HJ2.2-2018规定，项目所在区域达标判定，基本污染物环境质量数据优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论；其他污染物环境质量现状数据优先采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料，在没有以上相关监测数据时，应进行补充监测。

为了解该项目所在区域环境空气质量状况，本项目区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等基本污染物环境质量数据直接采用《湖北省生态环境厅2020年全省17个重点城市环境空气各项指标年均值浓度》中的环境空气状况数据。

##### 常规监测数据

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.1.1中规定，本次评价项目所在区域达标判定直接采用《湖北省生态环境厅2020年全省17个重点城市环境空气各项指标年均值浓度》中的环境空气状况数据，空气质量达标情况见表5.4.1-1。

表5.3.1-1 襄阳市2020年空气质量年均浓度统计

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 占标率（%） | 超标倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 11 | 60 | 18.33 | / | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 27 | 40 | 67.5 | / | 达标 |
| CO | 日均值第95百分位数 | 1.3mg/m3 | 4mg/m3 | 32.5 | / | 达标 |
| O3 | 第90百分位数 | 142 | 160 | 88.75 | / | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 68 | 70 | 97.14 | / | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 52 | 35 | 149 | 0.49 | 不达标 |

从上表可以看出，2020年襄阳市环境空气质量中SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM10年均浓度、CO  24小时平均第95百分位数浓度、O3日最大8小时平均值第90百分位浓度均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；PM2.5年均浓度不能满足《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准。经判定，项目所在区为环境空气质量不达标区域，超标因子为PM2.5，超标倍数分别为0.49。

因此，项目所在区域属于不达标区。

##### 补充监测内容

湖北普星特化学试剂有限公司委托湖北恒驰检测技术有限公司对项目区域的空气质量特征因子进行了现场采样检测。监测时间为2021年3月3日~2021年3月15日。

（1）监测布点

按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，设置2个监测点位，点位布设情况见下表和附图7。

表5.3.1-2环境空气监测布设及位置说明一览表

| 监测点编号 | 监测点名称 | 相对于拟建项目方位 | 与厂址的距离（m） | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 项目区域内 | / | / | 硫酸雾、TVOC、VOCs、 |
| A2 | 下风向敏感点 | NW | 900 |  |

（2）监测时间及频次

连续7天（2021.3.3-2021.3.9）采样，其中硫酸雾、VOCs监测1小时平均值，TVOC监测8小时平均值。1小时平均值每次采样时间不少于45分钟。采样时间参考《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中对数据有效性的规定。

（3）监测分析方法

采样及分析方法按《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》及《环境空气质量标准》（GB3095－2012）执行。按国家监测总站、省监测站有关技术规定，进行监测工作全过程质量控制。

##### 评价方法

采用单项标准指数法评价环境空气现状质量，即：

式中：Iij——第i种污染物，第j测点的指数；

Cij——第i种污染物，第j测点的监测值（mg/m3）；

Csi——第i种污染物评价标准（mg/m3）。

##### 监测数据统计结果

根据监测分析数据，环境空气现状监测统计及评价结果见下表。

表5.3.1-3环境空气现状监测及评级按结果一览表

| 测点 | 污染物 | 浓度范围（mg/Nm3） | 平均值（mg/Nm3） | 最大浓度值（mg/Nm3） | 标准值（mg/Nm3） | 最大浓度占标率（%） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目区域内（A1） | 硫酸雾 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.3 | <1.67 | 达标 |
|  | VOCs | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | <10 | 达标 |
|  | TVOC | 0.163-0.226 | 0.191 | 0.226 | 0.6 | 37.6 | 达标 |
| 项目区域内（A2） | 硫酸雾 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.3 | <1.67 | 达标 |
|  | VOCs | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | <10 | 达标 |
|  | TVOC | 0.196-0.461 | 0.307 | 0.461 | 0.6 | 76.8 | 达标 |

从上表可知，大气评价区域内各项评价指标单因子指数均小于1，浓度满足相应环境质量标准要求。因此，本项目大气特征污染物环境质量符合环境功能区要求。

##### 区域环境空气质量达标规划措施

为改善环境空气质量，确保全年PM10目标不高于87微克每立方米，PM2.5目标不高于44微克每立方米，空气优良率目标达到78%以上，宜城市人民政府制定了《宜城市大气质量精准管控全面整治攻坚方案》，主要改善措施如下：

（一）扬尘污染强化管控

一是强化道路洒水保洁。扩大道路机械化清扫和洒水范围，加强道路清扫保洁扬尘控制。对环保局国控点周边重点道路按照每日两洗（路面）、十洒（水）、十喷（喷雾）标准，加大洒水降尘频次（雨天除外），以保持路面湿润为标准；对市区其他重点道路根据扬尘和气温变化，加大机械化洒水清扫作业频次，对发现的路面渣土和积尘及时清理冲洗（责任单位：市城管执法局）。建立城市出口路（国道、省道）定时清扫洒水保洁制度。城市国道、省道（重点为207国道绕城路线、经济开发区道路）清扫、洒水频次至少3次/日（责任单位：市交通运输局）。

二是强化运输扬尘整治。建立渣土车名录管理制度，城区不断完善纳入名录管理的渣土车扬尘管控长效机制（牵头单位：市城管执法局；责任单位：市公安局、市交通运输局）。加强部门联动，联合执法，严厉打击未纳入名录管理的“黑渣土车”，规范渣土车营运环境；严厉打击渣土车超载、带泥上路和沿途撒漏等违法行为（牵头单位：市公安局；责任单位：市交通运输局、市城管执法局）。

三是强化国、省道散流体运输车辆扬尘管控。继续在重点路段设立卡点，依法严厉查处超限超载运输过程中存在的飞扬撒漏行为以及造成扬尘污染的非法运输行为，实现飞扬撒漏查处常态化（牵头单位：市公安局；责任单位：市交通运输局）。

四是强化施工扬尘治理。全市各类工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化洒水保洁、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，全面建立施工工地管理清单，逐步开展建设工地视频监控与扬尘在线监测建设。扬尘治理费用列入工程造价，将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，严格执行“红黄绿”挂牌管理和建筑市场主体“黑名单”制度（责任单位：市住建局）。

五是强化拆迁及裸露地块扬尘污染管控。城管部门和拆迁单位要做好拆迁工程施工扬尘管控，严格落实建筑物拆除湿法作业，强化重点拆除工地扬尘管控，拆除后建筑垃圾做好覆盖抑尘措施。在保障安全的前提下，鼓励在雨天拆除、清运建筑垃圾。对市区裸露地块开展摸底造册，建立动态管理台账，实施逐一挂牌销号，确保全面复绿、覆盖到位（责任单位：市城管执法局和各拆迁单位）。

六是强化企业堆场扬尘整治。督促工业生产企业采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少物料堆放、传输、装卸等环节产生粉尘。（责任单位：市住建局）。

七是严格砂石场管理。加强堆场覆盖、道路硬化，实行湿法作业管理（牵头单位：市水利局；责任单位：交通运输局）；加强运输车辆管理，严厉打击超载超重、不加装覆盖设备、飞扬洒漏车辆（牵头单位：市公安局；责任单位：交通运输局）。

八是在重要路口安装喷雾设施。襄荆高速雷河、麻竹高速小河两个进出口以及经济开发区、207国道绕城路段等车辆量大的重要交叉路口，要安装喷雾设施，保证每天10：00—17：00喷雾保湿（责任单位：交通运输局）。

九是加大重要路口扬尘管控。振兴路南端至燕京大道交汇处要架设喷淋水管装置，高温天气时要进行喷淋洒水，保持道路湿润（责任单位：市住建局）；汉江大堤要铺设砂砾石并进行碾压，确保道路没有浮土（责任单位：市水利局）；汉江路上堤路段处要加强道路管理，不允许机动车辆通行（责任单位：鄢城办事处）。

十是加大园区企业烟尘排放管理和扬尘治理。园区内所有烟尘和废气排放工业企业均要规范安装降尘和废气净化装置，凡未按规定落实的一律按法律法规进行处罚（责任单位：生态环境局）。要做好园区道路清扫保洁保湿，重点对嘉施利化肥公司厂区和道路路口架设雾炮装置，厂区内要及时进行清扫保洁，对所有进出厂区车辆进行冲洗（责任单位：重点产业服务中心）。

（二）持续开展“四个清零”和餐饮油烟治理

一是加快推进“四个清零”。严格落实大气污染防治网格化监督管理要求，依照监管台账清单开展现场巡检，深入推进餐饮油烟直排、露天炭烧烤、经营性散煤使用、露天喷涂作业“四个清零”工作。2019年9月底前，全面完成城区“四个清零”工作。加强日常网格化巡查，巩固已完成“四个清零”区域的清零成效（牵头单位：市城管执法局；责任单位：市市场监督管理局、市交通运输局、市生态环境局）。

二是深入开展餐饮油烟治理。严格餐饮服务单位市场准入，依法加强源头管控。禁止在居民住宅楼、未配套油烟收集装置并设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目（责任单位：市行政审批局）。城区范围内所有餐饮业均需安装油烟净化装置并正常运行。2019年8月底前全市静电式油烟净化设施应全面完成设施有效清洗工作，清洗台账备查（责任单位：市市场监督管理局）。强化日常巡查监管，严禁露天炭烧烤，每月要对已安装的油烟净化设施进行设施运行情况检查，确保设施运行正常，油烟有效净化。重点加强对振兴广场、振兴路中段、学府路、中华路、城区北街片区、农工街及政府后门延伸道路、南环路等露天餐饮烧烤油烟污染治理。加大执法检查力度，白天和晚上按时段进行执法，凡是在规定期限内没有整改到位的，一律停水停电。（牵头单位：市生态环境局；责任单位：市城管执法局、市市场监督管理局、供水公司、供电公司）。

三是加强城区燃煤燃木材管理。从8月起，取缔城区2座散煤加工市场，取缔城区内用煤、木材作燃料的小作坊（榨油坊、豆腐坊）、小门店（牵头单位：市市场监督管理局；责任单位：市城管执法局）。

（三）强化机动车排气污染整治

一是强化重中型柴油货车禁限行管理。继续按照《关于对黄标车、无标车和重中型货车实行区域禁限行的通告》规定，强化重中型柴油货车禁限行管理，从8月1日起，对北环路以南、燕京大道以北、滨江大道以西、襄沙路以东区域内道路严格禁限行措施。严格实行低速载货汽车入城禁限行措施，发现闯禁农用车一律查扣（牵头单位：市公安局；责任单位：市交通运输局）。

二是开展油品整治专项行动。全市范围全面供应国六标准车用汽柴油，停止销售低于国六标准的汽柴油（责任单位：市发改局）。组织开展打击非法加油站（点）专项行动，取缔非法加油站点，严厉打击生产、销售和使用非标车（船）用燃料（牵头单位：市商务局，责任单位：市市场监督管理局、市公安局）。加大加油站点管控力度，每天上午11时至下午5时严禁车辆进站卸油，全市45个加油站和53个加油点均要安装油气回收装置（牵头单位：市商务局；责任单位：市交通运输局、市公安局）。

三是加强交通疏导。强化重点路段、重点时段交通疏导，切实保障道路交通有序、畅通，减少机动车怠速尾气污染（责任单位：市公安局）。

四是强化机动车检测机构监管。做好新国标升级工作，机动车检验机构对机动车尾气排放检测执行《汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》（GB18285-2018）及《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》（GB3847-2018）。定期对机动车检测机构进行抽检，对检测程序不规范的机构加强督办整改。（牵头单位：市公安局；责任单位：市交通运输局、市生态环境局）

五是严查尾气超标排放车辆。对燕京大道沿线所有停车场停放的大货车进行排查，对没有加装尾气净化装置和尾气排放超标的车辆一律扣押。（牵头单位：市交通运输局；责任单位：市公安局）

（四）实行重点工业企业错峰生产

5家涉VOCs排放的重点工业企业，对其产生VOCs的工段实施错峰生产；安能（宜城）生物质热电有限公司、湖北禹晖化工有限公司、宜城农乐化肥有限公司3家涉NOx排放的重点工业企业，对其工业窑炉实施错峰生产。停产时间为每日9:00-19：00，减少前体物排放，降低臭氧生成潜势（OFP）。（责任单位：市生态环境局）

（五）开展重点时段特别管控

一是加强对45家加油站油气回收装置运行情况的监督检查，控制加油站白天（上午11:00——下午17:00）装卸油作业，并强化雾化喷淋措施。（责任单位：市商务局）

二是日间（上午9：00—下午17：00）禁止重点区域周边3公里范围内沥青铺路，控制施工工地和道路喷涂作业。（牵头单位：市住建局；责任单位：市交通运输局）

三是加强农药、化肥使用监管，禁止重点区域3公里范围内的绿化带及树木林带喷洒农药、使用化肥或其他产生挥发性有机物的行为。（牵头单位：市住建局；责任单位：市农业农村局）

四是白天（上午9：00——下午17：00）禁止高层建筑施工墙体喷涂作业。（牵头单位：市住建局）

（六）全力抓好夏秋季秸秆禁烧工作

各镇（办）按照《关于全面抓好2019年农作物秸秆露天禁烧和综合利用工作的通知》（宜环委〔2019〕5号）安排，全力做好夏秋季秸秆禁烧工作，严格落实包保责任制，加强巡查，严防火点，及时清运田间地头残余秸秆，消除焚烧隐患。市直秸秆禁烧和综合利用督查组坚持驻点督查，加强检查督办，对发现的问题及时督促辖区整改落实，共同确保不出现大面积焚烧火点。同时在城区严禁露天焚烧垃圾、枯枝败叶、建筑垃圾等。（牵头单位：市生态环境局；责任单位：各镇（办）、市直11个秸秆禁烧督查组按职责）

（七）加强环保联动执法

一是集中执法力量。对没有环评手续的依法停产，排放不达标的依法停产，反复出现问题两次以上的依法按上限标准处罚。对错峰生产企业，试行重点企业用电量核算，环保、电力等部门联合开展用电量核算，依据用电量来监管企业错峰生产和其环保设施运行情况，作为环境监管执法依据。（牵头单位：市生态环境局；责任单位：市供电公司）

#### 地表水环境质量现状监测及评价

根据鄂政办发[2000]10号《湖北省地表水环境功能类别》的有关规定，蛮河宜城段为Ⅲ类水体，水质应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

本次环评利用襄阳市生态环境局发布的《2020年襄阳市环境状况公报》中对蛮河中朱市、岛口两个断面监测情况进行评价，详见下表：

表5.3.2-1  蛮河宜城段水质状况统计表

| 河流名称 | 监测断面 | 功能类别 | 2020年年度水质现状 | 2019年年度水质现状 | 超标项目（倍数） | 本年度达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蛮河 | 朱市 | III | II | III | / | 达标 |
|  | 岛口 | III | III | IV | / | 达标 |

由上表可知，2020年宜城段蛮河水质蛮河朱市断面水质为优，水质类别由上年三类升为二类；蛮河岛口断面水质为良，水质类别由上年四类升为三类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应Ⅲ类水质标准的要求。

#### 环境噪声现状监测及评价

##### 现状监测

为了解拟建项目所在地声环境现状，本项目共布设了4个噪声监测点，详见附图7-1。

监测依据GB3096-2008《声环境质量标准》分昼、夜两个时段进行监测。

##### 评价方法

评价方法采用环境噪声监测数据统计的等效连续A声级Leq与所执行的环境标准相比较，评价拟建项目所在地的声环境质量。

##### 监测结果与评价

监测点于2021.3.3~2021.3.4进行了昼夜噪声监测，统计结果见下表。

表5.3.3-1 噪声环境质量监测结果汇总[LeqdB（A）]

| 序号 | 检测点位置 | 2021年3月3日检测值 Leq（A） | 2021年3月4日检测值 Leq（A） | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| △1 | 厂界北侧1m外 | 48.9 | 39.2 | 50.1 | 41.4 | 60 | 5 | 达标 |
| △2 | 厂界东侧1m外 | 56.8 | 42.3 | 57.6 | 44.7 | 70 | 55 | 达标 |
| △3 | 厂界南侧1m外 | 49.5 | 39.4 | 48.7 | 39.2 | 60 | 50 | 达标 |
| △4 | 厂界西侧1m外 | 51.2 | 40.8 | 50.9 | 39.6 | 60 | 50 | 达标 |

由上表的监测结果可见，项目所在地厂区西侧、南侧和北侧周边环境噪声满足GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准要求，东侧厂界满足GB3096-2008《声环境质量标准》4a类标准要求。

#### 地下水现状监测及评价

##### 监测因子

水位、pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、耗氧量、硫酸盐、苯、VOCs、铅、镉、砷、汞、锰。

##### 监测时间、频次

监测频次：监测2天，每天采用一样，按《地下水环境监测技术规范》的要求进行监测；

监测时间：2021年3月3日~2021年3月4日；

监测点位：测点情况详见下表及附图6-2。

表5.3.4-1地下水现状监测布点及监测项目表

| 点位 | 名称 | 方位 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 监测井 | E 112.193402° N 31.613476° | 监测水质、水位 |
| W2 | 监测井 | E 112.192919° N 31.612622° | 监测水质、水位 |
| W3 | 监测井 | E 112.194183° N 31.614441° | 监测水质、水位 |
| W4 | 监测井 | E 112.190675° N 31.613068° | 监测水质、水位 |
| W5 | 监测井 | E 112.190493° N 31.612305° | 监测水质、水位 |
| W6 | 监测井 | E 112.187108° N 31.623879° | 水位 |
| W7 | 监测井 | E 112.186994° N 31.623616° | 水位 |
| W8 | 监测井 | E 112.187680° N 31.625207° | 水位 |
| W9 | 监测井 | E 112.188186° N 31.625305° | 水位 |
| W10 | 监测井 | E 112.188964° N 31.625506° | 水位 |

##### 监测结果及分析

常规因子监测结果、地下水八大离子监测结果及地下水位结果如下：

表5.3.4-2地下水环境质量监测结果汇总表（单位：mg/L，pH无纲量）

| 项目 测点 | pH值 | 氨氮 | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐 | 耗氧量 | 硫酸盐 | 苯 | VOCs | 铅 | 镉 | 砷 | 汞 | 锰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021年3月3日 |
| W1 | 6.83 | 0.056 | 4.71 | ＜0.003 | 1.4 | 30 | ＜0.0014 | ＜1.7*10-5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0003 | ＜4*10-5 | ＜0.01 |
| W2 | 6.92 | 0.071 | 5.02 | ＜0.003 | 1.1 | 31 | ＜0.0014 | ＜1.7*10-5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0003 | ＜4*10-5 | ＜0.01 |
| W3 | 6.71 | 0.058 | 4.62 | ＜0.003 | 1.3 | 29 | ＜0.0014 | ＜1.7*10-5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0003 | ＜4*10-5 | ＜0.01 |
| W4 | 7.06 | 0.077 | 5.26 | ＜0.003 | 1.4 | 30 | ＜0.0014 | ＜1.7*10-5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0003 | ＜4*10-5 | ＜0.01 |
| W5 | 6.90 | 0.061 | 6.11 | ＜0.003 | 1.5 | 33 | ＜0.0014 | ＜1.7*10-5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0003 | ＜4*10-5 | ＜0.01 |
|  | 2021年3月4日 |
| W1 | 6.75 | 0.064 | 4.86 | ＜0.003 | 1.3 | 31 | ＜0.0014 | ＜1.7*10-5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0003 | ＜4*10-5 | ＜0.01 |
| W2 | 6.77 | 0.075 | 4.97 | ＜0.003 | 1.2 | 29 | ＜0.0014 | ＜1.7*10-5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0003 | ＜4*10-5 | ＜0.01 |
| W3 | 6.59 | 0.046 | 5.14 | ＜0.003 | 1.5 | 32 | ＜0.0014 | ＜1.7*10-5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0003 | ＜4*10-5 | ＜0.01 |
| W4 | 7.13 | 0.068 | 4.94 | ＜0.003 | 1.2 | 29 | ＜0.0014 | ＜1.7*10-5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0003 | ＜4*10-5 | ＜0.01 |
| W5 | 6.72 | 0.083 | 5.55 | ＜0.003 | 1.3 | 31 | ＜0.0014 | ＜1.7*10-5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0003 | ＜4*10-5 | ＜0.01 |
| Ⅲ类标准 | 6.5~8.5 | ≤0.2 | ≤20 | ≤0.02 | ≤3 | ≤250 | ≤0.01 | / | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.1 |

表5.3.4-3地下水八大离子监测结果汇总表（单位：mg/L，pH无纲量）

| 监测点 | 项目 | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021年3月3日 |
| W1 | 监测值 | 2.33 | 12.5 | 74 | 1.59 | ＜5 | 224 | 17.9 | 29.1 |
| W2 | 监测值 | 0.34 | 13.3 | 76 | 2.19 | ＜5 | 207 | 19.4 | 30.1 |
| W3 | 监测值 | 3.11 | 12.7 | 73 | 1.49 | ＜5 | 218 | 17.6 | 28.4 |
| W4 | 监测值 | 2.33 | 12.9 | 75 | 2.16 | ＜5 | 212 | 18.8 | 29.3 |
| W5 | 监测值 | 3.07 | 11.3 | 76 | 1.89 | ＜5 | 204 | 19.7 | 32.4 |
|  | 2021年3月4日 |
| W1 | 监测值 | 2.49 | 11.8 | 72 | 1.44 | ＜5 | 219 | 16.6 | 30.4 |
| W2 | 监测值 | 2.74 | 12.5 | 72 | 1.92 | ＜5 | 211 | 17.5 | 28.5 |
| W3 | 监测值 | 2.86 | 10.9 | 76 | 1.64 | ＜5 | 208 | 16.9 | 31.1 |
| W4 | 监测值 | 2.75 | 13.3 | 78 | 1.89 | ＜5 | 198 | 16.4 | 28.2 |
| W5 | 监测值 | 3.14 | 10.7 | 71 | 2.33 | ＜5 | 224 | 17.6 | 30.8 |

表5.3.4-4地下水水位

| 采样日期 | 检测项目 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 |
| 2021年3月3日 | 水位（米） | 15 | 13 | 28 | 23 | 15 | 16 | 9 | 12 | 15 | 18 |

由监测结果可知，建设项目所在地周边地下水环境中，pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、耗氧量、硫酸盐、苯、VOCs、铅、镉、砷、汞、锰指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类标准要求。

#### 土壤现状监测及评价

##### 土壤环境质量现状监测

（1）监测点位及监测因子

本项目土壤现状监测共布设6个点进行土壤现状监测，具体见下表和附图7-4。

表5.3.5-1 土壤现状监测布点及监测项目表

| 点位 | 位置 | 坐标位置 | 样品状态 | 点位要求 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S4-1 | 场地内 | E 112.194415° N 31.614753° | 黄褐色、潮、无根系植物、沙壤土 | 1个表层样0~0.2 | pH*、总铜、总铅、总镉、总砷、六价铬、总镍、总汞、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷，三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并【a】蒽，苯并【a】芘，苯并【b】荧蒽，苯并【k】荧蒽，䓛、二苯并【a，h】蒽，茚并【1，2，3-cd】芘，萘、 |
| S4-2 | 场地内 | E 112.192939° N 31.613777° |  | 各取0~0.5、0.5~1.5、1.5~3等3个柱状样 |  |
| S3 | 场地内 | E 112.193137° N 31.612957° |  |  |  |
| S4 | 场地内 | E 112.194379° N 31.6137336° |  |  |  |
| S5 | 场地外现有场区 | E 112.193046° N 31.612697° |  | 1个表层样0~0.2 |  |
| S6 | 场地外北侧 | E 112.191938° N 31.6138286° |  | 1个表层样0~0.2 |  |

（2）监测时间及频次

监测频次：于2021年3月3日取样监测一次。

##### 土壤环境质量现状评价

监测结果详见下表。

表5.3.5-2土壤环境质量监测结果汇总表（mg/kg）

| 序号 | 监测项目 | 二类建设用地筛选值标准值 （mg/kg） | 一期项目用地储罐区 （S4-2） | 一期项目空地（S4-1） | 一期项目危废暂存间（S3） | 一期项目车间 （S4） | 厂区外西侧（S5） | 厂区外北侧（S6） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.5m | 1.5m | 3m | 0.2m | 0.5m | 1.5m | 3m | 0.5m | 1.5m | 3m | 0.2m | 0.2m |
| 1 | pH | 无量纲 | 6.59 | 6.23 | 5.94 | 6.82 | 6.48 | 6.71 | 6.85 | 6.19 | 6.32 | 6.58 | 6.64 | 6.53 |
| 2 | 六价铬 | 5.7 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 |
| 3 | 砷 | 60 | 16.3 | 18.5 | 19.2 | 20.5 | 19.7 | 23.4 | 21.5 | 25.1 | 23.6 | 21.7 | 18.8 | 17.2 |
| 4 | 镉 | 65 | 0.96 | 0.77 | 0.58 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 0.83 | 0.94 | 1.2 | 0.73 | 0.89 | 1.3 |
| 5 | 铜 | 18000 | 69 | 78 | 71 | 72 | 77 | 86 | 69 | 85 | 53 | 69 | 83 | 69 |
| 6 | 铅 | 800 | 51 | 43 | 66 | 61 | 63 | 58 | 44 | 31.4 | 56 | 66 | 54 | 47 |
| 7 | 汞 | 38 | 0.836 | 0.624 | 0.933 | 0.946 | 0.912 | 1.15 | 0.684 | 1.21 | 0.938 | 0.744 | 1.07 | 0.855 |
| 8 | 镍 | 900 | 71 | 56 | 49 | 49 | 47 | 42 | 65 | 62 | 49 | 45 | 54 | 62 |
| 9 | 氯甲烷 | 37 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 |
| 10 | 四氯化碳 | 2.8 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 |
| 11 | 氯仿 | 0.9 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 12 | 1，2-二氯乙烷 | 5 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |
| 13 | 1，1-二氯乙烷 | 9 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 14 | 1，1-二氯乙烯 | 66 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |
| 15 | 顺-1，2-二氯乙烯 | 596 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 |
| 16 | 反-1，2-二氯乙烯 | 54 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 17 | 二氯甲烷 | 616 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 18 | 1，2-二氯丙烷 | 5 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 |
| 19 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 10 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 20 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 6.8 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 21 | 四氯乙烯 | 53 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 22 | 1，1，1-三氯乙烷 | 840 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 23 | 1，1，2-三氯乙烷 | 2.8 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 24 | 三氯乙烯 | 2.8 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 |
| 25 | 1，2，3-三氯丙烷 | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 26 | 氯乙烯 | 0.43 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 27 | 苯 | 4 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |
| 28 | 氯苯 | 270 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 |
| 29 | 1，2-二氯苯 | 560 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 30 | 1，4-二氯苯 | 20 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 |
| 31 | 乙苯 | 28 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 |
| 32 | 苯乙烯 | 1290 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 33 | 甲苯 | 1200 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 |
| 34 | 间-对二甲苯 | 570 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 |
| 35 | 邻二甲苯 | 640 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 36 | VOCs | 76 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 |
| 37 | 苯胺 | 260 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |
| 38 | 2-氯酚 | 2256 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 |
| 39 | 苯并【a】蒽 | 15 | ＜0.12 | ＜0.12 | ＜0.12 | ＜0.12 | ＜0.12 | ＜0.12 | ＜0.12 | ＜0.12 | ＜0.12 | ＜0.12 | ＜0.12 | ＜0.12 |
| 40 | 苯并【a】芘 | 1.5 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 |
| 41 | 苯并【b】荧蒽 | 15 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 |
| 42 | 苯并【k】荧蒽 | 151 | ＜0.11 | ＜0.11 | ＜0.11 | ＜0.11 | ＜0.11 | ＜0.11 | ＜0.11 | ＜0.11 | ＜0.11 | ＜0.11 | ＜0.11 | ＜0.11 |
| 43 | 䓛 | 1293 | ＜0.14 | ＜0.14 | ＜0.14 | ＜0.14 | ＜0.14 | ＜0.14 | ＜0.14 | ＜0.14 | ＜0.14 | ＜0.14 | ＜0.14 | ＜0.14 |
| 44 | 二苯并【a，h】蒽 | 1.5 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 |
| 45 | 茚并【1，2，3-cd】芘 | 15 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 |
| 46 | 萘 | 70 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 |

由上表可知，建设项目所在区域中各监测因子含量均符合GB36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）第二类用地筛选值，土壤环境质量较好。

#### 评价区内环境现状综述

大气环境：根据《湖北省生态环境厅2020年全省17个重点城市环境空气各项指标年均值浓度》中的环境空气状况数据，评价区域内常规指标中PM2.5超标，其余污染物满足大气环境质量符合环境功能区要求相应标准要求，属于不达标区。补充监测大气评价区域内各项特征因子指数均小于1，浓度满足相应环境质量标准要求。因此，本项目所在区域大气特征污染物特征因子环境质量符合环境功能区要求。

地表水环境：根据《2020年襄阳市环境状况公报》，2020年宜城段蛮河水质蛮河朱市断面水质为优，水质类别由上年三类升为二类；蛮河岛口断面水质为良，水质类别由上年四类升为三类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应Ⅲ类水质标准的要求。

声环境：项目所在地厂区西侧、南侧和北侧周边环境噪声满足GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准要求，东侧厂界满足GB3096-2008《声环境质量标准》4a类标准要求，声环境质量较好。

地下水环境：建设项目所在地周边地下水环境中，pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、耗氧量、硫酸盐、苯、VOCs、铅、镉、砷、汞、锰指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类标准要求。

土壤环境：建设项目所在区域中各监测因子含量均符合GB36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）第二类用地筛选值，土壤环境质量较好。

### 区域污染源调查

本项目位于襄阳市精细化工产业园内，因此本次污染源调查主要针对园区内企业进行污染源调查。

#### 园区企业概况

截止2021年3月（本项目进行大气监测时），规划范围内已经入驻投产的企业有38家，无在建企业，计划入驻企业3家，其具体情况详见表5.4-1、表5.4-2。

表5.4-1	已入驻投产企业统计表

| 序号 | 企业名称 | 行业类别 | 主要产品 | 总投资（万元） | 设计规模 | 目前状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宜城市浩义装卸有限公司 | 货物运输 | 货物装卸 | 50 |  |  |
| 2 | 湖北海宜生物科技有限公司 | 食品原料制造 | 海宜酵母 | 2000 | 10000吨 | 正常生产 |
| 3 | 湖北阿泰克生物科技有限公司 | 生物药品制造 | 熊果苷 | 10000 | 200吨 | 正常生产 |
| 4 | 湖北龙祥磷化有限公司 | 硫酸制造 | 工业硫酸 | 10000 | 20万吨 | 正常生产 |
| 5 | 湖北诺鑫生物科技有限公司 | 化学原料制造 | 甲磺胺、食料甜味剂 | 12000 | 2000吨/年 | 正常生产 |
| 6 | 湖北世宏塑业有限公司 | 塑料制造 | 塑料编织袋 | 6500 | 8500吨 |  |
| 7 | 湖北禹晖化工有限公司 | 磷肥制造 | 钙镁磷肥 | 2000 | 12万吨 | 正常生产 |
| 8 | 嘉施利（宜城）化肥有限公司 | 化工原料制造 | 硫酸、复合肥 | 22000 | 硫酸15万吨、复合肥50万吨 | 正常生产 |
| 9 | 宜城市宏信工贸有限公司 | 橡胶和塑料制造 | 塑料编织袋 | 150 |  |  |
| 10 | 宜城市华生建材厂 | 水泥制造 | 水泥板 | 100 | 7.2万吨 |  |
| 11 | 宜城市华威化工有限公司 | 化学原料制造 | 二硫化碳 | 768 | 12000 | 停产 |
| 12 | 宜城市偏头山磷矿有限公司 | 矿石开采 | 磷矿石 | 2000 | 5万吨 |  |
| 13 | 宜城市润镜化工有限公司 | 化学原料制造 | 乙烯基醚类、戊二醛 | 800 | 1000 | 搬迁停产 |
| 14 | 宜城市三友矿业有限公司 | 矿石开采 | 白云沙、磷矿石 | 100 | 5万吨 |  |
| 15 | 宜城市长风纸业有限公司 | 造纸业 | 印刷纸 | 2000 | 8500吨 | 停产 |
| 16 | 宜城市宏信树脂有限公司 | 化学制造 | 酚醛树脂 | 3000 | 2800吨 | 正常生产 |
| 17 | 湖北东方化工有限公司 |  | 泵阀 |  |  | 正常生产 |
| 18 | 宜城市大平水晶工艺品有限公司 |  | 水晶工艺品 |  | 年产50万件水晶材料1.5万吨 |  |
| 19 | 宜城成雄织造有限公司 | 纺织制造 | 尿不湿 |  | 年产12万吨 |  |
| 20 | 湖北鑫统领万象科技有限公司 |  | 水泥助磨剂 |  | 年产3万吨 混凝土减水剂年2万吨 | 正常生产 |
| 21 | 湖北普星特化学试剂有限公司 | 化工原料制造 | 试剂硫酸 |  | 年产2万吨 | 正常生产 |
| 22 | 宜城市环能气体有限公司 |  | 二氧化碳 |  | 年产5万吨 | 正常生产 |
| 23 | 宜城市雪涛纸业有限公司 | 造纸 | 卫生纸 |  | 年产2万吨 | 停产 |
| 24 | 襄阳东方氧化铁颜料有限公司 |  | 颜料 |  | 年产2万吨 |  |
| 25 | 宜城市粟兴粮贸有限公司 | 农产品 | 大米 |  | 年产5万吨 |  |
| 26 | 宜城市中天矿业有限公司 |  | 重钙 |  | 年产5万吨 |  |
| 27 | 宜城华康光学有限责任公司 |  | 光学元件 |  | 年产20万件 |  |
| 28 | 宜城市致远石料有限公司 |  | 矿产品加工生产 |  | 240万吨 |  |
| 29 | 宜城市华中燃化有限公司 |  | 煤炭加工及销售 |  | 年产30万吨 |  |
| 30 | 湖北一天现代农业食品有限公司 | 食品加工 | 食品 |  | 年产5万吨 |  |
| 31 | 襄阳东方包装制品有限公司 |  | 塑料制品 |  | 年产30万吨 |  |
| 32 | 湖北增鑫化工有限公司 |  | 胶制品及化肥 |  | 年产30万吨 |  |
| 33 | 湖北佳特纺织浆料有限公司 |  | 环保聚酯浆料 |  | 年产2万吨 |  |
| 34 | 襄阳东阳汽配零部件有限公司 | 机械加工 | 汽车零部件 |  | 年产汽车零部件20万件、镀铬工艺品5万件 | 正常生产 |
| 35 | 宜城万鑫矿业有限公司 | 建材 | 沙石料 |  | 年产80万吨 |  |
| 36 | 宜城锦宜化工有限公司 |  | 水晶工艺品 |  | 年产30万吨 |  |
| 37 | 湖北华恒达化工有限公司 | 化工 | 抗氧剂、中间体 |  | 年产1万吨 | 正常生产 |
| 38 | 湖北新鄂西化工有限公司 |  | 合成氨 |  | 年产8万吨 | 正常生产 |

表5.4-2	拟入驻企业情况统计

| 序号 | 企业名称 | 行业 | 占地面积 （亩） | 主要产品及规模 | 总投资 （万元） | 与本项目距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖北瑞康化工有限公司 | 化学原料制造 | 50 | 医药中间体、盐酸乙脒 | 25000 | 2600 |
| 2 | 湖北海康生物科技有限公司 | 化学原料制造 | 50 | 医药中间体 | 25000 | 2730 |
| 3 | 湖北瑞思拓生物科技有限公司 | 化学原料制造 | 50 | 护肤品添加剂 | 12000 | 2350 |

（4）入园企业污染物排放情况

已入园企业废气、废水及固体废物排放情况见表5.4-3~表5.4-4。

表5.4-3	已入园企业水污染物排放情况表

| 序号 | 企业名称 | 年用水量 | 废水污染物排放 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排水量（m3/a） | COD （t/a） | 总磷（t/a） | 氨氮 （t/a） | 特种污染物名称及排放量 （t/a） | 污水治理工艺 | 污水排放去向 |
| 1 | 湖北海宜生物科技有限公司 | 600000 | 44000 | 32.3696 | 2.25 | 3.2712 |  | 厌氧生物处理法 | 污水处理厂 |
| 2 | 湖北佳特新材料有限公司 | 130 |  | 0.0113 |  |  |  |  | 本厂回用 |
| 3 | 湖北新鄂西化工有限公司 | 250000 |  | 14.9180 |  | 9.3238 |  | 物理化学处理法 | 经排放口排出厂区 |
| 4 | 湖北华恒达化工有限公司 | 25389 | 2614 | 0.0323 |  |  |  | A/O工艺 | 经排放口排出厂区 |
| 5 | 襄阳东阳汽车零部件有限公司 | 263323 | 96898 | 1.8312 |  |  | 总铬0.372，六价铬0.372 | 化学沉淀法 | 污水处理厂 |
| 6 | 宜城市雪涛纸业有限公司 | 40000 | 15000 | 2.6500 |  | 0.3250 |  | A/O工艺 | 污水处理厂 |
| 7 | 湖北诺鑫生物科技有限公司 |  | 90000 | 2.2239 |  | 0.1944 |  |  | 污水处理厂 |
| 8 | 嘉施利（宜城）化肥有限公司 |  |  | 2.1069 |  | 0.5829 |  |  | 污水处理厂 |
| 9 | 宜城市长风纸业有限公司 |  | 2800 | 35.0000 |  | 2.0000 |  |  | 污水处理厂 |
| 10 | 湖北龙祥磷化有限公司 |  | 1200 | 2.4 |  | 2.4 |  |  | 污水处理厂 |
| 11 | 襄阳楚天化纤有限责任公司 |  |  | 21.9854 |  | 2.2341 |  |  |  |
| 12 | 湖北禹晖化工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 湖北阿泰克生物科技股份有限公司 |  | 15000 | 300 |  | 0.0300 |  |  | 污水处理厂 |
| 14 | 宜城市浩义装卸有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 湖北世宏塑业有限公司 |  |  | 1.52 |  | 0.36 |  |  |  |
| 16 | 宜城市宏信工贸有限公司 |  |  | 0.313 |  | 0.031 |  |  |  |
| 17 | 宜城市华生建材厂 |  |  | 0.12 |  | 0.03 |  |  |  |
| 18 | 宜城市华威化工有限公司 |  |  | 0.250 |  | 0.025 |  |  |  |
| 19 | 宜城市偏头山磷矿有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 宜城市润镜化工有限公司 |  |  | 0.203 |  | 0.0201 |  |  |  |
| 21 | 宜城市三友矿业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 宜城市宏信树脂有限公司 |  | 4895 | 0.48 |  | 0.06 |  |  |  |
| 23 | 湖北东方化工有限公司 |  |  | 17 |  | 5.4 |  |  |  |
| 24 | 宜城市大平水晶工艺品有限公司 |  |  | 0.298 |  | 0.06 |  |  |  |
| 25 | 湖北鑫统领万象科技有限公司 | 14713 | 1386 | 0.095 |  | 0.0158 |  | A/O工艺 | 污水处理厂 |
| 26 | 湖北普星特化学试剂有限公司 |  |  | 1.948 |  | 0.031 |  |  |  |
| 27 | 宜城市环能气体有限公司 |  |  | 1.327 |  | 0.367 |  |  |  |
| 28 | 襄阳东方氧化铁颜料有限公司 | 16000 | 4000 | 1.586 |  | 0.439 |  |  |  |
| 29 | 宜城市中天矿业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 宜城华康光学有限责任公司 |  |  | 0.470 |  | 0.047 |  |  |  |
| 31 | 宜城市致远石料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 宜城市华中燃化有限公司 |  |  | 0.344 |  | 0.034 |  |  |  |
| 33 | 襄阳东方包装制品有限公司 | 800 |  | 1.459 |  | 0.346 |  |  |  |
| 34 | 湖北增鑫化工有限公司 |  |  | 1.190 |  | 0.329 |  |  |  |
| 35 | 湖北佳特纺织浆料有限公司 | 130 |  |  |  |  |  |  | 污水处理厂 |
| 36 | 宜城万鑫矿业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 宜城锦宜化工有限公司 |  |  | 0.328 |  | 0.066 |  |  |  |

表5.4-4	已入园企业废气污染物排放情况表

| 序号 | 企业名称 | 使用能源类型（电、燃煤、燃气）及年用量 | 废气污染物排情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物（t/a） | 二氧化硫（t/a） | 氮氧化物（t/a） | 挥发性有机物（VOCs）排放量（t/a） |
| 1 | 湖北海宜生物科技有限公司 | 22000吨标煤 | 20.4 | 54.4000 | 24.9900 |  |
| 2 | 湖北佳特新材料有限公司 | 575吨原煤，30万立方气 | 0.3957 | 0.2880 | 1.3471 | 1.9289 |
| 3 | 湖北新鄂西化工有限公司 | 157350.15吨无烟煤 | 141.7644 | 113.9502 | 6.5880 | 0.0016 |
| 4 | 湖北华恒达化工有限公司 | 98万立方气 |  |  | 1.8336 | 0.3416 |
| 5 | 襄阳东阳汽车零部件有限公司 | 66万立方气 |  | 0.2640 | 1.2349 | 21.1781 |
| 6 | 宜城市雪涛纸业有限公司 | 煤50吨，生物质燃料700吨 | 7.8000 | 0.5100 | 1.0200 | 0.0001 |
| 7 | 湖北诺鑫生物科技有限公司 | 10万立方气 | 10.9824 | 11.5200 | 7.0560 | 0.0024 |
| 8 | 嘉施利（宜城）化肥有限公司 | 蒸汽锅炉 | 19.9922 | 195.7134 | 7.2037 | 0.1782 |
| 9 | 宜城市长风纸业有限公司 | 蒸汽锅炉 |  |  |  |  |
| 10 | 湖北龙祥磷化有限公司 | 1000万吨标煤 | 0.1440 | 8.3600 |  |  |
| 11 | 襄阳楚天化纤有限责任公司 | 15000吨 |  |  |  | 25.7623 |
| 12 | 湖北禹晖化工有限公司 | 17143吨标煤 | 1.3936 | 7.8726 | 7.9000 |  |
| 13 | 湖北阿泰克生物科技股份有限公司 | 13万立方燃气 |  | 0.0484 | 0.2263 | 0.0106 |
| 14 | 宜城市浩义装卸有限公司 |  |  |  |  |  |
| 15 | 湖北世宏塑业有限公司 |  | 0.96 | 0.311 | 0.034 | 0.966 |
| 16 | 宜城市宏信工贸有限公司 |  | 0.25 | 0.11 | 0.010 | 0.561 |
| 17 | 宜城市华生建材厂 |  | 0.678 |  |  |  |
| 18 | 宜城市华威化工有限公司 | 8400吨标煤 | 0.016 | 0.036 | 0.082 | 2.957 |
| 19 | 宜城市偏头山磷矿有限公司 | 10吨油 | 0.723 |  |  |  |
| 20 | 宜城市润镜化工有限公司 | 300吨煤 | 0.013 | 0.1105 | 0.0663 | 2.402 |
| 21 | 宜城市三友矿业有限公司 | 10吨油 | 0.559 |  |  |  |
| 22 | 宜城市宏信树脂有限公司 |  | 0.02 | 0.17 | 0.102 | 3.6961 |
| 23 | 湖北东方化工有限公司 |  | 42.09 | 327 | 77.8 |  |
| 24 | 宜城市大平水晶工艺品有限公司 |  | 1.36 | 0.039 | 0.212 | 2.22 |
| 25 | 湖北鑫统领万象科技有限公司 | 0.376万立方气 | 0.02 | 0.0096 | 4..28 | 0.1 |
| 26 | 湖北普星特化学试剂有限公司 |  | 1.792 | 0.027 | 0.674 |  |
| 27 | 宜城市环能气体有限公司 |  | 1.260 | 1.23 | 4.538 | 0.112 |
| 28 | 襄阳东方氧化铁颜料有限公司 | 70000吨其他燃料 | 3.059 | 1.037 | 5.424 | 0.034 |
| 29 | 宜城市中天矿业有限公司 |  | 0.322 |  |  |  |
| 30 | 宜城华康光学有限责任公司 |  | 0.030 | 0.255 | 0.153 | 0.554 |
| 31 | 宜城市致远石料有限公司 |  | 0.63 |  |  |  |
| 32 | 宜城市华中燃化有限公司 |  | 0.022 | 0.187 | 0.112 | 4.066 |
| 33 | 襄阳东方包装制品有限公司 |  | 0.922 | 0.299 | 0.033 | 0.927 |
| 34 | 湖北增鑫化工有限公司 |  | 2.294 | 0.778 | 4.068 |  |
| 35 | 湖北佳特纺织浆料有限公司 |  |  |  |  |  |
| 36 | 宜城万鑫矿业有限公司 |  | 0.344 |  |  |  |
| 37 | 宜城锦宜化工有限公司 | 100万立方气 | 1.496 | 0.043 | 0.233 | 2.442 |

#### 本项目大气评价范围内在建和拟建项目污染源情况：

经核实，在进行本项目大气环境监测时，本项目大气评价范围内无在建企业，拟建项目湖北普星特化学试剂有限公司的年产1.2万吨硫酸锰项目、年4.9万吨废酸废碱综合处置利用项目。其污染源排放情况如下：

表5.4-5	年产1.2万吨硫酸锰项目、年4.9万吨废酸废碱综合处置利用项目主要废气污染源参数一览表（点源）

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标（o） | 排气筒底部海拔高度（m） | 排气筒参数 | 污染物名称 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宜城市佳仪化工科技有限公司 | 经度 | 纬度 |  | 高度 （m） | 内径 （m） | 温度 （℃） | 流速 （m/s） |  |  |
| 年产1.2万吨硫酸锰车间排气筒DA002 | 112.193550 | 31.613836 | 72.5 | 25.0 | 0.5 | 20.0 | 49.7 | 硫酸雾 颗粒物 锰及化合物 | 0.105 0.123 0.039 |
| 年4.9万吨废酸废碱综合处置利用车间排气筒DA004 | 112.193694 | 31.613327 | 72.6 | 25.0 | 0.5 | 20.0 | 49.7 | 硫酸雾 VOCs | 0.0097 0.034 |
| 锅炉排气筒DA003 | 112.194130 | 31.613472 | 74.0 | 8.0 | 0.3 | 250.0 | 6.84 | TSP SO2 NOX | 0.0216 0.036 0.168 |

表5.4-6  年产1.2万吨硫酸锰项目、年4.9万吨废酸废碱综合处置利用项目废气污染源参数一览表（矩形面源）

| 污染源名称 | 坐标 | 海拔高度/m | 矩形面源 | 污染物 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | 长度 | 宽度 | 有效高度 |  |  |  |
| 硫酸锰罐区 | 112.192841 | 31.6141581 | 71.2 | 25.0 | 30.0 | 10.0 | 硫酸雾 | 0.003 | kg/h |
| 1.2万吨硫酸锰车间 | 112.193838 | 31.613938 | 73.5 | 36.0 | 40.0 | 10.0 | 颗粒物 锰及化合物 | 0.106 0.027 | kg/h |
| 年4.9万吨废酸废碱综合处置利用车间 | 112.193758 | 31.613461 | 72.9 | 36.0 | 40.0 | 10.0 | 硫酸雾 VOCs | 0.005 0.002 | kg/h |
| 废酸废碱罐区 | 112.193588 | 31.613288 | 72.3 |  |  |  | 硫酸雾 | 0.003 | kg/h |

## 环境影响预测与评价

拟建项目主要依托现有项目已有厂房及其他基础设施改造，还将在厂区西侧空地建设一个甲类仓库，本次评价主要针对该部分用地施工期的影响及项目运营期影响进行预测分析。

### 施工期环境影响分析

施工期主要包括工程用地范围内的地面挖掘、场地平整、土建施工、设备安装、建筑材料运输等活动，对环境产生影响的因素主要有：施工噪声、扬尘、建筑垃圾、施工人员的污水和生活垃圾、淤泥溢出等。以下将对这些污染及其环境影响加以分析，并提出相应的防治措施。

#### 大气环境影响分析

影响大气环境的废气排放源主要为交通运输产生的道路扬尘、汽车尾气和挖掘机、推土机外排废气等。根据工程类比分析，施工期主要污染源是施工期产生的扬尘和汽车尾气。

施工期场地平整、建筑材料的装卸和车辆运输产生的悬浮微粒及施工粉尘类比同类工程实地监测结果表明，施工作业场地近地面粉尘浓度可达1.5mg/m3～30mg/m3，已超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值，将对施工现场环境产生影响。考虑到施工场地机械化程度较高，施工人员较少，加之施工期间产生粉尘颗粒粒径较大，受其自然沉降作用，其污染范围一般仅限于施工现场及道路两旁附近的区域，但这类粉尘落地后在风力作用下容易再次扬起，造成二次污染，为了控制施工期的粉尘污染，应加强施工现场的合理布置，科学管理，对建筑材料分类堆放，严格将施工现场粉尘控制在最小范围。

类比有关施工期汽车尾气预测结果：由汽车尾气产生的NO2在道路两旁最大浓度值为0.013mg/m3，低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值，对周围环境影响不大。

为了减轻对周边环境的影响，施工单位施工期间应采取以下措施：定时洒水、按需对周边道路进行清扫冲洗；运送散装物料的车辆要用篷布遮盖，洒水降尘；防范运送砂石土料的车辆超载沿途撒漏、文明施工；同时应积极做好周边居民意见收集和污染防治工作，接受环境环境管理部门的指导，加强施工过程中的环境监理和环境管理，力求使本项目对当地环境的不利影响降到最低，争取更广大民众的支持。

#### 声环境影响分析

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，但往往施工作业噪声比较容易造成纠纷，特别是在夜间，这主要是由于在夜间一般高噪声设备严禁使用，因此施工单位一定要注意各种工作的合理安排。

主要施工机械的噪声源强见表6.1.2-1。

表6.1.2-1 施工主要机械噪声值

| 序号 | 机械名称 | 声级测值dB（A） | 序号 | 机械名称 | 声级测值dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电锯、电刨 | 100 | 7 | 推土机 | 100 |
| 2 | 振捣棒 | 85 | 8 | 风动机具 | 95 |
| 3 | 振荡器 | 95 | 9 | 卷扬机 | 84 |
| 4 | 静压式打桩机 | 85 | 10 | 吊车、升降机 | 84 |
| 5 | 挖掘机 | 90 | 11 | 发电机组 | 100 |
| 6 | 钻孔机 | 100 | - | - | - |

从上述各噪声源特征值表可以看出，项目建设期间使用的建筑机械设备多，且噪声声级强，本评价主要考虑噪声值较大的机械设备噪声对声环境的影响情况。

在考虑本工程噪声源对环境影响的同时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声，计算出声源对附近敏感点的贡献值，并对声源的贡献值进行分析。噪声值计算模式为：

LA（r）=LAref（ro）-（Adiv+Abar+Aatm+Aexc）

式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）；

LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB（A）；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB（A），

Adiv=20lg（r/ro）

Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB（A），在此取值为0；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB（A），

Aatm=α（r/ro）/100，查表取α为1.142；

Aexc——附加A声级衰减量dB（A），Aexc=5lg（r/ro）。

施工场地噪声预测结果见表6.1.2-2。

表6.1.2-2 距声源不同距离出的噪声值dB（A）

| 机械名称 | 噪声预测值dB（A） |
| --- | --- |
|  | 1m | 10m | 25m | 40m | 50m | 60m | 80m | 100m | 150m | 300m |
| 风动机具、振荡器 | 95 | 75 | 69 | 63 | 61 | 59.4 | 57 | 55 | 51.5 | 45.5 |
| 电锯、电刨、钻孔机、推土机、发电机组 | 100 | 80 | 74 | 70 | 66 | 64 | 62 | 60 | 56.5 | 50.5 |
| 静压式打桩机、振捣棒 | 85 | 65 | 59 | 53 | 51 | 49.4 | 47 | 45 | 41.5 | 35.5 |
| 挖掘机 | 90 | 70 | 64 | 58 | 56 | 54.4 | 52 | 50 | 46.5 | 40.5 |
| 吊车、升降机、卷扬机 | 84 | 64 | 58 | 52 | 50 | 48.4 | 46 | 44 | 40.5 | 34.5 |

项目施工过程中场界环境噪声应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1规定的排放限值，详见表6.1.2-3。

表6.1.2-3建筑施工场界环境噪声排放限值单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

注：GB12523-2011中4.2条规定，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。

从表6.1.2-2、6.1.2-3中可看出，施工机械噪声较高，昼间噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源40m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在150m范围内。施工噪声特别是夜间的施工噪声对环境的影响是较大的。

根据上述分析和评价结果，为减轻本工程施工噪声的环境影响，建议采取以下控制措施：

①加强施工管理，合理安排施工作业时间；

②施工机械应尽可能放置于对场界外造成影响最小的地点；

③在高噪声设备周围设置掩蔽物；

④尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛；

⑤做好劳动保护工作，让在噪声源附近操作的作业人员配戴防护耳塞。

⑥施工单位组织专人在该范围负责交通组织，严格禁止来往施工车辆鸣笛；

⑦合理施工，认真研究；要求施工人员不得大声喧哗，并注意施工操作中减小噪声；

⑧钢筋加工车间及木工加工车间采用模板或其它吸声材料进行全面封闭。

采取以上措施后项目施工期施工噪声对场界外影响可得到一定程度的减弱，施工结束后该影响也将消失。施工噪声对环境的不利影响使暂时的、短期的行为。

#### 地表水环境影响分析

施工期的废水主要来自于施工人员的生活污水及施工废水。

施工人员生活污水可排入一期项目污水处理系统，处理达标后外排，对周边水环境影响不大；施工土建时期需要用水泵外排淤水，外排的淤水中含有大量泥浆。同时，施工过程中使用的挖掘机械、运输机械和其它辅助机械在作业、维修及冲洗过程中，会有机油及含油泥浆水通过冲洗和雨水等途径流入下水道，亦会造成受纳水体CODcr、NH3-N和石油类浓度增高，DO浓度下降，造成水质污染。

为了减轻对周边环境的影响，施工单位施工期间应采取以下措施：应当在施工场区四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入水体，造成水体污染，泥沙淤积；设置简易沉淀池，泥浆水经过沉淀处理后回用于场地喷洒防尘；冲洗车辆场地加设简易沉淀池，对冲洗废水进行沉淀处理，处理后的废水循环使用。施工废水造成的环境问题仅仅对现场的施工人员造成一些不利影响，一旦施工结束后，影响也就消除。

#### 固体废物环境影响分析

施工期的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾以及施工产生的建筑垃圾等。

本工程建设期间，施工人员生活垃圾公司现有生活垃圾暂存点，对环境影响不大。

对于施工过程中产生的建筑垃圾，主要包括施工废料和废泥浆等，建筑施工中的废物如沙石、石灰、混凝土、废砖等，这些废物不含有毒有害成份，但废料粉粒可随大风飘散，造成局部范围内大气污染。

为控制建筑废弃物堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施：

（1）施工单位应当及时清理运走、处置建筑施工过程中产生的垃圾，并采取措施，防止污染环境；

（2）车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶；

（3）收集、贮存、运输、处置固体废物的单位，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施。

建设过程中应加强管理，文明施工，使建设期间对周围环境的影响减少到较低限度，做到发展与保护环境相协调。

在采取上述措施前提下，项目施工期固体废物对周围环境影响较小。

### 营运期环境影响预测与评价

#### 大气环境影响预测分析

#### 气象特征概况

- 地面气象资料

本项目选址位于宜城市精细化工园，本项目地面常规气象资料采用宜城国家一般气象站（57370）2019年全年逐时气象资料进行逐时、逐日及全预测计算。宜城国家一般气象站位于东经112.2186度，北纬31.7352度，距离本项目约13.04公里。

表6.2.1-1观测气象数据信息

| 气象站 | 气象站编号 | 气象站等级 | 气象站坐标 | 相对距离 /km | 海拔高度/m | 数据年份 | 气象要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |
| 宜城 | 57370 | 国家一般 气象站 | 112.2186 | 31.7352 | 13.04 | 67.8 | 2018 | 风向、风速、 总云量、低云量、干球温度 |

- 高空气象资料

本环评搜集了国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室采用大气环境影响评价数值模式WRF模拟生成的宜城（2019年）逐日逐次的探空气象资料，选择的站点距离本项目西北方向约9.3公里，网格中心点位置格点经纬度为（112.16400，31.60020），平均海拔高度为100m。

模式计算过程中把全国共划分为189×159个网格，分辨率为27km×27km。模式采用的原始数据有地形高度、土地利用、陆地-水体标志、植被组成等数据，数据源主要为美国的USGS数据。模式采用美国国家环境预报中心（NCEP）的再分析数据作为模型输入场和边界场。该数据由环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室提供。

表6.2.1-2 模拟气象数据信息

| 模拟点坐标 | 相对距离/km | 数据年份 | 气象要素 | 模拟方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东经 | 北纬 |  |  |  |  |
| 112.16400 | 31.60020 | 13 | 2018 | 压力、高度、干球、露点、风向、风速 | WRF模式 |

#### 20年以上气候统计资料分析

根据宜城国家一般气象站1999-2019年的气象观测资料统计，如下表。

表6.2.1-3宜城气象站近20年（2000-2019）主要气象资料统计表

| 统计项目 | *统计值 | 极值出现时间 | **极值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） | 16.3 |  |  |
| 累年极端最高气温（℃） | 37.4 | 2009-07-18 | 39.4 |
| 累年极端最低气温（℃） | -6.2 | 2008-01-29 | -10.4 |
| 多年平均气压（hPa） | 1008.0 |  |  |
| 多年平均水汽压（hPa） | 16.1 |  |  |
| 多年平均相对湿度（%） | 76.7 |  |  |
| 多年平均降雨量（mm） | 911.1 | 2001-08-20 | 251.5 |
| 灾害天气统计 | 多年平均沙暴日数（d） | 0.0 |  |  |
|  | 多年平均雷暴日数（d） | 19.3 |  |  |
|  | 多年平均冰雹日数（d） | 0.1 |  |  |
|  | 多年平均大风日数（d） | 1.4 |  |  |
| 多年实测极大风速（m/s）、相应风向 | 17.6 | 2011-07-26 | 22.2SW |
| 多年平均风速（m/s） | 1.9 |  |  |
| 多年主导风向、风向频率（%） | N14.6% |  |  |
| 多年静风频率（风速<=0.2m/s）（%） | 13.6 |  |  |
| *统计值代表均值**极值代表极端值 | 举例：累年极端最高气温 | *代表极端最高气温的累年平均值 | **代表极端最高气温的累年最高值 |

- 气象站风观测数据统计

- 月平均风速

宜城气象站月平均风速如下表，03月平均风速最大（2.3米/秒），10月风最小（1.6米/秒）。

表6.2.1-4宜城气象站月平均风速统计（单位m/s）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |

- 风向特征

近20年资料分析的风向玫瑰图如图1所示，宜城气象站主要风向为N和NNW、C、SSE，占54.2％，其中以N为主风向，占到全年14.6％左右。

表6.2.1-5宜城气象站年风向频率统计（单位%）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 14.6 | 4.2 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 3.3 | 8.3 | 11.7 | 5.5 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 2.9 | 4.7 | 7.4 | 14.3 | 13.6 |

图6.2.1-1宜城风向玫瑰图（静风频率13.6%）

各月风向频率如下：

表6.2.1-6宜城气象站月风向频率统计（单位%）

| 风向频率月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NZW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 20.2 | 4.4 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | 2.8 | 7.1 | 7.6 | 3.3 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 3.1 | 6.0 | 7.6 | 16.3 | 12.4 |
| 02 | 17.1 | 4.8 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 4.1 | 8.2 | 10.2 | 4.4 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 3.0 | 4.3 | 6.7 | 17.3 | 10.3 |
| 03 | 15.1 | 4.0 | 1.6 | 1.1 | 1.9 | 4.7 | 10.8 | 15.2 | 5.5 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 3.5 | 5.9 | 15.3 | 9.3 |
| 04 | 11.9 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 4.3 | 11.0 | 17.2 | 7.1 | 2.0 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 5.7 | 12.9 | 10.7 |
| 05 | 11.2 | 3.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 3.9 | 11.0 | 15.7 | 8.4 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 4.3 | 6.7 | 11.5 | 11.5 |
| 06 | 7.5 | 2.9 | 1.2 | 2.0 | 1.9 | 3.5 | 10.4 | 19.5 | 10.2 | 3.6 | 2.0 | 1.7 | 2.5 | 3.4 | 6.1 | 10.7 | 10.7 |
| 07 | 9.3 | 3.4 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 3.3 | 11.8 | 19.8 | 8.0 | 2.7 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 3.9 | 5.6 | 9.0 | 13.2 |
| 08 | 14.8 | 5.4 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 5.5 | 7.6 | 4.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 3.4 | 5.3 | 9.7 | 16.6 | 15.5 |
| 09 | 16.3 | 4.2 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 2.6 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 3.9 | 7.3 | 10.4 | 17.2 | 15.5 |
| 10 | 16.9 | 4.8 | 2.0 | 1.2 | 1.4 | 3.1 | 5.1 | 6.8 | 2.8 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 4.1 | 4.6 | 8.9 | 13.8 | 20.8 |
| 11 | 15.7 | 5.1 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 3.1 | 6.8 | 7.2 | 3.9 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 2.9 | 5.6 | 7.8 | 15.1 | 18.9 |
| 12 | 19.4 | 4.8 | 2.5 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 7.8 | 6.9 | 4.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 3.1 | 5.4 | 7.4 | 15.4 | 14.3 |

1月静风12.4%2月静风10.3%

3月静风9.3%4月静风10.7%

5月静风11.5%6月静风10.7%

7月静风13.2%8月静风15.5%

9月静风15.5%10月静风20.8%

11月静风18.9%12月静风14.3%

图6.2.1-2宜城月风向玫瑰图

- 风速年际变化特征与周期分析

根据近20年资料分析，宜城气象站风速无明显变化趋势，2004年年平均风速最大（2.2米/秒），2009年年平均风速最小（1.6米/秒），无明显周期。

图6.2.1-3宜城（1999-2018）年平均风速（单位：m/s，虚线为趋势）

- 气象站温度分析

1）月平均气温与极端气温

宜城气象站07月气温最高（27.7℃），01月气温最低（3.2℃），近20年极端最高气温出现在2009-07-18（39.4℃），近20年极端最低气温出现在2008-01-29（-10.4℃）。

图6.2.1-4宜城月平均气温（单位：℃）

2）温度年际变化趋势与周期分析

宜城气象站近20年气温无明显变化趋势，2013年年平均气温最高（16.9℃），2003年年平均气温最低（15.4℃），无明显周期。

图6.2.1-5宜城（1999-2018）年平均气温（单位：℃，虚线为趋势线）

- 气象站降水分析

  - 月平均降水与极端降水

宜城气象站08月降水量最大（172.5毫米），12月降水量最小（16.3毫米），近20年极端最大日降水出现在2001-08-20（251.5毫米）。

图6.2.1-6宜城月平均降水量（单位：毫米）

2）降水年际变化趋势与周期分析

宜城气象站近20年年降水总量无明显变化趋势，2017年年总降水量最大（1176.3毫米），2012年年总降水量最小（718.7毫米），周期为10年。

图6.2.1-7 宜城（1999-2018）年总降水量（单位：毫米，虚线为趋势线）

- 气象站日照分析

1）月日照时数

宜城气象站07月日照最长（174.3小时），02月日照最短（99.3小时）。

图6.2.1-8宜城月日照时数（单位：小时）

2）日照时数年际变化趋势与周期分析

宜城气象站近20年年日照时数无明显变化趋势，2001年年日照时数最长（1916.8小时），2014年年日照时数最短（1323.2小时），周期为2-3年。

图6.2.1-9宜城（1999-2018）年日照时长（单位：小时，虚线为趋势线）

- 气象站相对湿度分析

1）月相对湿度分析

宜城气象站07月平均相对湿度最大（82.8%），03月平均相对湿度最小（71.9%）。

图6.2.1-10宜城月平均相对湿度（纵轴为百分比）

2）相对湿度年际变化趋势与周期分析

宜城气象站近20年年平均相对湿度无明显变化趋势，2015年年平均相对湿度最大（83.0%），2013年年平均相对湿度最小（72.0%），周期为3-4年。

图6.2.1-11宜城（2000-2019）年平均相对湿度（纵轴为百分比，虚线为趋势线）

#### 进一步预测相关模型及参数

#### 预测模型

本项目大气环境影响评价等级为一级评价，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2019）表3推荐模型适用范围，满足本项目进一步预测的模型有AREMOD、ADMS、CALPUFF等。

根据宜城一般气象站2019年的气象统计结果：2019年出现风速<0.5m/s 的持续时间为8h未超过72h，宜城市近20年统计的全年静风频率(风速<0.2m/s)为15.7%<35%。本项目周边3km范围内无大型水体，根据导则附录A估算模式判定，本项目不会发生熏烟现象，且估算模式最大1h 平均质量浓度未超过环境质量标准。因此，本次评价不需要采用CALPUFF模型进行进一步预测。根据以上模型比选，本次采用石家庄环安科技有限公司开发的AermodSystem（v4.2.2.27507）（核心模型Aermod）作为本项目进行进一步预测模型。

#### 地形数据

本项目地形数据米用SRTM (Shuttle Radar Topography Mission)90m分辨率地形 数据。数据来源为：http://srtm.csi.cgiar.org。地形数据范围为srtm59-06。本项目区域地形图如下：

图6.2.1-12  本项目区域地形图

#### 网格划分

本次预测范围为5km*5km的矩形范围，覆盖了评价范围及各污染物短期浓度贡献值占标率大于10%的区域。距离源中心5km的网格间距为100m。

#### 建筑物下洗

不考虑建筑物下洗。

#### 干湿沉降及化学转化相关参数设置

本次项目预测不考虑干湿沉降。

#### 背景浓度参数

基本污染物采用例行监测数据，特征因子采用现状补充监测数据。

#### 模型输出参数

正常工况下，各污染因子输出1小时、8小时、24小时、年均。

#### 污染源参数

根据工程分析，本项目废气正常工况有组织污染源强参数见表6.2.1-7、无组织污染源强参数见表6.2.1-8、非正常工况有组织污染源强参数见表6.2.1-9。

表6.2.1-7  正常工况点源参数表

| 名称 | 排气筒底部中心坐标（m） | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流量/（m3/h） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 乙醇 | 甲苯 | 三甲胺 | 甲醇 | VOCs | SO2 | NOx | PM10 |
| DA005 |  |  | 71.88 | 25 | 0.5 | 5000 | 25 | 2400 | 正常工况 | 0.031 | 0.015 | 0.006 | 0.006 | 0.059 | / | / | / |
| DA003 |  |  | 71.54 | 8 | 0.2 | 1226 | 100 | 7200 | 正常工况 | / |  | / | / | / | 0.0008 | 0.019 | 0.004 |

表6.2.1-8   正常工况面源参数表

| 名称 | 面源起点坐标/m | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（Kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 乙醇 | 甲苯 | 三甲胺 | 甲醇 | VOCs |
| 仓库 |  |  | 71.96 | 60 | 25 | 0 | 10 | 7200 | 正常工况 | / | 0.085 | / | / | / |
| 生产车间 |  | 6 | 70.93 | 25 | 20 | 0 | 10 | 2400 | 正常工况 | 0.031 | 0.015 | 0.013 | 0.007 | 0.066 |

表6.2.1-9  非正常工况点源参数表

| 名称 | 排气筒底部中心坐标（m） | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流量/（m3/h） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 乙醇 | 甲苯 | 三甲胺 | 甲醇 | VOCs |
| DA005 |  |  | 71.88 | 25 | 0.5 | 5000 | 25 | 2400 | 非正常工况 | 0.156 | 0.073 | 0.064 | 0.035 | 0.328 |

#### 预测方案

本项目所在区域属于二类不达标区，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对预测内容和评价要求，本次预测方案如下：

（1）正常工况下影响预测

2019年全年气象条件下，环境空气保护目标、评价范围内网格点主要污染物短期（日平均、小时值）浓度贡献值，评价其最大浓度占标率；2019年全年气象条件下，环境空气保护目标、评价范围内网格点主要污染物长期（年均）年平均浓度贡献值，评价其最大浓度占标率。

（2）非正常工况下影响预测

2019年全年气象条件下，环境空气保护目标、评价范围内网格点污染物最大地面小时最大浓度贡献值和占标率。

表6.2.1-15  预测方案一览表

| 评价对象 | 污染源 | 污染源排放形式 | 预测内容 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不达标区评价 | 新增污染源 | 正常排放 | 短期浓度 长期浓度 | 最大浓度占标率 |
|  | 新增污染源 -区域削减污染源+其他在建、拟建污 染源 | 正常排放 | 短期浓度 长期浓度 | 叠加达标规划目标浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占 标率，或短期浓度的达标情况；评价年平均质量浓度变化率 |
|  | 新增污染源 | 非正常排放 | 1h 平均质量浓度 | 最大浓度占标率 |
| 大气环境防护距离 | 新增污染源-“以新带老”污染源（如有）+项目全厂现有污染源 | 正常排放 | 短期浓度 | 大气环境防护距离 |

（3）预测点

环评选取有代表性的14个敏感点作为预测点，预测点坐标见下表。

表6.2.1-16  预测点相对坐标

| 序号 | 名称 | 位置坐标 | 地面高程（m） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |
| 1 | 罗家湾 | -312.78 | -38.03 | 77.41 |
| 2 | 王家湾 | -1087.78 | 465.81 | 73.49 |
| 3 | 陡山坡 | -1758.01 | 73.12 | 73.92 |
| 4 | 夏湾 | -195.18 | -865.25 | 86 |
| 5 | 陈家湾 | 176.33 | -1572.75 | 82.44 |
| 6 | 黄家湾 | 1366.34 | -1496.02 | 72.57 |
| 7 | 吕岗村 | 1433.81 | -962.47 | 72.27 |
| 8 | 孙家岗 | 1890.03 | -848.3 | 66.85 |
| 9 | 二湾 | 1014.31 | -170.01 | 69.74 |
| 10 | 雷河镇雷河初级中学 | 1421.31 | 902.42 | 70.34 |
| 11 | 雷河镇 | -273.14 | 1156.18 | 72.1 |
| 12 | 长岗 | 886.52 | 1547.48 | 69.53 |
| 13 | 前峰村 | 1876.12 | 1797.42 | 58.05 |
| 14 | 花栎村 | -1676.21 | 1229.67 | 82.85 |

#### 项目正常工况贡献质量浓度

##### 硫酸雾贡献浓度预测结果

环境空气敏感点及区域最大地面浓度点甲苯 最大浓度贡献值见表6.2.1-17。

表6.2.1-17  本项目甲苯贡献质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值(μg/m^3) | 出现时间 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 罗家湾 | 1小时 | 1.61 | 2019-06-16 21:00:00 | 0.54 | 达标 |
|  | 王家湾 |  | 0.85 | 2019-10-14 20:00:00 | 0.28 | 达标 |
|  | 陡山坡 |  | 0.71 | 2019-10-22 17:00:00 | 0.24 | 达标 |
|  | 夏湾 |  | 0.76 | 2019-06-19 20:00:00 | 0.25 | 达标 |
|  | 陈家湾 |  | 2.15 | 2019-12-17 09:00:00 | 0.72 | 达标 |
|  | 黄家湾 |  | 1.12 | 2019-01-28 23:00:00 | 0.37 | 达标 |
|  | 吕岗村 |  | 0.83 | 2019-10-16 19:00:00 | 0.28 | 达标 |
|  | 孙家岗 |  | 0.60 | 2019-11-13 08:00:00 | 0.20 | 达标 |
|  | 二湾 |  | 1.02 | 2019-11-25 08:00:00 | 0.34 | 达标 |
|  | 雷河镇雷河初级中学 |  | 0.92 | 2019-08-19 22:00:00 | 0.31 | 达标 |
|  | 雷河镇 |  | 0.96 | 2019-09-13 20:00:00 | 0.32 | 达标 |
|  | 长岗 |  | 0.63 | 2019-10-06 19:00:00 | 0.21 | 达标 |
|  | 前峰村 |  | 0.50 | 2019-11-11 23:00:00 | 0.17 | 达标 |
|  | 花栎村 |  | 0.77 | 2019-11-18 18:00:00 | 0.26 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 |  | 9.29 | 2019-01-20 17:00:00 | 3.10 | 达标 |
| 硫酸雾 | 罗家湾 | 日平均 | 0.18 | 2019-08-24 | 0.18 | 达标 |
|  | 王家湾 |  | 0.10 | 2019-01-19 | 0.10 | 达标 |
|  | 陡山坡 |  | 0.07 | 2019-10-22 | 0.07 | 达标 |
|  | 夏湾 |  | 0.09 | 2019-06-19 | 0.09 | 达标 |
|  | 陈家湾 |  | 0.14 | 2019-01-15 | 0.14 | 达标 |
|  | 黄家湾 |  | 0.09 | 2019-11-20 | 0.09 | 达标 |
|  | 吕岗村 |  | 0.09 | 2019-12-21 | 0.09 | 达标 |
|  | 孙家岗 |  | 0.07 | 2019-01-22 | 0.07 | 达标 |
|  | 二湾 |  | 0.03 | 2019-10-19 | 0.03 | 达标 |
|  | 雷河镇雷河初级中学 |  | 0.07 | 2019-10-02 | 0.07 | 达标 |
|  | 雷河镇 |  | 0.14 | 2019-05-28 | 0.14 | 达标 |
|  | 长岗 |  | 0.06 | 2019-11-03 | 0.06 | 达标 |
|  | 前峰村 |  | 0.04 | 2019-06-21 | 0.04 | 达标 |
|  | 花栎村 |  | 0.06 | 2019-11-28 | 0.06 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 |  | 1.00 | 2019-01-20 | 1.00 | 达标 |

由预测结果可知，本项目污染源甲苯对敏感点及网格点 1 小时平均、24 小时平均浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%，满足导则的相关要求。

##### TVOC贡献浓度预测结果

环境空气敏感点及区域最大地面浓度点TVOC最大浓度贡献值见表6.2.1-18。

表6.2.1-18 本项目TVOC贡献质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值(μg/m^3) | 出现时间 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TVOC | 罗家湾 | 1小时平均 | 0.60 | 2019-05-09 22:00:00 | 0.05 | 达标 |
|  | 王家湾 |  | 0.26 | 2019-08-06 11:00:00 | 0.02 | 达标 |
|  | 陡山坡 |  | 0.23 | 2019-08-21 10:00:00 | 0.02 | 达标 |
|  | 夏湾 |  | 0.34 | 2019-08-05 13:00:00 | 0.03 | 达标 |
|  | 陈家湾 |  | 0.56 | 2019-12-17 09:00:00 | 0.05 | 达标 |
|  | 黄家湾 |  | 0.28 | 2019-01-28 23:00:00 | 0.02 | 达标 |
|  | 吕岗村 |  | 0.23 | 2019-08-18 15:00:00 | 0.02 | 达标 |
|  | 孙家岗 |  | 0.20 | 2019-07-02 18:00:00 | 0.02 | 达标 |
|  | 二湾 |  | 0.30 | 2019-07-02 16:00:00 | 0.02 | 达标 |
|  | 雷河镇雷河初级中学 |  | 0.40 | 2019-08-09 22:00:00 | 0.03 | 达标 |
|  | 雷河镇 |  | 0.33 | 2019-06-05 11:00:00 | 0.03 | 达标 |
|  | 长岗 |  | 0.20 | 2019-07-03 13:00:00 | 0.02 | 达标 |
|  | 前峰村 |  | 0.15 | 2019-06-29 12:00:00 | 0.01 | 达标 |
|  | 花栎村 |  | 0.20 | 2019-11-18 18:00:00 | 0.02 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 |  | 8.07 | 2019-03-31 11:00:00 | 0.67 | 达标 |

由预测结果可知，本项目污染源TVOC对敏感点及网格点1小时平均浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%，满足导则的相关要求。

##### 项目正常工况叠加区域相关污染源后预测结果

预测考虑本项目污染物贡献值与现状值叠加后，减去区域削减源贡献值后的最终预测浓度，并进行达标分析。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中相关要求，对特征污染物的短期浓度进行评价。

##### 甲苯叠加后浓度预测结果

环境空气敏感点及区域最大地面浓度点甲苯小时平均和日均浓度预测值见表6.2.1-15，预测结果图见图6.2.1-13和图6.2.1-14。

表6.2.1-19 	项目甲苯叠加后预测浓度一览表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 贡献浓度 (μg/m3) | 占标率 (%) | 现状值 (μg/m3) | 叠加后浓度 (μg/m3) | 占标率 (%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 罗家湾 | 1小时 | 1.61 | 0.54 | 5 | 6.61 | 2.20 | 达标 |
|  | 王家湾 |  | 0.85 | 0.28 | 5 | 5.85 | 1.95 | 达标 |
|  | 陡山坡 |  | 0.71 | 0.24 | 5 | 5.71 | 1.90 | 达标 |
|  | 夏湾 |  | 0.76 | 0.25 | 5 | 5.76 | 1.92 | 达标 |
|  | 陈家湾 |  | 2.15 | 0.72 | 5 | 7.15 | 2.38 | 达标 |
|  | 黄家湾 |  | 1.12 | 0.37 | 5 | 6.12 | 2.04 | 达标 |
|  | 吕岗村 |  | 0.83 | 0.28 | 5 | 5.83 | 1.94 | 达标 |
|  | 孙家岗 |  | 0.60 | 0.20 | 5 | 5.60 | 1.87 | 达标 |
|  | 二湾 |  | 1.02 | 0.34 | 5 | 6.02 | 2.01 | 达标 |
|  | 雷河镇雷河初级中学 |  | 0.92 | 0.31 | 5 | 5.92 | 1.97 | 达标 |
|  | 雷河镇 |  | 0.96 | 0.32 | 5 | 5.96 | 1.99 | 达标 |
|  | 长岗 |  | 0.63 | 0.21 | 5 | 5.63 | 1.88 | 达标 |
|  | 前峰村 |  | 0.50 | 0.17 | 5 | 5.50 | 1.83 | 达标 |
|  | 花栎村 |  | 0.77 | 0.26 | 5 | 5.77 | 1.92 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 |  | 9.29 | 3.10 | 5 | 14.29 | 4.76 | 达标 |
| 硫酸雾 | 罗家湾 | 日平均 | 0.18 | 0.18 | 2.5 | 2.68 | 2.68 | 达标 |
|  | 王家湾 |  | 0.10 | 0.10 | 2.5 | 2.60 | 2.60 | 达标 |
|  | 陡山坡 |  | 0.07 | 0.07 | 2.5 | 2.57 | 2.57 | 达标 |
|  | 夏湾 |  | 0.09 | 0.09 | 2.5 | 2.59 | 2.59 | 达标 |
|  | 陈家湾 |  | 0.14 | 0.14 | 2.5 | 2.64 | 2.64 | 达标 |
|  | 黄家湾 |  | 0.09 | 0.09 | 2.5 | 2.59 | 2.59 | 达标 |
|  | 吕岗村 |  | 0.09 | 0.09 | 2.5 | 2.59 | 2.59 | 达标 |
|  | 孙家岗 |  | 0.07 | 0.07 | 2.5 | 2.57 | 2.57 | 达标 |
|  | 二湾 |  | 0.03 | 0.03 | 2.5 | 2.63 | 2.63 | 达标 |
|  | 雷河镇雷河初级中学 |  | 0.07 | 0.07 | 2.5 | 2.57 | 2.57 | 达标 |
|  | 雷河镇 |  | 0.14 | 0.14 | 2.5 | 2.64 | 2.64 | 达标 |
|  | 长岗 |  | 0.06 | 0.06 | 2.5 | 2.56 | 2.56 | 达标 |
|  | 前峰村 |  | 0.04 | 0.04 | 2.5 | 2.54 | 2.54 | 达标 |
|  | 花栎村 |  | 0.06 | 0.06 | 2.5 | 2.56 | 2.56 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 |  | 1.00 | 1.00 | 2.5 | 3.50 | 3.50 | 达标 |

由预测结果可知，叠加现状值及区域其它污染源后，评价范围内敏感点及网格点的甲苯保证率 1 小时平均浓度和日平均浓度最大预测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。

图6.2.1-13	叠加现状浓度后甲苯保证率 1 小时平均浓度预测图（μg/m3）

图6.2.1-14 叠加现状浓度后 硫酸雾 日平均浓度预测图（μg/m3）

##### TVOC叠加后浓度预测结果

环境空气敏感点及区域最大地面浓度点TVOC1小时平均浓度预测值见表6.2.1-20，预测结果图见图6.2.1-15。

表6.2.1-20	项目TVOC1小时浓度叠加后预测浓度一览表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 贡献浓度 (μg/m3) | 占标率 (%) | 现状值 (μg/m3) | 叠加后浓度 (μg/m3) | 占标率 (%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TVOC | 罗家湾 | 小时平均 | 0.60 | 0.05 | 1 | 1.60 | 0.03 | 达标 |
|  | 王家湾 |  | 0.26 | 0.02 | 1 | 1.26 | 0.11 | 达标 |
|  | 陡山坡 |  | 0.23 | 0.02 | 1 | 1.23 | 0.10 | 达标 |
|  | 夏湾 |  | 0.34 | 0.03 | 1 | 1.34 | 0.11 | 达标 |
|  | 陈家湾 |  | 0.56 | 0.05 | 1 | 1.56 | 0.03 | 达标 |
|  | 黄家湾 |  | 0.28 | 0.02 | 1 | 1.28 | 0.11 | 达标 |
|  | 吕岗村 |  | 0.23 | 0.02 | 1 | 1.23 | 0.10 | 达标 |
|  | 孙家岗 |  | 0.20 | 0.02 | 1 | 1.20 | 0.10 | 达标 |
|  | 二湾 |  | 0.30 | 0.02 | 1 | 1.30 | 0.11 | 达标 |
|  | 雷河镇雷河初级中学 |  | 0.40 | 0.03 | 1 | 1.40 | 0.12 | 达标 |
|  | 雷河镇 |  | 0.33 | 0.03 | 1 | 1.33 | 0.11 | 达标 |
|  | 长岗 |  | 0.20 | 0.02 | 1 | 1.20 | 0.10 | 达标 |
|  | 前峰村 |  | 0.15 | 0.01 | 1 | 1.15 | 0.10 | 达标 |
|  | 花栎村 |  | 0.20 | 0.02 | 1 | 1.20 | 0.10 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 |  | 8.07 | 0.67 | 1 | 9.07 | 0.76 | 达标 |

由预测结果可知，叠加现状值及区域其它污染源后，评价范围内敏感点及网格点的TVOC 1小时平均浓度最大预测值均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求。

图6.2.1-15	 叠加现状浓度后TVOC1小时平均浓度预测图（μg/m3）

##### 非正常工况大气影响预测及评价

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中关于非正常情况下主要考虑废气处理设施出现故障导致废气污染物的事故性排放。非正常工况时环境空气敏感点及网格点主要污染物的1h最大浓度贡献值及最大浓度占标率见表6.2.1-21。

表6.2.1-21  	本项目非正常工况贡献质量浓度

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值 (μg/m^3) | 出现时间 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 罗家湾 | 小时值 | 7.72 | 2019-05-09 22:00:00 | 2.57 | 达标 |
|  | 王家湾 |  | 3.48 | 2019-08-06 11:00:00 | 1.16 | 达标 |
|  | 陡山坡 |  | 3.07 | 2019-08-21 10:00:00 | 1.02 | 达标 |
|  | 夏湾 |  | 4.34 | 2019-11-11 08:00:00 | 1.45 | 达标 |
|  | 陈家湾 |  | 3.07 | 2019-11-04 16:00:00 | 1.02 | 达标 |
|  | 黄家湾 |  | 3.23 | 2019-06-17 11:00:00 | 1.08 | 达标 |
|  | 吕岗村 |  | 3.10 | 2019-08-18 15:00:00 | 1.03 | 达标 |
|  | 孙家岗 |  | 2.54 | 2019-07-02 18:00:00 | 0.85 | 达标 |
|  | 二湾 |  | 3.93 | 2019-07-02 16:00:00 | 1.31 | 达标 |
|  | 雷河镇雷河初级中学 |  | 5.43 | 2019-08-09 22:00:00 | 1.81 | 达标 |
|  | 雷河镇 |  | 4.30 | 2019-06-05 11:00:00 | 1.43 | 达标 |
|  | 长岗 |  | 2.56 | 2019-07-03 13:00:00 | 0.85 | 达标 |
|  | 前峰村 |  | 1.93 | 2019-06-29 12:00:00 | 0.64 | 达标 |
|  | 花栎村 |  | 2.59 | 2019-11-08 08:00:00 | 0.86 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 |  | 115.28 | 2019-03-31 11:00:00 | 38.43 | 达标 |
| VOCs | 罗家湾 | 小时值 | 2.57 | 2019-05-09 22:00:00 | 0.21 | 达标 |
|  | 王家湾 |  | 1.19 | 2019-08-06 11:00:00 | 0.10 | 达标 |
|  | 陡山坡 |  | 1.05 | 2019-08-21 10:00:00 | 0.09 | 达标 |
|  | 夏湾 |  | 1.48 | 2019-11-11 08:00:00 | 0.12 | 达标 |
|  | 陈家湾 |  | 1.04 | 2019-11-04 16:00:00 | 0.09 | 达标 |
|  | 黄家湾 |  | 1.10 | 2019-06-17 11:00:00 | 0.09 | 达标 |
|  | 吕岗村 |  | 1.06 | 2019-08-18 15:00:00 | 0.09 | 达标 |
|  | 孙家岗 |  | 0.86 | 2019-07-02 18:00:00 | 0.07 | 达标 |
|  | 二湾 |  | 1.34 | 2019-07-02 16:00:00 | 0.11 | 达标 |
|  | 雷河镇雷河初级中学 |  | 1.85 | 2019-08-09 22:00:00 | 0.15 | 达标 |
|  | 雷河镇 |  | 1.46 | 2019-06-05 11:00:00 | 0.12 | 达标 |
|  | 长岗 |  | 0.87 | 2019-07-03 13:00:00 | 0.07 | 达标 |
|  | 前峰村 |  | 0.66 | 2019-06-29 12:00:00 | 0.05 | 达标 |
|  | 花栎村 |  | 0.88 | 2019-11-08 08:00:00 | 0.07 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 |  | 39.61 | 2019-03-31 11:00:00 | 3.30 | 达标 |

从非正常预测结果看出，出现故障导致废气污染物的事故性排放情况下，污染源排放的VOCs、甲苯对各敏感点和网格点的1小时最大浓度贡献值均满足《环境影响评价技术导则  大气环境》HJ 2.2—2018 附录D 表D.1标准值；非正常排放对外环境影响程度比正常工况显著增加，因此，需采取严格的风险预防措施，杜绝事故的发生。

##### 运输废气影响分析

项目原辅材料、产品运输和转运过程中运输车辆产生的扬尘和汽车尾气，主要污染物为扬尘、CO、NOx和THC。

考虑到项目运营期进出厂区的车辆多为货车，车辆进出场区时车速较慢，产生的汽车尾气因此也较少，由于露天环境空气流通性较好，大气污染物扩散稀释速度快，因此，项目运营期运输车辆尾气可以做到达标排放。

##### 大气防护距离

根据AERSCREEN模式计算结果可知，项目大气环境影响评价预测结果没有超过环境质量浓度限值，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)8.7.5中要求，项目无需设置大气环境防护距离。

##### 卫生防护距离

根据项目特点，生产中存在无组织废气排放，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则（GB/T39499-2020）》卫生防护距离的定义为：为了防控通过无组织织排放的大气污染物的健康危害，产生大气有害物质的生产单元（生产车间或作业场所）的边界至敏感区边界的最小距离。卫生防护距离初值计算公式：

式中：Cm―标准浓度限值，mg/Nm3；

L―工业企业所需卫生防护距离，m；

Qc―工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h；

r―有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D――卫生防护距离计系数，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则（GB/T39499-2020）》中表1中查取。

表 6.2.1-22 卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 工业企业所在地区近五年平均风速m/s | 卫生防护距离L，m |
| --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 | 1000＜L≤2000 | L＞2000 |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类别 |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2～4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 110 |
| B | <2 | 0.01 | 0.015 | 0.016 |
|  | >2 | 0.021 | 0.036 | 0.036 |
| C | <2 | 1.86 | 1.79 | 1.79 |
|  | >2 | 1.85 | 1.77 | 1.77 |
| D | <2 | 0.78 | 0.78 | 0.57 |
|  | >2 | 0.84 | 0.81 | 0.76 |

表 6.2.1-23 卫生防护距离计算结果

| 车间 | 主要污染物 | 排放速率kg/h | 面源参数 | 环境标准值 （mg/m3） | 计算初值m | 卫生防护距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长m | 宽m | 高m |  |  |  |
| 生产车间 | 甲醇 | 0.007 | 36 | 15 | 10 | 3.0 |  | 50 |
|  | 甲苯 | 0.015 |  |  |  | 0.2 |  |  |
|  | 三甲胺 | 0.013 |  |  |  | 0.535 |  |  |
|  | VOCs | 0.066 |  |  |  | 1.2 |  | 50 |
| 仓库 | 甲苯 | 0.085 | 36 | 20 | 8 | 0.2 |  | 50 |

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则（GB/T39499-2020）》中6.1条规定：“卫生防护距离初值小于50m，级差为50m，卫生防护距离终值取50m；卫生防护距离初值大于或等于50m，但小于100m时,，级差为50m，卫生防护距离终值取100m；卫生防护距离初值大于或等于100m，但小于1000m时，级差为100m；卫生防护距离初值大于或等于1000m，级差为200m”；6.2条规定：“当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别时，以卫生防护距离终值较大者为准。”根据计算结果，项目生产车间和仓库分别设置100m、50m的卫生防护距离，卫生防护距离初值不在同一级别，以卫生防护距离终值较大者为准，因此，本项目应设置100m的卫生防护距离。

对照现有项目环评报告，由于现有试剂硫酸项目的卫生防护距离为300m，因此，本次扩建项目的卫生防护距离最终设置为300m。

本项目卫生防护距离内敏感点目标为项目西侧最近50m的32户居民点，宜城市政府已承诺在本项目试生产前，将32户居民点搬迁完毕（见附件4），并且以后卫生防护距离范围内不得新建居民点，医院、学校等环境敏感目标。

##### 污染物排放量核算结果

根据以上结果分析，本项目的环境影响可接受。本项目排污核算结果如下。

（1）正常工况下有组织排放量核算

根据工程分析，本项目有组织排气筒为新建排气筒DA005。其有组织排放量核算见下表。

表6.2.1-24 大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 排放口地理坐标 | 排气筒高度/ | 排气筒出口内径/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 | m |  |
| 1 | DA005 | 乙醇、甲苯、三甲胺、甲醇、VOCs | 112.193022 | 31.613369 | 25 | 0.5 |
| 2 | DA003 | NOX、SO2、TSP | 112.194130 | 31.613472 | 8 | 0.2 |

表6.2.1-25 大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度限值/（mg/m³） | 核算排放速率限值/（kg/h） | 核算年排放量/ （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |
|  | DA005 | 乙醇 | 6.24 | 0.031 | 0.075 |
|  |  | 甲苯 | 2.92 | 0.015 | 0.25 |
|  |  | 三甲胺 | 1.28 | 0.006 | 0.015 |
|  |  | 甲醇 | 1.4 | 0.007 | 0.017 |
|  |  | VOCs | 11.84 | 0.059 | 0.357 |
| 主要排放口合计 | 乙醇 | 0.075 |
|  | 甲苯 | 0.25 |
|  | 三甲胺 | 0.015 |
|  | 甲醇 | 0.017 |
|  | VOCs | 0.357 |
| 一般排放口 |
| 3 | DA003 | SO2 | 3.44 | 0.0008 | 0.006 |
|  |  | NOX | 87.26 | 0.019 | 0.14 |
|  |  | TSP | 18.7 | 0.004 | 0.03 |
| 一般排放口合计 | SO2 | 0.006 |
|  | NOX | 0.14 |
|  | TSP | 0.03 |
| 全厂有组织排放总计 |
| 全厂有组织排放 总计 | 乙醇 | 0.075 |
|  | 甲苯 | 0.25 |
|  | 三甲胺 | 0.015 |
|  | 甲醇 | 0.017 |
|  | VOCs | 0.357 |
|  | SO2 | 0.006 |
|  | NOX | 0.14 |
|  | TSP | 0.03 |

（2）正常工况下无组织排放量核算

根据工程分析，本项目无组织排放源有生产车间及仓库，其无组织排放量核算见下表。

表6.2.1-26大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m³） |  |
| 1 | 生产车间 | 水解反应、蒸馏、脱低等 | 乙醇 | 加强负压收集、设备密闭等 | / | / | 0.075 |
|  |  |  | 甲苯 |  | GB31573-2015 | 0.8 | 0.25 |
|  |  |  | 三甲胺 |  | GB14554-1993 | 0.08 | 0.031 |
|  |  |  | 甲醇 |  | GB16297-1996 | 12 | 0.017 |
|  |  |  | VOCs |  | （DB12/524-2020）中表1中其他行业标准 | 4.0 | 0.373 |
| 3 | 仓库 | 储存 | 甲苯 | 加强通风 | GB31573-2015 | 0.8 | 0.616 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | 乙醇 | 0.075 |
|  | 甲苯 | 0.866 |
|  | 三甲胺 | 0.031 |
|  | 甲醇 | 0.017 |
|  | VOCs | 0.373 |

（3）正常工况下大气污染物年排放量核算

本项目大气污染物排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和，具体见下表。

表6.2.1-27	大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇 | 0.15 |
| 2 | 甲苯 | 1.116 |
| 3 | 三甲胺 | 0.046 |
| 4 | 甲醇 | 0.034 |
| 5 | VOCs | 0.73 |
| 6 | SO2 | 0.006 |
| 7 | NOX | 0.14 |
| 8 | TSP | 0.03 |

##### 大气环境影响评价结论

本项目各污染物的短期浓度贡献值最大浓度占标率均小于100%；叠加区域现状值及相关污染源后，正常工况下污染源排放的VOCs、硫酸雾预测浓度均满足《环境影响评价技术导则  大气环境》HJ 2.2—2018 附录D 表D.1标准值。

##### 大气环境影响评价自查表

表6.2.1-28 建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 湖北普星特化学试剂有限公司年产5000吨有机硅树脂项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级( | 二级( | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长=5~50km□ | 边长=5kmR( |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ | 500~2000t/a□ | <500t/a√ |
|  | 评价因子 | 基本污染物（/）；其他污染物（甲苯、三甲胺、甲醇、VOCs） | 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5R |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ | 地方标准□ | 附录D√ | 其他标准( |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类□ | 二类区( | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测标准( | 主管部门发布的数据标准□ | 现状补充标准( |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区( |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源R 现有污染源( | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD( | ADMS□ | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他( |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5~50km□ | 边长=5km( |
|  | 预测因子 | 预测因子（甲苯、三甲胺、甲醇、VOCs、NOX、SO2、TSP） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.( |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%√ | C本项目最大占标率>100%( |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（1）h | C非正常占标率≤100%□ | C非正常占标率>100%√ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：甲苯、三甲胺、甲醇、VOCs、NOX、SO2、TSP | 有组织废气监测( 无组织废气监测( | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（VOCs、NOX、SO2、TSP） | 监测点位数（2） | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受( 不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（/）厂界最远（/）m |
|  | 污染源年排放量 | VOCs：(0.73)t/a | SO2：(0.006)t/a | NOX：(0.14)t/a | TSP：(0.03)t/a |
| 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |

#### 地表水环境影响预测分析

根据《环境影响评价地面水环境》（HJ/T2.3-2018）相关要求，水污染影响三级B评价可不进行水环境影响预测。主要评价内容应包括：水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；依托污水处理设施的环境可行性评价。

##### 废水的种类、性质、排放量及排放规律

本项目为有机硅树脂生产项目，新增的生产废水主要有：去离子水制备浓水、工艺废水、设备及车间地面冲洗废水、真空泵废水、化验室废水等。生产废水经厂区新建的污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—96）三级标准和宜城中持水务有限公司接管标准后，与化粪池处理后的生活污水一起，通过厂区污水总排放口，排入宜城中持水务有限公司进行处理，尾水最终排入蛮河。

污水性质：污水中主要污染物为COD、氨氮、BOD5、SS、石油类等。

排放量：厂区污水排放量最大为1211.65t/a。

排放规律：生产废水间歇产生，污水处理站出水连续排放。

##### 水污染控制措施有效性分析

通过工程分析可知，项目废水处理后产排情况见下表。

表6.2.2-1 项目废水中污染物产排情况表

| 来源 | 废水量 （m3/a） | 指标 | 污染因子 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | NH3-N | SS | 甲苯 |  |
| 生产废水 （包括去离子水制备浓水、工艺废水、 设备及地面冲洗废水、 水式真空泵废水、 化验室废水等） | 671.65 | 产生浓度mg/L | 2000 | 400 | 50 | 600 | 15 | 污水处理站 |
|  |  | 产生量t/a | 1.343 | 0.269 | 0.034 | 0.403 | 0.01 |  |
| 污水处理站 | 671.65 | 产生浓度mg/L | 2000 | 400 | 50 | 600 | 15 | 宜城中持水务有限公司 |
|  |  | 产生量t/a | 1.343 | 0.269 | 0.034 | 0.403 | 0.01 |  |
|  |  | 处理效率% | 90 | 90 | 80 | 95 | 80 |  |
|  |  | 出水浓度mg/L | 200 | 40 | 10 | 30 | 3.0 |  |
|  |  | 排放量t/a | 0.13 | 0.027 | 0.007 | 0.02 | 0.002 |  |
| 生活废水 | 540 | 产生浓度mg/L | 350 | 220 | 35 | 250 | / | 宜城中持水务有限公司 |
|  |  | 产生量t/a | 0.189 | 0.119 | 0.019 | 0.135 | / |  |
|  |  | 处理效率% | 15 | 20 | 5 | 60 | / |  |
|  |  | 出水浓度mg/L | 297.5 | 176 | 33.25 | 100 | / |  |
|  |  | 排放量t/a | 0.161 | 0.095 | 0.018 | 0.053 | / |  |
| 宜城中持水务有限公司 | 1211.65 | 产生浓度（mg/L） | 240 | 101 | 20.6 | 61.07 | 1.65 | 蛮河 |
|  |  | 产生量（t/a） | 0.291 | 0.122 | 0.025 | 0.074 | 0.002 |  |
|  |  | 排放标准（mg/L） | 50 | 10 | 5 | 10 | / |  |
|  |  | 排放量（t/a） | 0.061 | 0.012 | 0.006 | 0.012 | 0.002 |  |
| 排放标准（纳管标准）mg/L | 500 | 300 | 30 | 400 | 0.5 |  |
| 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  |

由上表可知，项目产生的废水经厂区新建污水处理站处理后，能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求和宜城中持水务有限公司接管要求，项目废水处理措施可行。

##### 依托污水处理设施可行性分析

（1）厂内污水处理站处理能力可行性分析

根据本项目特点，本项目项目产生的COD、BOD、氨氮等污染物浓度必须符合《污水综合排放标准》（GB8978—96）三级标准和宜城中持水务有限公司的纳管要求。考虑到厂区项目建设情况，本项目废水处理依托废酸废碱处置综合利用项目的新建污水处理站，采用的废水处理工艺为“UASB+A/O”，用于处理废酸废碱处置综合利用项目、本项目及后期规划项目的废水处理；污水处理站设计处理规模为300t/d。本项目建设完成后，产生废水1211.65 t/a（4.04t/d）。因此，依托的污水处理站的规模可以满足新增废水的处理要求。

（2）纳污管线分析

本项目位于宜城市雷大工业园区，区域内市政管网已经布置完成，本项目废水可通过污水管网进入宜城中持水务有限公司集中处理。

（3）宜城中持水务有限公司处理能力可行性分析

本项目废水通过厂区新建污水处理系统处理后，与化粪池处理后的生活污水一起，通过厂区污水总排放口，排入宜城中持水务有限公司处理。其运营单位为宜城中持水务有限公司，处理工艺采用改良型A2/O+MBBR脱氮除磷复合工艺，工业园内所有企业的工业废水均由本企业自行作初步处理，达到相应排放标准后方可进入宜城中持水务有限公司污水处理系统集中处理达标后排放。

工业园污水处理厂一期工程投资6621万元，日处理能力达到2.5万立方米，设计总处理能力为4.5万立方米/日，占地面积为100亩。目前已建成1.5万t/d的处理能力，且运营正常。

本项目建成后，厂区全厂外排废水合计42906.29m3/a（143.1t/d），占污水处理厂处理能力的0.95%。本项目污水排放量较小，工业园污水处理厂能够接纳和处理本项目污水，且不会改变污水处理厂出水水质。

经宜城中持水务有限公司集中处理后，主要污染物COD、BOD、SS值将分别小于50mg/L、10mg/L、10mg/L，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单一级A标准后排入蛮河，对蛮河水质影响较小。

综上，本项目依托园区污水处理设施环境影响可行。

建设项目地表水评价自查表见附表2。废水排放情况见表6.2.2-2~表6.2.2-5：

表6.2.2-2废水类别、污染物及治理设施信息表

| 序号 | 废水 类别 | 污染物种类 | 排放 去向 | 排放 规律 | 污染治理设施 | 排放口 编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生产废水 | COD 氨氮BOD SS 动植物油 石油类、 | 进入宜城中持水务有限公司 | 连续 排流量不稳定，但是有周期性规律放 | TW002 | 厂内污水处理站（300t/d） | UASB+A/O | DW002 | （是 □否 | （主要排口 |

表6.2.2-3废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 | 废水排放量/（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度° | 纬度° |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度/（mg/L） |
| 1 | DW001 | 112.194888451 | 31.614322664 | 3.2662 | 宜城中持水务有限公司 | 连续排放，流量不稳定，但是有周期性规律 | — | 宜城中持水务有限公司 | COD | 50 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD | 10 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 5 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 5 |

表6.2.2-4 废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 《污水综合排放标准》 宜城中持水务有限公司接管标准 |
|  | DW001 | COD | 500 |
|  |  | BOD | 300 |
|  |  | SS | 400 |
|  |  | 氨氮 | 45 |
|  |  | 动植物油 | 100 |
|  |  | 石油类 | 20 |
|  |  | 甲苯 | 0.5 |

*：参照《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）。

表6.2.2-5 废水污染物排放信息表（本项目）

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | COD | 240 | 0.291 |
| 2 |  | BOD | 101 | 0.122 |
| 3 |  | SS | 61.07 | 0.074 |
| 4 |  | 氨氮 | 20.6 | 0.025 |
| 5 |  | 甲苯 | 1.65 | 0.002 |
| 全厂排放口合计（新增） | CODcr | 0.291 |
|  | BOD | 0.122 |
|  | SS | 0.074 |
|  | 氨氮 | 0.025 |
|  | 甲苯 | 0.002 |

#### 地下水环境影响预测分析

本项目为扩建项目，利用现有厂区西侧闲置车间及周边场地，新增 2 条有机硅树脂生产线，年产有机硅树脂5000吨。运营期新增废水主要为去离子水制备浓水、工艺废水、设备及车间地面冲洗废水、真空泵废水、化验室废水等。

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》，该项目属 Ⅰ 类建设项目。拟建项目不取用地下水，拟建项目所在地的附近居民生活用水全部由园区供水管网供给，水源来自蛮河，不取用地下水，生产废水不排入地下水；项目对地下水潜在污染多发生在生产运行阶段，集中在厂区废水收集管网或事故池的渗漏。

本研究采用解析法对评价区域污染物在含水层中的扩散进行预测。使用的软件为地下水溶质运移解析解计算程序，预测方法为一维模式中的持续泄漏和瞬时泄漏。

项目场地水文地质条件和相关参数，来源于湖北普星特化学试剂有限公司委托中南勘察基础工程有限公司进对本项目进行的地下水环境影响评价专项水文地质调查工作成果。其现场调查时间为2019年8月24日。

##### 6.2.3.1 区域地质资料

- 大地构造分区

襄阳市位于湖北省西北部，地处汉江中游，西部山区属荆山、武当山脉，东部丘陵属桐柏山、大洪山脉余脉，整个地势自西北向东南倾斜。宜城市横跨扬子准地台与秦岭地槽两个性质不同的大地构造单元。以房县－－襄阳－－广济深断裂为界，断裂以南的保康、南漳、宜城三县全境和谷城、襄州、枣阳等县（市）的南部边缘位于扬于准地台区，约占全市总面积的42％；断裂以北的老河口市和谷城、襄州、枣阳等县（市）的大部分地区位于秦岭地槽区，约占全市总面积的58％。

据区域地质构造资料，在大地构造上属淮阳山字型构造、秦岭构造与新华夏沉降带交汇处的南襄盆地，盆地内构造受区域构造线控制，呈近东西向、倾向北的新野大断裂和青峰-襄阳—广济大断裂及次级断裂，将南襄凹陷盆地分割成襄阳凹陷、双沟低凸、枣阳凹陷几个次级的构造单元据区域地质构造资料。

图6.2.3-1构造纲要图

宜城市南部有隐伏的青峰-襄阳—广济大断裂、北部有隐伏的新野大断裂。晚震旦世至早三迭世，本区长期处于相对稳定阶段，其间虽经历多次地壳活动，但均未发生明显的褶皱和断裂。燕山运动是本区震旦纪以后最强烈的一次造山运动，近代无活动迹象，在大地区域构造上相对稳定。

- 区域地层岩性

区内出露地层主要为上覆第四系全新统、上更新统、中更新统冲洪积黏性土、砂类土、碎石土，震旦系灯影组（Zbdn）白云岩，西侧包子上山体有少量震旦系陡山沱组（Zbd）页岩，现由新到老简述如下：

1、第四系全新统冲洪积（Q4al+pl）：分布于蛮河的河漫滩和Ⅰ级阶地，为褐色、黄褐色粉质黏土，青灰色粉细砂、灰色碎石土，厚10-30m。

2、第四系上更新统冲洪积（Q3al+pl）：分布于蛮河的Ⅱ级阶地，为褐黄色、黄褐色粉质黏土、黏土，底部为褐黄色粉细砂、灰色、杂色碎石土，厚20-40m。

3、第四系中更新统冲洪积（Q2al+pl）：分布于蛮河的Ⅲ级阶地，为褐黄色、黄褐色粉质黏土、黏土，褐黄色粉细砂、灰色、杂色碎石土，厚10-30m。。

4、震旦系灯影组（Zbdn）白云岩：该地层分布于项目区西南侧的山区内，灰白色，岩质坚硬，岩体较完整。岩石表面可见刀砍纹，岩溶发育强度中等。

5、震旦系陡山沱组（Zbd）页岩：少量分布于评估区西侧的包子上山体附近，呈砖红色，层厚2~5cm，岩质较软。表层岩体多被风化呈碎石土状，未见新鲜岩体出露。

##### 6.2.3.2 区域水文地质条件

- 地下水类型及含水岩组的富水性

根据本区地层岩性与组合、含水介质类型，将评价区划分为松散岩类孔隙潜水、松散岩类孔隙承压水、裂隙岩溶水、孔隙裂隙水。

（1）松散岩类孔隙潜水（Ⅰ1）

分布于蛮河的阶地范围内，含水层主要由黏土、亚黏土构成，结构密实，渗透系数1-5m/d，属相对隔水层。单井涌水量100-500t/d，水量较少。蛮河两侧的河漫滩含水层多为亚黏土、砂土、圆砾，但其分布厚度和范围均较小。

（2）松散岩类孔隙承压水（Ⅰ2）

赋存于蛮河的Ⅱ级阶地以下的粉细砂、含砾石土内，其上部为黏土、亚黏土，透水性较差，属相对隔水层。该含水层单井用水量500-1000t/d，水量较丰富，渗透系数10-30m/d。

- 裂隙岩溶水（Ⅱ）

分布于评估区西南侧山区，含水层为白云岩、白云质灰岩，泉流量500~1000t/d，水量较丰富。

- 页岩空隙裂隙水（Ⅲ）

分布于西北侧的包子上山体附近，含水层为页岩，分布范围小，水量极少。

- 区域水文地质单元

项目区西南侧为荆山余脉，属补给区，东北侧为蛮河，属排泄基准面，该区域为一完整的小型水文地质单元。

- 地下水补给、迳流、排泄条件

松散岩类孔隙潜水的补给来源主要为大气降水入渗补给，其次是上游水库放水灌溉补给，少量近河岸地段尚有河流的侧向补给。松散岩类孔隙承压水受大气降水入渗补给和下伏含水层的越流补给，根据调查规划片区地下水位高于蛮河水位，地下水向蛮河呈渗流状排泄，流向东北。

##### 6.2.3.3 地层岩性

根据调查及勘察结果，场区主要分布地层现由新到老简述如下：

1、填土（Qml）：杂色，结构松散，稍湿，主要由黏性土构成，夹建筑垃圾、砖块等，厚度1~2m，分布于厂房基础开挖地段及道路填方地段。

2、粉质黏土（Q3al+pl）：黄褐色、红棕色，硬塑，土质较均匀，刀切面较光滑，有光泽，干强度较好，韧性较好，夹少量铁锰质氧化结核，层厚15m-30m不等，整个厂区内均有分布。本次勘察在该层土完成5次注水试验，其渗透系数为9.50×10-6～5.50×10-5cm/s。

3、圆砾（Q3al+pl）：杂色，密实，饱和，局部存在卵石夹层，母岩成分主要为石英砂岩，硅质岩，燧石，粒径一般为5-30mm，含量约占总质量65～75%，最大粒径约50mm，颗粒级配一般，泥沙充填。层厚10m-25m不等，埋深一般大于25m。

##### 6.2.3.4 水文地质概况

1、地下水赋存形式及类型

A.地下水的赋存、补给和排泄

拟建场地位于荆山东侧边缘，属蛮河冲积平原地貌，根据地层岩性及地下水的赋存条件，水动力特征，相应于各含水岩组将场区内地下水划分为松散岩类孔隙潜水（上层滞水）和松散岩类孔隙承压水两种类型，结合地貌、构造特点及参考区域水文地质资料进行划分。具体分述如下：

- 松散岩类孔隙潜水（上层滞水）:主要为赋存于填土、亚黏土、黏土中的孔隙中的潜水及上层滞水，填土赋水空间有限，该层地下水季节变化明显，枯水期水量较小，雨季相对较大，但由于地表径流排泄快，雨水下渗透补给地下水的量有限，因此富水性较差，水量贫乏。主要受大气降水补给，向东北侧蛮河排泄；黏土基本不含水，弱-微透水性，可视为隔水层。

- 松散岩类孔隙承压水：赋存于黏土、亚黏土之下的砂卵石层中，属承压水，粉砂和圆砾属强透水层，含水丰富。主要受大气降水补给，向东北侧蛮河排泄。

图6.2.3-2项目区域水位等值线图

B.地下水水位及其动态特征

区域上地下水的动态与降雨及河流有关。降雨对地下水动态起主导控制作用，表现为地下水位、流量、水质等动态要素随着大气降水的变化呈现季节性动态特征，其动态周期与降水周期基本相同。通过对场区进行水文地质勘查可知，场区丰水期（2019年8月24日统测）水位埋深2.20～14.0m不等，标高57.06～69.61m，地下水水位年变幅一般2.00～4.00m。

表6.2.3-1规划片区钻孔及附近地下水点水位统计

| 孔号、水点号 | 孔口高程 | 丰水期（2018.8.24） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水位埋深（m） | 水位标高（m） |  |
| W1 | 77.44 | 11.6 | 65.84 | 钻孔 |
| W2 | 69.964 | 12.9 | 57.064 | 钻孔 |
| W3 | 77.32 | 14 | 63.32 | 钻孔 |
| W4 | 78.242 | 11.1 | 67.142 | 民井 |
| W5 | 72.354 | 4.65 | 67.704 | 钻孔 |
| W6 | 69.837 | 5 | 64.837 | 钻孔 |
| W7 | 78.32 | 10.3 | 68.02 | 民井 |
| W8 | 74.905 | 5.3 | 69.605 | 钻孔 |
| W9 | 68.084 | 2.2 | 65.884 | 民井 |
| W10 | 69.29 | 11.9 | 57.39 | 民井 |

C.项目区水文地质单元

评价区水文地质单元处于荆山与蛮河之间，根据本次水文地质调查结果结合《1:20万综合水文地质图宜城幅》，评价区东侧、北侧以蛮河为界，西侧以荆山第一斜坡山脊为界，南侧以平行地下水流向为零通量边界，圈定一个相对独立的水文地质单元。

2、各岩土体的水文地质参数

（1）钻孔注水试验资料统计

地质勘查时对黏土层进行了钻孔注水试验（见表4.2.1），其渗透系数（K）为9.50×10-6～5.50×10-5cm/s，平均为3.27×10-5cm/s。

表6.2.3-2  钻孔土层常水头注水试验成果统计

| 孔号 | 岩性 | 渗水量 | 深度范围 | 钻孔孔径 | 试验水头 | 实验段长度 | 渗透系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q | 顶 | 底 | Φ | H | L | K |
|  |  | L/min | m | m | mm | cm | m | cm/s | m/d |
| W1 | 粉质黏土 | 0.738 | 1.50 | 6.00 | 130 | 450 | 4.50 | 5.50E-05 | 0.048 |
| W2 | 粉质黏土 | 0.204 | 1.50 | 6.40 | 130 | 490 | 4.90 | 1.30E-05 | 0.011 |
| W3 | 粉质黏土 | 0.496 | 1.50 | 6.00 | 130 | 450 | 4.50 | 3.70E-05 | 0.032 |
| W5 | 粉质黏土 | 0.149 | 1.50 | 6.40 | 130 | 490 | 4.90 | 9.50E-06 | 0.008 |
| W6 | 粉质黏土 | 0.795 | 1.50 | 6.50 | 130 | 500 | 5.00 | 4.90E-05 | 0.042 |

（2）简易抽水试验

地质勘查时，共施工钻孔5个，在W1、W6钻孔做了简易抽水试验。

根据选场区的水文地质边界条件、地下水的补径排特征、抽水试验孔的布置情况，按照《水利水电工程钻孔抽水试验规程》（附录B），采用承压水非完整井稳定流理论计算公式：

式中：Q—涌水量（m3/d）；

K—渗透系数（m/d）；

M—承压水层厚度（m）；

L—过滤器长度（m）；

Sw—水位降深值（m）；

R—抽水影响半径（m）；

r—抽水孔半径（m）。

据抽水试验成果，采用解析法计算的有关参数见下表。

表6.2.3-3 钻孔简易抽水试验成果统计

| 参数 孔号 | 涌水量 | 水位 降深 | 含水层厚度 | 孔径 | 过滤器长度L（m） | 影响半径 | 渗透系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q | Sw | H | r | L | R | K | K |
|  | （m3/d） | （m） | （m） | （m） | （m） | （m） | （m/d） | （cm/s） |
| W1 | 128 | 4.54 | 12 | 0.055 | 12 | 74.00 | 2.63 | 3.04×10-2 |
| W6 | 53 | 7.11 | 6.3 | 0.055 | 6.3 | 82.00 | 1.35 | 1.56×10-2 |

（3）水文地质参数综合建议值

据钻孔注水结果、压水试验及简易抽水试验，并结合地区水文地质勘察经验，综合确定各土岩层渗透系数，见下表。

表6.2.3-4 各土岩层渗透系数建议值

| 岩性及编号 | 渗透系数K | 综合建议值（cm/s） |
| --- | --- | --- |
|  | 钻孔注水试验 | 简易抽水试验 |  |
| 粉质黏土（2） | 9.50×10-6～5.50×10-5 |  | 3.5×10-5 |
| 粉细砂、圆砾（3、4） |  | 1.56×10-2～3.04×10-2 | 2.3×10-2 |

（4）地下水渗流运移参数

场区主要含水类型为松散岩类孔隙水，富水性中等-丰富。地下水溶质运移参数参照《水文地质学基础》和《水文地质手册》，结合地区经验综合确定，见下表。

表6.2.3-5  地下水溶质运移渗透系数建议值

| 岩土 名称 | 垂直渗 透系数 | 水平渗 透系数 | 给水度 | 入渗 系数 | 水力 坡度 | 有效孔隙度 | 平均水流速度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kz | KX | Ky | μ | α | I | η | ν |
|  | m/d |  |  | % | % | m/d |
| 粉质黏土 | 0.0021 | 0.021 | 0.021 | 0.02 | 0.15 |  | 25 |  |
| 粉细砂 | 1.527 | 15.27 | 15.27 | 0.15 | 0.31 | 0.05 | 35 | 0.031 |
| 圆砾 | 1.527 | 15.27 | 15.27 | 0.21 | 0.38 |  |  |  |

##### 6.2.3.5 地下水污染物途径分析

污染物对地下水的影响主要是由于生产废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

根据本项目特点进行分析，可能造成的地下水污染途径有以下几种：由于项目生产过程中需要使用化学物质做为原料，在生产过程中又不可能避免存在跑、冒、滴、漏现象，如果这些化学原料渗入地下，将会对地下水产生影响。项目废水污染地下水的可能途径为：

（1）车间地面、以及生产废水收集池底面未进行防腐、防渗处理，跑、冒、滴、漏的物料渗入地下水。

（2）车间地面、收集沟道、污水处理设施、事故池底面出现因长期使用或工程质量不符合要求出现破损、断裂情况，造成废水下渗。

（3）生产废水收集池内的收集水未及时返回生产，出现外溢，可能下渗影响地下水。

本厂区为荆山东侧边缘，属蛮河冲积平原地貌地区，污染物一旦渗漏，就会通过上部土层孔隙和下伏基岩的风化或溶蚀裂隙缓慢渗流进入地下水，从而污染下游地区地下水，渗漏污染方向与地下水径流方向基本一致。

##### 6.2.3.6 地下水环境影响识别

本项目为有机硅树脂生产项目，项目主要地下水环境影响发生在运营期。

①运行期，正常情况下：

本项目生产线存在向地下水泄漏排放污染物的区域已根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）均采取了重点或一般防渗措施。并对采取防渗措施的区域进行定期的排查和维护保养，正常工况下对地下水造成影响的可能性很小。

②运行期，非正常情况下：

项目对地下水的污染影响主要表现为污水处理装置调节池等存贮液态物料的区域防渗措施失效时对地下水水质造成的污染。

本项目正常工况污水处理设施的运营不会对地下水造成影响，在事故工况下污水处理装置调节池破裂，承载液体物料或废水会通过裂缝或孔洞下渗对地下水造成污染。

因此本评价将事故工况地下水污染源定为厂区污水处理调节池，调节池内收集的废水为全厂混合生产废水，当池体底部发生裂缝，地下水泄漏时不易及时的发现，持续的下渗会对地下水质造成污染。

本项目对地下水环境影响的识别情况见下表。

表6.2.3-6 本项目地下水环境影响识别表

| 水环境指标问题 建设行为 | 地下水水质和水温变化 |
| --- | --- |
|  | 常规指标污染 | 重金属污染 | 有机污染 | 放射性污染 | 热污染 | 冷污染 |
| 正常情况 | 建设阶段 | -1d | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 生产运行阶段 | -1c | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 服务期满后 | -1d | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非正常情况 | 建设阶段 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 生产运行阶段 | -2d | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 服务期满后 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

注：“+”为有利影响；“-”为不利影响；“1”为轻度影响；“2”为一般影响；“3”为严重影响；“c”为长期影响；“d”为短期影响。

由上表可知，本项目建设阶段对地下水水质的影响较小，持续时间短暂，随施工的结束而停止。

对地下水的影响主要停留在项目生产运行阶段，该阶段水质污染影响不大，因项目运行阶段时间较长，造成的地下水环境影响将持续较长时间。运行期项目对地下水水质的影响主要分为正常和非正常两种情况，正常工况，防渗措施正常运行，对地下水影响可以忽略，非正常工况下，防渗措施失效，对地下水造成短期一般影响。

本项目服务期满后地下水环境影响较小，运营期的影响不再持续，逐渐消失，并形成区域地下水次生环境，服务期满后表现出的地下水环境影响问题主要为前期影响的滞后效应。

##### 6.2.3.7 地下水环境环境影响预测分析

- 预测时段：本项目运营期＞15年，预测时段为污染发生后100d、1000d、3000d、5000d。

- 预测情景：本项目正常工况下，本项目防渗措施可以有效避免地下水污染，发生泄漏事故不会对地下水水质造成污染，因此预测情景选在防渗措施失效的情况下污水处理装置调节池泄漏时造成的地下水污染。

- 预测源强：将事故工况地下水污染源定为厂区污水处理站混合池，混合池内收集的废水为全厂混合生产废水，当池体底部发生裂缝，地下水泄漏时不易及时的发现，持续的下渗会对地下水质造成污染.

本项目污水处理站收集池尺寸L=11.5m，B=8m。根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）：渗漏面积=池底面积=92m2，漏损率=5%，漏损强度=20L/m2.d（10倍于正常水平）。

假定泄漏时间为180d。按废水最大源强计，即不考虑初期雨水进入收集池的稀释作用，项目地下水评价分析源强如下：

表6.2.3-7项目地下水分析评价源强表

| 序号 | 污染物 | 泄漏面积（m2） | 漏损率 | 漏损强度L/m2.d | 泄漏浓度（mg/L） | 日均泄漏量（kg/d） | 180天总泄漏量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | 92 | 5% | 20 | 2000 | 0.184 | 0.033 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 50 | 0.005 | 0.0008 |
|  | 甲苯 |  |  |  | 15 | 0.0015 | 0.0003 |

##### 6.2.3.8 地下水预测数学模型

（1）定浓度注入污染物的一维解析解

式中：

x-距注入点的距离；m；

t-时间，d；

c-t时刻x处的示踪剂浓度，mg/L；

c0-注入示踪剂浓度，mg/L；

u-水流速度，m./d；

DL-纵向弥散系数，m2/d；

erfc（）-余误差函数。

（2）初始浓度不为零时定浓度注入污染物的一维解析解

式中：

Ci-初始时刻多孔介质中污染物浓度；mg/L;

其余参数含义同上。

（3）含有一级化学反应问题时定浓度注入的一维解析解

污染物在迁移的同时还发生衰变反应，且符合一级反应动力学过程，反应常数为λ，则：

式中参数含义同上。

（4）短时注入污染物问题的一维解析解

在一维短时注入污染物条件下，注入条件可表示为：

式中，t0为注入污染物时间。

此问题的解为：

式中参数含义同上。

（5）瞬时注入污染物问题的一维解析解

式中：

m—注入的示踪剂质量，kg;

w—横截面面积，m2;

n—有效孔隙度，无量纲；

π—圆周率；

其余参数含义同上。

##### 6.2.3.9 预测因子

在模拟污染物扩散时，重点考虑了对流、弥散作用，不考虑吸附作用、化学反应等因素。

本项目生产废水中主要污染物类型多样，特征污染物包括COD、BOD5、SS、NH3-N等。一般化学指标中CODCr、NH3-N、甲苯为特别关注因子，本次评价选择COD、NH3-N、甲苯作为预测评价因子。

##### 6.2.3.10 预测所需水文地质参数

根据岩土工程勘察报告及相关检测结果，结合附近水文地质情况，渗透系数采用均质无限边界承压含水层潜水非完整井稳定流理论计算公式（《供水水文地质手册》（第二册）及《工程地质手册》（第四版））分析计算，确定岩土层的渗透系数建议值见下表。

表6.2.3-8 岩土层渗透系数建议值表

| 地质时代 | 第四系全新统冲洪积（Q4al+pl） |
| --- | --- |
| 岩、土层名称 | 粉质黏土 |
| 渗透系数K | （m/d） | 0.021 |
|  | （cm/s） | 3.5×10-5 |
| 透水性等级 | 弱透水 |

结合附近场地抽水试验结果，通过收集当地所做弥散试验，场区纵、横向弥散度、平均流速、给水度等参数建议值见表6.2.3-9，地下水含水层参数见表6.2.3-10，含水层弥散度类比取值见表6.2.3-1。

表6.2.3-9 岩土层主要水文地质参数建议值表

| 参数名称 | 建议值 | 参数名称 | 建议值 | 参数名称 | 建议值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 横向弥散系数（m2/d） | 0.2 | 给水度（%） | 2 | 有效孔隙度（%） | 25 |

表6.2.3-10地下水含水层参数

| 项目 | 渗透系数K（cm/s）* | 水力坡度I（%） |
| --- | --- | --- |
| 项目建设区含水层 | 3.5×10-5 | 0.05 |

表6.2.3-11含水层弥散度类比取值表

| 粒径变化范围（mm） | 均匀度系数 | 指数m | 弥散度aL（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4~0.7 | 1.55 | 1.09 | 3.96×10-3 |
| 0.5~1.5 | 1.85 | 1.1 | 5.78×10-3 |
| 1~2 | 1.6 | 1.1 | 8.80×10-3 |
| 2~3 | 1.3 | 1.09 | 1.30×10-2 |
| 5~7 | 1.3 | 1.09 | 1.67×10-2 |
| 0.5~2 | 2 | 1.08 | 3.11×10-3 |

计算参数结果见下表。

表6.2.3-12 计算参数一览表

| 项目 | 地下水实际流速 | 弥散系数D |
| --- | --- | --- |
| 含水层 | 0.084m/d | 0.2m2/d |

##### 6.2.3.11 预测内容

- 给出特征因子不同时段的影响范围、程度，最大迁移距离；

- 给出预测期内场地边界或地下水环境保护目标处预测因子随时间的变化规律。

##### 6.2.3.12 预测结果和评价

运营期污水处理装置收集池泄漏，评价范围内不同时段对地下水的影响程度见表6.2.3-13和图6.2.3-3~5。

表6.2.3-13 运营期车间废水泄漏不同时段对地下水的影响程度

| 时段 结果 | 100d | 1000d | 3000d | 5000d | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） III类水质标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD 最大浓度 | 最大浓度值（mg/l） | 605.623 | 152.79 | 97.105 | 67.8095 | / | / |
|  | 最大浓度出现距离（m） | 10 | 75 | 250 | 400 | / | / |
| NH3-N 最大浓度 | 最大浓度值（mg/l） | 15.14 | 3.819 | 2.427 | 1.6956 | 0.2 | 超标 |
|  | 最大浓度出现距离（m） | 10 | 75 | 250 | 400 | / | / |
| 甲苯 最大浓度 | 最大浓度值（mg/l） | 4.542 | 1.145 | 0.728 | 0.508 | 0.7 | 达标 |
|  | 最大浓度出现距离（m） | 10 | 75 | 250 | 400 | / | / |
| 污染物最大迁移距离（m） | 60 | 250 | 525 | 750 | / | / |

| 100d | 1000d |
| --- | --- |
| 3000d | 5000d |

图6.2.3-3 运营期污水处理装置收集池泄漏不同时段对地下水的影响程度（COD）

| 100d | 1000d |
| --- | --- |
| 3000d | 5000d |

图6.2.3-4运营期污水处理装置收集池泄漏不同时段对地下水的影响程度（氨氮）

| 100d | 1000d |
| --- | --- |
| 3000d | 5000d |

图6.2.3-5 运营期污水处理装置收集池泄漏不同时段对地下水的影响程度（甲苯）

由预测结果可知：

①对地下水水质的影响结论

非正常情况下车间废水处理收集池发生渗漏时，影响范围至泄漏点下游750m左右。污水收集池废水短时泄漏预测结果无法满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质要求，对地下水环境会产生比较严重的影响。因此，项目在运营过程中，必须要尽可能的降低事故排放发生的概率。

②对地下水水位的影响结论

扩建项目建成后采取地面硬化及防渗收集池，厂内地表表层渗透系数较低，项目建成后不会影响区域地下水水位。

项目不开采地下水，也无废水回灌地下，项目运营对所在的水文地质单元的地下水水位及地下水流场不会产生明显的改变，不会引发区域地下水降落漏斗，不会引发地面沉降与变形等环境水文地质问题。

##### 6.2.3.13 地下水评价小结

如果发生泄漏，渗漏的污水会对厂址区的地下水水质造成一定影响。污水泄漏过程中，COD、氨氮、甲苯等污染物在水动力条件下不断由西南向东北方向运移。在设计运行年限内（15年），污染物超标范围不会到达下游的蛮河，也不会通过地下水途径对蛮河造成影响。

因此，在实际生产中要加强管理，严格采取相关防渗措施，只有在做好以上措施的前提下，本项目运营才不会区域地下水水质产生不良影响。

#### 声环境影响预测分析

##### 预测内容

本次评价通过对项目运行期噪声源源强进行调查，预测噪声源对厂界及周边敏感点的影响程度，给出项目厂界噪声达标情况分析。

##### 评价标准和评价量

本项目评价标准和评价量见下表。

表6.2.4-1评价标准选用一览表

| 评价标准 | 适用范围 | 标准值Leq（dB） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 声环境质量标准（GB3096­2008） | 厂界东侧（4a类） | 70 | 55 |
|  | 厂界其他方位（3类） | 65 | 55 |
|  | 周边敏感点（2类） | 60 | 50 |
| 工业企业厂界噪声排放标准GB12348­2008 | 厂界东侧（4类） | 70 | 55 |
|  | 厂界其他方位（3类） | 65 | 55 |

##### 评价方法

（1）声源的分布

建设项目建成后，主要噪声源为生产设备、各类泵、风机等工作时产生噪声，主要分布于本项目车间。

（2）声源的简化

根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则声环境》推荐的计算方法，并结合噪声源的空间分布形式以及预测点的位置，本次评价将各声源分别简化为若干点声源处理，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算，预测等效室外源衰减至厂界处的噪声值。

##### 预测模式

采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ/T2.4—2009）中工业噪声预测模式。

a．噪声源在室内的计算：

厂房内有K个噪声源时，第i个声源在室内靠近围护结构处的声级：

厂房内K个声源在室内靠近围护结构处的声级：

厂房外靠近围护结构处的声级：

把围护结构当作等效室外声源，按室外声源的计算方法，计算该等效室外声源在第i个预测点的声级Lari（in）。

b．噪声在室外传播过程中的衰减计算公式:

式中：LA（r）—距声源r处的A声级；

Laref（r0）—参考位置r0处的A声级；

Adiv—声源几何发散引起的A声级衰减量；

Abar—声屏障引起的A声级衰减量；

Aatm—空气吸收引起的A声级衰减量；

Aexc—附加衰减量。

室外声源有N个，等效室外声源M个，等于j个预测点的总声级为：

##### 预测分析

1）噪声源强

本项目在运营期新增噪声源主要为设备噪声，新增设备噪声源强见下表。

表6.2.4-2  本项目主要噪声源强情况一览表

| 名称 | 数量 （台） | 声压级dB（A） | 运转 特征 | 治理措施 | 降噪效果dB（A） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应釜 | 8 | 75~80 | 连续 | 购置低噪声设备、隔声减震 | ≥15 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4a类标准 |
| 2 | 各类泵 | 8 | 75~85 | 间歇 | 隔声罩、隔声减震 | ≥15 |  |
| 3 | 风机 | 4 | 95～100 | 连续 | 隔声罩、隔声减震 | ≥25 |  |
| 4 | 冷却塔 | 1 | 80～85 | 连续 | 隔声罩、隔声减震 | ≥15 |  |

本项目噪声源主要在生产车间及车间周围内，经过衰减及声源源强叠加后噪声源强为72.9dB（A）。

2）噪声源与预测点距离

各噪声源与各厂界距离见下表。

表6.2.4-3各噪声源中心与预测点位一览表

| 名称 | 单位 | 距离 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 生产设备噪声中心 | m | 154 | 167 | 57 | 143.5 |
| 距离衰减后贡献值 | dB（A） | 29.1 | 28.4 | 37.8 | 29.8 |

3）预测结果分析

根据本项目主要噪声源的声学参数、声源分布及声源防治措施，本次评价主要预测厂界外1m处的噪声值，对项目投产后的厂界噪声进行预测计算，结果见下表。

表6.2.4-4  噪声影响预测结果一览表dB（A）

| 厂界 | 贡献值 | 本底值（最大值） | 叠加值（最大值） | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 东厂界外1m | 29.1 | 57.6 | 44.7 | 57.6 | 44.8 | 昼间65，夜间55 | 达标 |
| 南厂界外1m | 28.4 | 49.5 | 39.4 | 49.5 | 39.7 | 昼间65，夜间55 | 达标 |
| 西厂界外1m | 37.8 | 51.2 | 40.8 | 51.3 | 42.5 | 昼间70，夜间55 | 达标 |
| 北厂界外1m | 29.8 | 50.1 | 41.4 | 50.1 | 41.7 | 昼间65，夜间55 | 达标 |

由以上预测结果可知，本项目运营后，项目地块西侧、南侧、北侧厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类要求，东侧厂界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中4类要求。

#### 固废环境影响分析

项目生产过程产生的固体废物包括废酸废碱中和反应产生的污泥、除盐工序过滤产生的污泥、原料带入的废油、废活性炭、污水处理站污泥、废润滑油、化验室废物、废包装袋、生活垃圾等。

表6.2.5-1 建设项目固体废物一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量（吨/年） | 是否为危险废物 | 危废代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滤渣（S4-1） | MQ 硅树脂合成 | 固态 | 硅烷、 杂质等 | 28.39 | 是 | 265-103-13 |
| 2 | 蒸馏残渣（S4-2） | MQ 硅树脂合成 | 固态 | 硫酸钠、杂质、水 | 66.92 | 是 | 265-103-13 |
| 3 | 废活性炭 | 废气处理 | 固态 | 活性炭（含VOCS） | 5.837 | 是 | 900-039-49 |
| 4 | 污水处理站污泥 | 污水处理 | 半固态 | 有机物、活性污泥 | 0.504 | 是 | 772-006-49 |
| 5 | 废润滑油 | 设备运转 | 半固态 | 矿物油 | 0.1 | 是 | 900-249-08 |
| 6 | 化验室废物 | 化验室 | 半固态 | 有机物 | 0.8 | 是 | 900-047-49 |
| 7 | 废包装桶 | 投料 | 固态 | 铁、塑料 | 19 | 是 | 900-041-49 |
| 8 | 废滤芯、废反渗透膜 | 去离子水制备 | 固态 | 废滤芯、废反渗透膜 | 0.2 | 否 | / |
| 9 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 废纸、废塑料 | 2.25 | 否 | / |

##### 固废收集、贮存场所对环境的影响分析

通常固体废物中有害物质通过释放到水体、土壤和大气中而进入环境，对环境造成影响，影响的程度取决于释放过程中污染物的转移量及其进入环境后的浓度。从本项目产生的固体废物的种类及其成份分析，若不妥善处置，有可能对土壤、水体、环境空气质量产生影响。

要控制废物对环境造成污染危害，必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置方案和技术，首先从有用物料回收再利用着手，这样既回收了一部分资源，又减轻处置负荷，对目前还不能回收利用的，应遵循“无害化”处置原则进行有效处置。

本项目对产生的固废采取以下处置措施：

- 废水处理系统污泥、废活性炭、化验室废物属于危废HW49，废润滑油属于危险废物HW08，上述危险废物收集后交由有资质单位处置；废包装桶属于危废HW49，一般作为周转桶循环使用，破损后作为危险废物，交由有资质单位处置。项目依托拟建年产1.2万吨硫酸锰生产项目设立的危废暂存库，地面采取水泥硬化，铺设环氧树脂涂层和玻璃钢防渗防腐，设有废滤液收集系统（均做好防腐防渗）。

（2）本项目生产过程产生的一般工艺固体废物包括废滤芯、废反渗透膜，属于一般固体废物，厂区收集后，暂存于一般固废间，由原料供应厂家回收处理。

（3）本项目生活垃圾收集后交由环卫部门处置。

在采取上述措施下，项目所产生固废可以达到减量化、无害化的目的，对环境不会产生明显的污染影响。

##### 危险废物运输、委托处置影响分析

（1）危险废物运输过程的环境影响分析

①厂内转移

拟建项目危险废物厂内转移主要通过桶装或袋装，一般采用人工及叉车搬运，进一步降低可能发生的泄漏事故，泄漏事故一旦发生后，及时对泄漏物进行回收，对周边环境影响可控。

②厂外转移

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十六条规定， 产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。

危险废物厂外转移是需要有具有资质的专用运输车辆负责，采用密闭设施的运输装置，由危废处置单位负责申报。外部委托的废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。

处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

建议厂内建立台账管理记录包括固体废物的名称、类型编号、数量、特性以及形态；运输过程记录下运输单位、运输时间、外运目的地、运输工具等信息；企业记录下接收时间、废物处置方式等信息，将三方记录一并保存备查。转移过程中切实做好防尘防渗方洒落的工作。

（2）危险废物委托处置环境影响分析

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第四十条  产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。

建设工业固体废物贮存、处置的设施、场所，应当符合国家环境保护标准。项目投产后，将危险固体废物委托给有资质的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动。

建议本项目投产后，考虑将产生的危险固废交有资质单位进行安全处置。采取此措施后，能使危险废物能得到合理处置，不会对周围环境产生影响。

综上分析可知，厂内不同固废分别采取不同处理措施后，能使固体废物能得到合理处置。本项目产生的固体废物严格按照上述措施处理处置和利用后，对周围环境不会造成影响，亦不会造成二次污染。

#### 土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表A.1，项目为“合成材料制造265”，为 Ⅰ 类项目。由第 2.6.5 章节可知，项目土壤环境影响评价等级为一级。

##### 土壤环境影响识别

本项目属于合成材料制造项目，根据工程组成，可分为建设期、运营期两个阶段对土壤的环境影响。本项目依托现有厂区闲置空地建设，项目施工期较短，因此，重点分析项目运营期对土壤的环境影响。

土壤污染与大气、水体污染有所不同，它是以食物链方式通过粮食、蔬菜、水果、茶叶、草食动物（如家禽家畜）乃至肉食性动物等最后进入人体而影响人群健康，虽一个逐步累积的过程，具有隐蔽性和潜伏性。根据土壤污染物的来源不同，可将土壤污染分为废水污染型、废气污染型、固体废物污染型、农业污染型和生物污染型。

（1）本项目生产废水包括去离子水制备浓水、工艺废水、设备清洗废水、地面冲洗废水、水式真空泵废水、化验室废水等，经过污水处理站处理后由排至宜城中持水务有限公司。因此，本项目运行期土壤通过废水泄漏污染可能性很小。但若污水处理站收集池防渗破损，则会导致废液中的污染物对土壤产生影响。

（2）考虑项目固废中有机物类物质含量较高，若不规范处置或者没有适当的防渗、防漏措施，废物中的有害组分经过风化、雨水淋溶、地表径流的侵蚀，产生有毒液体渗入土壤，杀死土壤中的微生物，破坏微生物与周围环境构成系统的平衡，影响土壤生态系统。本项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单要求设置和管理危废贮存库（依托拟建项目的危废暂存间）；项目产生的危险废物均使用相应容器规范化存储；在危险废物堆场满足“防风、防雨、防晒、防腐、防渗漏”等措施情况下，危险废物贮存对周边土壤环境影响较小。

（3）项目营运期产生的尾气，其中含有的乙醇、甲苯、三甲胺、甲醇等，可能沉降至项目周边土壤地面。其会在土壤中积累，导致土壤理化性质改变，肥力下降，并有可能通过作物进入食物链，影响人群健康。项目采用“UV光解+活性炭吸附”处理后，乙醇、甲苯、三甲胺、甲醇、VOCs等污染物，可达标排放，可对土壤的影响降至最低。

运营期环境影响识别主要针对排放的大气污染物和废水污染物等对土壤产生的影响等。

本项目对土壤的影响类型和途径见表6.2.6-1。本项目土壤环境影响识别见表6.2.6-2。

表6.2.6-1本项目土壤影响类型与途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |
| --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 |
| 建设期 | / | / | / |
| 运营期 | √ | / | √ |
| 服务期满后 | - | - | √ |

表6.2.6-2本项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标a | 特征因子c | 备注b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 反应蒸馏、脱低 | 大气沉降 | 乙醇、甲苯、三甲胺、甲醇、VOCs等 | 甲苯 | 连续 |
|  |  | 地面漫流 | / | / | / |
|  |  | 垂直渗入 | COD、BOD、SS、NH3-N、 | COD、NH3-N | 事故、间断 |
|  |  | 其他 | / | / | / |
| 仓库 | 包装桶 | 大气沉降 | / | / | / |
|  |  | 地面漫流 | / | / | / |
|  |  | 垂直渗入 | 甲苯 | 甲苯 | 事故、间断 |
|  |  | 其他 | / | / | / |
| 污水处理站 | 污水处理 | 大气沉降 | / | / | / |
|  |  | 地面漫流 | / | / | / |
|  |  | 垂直渗入 | COD、SS、NH3-N、甲苯 | NH3-N、甲苯 | 间断、事故 |
|  |  | 其他 | / | / | / |
| a根据工程分析结果填写。 |
| b应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。 |

##### 预测评价范围

项目的预测评价范围与调查评价范围一致，即项目占地范围及外扩1km。

##### 预测与评价方法

根据HJ964-2018相关要求，本次评价主要从大气沉降、垂直入渗方面进行预测分析。定性分析地面漫流。

##### 大气沉降

单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

式中：

ΔS——单位质量表层土壤中某种物质的增量，mg/kg；

IS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

LS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；

RS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

ρb——表层土壤容重，kg/m³，取 1353 kg/m3；

A——预测评价范围，m2；

D——表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整；

n——持续年份，a。

根据土壤导则，本项目涉及大气沉降影响，在不考虑输出量的情况下，上述公式可简化为如下：

式中:

Sb--单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg;

- -单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg.

本项目污染物中只有甲苯有土壤环境质量标准限值，因此只考虑甲苯作为特征污染物。

根据大气污染物扩散情况，假设甲苯全部沉降至某一地块，设置不同的地块面积情形（分别占预测评价范围的5%、10%、20%、35%、55%和100%）和不同持续年份（分为1年、5年、10年、30年）的情形进行土壤增量预测，其预测情形参数设置具体见表 6.2.6-1。

表6.2.6-1 废气沉降量

| 序号 | 大气沉降污染物 | 沉降量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲苯 | 1.116 |

表6.2.6-2 甲苯预测参数设置及结果

| n（年） | ρb | A | D | Is | 甲苯背景值 | ΔS | S预测值 | 标准值 | 预测达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （g/cm³） | （m2） | （m） | （g） | （mg/kg） | （mg/kg） | （mg/kg） |  |  |
| 1 | 1.94 | 79000 | 0.2 | 1116000 | 0.006 | 36.408 | 36.414 | 1200 | 达标 |
|  |  | 158000 |  |  |  | 18.204 | 18.210 |  |  |
|  |  | 316000 |  |  |  | 9.102 | 9.108 |  |  |
|  |  | 553000 |  |  |  | 5.201 | 5.207 |  |  |
|  |  | 869000 |  |  |  | 3.310 | 3.316 |  |  |
|  |  | 1580000 |  |  |  | 1.820 | 1.826 |  |  |
| 5 | 1.94 | 79000 | 0.2 | 1116000 | 0.006 | 182.04 | 182.046 |  |  |
|  |  | 158000 |  |  |  | 91.02 | 91.026 |  |  |
|  |  | 316000 |  |  |  | 45.51 | 45.516 |  |  |
|  |  | 553000 |  |  |  | 26.005 | 26.011 |  |  |
|  |  | 869000 |  |  |  | 16.55 | 16.556 |  |  |
|  |  | 1580000 |  |  |  | 9.1 | 9.106 |  |  |
| 10 | 1.94 | 79000 | 0.2 | 1116000 | 0.006 | 364.08 | 364.086 |  |  |
|  |  | 158000 |  |  |  | 182.04 | 182.046 |  |  |
|  |  | 316000 |  |  |  | 91.02 | 91.026 |  |  |
|  |  | 553000 |  |  |  | 52.01 | 52.016 |  |  |
|  |  | 869000 |  |  |  | 33.10 | 33.106 |  |  |
|  |  | 1580000 |  |  |  | 18.2 | 18.206 |  |  |
| 30 | 1.94 | 79000 | 0.2 | 1116000 | 0.006 | 1092.24 | 1092.246 |  |  |
|  |  | 158000 |  |  |  | 546.12 | 546.126 |  |  |
|  |  | 316000 |  |  |  | 273.06 | 273.066 |  |  |
|  |  | 553000 |  |  |  | 156.03 | 156.036 |  |  |
|  |  | 869000 |  |  |  | 99.3 | 99.306 |  |  |
|  |  | 1580000 |  |  |  | 54.6 | 54.606 |  |  |

从上述预测结果表明，在最不利的情况下（不考虑土壤淋熔排出以及全部污染物均沉降在预测场景），项目运行1年、5年、10年、30年污染物进行累积影响预测值及叠加背景值未出现超标，均满足GB36600-2018中第二类建设用地筛选值。

##### 地面漫流

对于地上设施，在事故情况和降雨情况下产生的废水会发生地面漫流，进一步污染土壤。企业设置废水三级防控，设置围堰拦截事故水，进入事故缓冲池，当事故缓冲池储满，事故水进一步进入厂内污水处理站，此过程由各阀门等装置等控制。同时根据地势，设置小挡坝，保证可能受污染的雨排水截留至雨水管网，经初期雨水池进入应急事故池。全面防控事故废水和可能受污染的雨水发生地面漫流，进入土壤。在全面落实三级防控措施的情况下，物料或污染物的地面漫流对土壤影响较小。

##### 垂直入渗

本项目土壤环境影响类型为“污染影响型”。项目生产废气的主要污染因子为乙醇、甲苯、三甲胺、甲醇、VOCs等污染物,不涉及重金属污染因子；项目厂区采取“三级防控”体系，可有效防止厂区废水的水平扩散；且地面均采用相应的防渗措施。在全面落实分区防渗的要求，并加强管理情况下，少量风险物质的垂直入渗对土壤环境的影响较小。

##### 土壤环境保护措施与对策

- 源头控制

从污染物源头控制排放，采用经济可行且效率高的大气污染防治措施，确保设施政策运行，故障后立刻停工整修。

- 过程防控措施

- 在项目占地范围及厂界周围种植较强吸附能力的植物，做好绿化工作，利用植物吸附作用减少土壤环境影响。

- 跟踪监测

建立土壤环境监测管理体系，包括制定土壤环境影响跟踪监测计划、建立土壤环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备，以便及时发现问题，采取措施。

土壤环境跟踪监测遵循重点污染防治区加密监测、以重点影响区和土壤环境敏感目标监测为主、兼顾场区边界的原则。建议充分利用项目前期场地勘察等工作过程建立的监测点进行跟踪监测。土壤监测项目参照《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）相关要求和潜在污染源特征污染因子确定，由专人负责监测或者委托专业的机构监测分析。

监测点：按照当地风向，分别在项目厂区内、厂址上风向（背景值监测点）、下风向（污染扩散监测点），敏感点分别布设土壤监测点。

土壤监测因子为：甲苯，监测频率为每1年检测一次。如发现异常或发生事故，应加密监测频次，改为每年监测一次，并分析污染原因，确定污染源，及时采取应急措施。

建设单位监测计划应向社会公开。

##### 土壤环境预测评价结论

本项目通过定量与定性相结合的办法，从大气沉降、地面漫流和垂直入渗三个影响途径，分析项目运营对土壤环境的影响。在最不利的情况下（不考虑土壤淋熔排出以及全部污染物均沉降在预测场景），企业运行1、5、10、20、30年，土壤中甲苯的大气沉降对土壤的影响较小。工程对外排废气采取了严格的治理措施，做好三级防控和分区防渗措施的情况下，地面漫流和垂直入渗对土壤的影响降至最低，本项目土壤环境影响可接受。

## 环境风险评价

事故风险是指由自然活动或人类活动的叠加引起的，通过环境介质传播的，对人类与环境产生破坏、损失乃至毁灭性作用等不利后果的事件发生的概率。事故风险具有不确定性和危害性。不确定性是指人们对事件发生的概率、发生的时间、地点、强度等事先难以准确预见；危害性是指风险事件对其承受者所造成的损失或危害，包括人身健康、经济财产、社会福利和生态系统带来的损失或危害。事故风险评价主要是指对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

针对本项目生产过程中存在的主要危险物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169－2018）要求，从环境保护方面进行本项目环境风险评价基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理。

### 现有项目环境风险状况及防范措施回顾

#### 现有项目环境风险状况

公司目前主要有1个硫酸储存罐区、1个试剂硫酸生产车间，1个20t/h的污水处理站，涉及到的环境风险物质硫酸贮存量较多，环境风险较大。

#### 现有项目环境风险防范措施

（1）编制了突发环境事件应急预案

公司成立了专门的应急预案编制小组，在风险分析和应急能力评估的基础上，针对公司可能发生的环境事件的类型和影响范围，编制了切实可行的应急预案，对应急机构职责、人员、技术、装备、设施（备）、物资、救援行动及其指挥与协调等方面均预先做出了具体安排，同时充分考虑了在应急能力不足时，可以借用及可提供帮助的园区及社会资源。

该预案明确了各部门及各相关人员在应急事件中的职责并任务分工，明确了预防和预警的方式方法，制定了信息报告与通报制度，规定了预案的启动程序，进行了通讯联络和交通工具、应急资源等的准备，针对厂内环境风险事故危险源制定了详细的应急程序，制定了详细的应急监测方案；另外，在环境风险应急预案中还规定了与园区以及政府部门具体的联系方式，已在必要时请求园区和政府等上一级环境风险应急部门的支援。

综合应急预案编写完成后，经过专家评审。在进行了相应的修改完善后，由主管领导发布实施，并于2019年4月11进行了备案（见附件8）。

（2）风险防范具体措施

1）从选址、总图布置和建筑安全防范措施方面，通过对危险源的规划布局、强化工艺控制系统的设计、加强对危险化学物质的监控、采取电气安全措施、完善消防措施、建立环境风险监测系统、以及制定切实可行的环境风险应急预案等加强对潜在风险事故的管理。

2）针对不同环境风险均采取了相应的防范措施，如：生产过程采用先进的控制系统，对反应系统及关键设备的操作温度、操作压力、液位高低均能自动监控及安全报警，在紧急情况下可及时启动应急预案。凡禁火区均应设置明显标志牌。建立完善的消防设施，包括火灾报警系统等。

3）根据生产装置的特点以及卫生特征，在生产车间按物料性质和人身可能意外接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内，均设置紧急淋浴和洗眼器，并加以明显标记，并在装置区设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。

4）具有自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统；防火、防爆、防中毒等事故处理系统；应急救援设施及救援通道；应急疏散通道及避难所。在储罐区及生产装置区内，储罐设置液位监测装置。物料输送管线尽可能减少使用接合法兰，以降低泄漏几率。定期试压检漏。贮罐要设置报警器等设施，当超压报警、降温降压，仍阻止不了超压，设备内气体可由安全阀泄压，至高空排放。

5）建立了一整套的危险化学品管理、储存、使用、运输中的防范措施。

6）针对生产过程中的燃烧爆炸、引发泄漏物料和产生的消防水污染外部水环境的风险事故，采取的风险防范措施主要有：按相关规范进行生产装置和储存区围堰和防火堤的建设；建设接收火灾事故消防液和泄漏物料的应急池，及将泄漏物料、消防液送往应急池的管道；清净下水和雨水排水系统在排出厂区前设置切换设施，设置雨污分流排放管，杜绝事故废水直接进入地表水体。

基于现有项目所采取的上述各种防范措施，使得其环境风险保持在可接受的水平，也即能够确保风险事故产生的污水不直接流出厂区，以及将泄漏或挥发出的有害气体的影响控制在可接受水平。

（3）应急救援物资配备情况

湖北普星特化学试剂有限公司已建成年产2.8万吨试剂硫酸项目生产线及相应的辅助生产装置、配套的公用工程装置。生产现场设置了各种安全标志，按规范对凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均按要求涂安全色。厂区现有应急物资配备情况见下表。现有厂区内设有1座500m3消防水池及独立稳高压消防给水管网，完全可以满足厂区消防用水。厂区内现设有1座500m3的事故池，事故池配有水泵，可以及时将废水抽至厂内污水处理站，确保事故废水进行有效收集处理。

表7.1-1厂区现有应急物质一览表

| 类型 | 物资名称 | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防物资 | 泡沫灭火器 | 60 | 生产车间、罐区库 |
|  | 干粉灭火器（3kg） | 4 |  |
|  | 干粉灭火器（4kg） | 2 |  |
|  | 干粉灭火器（8kg） | 61 |  |
|  | 干粉灭火器（35kg） | 20 |  |
|  | 干粉灭火器（50kg） | 1 |  |
|  | 干粉灭火器（70kg） | 4 |  |
|  | 二氧化碳灭火器（7kg） | 8 | 配电室 |
|  | 消防沙池 | 4 | 生产车间 |
|  | 消防锹 | 8 | 生产车间 |
|  | 消防桶 | 8 | 生产车间 |
|  | 室外地上式消防栓 | 10 | 室外 |
|  | 室内消防栓 | 4 | 生产车间 |
| 其他 | 可燃气体检测仪 | 4 | 库房 |
|  | 便携式防爆型手电灯 | 3 | 库房 |
|  | 正压式空气呼吸仪 | 1 | 库房 |
|  | 长管式防毒呼吸器（10m） | 2 | 库房 |
|  | 带防毒面罩自吸管（25m） | 1 | 库房 |
|  | 自吸式过滤防毒面罩 | 5 | 库房 |
|  | 线盘（30m） | 1 | 库房 |
| 监视 | 摄像头 |  | 罐区、生产区、贮存区 |

### 扩建项目风险调查

#### 风险源调查

（1）危险物质数量和分布

根据本项目原辅材料、产品情况，筛选出项目原辅料、产品中的危险物质见表 7.2-1。

表 7.2-1 危险物质调查表

| 序号 | 危险物质 | 贮存位置 | 类别 | 临界量（t） | 最大贮存量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正硅酸乙酯 | 甲类仓库 | 易燃液体 | / | 40 |
| 2 | 六甲基二硅氧烷（MM） | 甲类仓库 | 易燃液体 | / | 30 |
| 3 | 二甲基硅氧烷环体（DMC） | 甲类仓库 | 易燃液体 | / | 20 |
| 4 | 甲苯（新） | 甲类仓库 | 易燃液体 | 10 | 20 |
| 5 | 浓硫酸 | 现有罐区 | 腐蚀性液体 | 10 | / |
| 6 | 片碱 | 甲类仓库 | 腐蚀性固体 | / | 5 |
| 7 | 四甲基氢氧化铵 | 甲类仓库 | 易燃液体 | / | 1 |
| 8 | 有机硅树脂 | 甲类仓库 | 易燃液体 | / | 15 |

（2）生产工艺

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116 号）中附件 1 以及《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（国家安监总管三〔2013〕3 号）的规定对本项目采用的工艺进行辨识，项目中和反应工艺不属于上述危险化工工艺。

（3）危险物质理化性质及危险特性

本项目所涉及的环境风险物质理化性质见下表：

表7.2-2  主要原辅材料产品理化性质及毒性理性

| 名称 | 理化特性 | 燃烧爆炸性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正硅酸乙酯 | 无色液体;熔点-77°C，沸点168.5°C，密度0.9346克/立方厘米。它对空气较稳定;溶于乙醇、乙醚，微溶于水，在纯水中水解缓慢，在酸或碱的存在下能加速水解作用 | 易燃，遇高热、明火有引起燃烧的危险，遇水逐渐水解释放有刺激性气体 | LD50：6270 mg/kg(大鼠经口)；5878 mg/kg(兔经皮) |
| 六甲基二硅氧烷（MM） | 无色透明液体，易潮解。熔点-59℃：沸点99.5℃，相对密度（水=1）：0.764（25℃），相对蒸气密度（空气=1）：5.5；饱和蒸气压（kPa）：5.6（25℃），临界压力（MPa）：1.91，闪点-2℃。引燃温度341℃,不溶于水，溶于多数有机溶剂。 | 爆炸上限（%）：32，爆炸下限（%）：0.6 | LD504500mg/kg（小鼠腹腔）；16ml（12224mg）/kg（兔经皮），LC50：15956ppm（大鼠吸入，4h） |
| 二甲基硅氧烷环体（DMC） | 无色透明、无游离水、无机械杂质的液体；可燃，不溶于水，溶于苯等有机溶剂，冰点0~50℃。密度（25℃）：0.956~0.958g/cm3； | 蒸气与空气混合有爆炸性。微细分散物在空气中易形成爆炸性混合物，易静电积累并可能引燃； | / |
| 甲苯 | 分子式C7H8，分子量92.14。是一种无色、带特殊芳香味的易挥发液体。有强折光性。能与乙醇、乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶，极微溶于水。 | 闪点4℃，熔点-94.9℃，沸点110.6℃。易燃，蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限1.2%～7.0%（体积）。 | 急性毒性：大鼠经口LD50：5000mg/kg；兔经皮LC50：12124mg/kg； |
| 硫酸 | 化学式是H2SO4，分子量98。硫的最重要的含氧酸。纯净的硫酸为无色油状液体，10.36℃时结晶，能和绝大多数金属发生反应。高浓度的硫酸有强烈吸水性，可用作脱水剂，与水混合时，亦会放出大量热能。其具有强烈的腐蚀性和氧化性，熔点10.37℃密度1.84g/cm³，沸点337℃， | 无资料 | 急性毒性：小鼠口服LD50：5989mg/kg。 |
| 四甲基氢氧化铵 | 熔点63℃，沸点120℃。项目使用的是 25%四甲基氢氧化铵溶液，无色至淡黄色液体,是最强的有机碱，极易吸潮，有一定的氨气味，在空气中能迅速吸收二氧化碳，在室温下其蒸汽压较低，在135~145℃完全分解气化为三甲胺和二甲基醚，高纯品在140℃低温处理也无微量残渣。 | 蒸气有毒; 燃烧排放有毒氮氧化物和氨气烟雾 | 剧毒，皮下-小鼠 LDL0: 19 毫克/ 公斤 |

#### 环境敏感目标调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本次环境风险评价范围为：大气环境为拟建项目厂界外 5km 范围；地下水环境为项目厂址所在的 6.15km2 的水文地质单元，具体敏感目标见下表。

表7.2-3  环境敏感目标一览表

| 环境要素 | 保护目标 | 地理坐标 | 相对方位及距离 | 功能 | 人口(户、人) | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 高家庄 | 112°11′38.53″，31°39′31.09″ | N，5000m | 居民点 | 约50户，130人 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级 |
|  | 熊家台 | 112°12′1.09″，31°39′32.01″ | NE，4858m | 居民点 | 约120户，400人 |  |
|  | 瓦子街 | 112°12′19.78″，31°39′23.36″ | NE，4970m | 居民点 | 约60户，150人 |  |
|  | 皂角树 | 112°12′1.09″，31°39′32.01″ | NE，4770m | 居民点 | 约45户，125人 |  |
|  | 季家咀 | 112°14′1.09″，31°38′38.51″ | NE，4980m | 居民点 | 约160户，475人 |  |
|  | 和平村 | 112°13′12.58″，31°38′17.19″ | NE，3192m | 居民点 | 约300户，965人 |  |
|  | 张家河 | 112°13′35.75″，31°38′1.44″ | NE，3713m | 居民点 | 约150户，425人 |  |
|  | 吕家竹园 | 112°13′7.63″，31°38′2.98″ | NE，3095m | 居民点 | 约140户，405人 |  |
|  | 前锋村 | 112°12′43.85″，31°37′44.44″ | NE，2390m | 居民点 | 约170户，500人 |  |
|  | 雷河镇雷河初级中学 | 112°12′15.75″，31°37′20.95″ | NE,1232m | 学校 | - |  |
|  | 长岗 | 112°12′6.67″，31°37′40.34″ | NE，1577m | 居民点 | 约30户，100人 |  |
|  | 童家沟 | 112°12′9.31″，31°37′55.64″ | NE，2076m | 居民点 | 约50户，115人 |  |
|  | 季莲村 | 112°14′21.40″，31°38′2.13″ | NE，4745m | 居民点 | 约30户，85人 |  |
|  | 徐家河 | 112°13′44.31″，31°37′38.34″ | NE，3612m | 居民点 | 约60户，175人 |  |
|  | 龙家沟 | 112°13′24.86″，31°37′38.65″ | NE，3052m | 居民点 | 约55户，160人 |  |
|  | 台子上 | 112°13′13.41″，31°37′50.37″ | NE，1879m | 居民点 | 约50户，125人 |  |
|  | 上赵沟 | 112°13′19.92″，31°37′9.91″ | NE，2620m | 居民区 | 约35户，100人 |  |
|  | 任家台 | 112°13′37.51″，31°37′6.82″ | NE，3122m | 居民区 | 约30户，85人 |  |
|  | 简家洲 | 112°14′14.92″，31°37′0.64″ | NE，4082m | 居民区 | 约60户，150人 |  |
|  | 二湾 | 112°12′11.32″，31°36′49.36″ | E，833m | 居民区 | 约30户，85人 |  |
|  | 新集 | 112°13′19.30″，31°36′47.82″ | E，2608m | 居民区 | 约60户，175人 |  |
|  | 板桥 | 112°12′34.49″，31°36′39.17″ | SE，1500m | 居民区 | 约10户，25人 |  |
|  | 孙家岗 | 112°12′42.03″，31°36′21.98″ | SE，1840m | 居民点 | 约18户，54人 |  |
|  | 吕岗村 | 112°12′26.73″，31°36′11.47″ | SE，1724m | 居民点 | 约40户，130人 |  |
|  | 李家湾 | 112°12′17.38″，31°35′56.11″ | SE，1947m | 居民点 | 约25户，80人 |  |
|  | 上刘家营 | 112°13′15.63″，31°36′18.35″ | SE，2658m | 居民点 | 约60户，150人 |  |
|  | 潘家湾 | 112°12′2.63″，31°35′6.55″ | SE，3279m | 居民点 | 约30户，85人 |  |
|  | 皂角树 | 112°12′29.51″，31°34′53.57″ | SE，3816m | 居民点 | 约25户，65人 |  |
|  | 下刘家营 | 112°13′40.66″，31°35′59.08″ | SE，3450m | 居民点 | 约60户，195人 |  |
|  | 李家岗 | 112°13′18.10″，31°35′32.19″ | SE，3396m | 居民点 | 约70户，215人 |  |
|  | 王淌村 | 112°12′54.93″，31°34′46.77″ | SE，4250m | 居民点 | 约80户，230人 |  |
|  | 陈家楼 | 112°13′26.44″，31°34′37.81″ | SE，5000m | 居民点 | 约10户，30人 |  |
|  | 陈家湾 | 112°11′44.01″，31°36′3.25″ | S，1575m | 居民点 | 约60户，150人 |  |
|  | 夏湾 | 112°11′11.86″，31°36′19.32″ | WS，978m | 居民点 | 约45户，125人 |  |
|  | 山根子 | 112°11′15.72″，31°36′0.47″ | WS，1673m | 居民点 | 约60户，165人 |  |
|  | 竹园 | 112°11′15.86″，31°35′44.40″ | WS，2100m | 居民点 | 约55户，175人 |  |
|  | 胡耳冲 | 112°11′19.56″，31°35′12.26″ | WS，2993m | 居民点 | 约80户，245人 |  |
|  | 帽子碑 | 112°11′7.82″，31°34′54.65″ | WS，3632m | 居民点 | 约50户，135人 |  |
|  | 胡耳村 | 112°10′49.28″，31°34′19.74″ | WS，4732m | 居民点 | 约80户，250人 |  |
|  | 龙王冲 | 112°9′55.36″，31°36′5.26″ | WS，2963m | 居民点 | 约20户，60人 |  |
|  | 泉源湾 | 112°9′19.98″，31°36′21.17″ | WS，3622m | 居民点 | 约18户，50人 |  |
|  | 罗家湾 | 112°11′28.45″，31°36′48.28″ | W，250m | 居民点 | 约45户，125人 |  |
|  | 罗家冲 | 112°11′31.38″，31°37′28.45″ | N，1094m | 居民点 | 约160户，475人 |  |
|  | 雷河镇 | 112°11′6.05″，31°37′36.18″ | WN，1532m | 城镇 | 约5000人 |  |
|  | 江家湾 | 112°10′52.76″，31°37′16.71″ | WN，1387m | 居民点 | 约50户，155人 |  |
|  | 陡山坡 | 112°10′42.72″，31°36′55.24″ | WN，1350m | 居民点 | 约80户，245人 |  |
|  | 花栎树 | 112°10′42.10″，31°37′30.46″ | WN，1800m | 居民点 | 约60户，200人 |  |
|  | 泉水村 | 112°10′19.85″，31°37′2.34″ | WN，1994m | 居民点 | 约80户，250人 |  |
|  | 皮李二湾 | 112°9′47.1″，31°36′58.94″ | WN，2700m | 居民点 | 约30户，140人 |  |
|  | 竹家湾 | 112°10′20.47″，31°37′46.22″ | WN，2580m | 居民点 | 约45户，125人 |  |
|  | 鄂西社区 | 112°10′32.52″，31°38′2.60″ | WN，2844m | 社区街道 | 约2000人 |  |
|  | 宜城站 | 112°10′42.41″，31°37′54.25″ | WN，2390m | 火车站 | - |  |
|  | 廖家河 | 112°11′12.69″，31°38′18.97″ | WN，2785m | 居民点 | 约15户，40人 |  |
|  | 王家岭 | 112°11′10.83″，31°38′38.13″ | WN，3297m | 居民点 | 约100户，315人 |  |
|  | 裴家营 | 112°10′38.70″，31°39′2.23″ | WN，4300m | 居民点 | 约240户，705人 |  |
|  | 王家岗 | 112°11′22.88″，31°39′20.77″ | WN，957m | 居民点 | 约270户，800人 |  |
| 声环境 | 罗家湾 | 112°11′28.45″，31°36′48.28″ | W，250m | 居民点 | 约45户，125人 | - |
| 地表水 | 牛捞水库 | / | SE， 950m | - | /- | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类 |
| 地下水 | 项目评价范围内潜水含水层 | 《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类 |
| 环境风险 |  |

### 环境风险潜势初判

#### 环境风险潜势划分依据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表7.3-1确定环境风险潜势。

表7.3-1建设项目风险潜势划分

| 环境敏感程度 （E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P5） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P5） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |

#### 危险物质及工艺系统危险性（P）的分级

- 危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：

q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：1）1≤Q＜10；2）10≤Q＜100；3）Q≥100。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量，确定危险物质数量与临界量的比值Q.

本次扩建项目所需浓硫酸依托现有试剂硫酸项目的储罐，因为拟建硫酸锰扩建项目依托现有硫酸罐区1个3000m3 硫酸储罐，硫酸锰扩建项目已经对硫酸罐区进行了环境风险分析，所以，本次扩建项目不再对硫酸进行分析评价。

本项目新增物料Q值见下表7.3-2。

表7.3-2 项目Q值确定表

| 序号 | 风险单元 | 化学品名称 | 最大储存总量 | 临界量 | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 甲类仓库 | 甲苯 | 20 | 10 | 2.0 |
| 合计 | 2.0 |

注：对照HJ169-2018的附录B，临界值取相关数据。

- 行业及生产工艺（M）

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表C.1评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为1）M＞20；2）10＜M≤20；3）5＜M≤10；4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表7.3-3 行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |

本项目为有机硅树脂生产项目，属于“二十三、化学原料和化学制品制造业26”之“44 合成材料制造265”。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1评估生产工艺情况，将M划分为M>20、10<M≦20、5<M≦10、M=5，分别用M1、M2、M3、M4表示。因此本项目行业及生产工艺为M3。

表7.3-4建设项目M值确定表

| 序号 | 行业 | 评价依据 | 数量/套 | M分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 2 | 10 |
| 项目M值∑ | 10 |

- 危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表C.2确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P5、P3、P5表示。

表7.3-5 行业及生产工艺（M）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

综合上述，项目Q=2.0，M3=10，本项目危险物质及工艺系统危险性等级为 P4。

#### 环境敏感程度（E）的分级

（1）大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表表7.3-6。

表7.3-6 大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

项目位于襄阳精细化工产业园（原襄阳雷河·大雁工业园），周边主要为工业生产企业，项目周边 500m 范围内人口主要为南面 270m 枣树岗居民及本厂区职工（西侧居民点正在逐步搬迁），周边 500m 范围内人口总数大于 500 人，小于 1000 人。大气环境敏感程度属于 E2 为环境中度敏感区。

（2）地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表7.3-7。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表7.3-8和表7.3-9。

表7.3-7 地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S4-1 | E1 | E1 | E2 |
| S4-2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表7.3-8 地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表7.3-9 环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S4-1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S4-2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

本项目生产废水经污水处理站处理后排至宜城中持水务有限公司处理，且项目设有初期雨水池、事故应急池，事故废水不会外排至地表水体，因此，功能敏感程度为低敏感F3，敏感目标分级为S3。地表水环境敏感程度属于环境中度敏感区E3。

（3）地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表表7.3-10。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表7.3-11和表7.3-12。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表7.3-10 地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表7.3-11 地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |

表7.3-12 包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。 |

本项目位于工业园区，附近无地下水集中式饮用水水源和分散式饮用水源，属于不敏感区G3；根据项目水文地质勘察报告，“本项目地下水类型主要为松散岩类孔隙水，富水性中等，场区包气带（②层粉质黏土）渗透系数为9.50×10-6～5.50×10-5cm/s，平均为3.5×10-5cm/s，主要含水层（③层）的渗透系数范围值1.56×10-2m/d～3.04×10-2cm/s，地下水埋深为2.20～14.0m，水位标高为57.06～69.60m，场区地下水流向从西南向东北，排泄于蛮河，地下水水位年变幅约2.00-4.00m”。项目区域包气带防污性能分级为D3。因此地下水环境敏感程度为E3。

#### （4）项目环境敏感程度E的分级结果

表7.3-13  项目环境敏感程度分级结果

| 类别 | 环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边5km范围内 |
|  | 大气环境敏感程度E值 | E2 |
| 地表水 | 受纳水体 |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 | 24h内流经范围/km |
|  | 1 | 蛮河 | III | / |
|  | 内陆水体排放点下游10km范围内敏感目标 |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 与排放点距离/m |
|  | / | 无 | / | / | / |
|  | 地表水环境敏感程度E值 | E3 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
|  | / | 无 | / | / | / | / |
|  | 地下水敏感程度E值 | E3 |

#### 建设项目风险潜势判断

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，将建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+ 级，环境风险潜势划分见表7.3-14；

表7.3-14  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+ 为极高环境风险。 |

通过以上分析，本项目大气环境风险潜势为Ⅱ，地表水和地下水环境风险潜势为Ⅰ。

#### 评价工作等级及范围

#### 评价等级

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）所提供的方法，根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和和所在地的环境敏感性确定风险潜势，按照表7.3-15确定项目风险评价工作级别。本项目各要素环境风险等级详见下表。

表 7.3-15  环境风险评价工作级别判定一览表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |

表7.3-16  风险评价等级

| 环境要素 | 大气 | 地表水 | 地下水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境风险潜势划分 | II | I | I |
| 评价工作等级 | 三级 | 简单分析 | 简单分析 |

#### 风险评价范围

根据项目风险评价等级，确定项目大气、地表水、地下水风险评价范围为与各要素评价范围一致，详见表 7.3-17。

表 7.3-17  风险评价范围

| 序号 | 项目 | 风险评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 项目场地外 3km 范围内 |
| 2 | 地表水环境 | 与本项目地表水评价范围一致 |
| 3 | 地下水环境 | 与本项目地下水评价范围一致 |

### 风险识别

#### 物质危险性识别

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“附录B”识别出的危险物质，以图表的方式给出其易燃易爆、有毒有害危险特性，明确危险物质的分布，健康危害急性毒性物质分类依照《化学品分类和标签规范》（GB30000.18）。

表7.3.2-1    危险物质识别结果

| 物质名称 | 有毒物质识别 | 易燃物质识别 | 爆炸物质识别 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 特性 | 判定 | 特性 | 判定 | 特性 | 判定 |
| 甲苯 | LD50 5000mg/kg（大鼠经口）LC50：12124mg/kg（兔经皮） | 是 | 易燃 | 是 | 爆炸极限1.2%～7.0%（体积） | 是 |

#### 生产、储运过程有害因素识别

1、生产装置及生产过程潜在的风险事故

本项目生产区域存在的风险主要在于以下方面：1、火灾、爆炸、灼伤。2、急、慢性中毒。3、机械伤害。该项目生产过程中主要危险、危害部位及特征详见表7.3.3-1。

表7.3.3-1  生产过程中主要危险、危害部位及特征

| 序号 | 作业场所 | 危险有害因素 | 危险性等级 | 危险物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产过程 | 火灾、爆炸 | 显著危险 | 正硅酸乙酯、六甲基二硅氧烷、二甲基硅氧烷环体、甲苯等 |
|  |  | 中毒 | 比较危险 | 四甲基氢氧化铵、甲苯等 |
|  |  | 触电 | 比较危险 | 电 |
|  |  | 灼烫 | 稍有危险 | 高温 |
|  |  | 机械伤害 | 稍有危险 | 运行机械设备 |
| 2 | 危险化学品储存 | 火灾、爆炸 | 比较危险 | 正硅酸乙酯、六甲基二硅氧烷、二甲基硅氧烷环体、甲苯等 |
|  |  | 中毒 | 比较危险 | 四甲基氢氧化铵、甲苯等 |
| 3 | 设备检修 | 火灾、爆炸 | 显著危险 | 正硅酸乙酯、六甲基二硅氧烷、二甲基硅氧烷环体、甲苯等 |
|  |  | 触电 | 比较危险 | 带电设备 |
|  |  | 机械伤害 | 稍有危险 | 运行机械设备 |
|  |  | 高处坠落 | 稍有危险 | 高空检修 |
|  |  | 中毒 | 比较危险 | 四甲基氢氧化铵、甲苯等 |
| 4 | 厂内运输 | 火灾 | 比较危险 | 正硅酸乙酯、六甲基二硅氧烷、二甲基硅氧烷环体、甲苯等 |
|  |  | 车辆伤害 | 比较危险 | 车辆 |

（1）火灾、爆炸、灼伤

公司在生产过程中，贮存和使用的危化品数量不多，通过对该公司危化品的分析，其主要风险体现在易燃(可燃)，易爆上，因此该公司首要的安全工作体现在防火、防爆方面。可能导致火灾、爆炸、灼伤事故的原因主要有以下各方面：

a、公司职工违反安全管理规定，如吸烟等将明火带入贮存或生产场所，或者穿着化纤类服装、钉鞋等上班由此引起静电火花或撞击(磨擦)火花，从而诱发事故的发生。

b、在设备停车检修过程中，一旦违反动火作业管理程序，有可能导致事故的发生。

c、存在易燃品场所中，如果动力或照明线路老化，或冲击电流过大，散热不良等原因导致电器短路、着火，从而导致事故的发生。

d、公司在生产过程中，有机物料常常被长时间搅拌，一旦导除静电网失效，则可能导致物料的闪爆、燃烧，从而导致事故的发生。

e、雷击。一旦避雷设施失效，则可能由于直击雷引起事故的发生。

f、夏季危险化学品仓库温度过高，致使易聚合类危险化学品发生聚合反应，从而导致火灾、爆炸事故的发生。

g、其它火灾波及危险化学品仓库，致使易聚合类危险化学品发生聚合反应，及其它易燃、易爆危险化学品，从而导致火灾、爆炸事故的发生。

h、安全检查工作人员在检查易聚合类危险化学品包装时，未能及时发现聚合反应，从而导致火灾、爆炸事故的发生。

（2）急慢性中毒

公司所使用的原材料中，有些物质除易燃、易爆危险特性外，也常伴有毒副特性，且多数能经口经皮对人体造成伤害，特别四甲基氢氧化铵、甲苯，可导致急性中毒事故的发生，另外在公司正常生产、检修过程中，由于有毒介质的挥发，再加上防护措施不力(通风不良，劳保用品穿戴不全)则有可能导致慢性中毒事故的发生，事实上，慢性中毒事故由于一时不易被人察觉，故较易被公司管理人员和职工所忽视，而其危害则更为现实、深远。

（3）机械伤害

公司存在传动设备，一旦这些传动设备防护有差错，且操作工违反操作规程或工作不经心，不留意，则有可能导致机械伤害事故的发生。

（4）电器伤害

a、雷电伤害。该公司生产装置有一定的高度，具有雷击危害的可能。雷击危害可能导致火灾、爆炸、设备损坏、人员触电伤亡等事故。

b、静电危害。危化品物料在生产过程中易产生和积聚静电，静电火花有引起火灾、爆炸危险，人体也可能因静电电击引起精神紧张、摔倒，造成二次事故。

c、漏电伤害。春夏之际多雨，潮湿，高温，有可能造成人员触电事故。特别在检修时，因安全组织措施或安全技术措施不完备而造成触电事故。

d、违章作业触电事故。如防护设施缺陷或未严格遵守安全操作规程操作，有触电的危险。

2、 贮存过程中的风险事故

项目涉及较多的危险化学品，原料贮存在甲类仓库中。在各物品的装卸过程中，可能出现操作不当致使危险品外泄，可能受外因（热源、火源、雷击等）诱导而引发泄漏、燃烧和爆炸。输料泵、阀门等使用过久或受外力影响有破裂或损坏的危险而导致危险化学品泄漏的风险。危险品在运输过程中若发生翻车、撞车等事故，可能会使危险品外泄。

由于项目涉及化学品的特殊性质，贮存过程中若容器破裂、操作失误等导致物料泄漏，将会对环境产生一定毒害和破坏作用，若与其它物质发生剧烈反应，有发生火灾爆炸的危险。由于本项目化学品储存量相对较大，且有毒，若泄漏会对周围环境产生毒害作用。项目液体原料采用桶装，单个化学品储存桶的储存的化学品约200kg，因此单个桶倾倒的最大泄漏量为200kg，不存在大量泄漏的风险。

3、 危险化学品运输贮存过程中的风险事故

本项目生产过程的危险化学品如果贮存及运输不当，容易发生事故。项目使用的危险化学品主要由供货商送货上门，该贮运系统的事故隐患主要是事故性泄漏，其中包括运输车因交通事故造成的瓶、包装袋破损，危险化学品大量溢出而对环境造成污染或人员伤害；车间贮存仓库药品包装袋、罐破损引起泄漏造成人员伤害、环境污染和厂房设备腐蚀。

4、 环保设施风险分析

（1）废气治理系统

废气治理系统风险主要为突然停电、未开启废气处理设施便开始工作或废气吸收的风机损坏而不能正常工作，从而导致废气处理装置失效；或未按要求定期更换活性炭，活性炭已达到吸附极限，从而导致废气处理装置失效，废气处理不能达标排放。废气事故排放将对厂内员工及附近大气环境造成一定的影响。

（2）废水处理系统

废水排放的风险事故包括以下方面：

①污水管网系统由于管道堵塞、破裂和接头处的破损，造成废水外溢，污染附近水环境；

②由于停电、设备损坏、废水处理设施运行不正常、停车检修等造成废水未经处理直接外排，造成事故污染；

③控仪表故障：发生此类故障，会影响处理效果。

5、 管理问题

主要由于规章制度不全、安全设施配备不合格、事故防范意识薄弱、应急措施不够以及其他管理方面的问题或人为的原因间接造成环境污染。

表 7.4-2 本项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 生产装置 | 正硅酸乙酯、六甲基二硅氧烷、二甲基硅氧烷环体、甲苯、四甲基氢氧化铵 | 泄漏 | 大气 |
| 2 | 道路 | 运输汽车 |  | 泄漏 | 大气、地表水 |
| 3 | 仓库 | 桶装原料 |  | 泄漏 | 大气 |
| 4 | 环保设施 | 废气、废水装置 | 废气、废水 | 事故排放 | 大气、地表水 |

#### 风险事故情形分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），在风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定风险事故情形。

表7.4-3 本项目风险事故影响后果比较一览表

| 序号 | 风险事故 | 影响后果 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输过程中的风险事故 | 本项目涉及危险化学品，其运输过程如果出现翻车事故，则可能污染地表水体或环境空气，但通过危化品车辆运输，且运输路线尽量避开饮用水源保护区及大型城镇中心，因此运输事故的影响后果也可以得到有效控制。 | 一般 |
| 2 | 贮存过程中的风险事故情况 | 贮存过程出现跑冒滴漏等情况，地面污染物经雨水冲刷则可能会进入地表水体，或气态污染物向四周自然扩散，在贮存过程中若包装桶出现泄漏，在采取应急措施前化学品泄漏将造成影响不大。 | 一般 |
| 3 | 生产过程中潜在的事故风险 | 该类事故将导致进入废水或废气处理设施的污染物产生量增加，但由于污染防治措施本身未失效，故经处理后的废水或废气虽可能会出现超标排放现象，但污染物排放量还是能够得到有效削减，故影响后果较大。 | 较大 |
| 4 | 污染治理设施的事故 | 由于本项目生产过程中有废气、废水等污染物产生，一旦污染防治措施失效，则污染物将直接排入周边环境，由于防治措施失效的概率较小，发生事故的可能性较小，且本项目设有事故应急池等风险防范措施，发生事故后立即采取对策，故影响后果一般。 | 一般 |
| 5 | 环境管理问题 | 本项目环境管理方面的风险可能导致危险品泄漏、火灾等问题，对区域环境产生一定影响，但本项目选址于襄阳市精细化工产业园内，周围均为工业集聚区，距离居民区最近约为枣树岗273m（西侧250m居民点正在搬迁），因此危险品泄漏、火灾等对周边居民的影响较小。 | 较小 |

通过表7.4-3 中的对比，判定本项目环境影响较大并具有代表性的事故类型为：生产过程中的风险事故情况。

### 环境风险防护措施和管理

#### 事故风险管理

本项目必须加强安全生产管理，制订重大环境事故发生的应急工作计划，消除事故隐患的实施及突发性事故应急办法等。

风险管理方面的主要措施有：

- 强化安全、消防和环保管理，建立管理机构，制订各项管理制度，加强日常监督检查。

- 生产区、甲类仓库应设立管理岗位，严格领用制度，防止危险品外流。各类危险物品应计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量。

- 设置事故池，在出现故障后立即检修，以防止污水的事故排放。若一天内仍无法维修好，则必须停产，待废水治理设施恢复正常营运后方可投产。

- 设立厂内急救指挥小组，并和当地事故应急救援部门建立正常联系，一旦出现事故能立刻采取有效救援措施。

- 废气净化设施一旦出现事故，厂房必须立即停产检修，确保不发生污染事件。

#### 运输过程中的事故防范措施

由于危险品的运输较其它货物的运输有更大的危险性，因此在运输过程中应小心谨慎，确保安全。为此注意以下几个问题：

- 合理规划运输路线及运输时间。

- 危险品的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运危险品的车辆，相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，不得用来盛装其它物品，更不许盛装食品。而车辆必须是危化品专用车，不能在任务紧急、车辆紧张的情况下使用两轮摩托车或三轮摩托车等担任危险物品的运输任务。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险品的运输任务始终是由专业人员来担负，从人员上保障危险品运输过程中的安全。

- 被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》（GB190-90）规定的危险物品标志，包装标志要粘牢固、正确。具有易燃、有毒等多种危险特性的化学品，则应该根据其不同危险特性而同时粘贴相应的几个包装标志，以便一旦发生问题，可以进行多种防护。

- 在危险品运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。

- 运输有毒和腐蚀性物品汽车的驾驶员和押运人员，在出车前必须检查防毒、防护用品和检查是否携带齐全有效，在运输途中发现泄漏时应主动采取处理措施，防止事态进一步扩大，在切断泄漏源后，应将情况及时向当地公安机关和有关部门报告，若处理不了，应立即报告当地公安机关和有关部门，请求支援。

#### 操作过程中的环境风险防范措施

突发性污染事故，特别是有毒化学品的重大事故将对生态环境造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。

因此，对突发性污染事故的防治对策，应严格控制和管理，加强事故措施和事故应急处理的技能，懂得紧急救援的知识。“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。建议作好以下几个方面的工作：

- 严格把好工程设计、施工关只有设计合理，才能从根本上改善劳动条件，消除事故重大隐患。严格注意施工质量和设备安排，调试的质量，严格竣工验收审查。

- 在工艺设计中应注意对特别危险及毒害严重的作业选用自动化和机械化操作或遥感操作，并注意屏蔽。减少避免环境风险事故的发生。

- 在总图设计中应注意合理进行功能分区，并有一定的防护带和绿化带，严格符合安全规范的要求。

针对本项目特点，本评价建议考虑下列环境风险防范措施，以避免环境风险事故的发生。

a、设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术，使储存和反应过程都在密闭的情况下进行，防止易燃易爆及有毒有害物料泄漏。

b、仓库必须采取妥善的防雷措施，以防止直接雷击和雷电感应。防止雷击造成的火灾爆炸等次生污染事故。

c、按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电器设备应按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地。防止设备爆炸火灾产生的次生污染。

d、在厂房内可能有气体泄漏或聚集危险的关键地点装设检测器。在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防部门。

e、对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范处理措施。

f、在中央控制室和消防值班室设有火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通。

g、在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。

h、在装置易发生毒物污染的部位，设置急救冲洗设备、洗眼器和安全淋浴碰头等设施。

- 提高认识、完善制度、严格检查。

企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，作到警钟常鸣。该项目企业建立有安全与环保科，并由企业领导直接领导，全权负责。主要负责、检查和监督全厂的环保设施的正常运转情况。对环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。

- 加强技术培训，提高职工安全意识

职工生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工环保意识。

- 提高事故应急处理的能力

企业对具有高危害设备设置保险措施，对危险车间可设置消防装置等必备设施，并辅以适当的通讯工具，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。

#### 贮存过程中的环境风险防范措施

##### 装卸过程的环境风险防范措施

- 在装卸化学危险物品前，要预先做好准备工作，了解物品性质，检查装卸搬运的工具是否牢固，不牢固的应予以更换或修理。如工具上曾被易燃物、有机物、酸、碱等污染的，必须清洗后方可使用。

- 化学危险物品撒落在地面、车板上时，应及时扫除，对易燃易爆物品应用松软物经水浸湿后扫除。

- 在装卸化学危险物品时，不得饮酒、吸烟。

- 晚间作业应用防爆式或封闭式的安全照明。

- 在现场须备有清水、苏打水或醋酸等，以备急救时应用。

##### 储存过程的环境风险防范措施

本项目设立专门的化学品仓库、危废仓库，由于该项目所使用的四甲基氢氧化铵、甲苯属于危险品，具有腐蚀的风险，必须按照《常用化学危险品贮存通则（GB15603-1995）》进行化学品存储的管理以及贮存的安排。根据规定，本项目包括隔离和隔开两种储存方式，其中隔离储存是指在同一房间或同一区域内，不同的物料之间分开一定的距离，非禁忌物料间用通道保持空间的贮存方式；而隔开贮存是指在同一建筑或同一区域内，用隔板或墙，将其与禁忌物料分离开的贮存方式。对于这两种存放方式，通则中规定了储存限量。

表7.5-1 化学品贮存量限值

| 贮存类别 | 隔离贮存 | 隔开贮存 |
| --- | --- | --- |
| 平均单位面积贮存量，t/m2 | 0.5 | 0.7 |
| 单一贮存区最大贮量，t | 200-300 | 200-300 |
| 通道宽度，m | 1-2 | 1-2 |
| 墙距宽度，m | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| 与禁忌品距离，m | 不得同库贮存 | 不得同库贮存 |

此外，还应做到以下几点：

- 甲类仓库应为阴凉、通风仓间，远离火种、热源，防止阳光直射。库房及场所应设专人管理，

- 管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。

- 原料入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理。

- 库房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。并配备相应灭火器。储存间内的照明、通风设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储必须有防火、防爆技术措施。禁止使用易产生火花和机械设备工具。装卸和使用危险化学品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品。分装和搬运作业要注意个人保护，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，不可将包装容器倒置。

- 使用危险化学品的过程中，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域。

- 加强有毒有害物质的管理，有毒有害物质必须有专人管理，制定严格的制度，存放和使用都必须有严格的记录，防止流失造成危害。

- 应对所使用的危险化学品挂贴危险化学品安全标签，填写危险化学品安全技术说明书。

- 仓储工作人员应进行培训，熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和安全知识，掌握设备维护保养方法，并经考核合格后持证上岗。

- 配置沙土箱和适当的空容器、工具，以便发生泄漏时收集溢出的物料。

- 加强车辆管理，车辆进出仓库应严格限速，并划定路线，避免发生意外事故。厂区总排口设置截断阀门，发生泄漏时关闭以阶段污染物外排途径，杜绝发生泄

- 漏事故时污染物直接排入污水管道，避免对蛮河的污染。

- 仓库四周设置环型事故沟，联结事故收集池，一旦发生泄漏，通过事故沟进行收集，防止外流。仓库出入口设缓坡式围堰，可以有效防止液体泄漏时进入外部环境。

- 设置事故应急池（容积为800m3），一旦储罐区发生火灾，将消防废水控制在围堰内，并引入事故应急池，确保蛮河水质安全。

- 应制定应急处理措施，编制事故应急预案，应对意外突发事件。

#### 装卸区风险防范和应急措施

##### 风险防范措施

- 装卸区配备专门的装卸管道，物料装车过程中不会混合；

- 装卸区设置15cm高围堰，并设置有收集渠，收集的废水、废液通向事故应急池；

- 装卸区配置手提式灭火器（干粉及机械泡沫）；

- 泵等和阀门等设备采用为密闭性能好、无泄漏的设备。

##### 应急措施

- 泄漏应急措施

- 立即停止装卸作业，切断发生事故的阀门；

- 组织人员实施现场警戒，疏散无关人员，严防火种入内；

- 利用吸油毡、沙子等对已泄漏的物料及时进行覆盖和吸收，并将吸收后的污染物作为危险废物收集；

- 严格控制外来人员进入，及时疏散无关人员。

- 火灾爆炸应急措施

- 发现火灾时第一时间以对讲机或电话方式向中控室报告；

- 发现火情，应立即关阀停止输送危险化学品，用消防毡、湿棉被等盖在起火位置上，压紧盖好；

- 关闭雨水总阀，打开事故池阀门，保证消防废水进入事故池；

- 用消防水喷洒水雾，控制火灾或爆炸过程中产生的浓烟；

- 负责严格控制外来人员进入，疏散其他车辆及无关人员离开现场。

#### 仓库区风险防范与应急措施措施

- 风险防范措施

- 项目主要配套甲类仓库、生产车间等。根据化学品的性质分开存放。仓库的隔墙为实体防火墙。

- 仓库必须符合建筑结构的防火要求，仓库与各建筑物之间的距离符合防火间距要求，其结构符合所使用、储存危险化学品的要求，并根据危险化学品的性状、火灾危险性、养护和灭火措施等特点建造。

- 仓库门口设置墁坡高于室内地面150mm，防止液体流散。仓库周围设置收集消防废水的管道，并做好防渗漏措施。

- 仓库内通风设施的设计及安装符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018修订）的有关规定，做好通风措施，避免仓库内湿度、温度过高，通风、换气不良等。

- 仓库需根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）的规定，设置防雷装置。仓库做好防静电措施。

- 使用、储存易燃危险化学品的建筑物地面为不燃烧、撞击不发火花地面，并采取防静电措施。

- 仓库内化学性质相抵触及禁忌的物料分开存放，并设置好带有化学品名称、性质、存放日期等的标志，化学品不直接落地存放，存放在支架上，并做好防潮管理。

- 仓库内设置安全警示标志，并张贴危险化学品MSDS。

- 应急措施

- 泄漏应急措施

- 报告发泄泄漏的地点、物料名称和泄漏范围；

- 组织人员实施现场警戒，疏散无关人员，严防火种入内；

- 打开仓库门，开启抽风；

- 关闭雨水总阀，打开事故池阀门，保证消防废水进入事故池；

- 用沙袋堵高仓库门槛，防止消防废水的外流；

- 利用吸油毡、沙子等对已泄漏的液体物料及时进行覆盖和吸收，并将吸收后的污染物作为危险废物收集；

- 对挥发气味大、毒性大液体时，可使用雾状水稀释周边环境气味，但水不得喷洒到纸质包装物品，以免反应扩大事态；

- 严格控制外来人员进入，及时疏散无关人员。

- 火灾爆炸应急措施

- 发现火灾时第一时间以对讲机或电话方式向中控室报告；

- 发现火情，用消防毡、湿棉被等盖在罐口上，压紧盖好；

- 打开消防灭火泡沫产生器控制蝶阀，对着火位置进行灭火；

- 关闭雨水总阀，打开事故池阀门，保证消防废水进入事故池；

- 用消防水喷洒水雾，控制火灾或爆炸过程中产生的浓烟；

- 负责严格控制外来人员进入，疏散其他车辆及无关人员离开现场。

#### 设计、建设和运行过程中减少环境风险防范措施

为了预防事故和减少风险损失，项目主要装置必须采取切实可行的风险防范措施。

（1）安全设计

加工、储存、输送危险物料的设备、容器、管道采取安全设计，各项设备、管线等慎选最适合的材质及型式，采取防火、防爆措施，对危险物质或污染物采取防泄漏、溢出措施。

（2）工艺过程事故自诊断和连锁保护

建立工艺控制及报警、停车连锁和紧急停车系统，对工艺过程事故诊断和连锁保护。采用DCS集散控制系统。除了常规控制及检测外，在危险和关键部位设置完整的自动报警、联锁控制系统。安全仪表系统（SIS）能与DCS进行通信，在DCS操作站和辅助操作台上报警显示。SIS系统按故障安全型设计。SIS系统设有时序事故记录（SER）。对于安全或可靠性要求比较高的重要场合，检测仪表冗余，采用“三取二”或“三取中”。SIS系统的中央处理单元、电源单元、通信接口单元是双重化或三重化（TMR）配置。重要设备双回路供电（例如DCS、UPS等）。

（3）危险源的规划布局

项目危险源的规划布局应遵循以下几个原则

①系统的功能和风险优化组合原则

区域危险源的规划布局是一项安全系统工程，要根据本项目区的环境条件、系统间的相互依赖和制约关系，优化布局。项目主要危险源分布在甲类仓库、生产车间、生产装置三大块，独立成系统是合理的。

②对环境创设的风险尽可能小原则

项目风险是不可避免的，要发展经济必须要付出，代价和利益分析是以尽可能小的代价获取最大的利益为目标。代价不仅是项目区内本身的损失，而且要充分考虑到周围环境的损失，两者应同时尽可能小为原则。

③保护人、以人为本的原则

项目危险源规划布局，要充分考虑到保护厂区和周围居民安全，一旦出现突发事件时，对人员造成的伤害最小。集中危险源应规划在远离人群位置，规划在非主导风向。

（4）危险物质监控和贮量限制

①危险源的监控和限值

根据物质风险识别，项目废四甲基氢氧化铵、甲苯属于有毒有害物，对其的分布、流向、数量必须加以监控和必要的限制，建立动态管理信息库，区域内联成网络。

对危险物质的监控和限制，在加工量、贮量、流向各方面均要予以重点关注。根据贮存、转运、加工等过程作预危险性评价。

②严防危险和有毒物质泄漏进入环境

防止事故污水向环境转移防范措施主要为：在围堰的排水口设置切换阀，当发生火灾或泄漏等事故时，产生的事故污水切换至事故收集池（或罐），严防泄漏至清下水、雨水系统而直排环境水体，造成环境污染事故。

如果污染物一旦进入环境，则需启动环境污染应急预案，控制、减少和消除毒物对环境的危害。

（5）危险装置和设施的监控与限制

①控制贮存量，减少贮存和工艺过程中堆存的危险品；

②改进密封和辅助遏制措施

③采用自动封闭系统和辅助系统，以限制气体排放。

（6）环境风险事故决策支持系统

为了及时发现和减少事故的潜在危害，确保生产财产和人身安全，项目有必要建立风险事故决策支持系统。该系统内容主要包括：事故源查询系统，事故实时防真系统和应急系统等，详见图7.5-1。

图7.5-1  环境风险事故决策支持系统

- 建立项目事故应急监测技术支持系统

- 建立应急监测队伍，配备应急监测设施，提高应急监测水平。

- 建立完整的环境监测系统

- 项目区应建立完整的环境监测系统，通过监测，可以起到发现事故，及早报警的作用。在甲类仓库、生产装置区设置自动监测及报警系统，联机中央控制室指示及警报实时监视厂区状况一旦气体有泄漏异常能及时侦测快速处理。

- 事故应急监测技术支持系统

- 实施应急监测是做好突发性环境污染事故处理、处置的前提和关键。只有对突发事故的类型、污染危害状态提供了准确的数据资料，才能为正确决策事故处理、处置和善后恢复等提供科学依据。因此，项目区应建立事故应急监测技术支持系统。应急监测技术支持系统包括组织机构、应急网络、方法技术、仪器设备等，见图7.14-2。

图7.5-2	应急监测技术支持系统

#### 事故气态污染物向大气环境转移的防范措施

##### 风险监控信息平台

在突发事件情况下，通过监控信息平台与应急管理系统，辅助应急指挥人员全面掌握事故现场的整体态势，快速获取企业周边人口、道路、救援资源等信息，快速匹配应急资源、应急预案，分配救援任务，控制事件进一步恶化，提高应急指挥的效果效率，为应急抢险救援赢取宝贵时间。

（1）模型建立

建立厂区气体扩散模型，环境风险评价模型和环境风险预警模型、模型库。

（2）风险分析

应用环境统计、地理统计、数据挖掘、回归分析、相关性分析等手段进行环境风险的分析。

（3）防真模拟

在突发事件时应用污染源扩散模型进行仿真模拟，在专家知识支持的基础上，应用环境应急联动方案选择和指挥调度功能进行最优化处置。

（4）平台建设

建设厂区环境监测与评价平台、业务管理平台、辅助决策支持平台、数据发布与宣传平台等。

##### 风险预警

建立信息收集、传输、反馈、区域安全监控、事故和灾害预警、协调指挥、处置于一综合信息处理系统。系统在GIS地理信息的基础上，融合了信息采集系统，包括大气、水环境监测、环境污染事件应急监测、火灾自动报警和区域图像监控，利用有害气体扩散数学分析软件模型，预测在事故状态下有害气体的扩散区域，及时发布预警信息，为污染事故应急决策提供依据。

在装置、仓库或管道发生火灾爆炸或泄漏事故情况下，有毒有害气态污染物或易燃易爆物质可能外溢、扩散到环境。为了防止这种转移，首先要切断泄漏源、火源，并在堵漏、灭火的同时，对临近的设备及空间必须采用水幕、喷淋措施进行冷却保护，对某些可通过物理、化学反应中和或吸收的泄漏气体，可喷相关雾状水幕进行中和或吸收降低其浓度等，采用这些措施切断气态污染物向环境转移的途径。

装置防止有毒有害物质泄漏进入大气环境的防范措施主要为：

（1）积极响应迅速切断事故源；

建立移动式水幕喷淋系统，配备对毒物的消除剂，事故时进行喷淋，减少进入大气系统毒物；

（2）在火灾爆炸和泄漏事故情况下，均可能出现气态污染物向环境转移，可根据物料性质，选择采取以下措施：

① 发生物料泄漏时，用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。

② 合理通风，加速扩散。

③ 喷雾状水稀释，构筑围堤，切换废水至收集池。

④ 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

⑤ 大量泄漏：围堤收集，切换至收集池，用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

⑥ 对某些可通过物理、化学反应中和或吸收的气体发生泄漏，可喷相关雾状液进行中和。

##### 事故液态污染物向水环境转移的防范措施

从项目总体出发，建立有效的生产污水、清净下水、雨水（初、后期）及事故水等的切换、收集、排放系统，防止事故水向环境转移。

##### 生产废水系统

根据工程分析可知，项目生产废水排入厂区污水处理系统处理。废水收集系统设置有切换设施，正常情况下，生产废水有序地进入污水处理站进行处理；事故状态下，废水进入事故池暂存，事故池除满足生产中正常工况和非正常工况的水量波动要求外，还具有应付突发事故产生的高污染废水的贮存调节能力，事故结束后，将事故池的污水有序地提升至污水处理站处理。生产废水（事故水）经污水处理站处理合格后进入排放系统，排放口设置监控池和回流管、回流阀，当水质出现超标时废水回流，确保出水达标排放。

##### 清净下水系统

本项目循环冷却系统污排水，属于废水不能直接进入雨水管网，必须进入污水处理站处理。

##### 雨水调节系统（含事故状态）

- 概况

雨水调节系统主要任务：一是日常雨水收集及监护合格排放；二是“三防”季节的雨水排放通畅；三是装置事故处理时排放事故水的收集和储存。本项目雨水调节（含事故状态）系统构筑物设置情况如下：

- 围堰/防火堤

生产装置区：凡在开停工、检修过程中，可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围设置125mm的围堰。围堰内设置集水沟槽、排水口作为导流设施；围堤外设置分流井，受污染的水经分流井排入事故收集池。

- 装置或仓库的事故池/污染雨水池

厂区设置有污水收集池，用于收集装置或仓库的污水，事故时也可用为事故池使用，污水收集池不能够满足要求后，后续污水排入全厂终端事故池。装置或仓库的初期雨水在正常工况下进入初期雨水收集池。

- 全厂公共事故池

本项目需配套设置有800m3的事故应急池，用于接收突发事故的事故消防水、污水处理站不合格出水等，另新建3500m3的初期雨水池用于接收初期雨水、特大暴雨时还可暂时储存不能及时外排的雨水。

- 雨水收集排放（正常情况）

①雨水收集排放原则

收集污染区前15min初期雨水切入初期雨水收集池，后期雨水监控达标后外排，不合格雨水切换进入事故池。

雨水收集排放工艺流程:

当降雨时，片区内各装置围堰和罐区防火堤内的雨水首先通过堤内的集水沟槽汇集后通过排水口排出围堰/防火堤，进入厂区排水沟，前15min雨水通过分流井阀门排入厂区初期雨水收集池。后期雨水在雨水监控合格后，开启合格雨水外排阀门，雨水监控池和事故池的联通阀门为关闭状态；若检测不合格，则开启雨水监控池与终端事故池的联通阀门，不合格雨水进入终端事故池暂存，限量泵入污水处理站达标后外排或回用。

- 雨水收集排放（事故状况）

①事故状态下，事故水（泄漏物料、消防废水、污染雨水等）收集原则

事故状态下，事故水首先收集在装置区围堰内。当装置围堰内容积不能满足储存要求时，事故水由堤内的导流设施经管道排至污水收集池。当污水收集池不能满足储水要求时，将事故水切入应急事故池。

②事故水的收集处理工艺流程

正常情况下，装置围堰的排水口关闭。当事故水很少，围堰能够满足储存要求时，一旦发生事故，事故水首先收集在围堰/防火堤内。

当事故水不能控制在围堰/防火堤内，开启围堰/防火堤排水口阀门，将事故水引入污水收集池。

当事故水水量较大，污水收集池容积不能满足要求时，待污水收集池满后，将事故水接入应急事故池。

事故结束后，对各事故缓冲设施（围堰/防火堤、污水收集池、事故池）的事故水进行检测，合格水由泵提升外排，不合格水进入事故水处理系统。对于含大量物料的事故水应回收物料，尽量就地处理，将易于收集分离的物料收集后再进行处理，如含油品的事故池应分层收油后再进入污水处理站处理。

围堰/防火堤内、污水收集池、初期雨水池、事故池内事故水适时适量地由泵提升至全厂污水处理站处理，对于污水处理站不能接收的事故水考虑外委处理。污水处理站合格出水外排，不合格水回流至事故池。

#### 全厂事故水污染的三级防控体系

本项目在装置区设置围堰、仓库设置防火堤作为一级预防与控制体系，防止污染雨水和轻微泄漏造成的环境污染；污水收集池、初期雨水收集池、事故应急池作为二级预防与控制体系，防止单套生产装置（仓库）较大生产事故泄漏物料、污染消防水及污染雨水造成的环境污染源；宜城中持水务有限公司作为三级预防与控制体系，防止重大生产事故泄漏物料、污染消防水及污染雨水等造成的环境污染。

- 一级防控—装置围堰

本项目一级防控体系设置情况如下：

装置围堰：设置125mm的围堰。

根据相关规范，装置围堰内设置集水沟槽、排水口作为导流设施，正常情况下排水口关闭，发生事故时首先将事故水收集在围堰内。

根据装置围堰内储存物料的特性，按照相关规范的要求采取必要的防渗、防腐措施。

- 二级防控——污水收集池、事故应急池

当无法利用装置围堰控制事故水时，开启装置围堰的排水口，事故水排入污水收集池及事故应急池，初期雨水进入初期雨水池，即进入二级事故缓冲设施。事故结束后，事故水由泵提升至污水处理站调节池，逐步进入污水处理装置，防止冲击污水处理系统，确保达标排放。污水处理尾水设监控池并设置回流阀，当处理尾水不合格时回流至事故池，之后进行再处理，确保达标排放。

- 三级防控——宜城中持水务有限公司调节池

第三级防控措施是在进入江、河、湖、海的总排放口前或污水处理厂终端建设终端事故缓冲池，作为事故状态下的储存与调控手段，将污染物控制在区内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。装置较少或装置较集中的企业，第二级和第三级防控措施可以合并实施。

本项目废水经厂区污水站处理达园区宜城中持水务有限公司进水水质要求后，再进入宜城中持水务有限公司作进一步处理，污水厂调节池作为区域的终端防控设施。

综上，项目应建立完善的事故水收集及处理系统：装置围堰→污水收集池→事故应急池→事故水处理系统→污水管网→宜城中持水务有限公司调节池→宜城中持水务有限公司处理达标→蛮河。

#### 事故废水收集的有效性分析

为避免消防废水漫流而对蛮河产生影响，须将消防废水收集至消防废水池。参照中石化集团《水体污染防控紧急措施设计导则》（2006年3月），火灾发生时事故状态下的事故排水需收集，应设置能够储存事故排水的储存设施（包括事故应急池、事故罐、防火堤内或围堰内区域等）。

本项目事故储存设施总有效容积计算如下：

V总=（V1+V2—V3）max+V4+V5

V1---收集系统范围内发生事故的一个罐组的物料量，m3；

V2---发生事故储罐或装置的消防水量，m3；

V3---发生事故可以转到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4---发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；本项目生产过程中的生产废水进入污水处理站处理，发生事故时将进入事故池暂存，按1日生产废水计，本项目排放量为V4=2.32m3。

V5---发生事故时系统的可能进入该收集的降雨量，m3。

经由上述分析可知，发生风险事故时，本项目事故废水储存设施总有效容积V总=0+0-0+2.32+0=2.32m3。本项目计划与废酸废碱处置利用项目共用一套事故应急系统。

根据一期工程环评报告，现有项目已设置1座容积为800m3的事故应急池，主要用于试剂硫酸及硫酸锰项目的应急处理。拟建废酸废碱处置利用项目计划在厂区西侧重新设置1座容积为800m3的事故应急池，发生事故时可以有效容纳该项目及后期新增项目的所有事故废水，因此，事故应急系统可以满足本项目要求。

#### 废水事故性排放防范措施

本项目废水的出水应采取严格的措施进行控制管理，以防止废水的超标排放及事故性排放。

- 工艺设计过程尽可能采用自动化控制系统，使系统更加易于控制，同时应在出水口设自动监控仪表，当自控仪表监测到废水站的出水不符合排放标准时，污水将被送回调节池重新处理，如果出水长期不能达到排放标准，应对整个污水处理系统进行检查整改。检查整改期间应与生产线联合进行，防止污水站整改期间废水得不到妥善处理。

- 设专职环保人员进行管理及保养废水处理系统，使之能长期有效地处于正常的运行之中；重要工段的泵件及风机等设备均设置备用，以降低事故发生的机率。

- 设置应急事故池确保废水处理系统出现事故时，有足够的容量接纳废水，发生事故时，应立即组织人员进行事故分析，及时进行维修，经事故分析在维修期间不能继续再接纳废水时，应立即停止生产，确保未达标废水不会出现直排现象。

- 污水处理站出水口设置截断阀，当污水处理站运转不正常时立刻关闭，切断污水事故性排放时整个污水处理和收集系统与厂内排水系统的联系，杜绝事故排放直接排入市政管网，避免对纳污水体的冲击。

- 做好事故池、仓库收集池等防渗层的检修，确保泄漏废液均进入事故池，且不发生泄漏后外流。

- 雨水排放口处均设置有2个截止阀。当正常情况下通向雨水外排口的截止阀是常开的，收集初期雨水或者有泄漏事故发生时，外排口截止阀关闭，通向雨水收集池的截止阀打开，雨水池收集的废水排向污水处理站处理。

（7）仓库及生产区消防废水收集措施

仓库消防废水收集情况如下图所示。

图7.5-4  仓库消防废水收集措施

正常情况下，阀门1、2、3、4处于常闭状态。

①当出现降雨时。打开阀门2、3，由于仓库外路面没有管线阀门等有可能泄漏的设备，因此清洁雨水直接从雨水排放口排出。

②当发生事故时，关闭阀门1，打开阀门2、4，消防废水通过管道流至事故应急池。阀门处于常闭状态，通过阀门切换控制，能够保证消防废水得到有效收集，不会通过雨水排放口排放至周边水体。

#### 事故现场的安全控制

根据确定的初始安全距离，可以疏散现场的人员，禁止人员进入隔离区。应急处置人员到达现场后，应进一步细化安全区域，确定应急处置人员、洗消人员和指挥人员分别所处的区域。在该区域明确应急处置人员的工作，应有利于应急行动和有效控制设备进出，并能够统计进出事故现场的人员。典型的应急事故现场的3个区域划分，见下图所示：

图 7.5-5 化学品泄漏事故现场管制示意图

- 热区（红区，限制区）：该区域是直接接近危险化学品现场的区域，其范围应足以防止危险化学品泄漏对该区域以外人员造成不利的影响。只有受过正规训练和有特殊装备的应急处置人员才能够在热区作业。所有进入这个区域的人员必须在安全人员和指挥者的控制下工作，还应设定一个可以在紧急情况下得到后援人员帮助的紧急入口。

- 暖区（黄区，除污区）：是进行人员和设备洗消及对热区实施支援的区域。该区域设有进入热区的通道入口控制点，其功能是减少污染物的传播扩散。只有受过训练的净化人员和安全人员才可以在该区工作。净化工作非常重要，排除污染的方法必须与所污染的物质相匹配。

- 冷区（绿区，支援区）：冷区内设有指挥所，并具有一些必要的控制事故的功能。该区域是安全的，只有应急人员和必要的专家才能在这个区域。该区在其他文件中也称为清洁区或者支持区。在有仪器检测或根据计算机扩散模型的情况下，热区、暖区、冷区的划分原则如下：

热区：侦测或评估数值超过毒性化学物质浓度1/2IDLH值或ERPG-3值。

暖区：侦测或评估数值超过毒性化学物质浓度TWA值，低于1/2IDLH值或ERPG-3值。冷区：侦测或评估数值低于毒性化学物质浓度TWA值。

有毒有害化学物质在不同气象条件下ERPG-2下风向的扩散距离，侧风处则以毒性化学物质之ERPG-2可能扩散距离的1/4，则面积为1/4×（ERPG-2扩散距离）2的长方形做为发布管制区范围，严格限制、禁止民众进入并进行居家避难或疏散撤离。公式及疏散范围示意图如下所示：

图7.5-6	疏散范围示意图

#### 避难场所设置

设置室内和室外两类避难场所。室内避难场所主要躲避暴雨、危险化学品泄漏等灾害；室外避难场所主要结合广场、公园、绿地等。

室外避难场所划分为紧急避难场所、固定避难场所和中心避难场所三类。结合项目周边环境特点，建议在附近安全处设置一个固定避难场所。

1、疏散通道设置

本项目厂区内沿主要运输道路就近向厂区外疏散。

2、疏散组织

疏散组织为现场工作组，由建设单位环境突发事件应急指挥部指派，有关部门、相关单位有关人员及专家组成。

3、指挥机构

指挥机构为环境突发事件应急指挥部。

4、疏散范围

根据不同化学的理化特性和毒性，结合气象条件，由现场紧急会议确定疏散距离。

5、疏散方式人员疏散，包括撤离和就地保护两种。撤离是指把所有可能受到威胁的人员从危险区域转移到安全区域。在有足够的时间向群众报警，进行准备的情况下，撤离是最佳的保护措施。一般是从上风向侧离开，必须有组织、有秩序地进行。应地保护是指人进入建筑物或其他设施内，直至危险过去。当撤离比就地保护更危险或撤离无法进行时，采取此项措施。指挥建筑物内的人，关闭所有门窗，并关闭所有通风、加热、冷却系统。

应急人员的安全防护。根据危险化学品事故的特点及其引发物质的不同以及应急人员的职责，采取不同的防护措施；应急救援指挥人员、医务人员和其他不进入污染区域的应急人员一般配备防护服、防毒手套、防毒靴等；工程抢除、消防和侦检等进入污染区域的应急人员应配备密闭型防毒面罩、防酸碱型防护服等；同时做好现场毒物的洗消工作（包括人员、设备、设施和场所等）。

群众的安全防护。根据不同危险化学品事故特点，组织和指挥群众应地取材（如毛巾、湿布、口罩等），采用简易有效的防护措施保护自己。

6、疏散线路

组织人员撤离危险区域，选择安全的撤离路线，避免横穿危险区域。进入安全区域后，应尽快去除受污染的衣物，防止继发性伤害。人员疏散方向以危险源为圆心，其下风向扇形区域内人员向扇形应近边缘垂直方向撤离，其上风向人员沿风向的逆向撤离。撤离区域范围根据灾害性质和严重程度由现场紧急会议确定。

7、疏散人员照顾

有毒有害物质容易对人体造成大面积伤害。采取现场救治措施对现场及时、有效的急救，挽救患者生命，防止并发症及后遗症。医务人员要根据患者病情，迅速将病者进行分类，作出相应的标志，以保证医护人员对危重伤员的救治；同时要加强对一般伤员的观察，定期给予必要的检查和处理，以免贻误救治时间。医务人员在进行现场救治时，要根据实际情况佩戴适当的个体防护装置。在现场要严格按照区域划分进行工作，不要到污染区域。

8、疏散注意事项

- 事故现场人员的撤离

当发生重大事故时，由指挥部实施紧急疏散、撤离计划。事故区域所有人员必须执行紧急疏散、撤离命令。指挥部治安保卫组应立即到达事故现场，设立警戒区域，指导警戒区内的人员有序离开。警戒区域内负责人员应清点撤离人员，检查确认区域内确无任何人员滞留后，向治安保卫组汇报撤离人数，进行最后撤离。

当操作人员在接到紧急撤离命令后，如情况允许，应对生产装置进行紧急停车，进行安全处置无危险后，方可撤离岗位到指定地点集合。操作工作人员在撤离过程中，应戴好岗位上所配备的防毒面具，在无防毒面具的情况下，应憋住呼吸，用湿毛巾捂住口、鼻部位，朝指定的集中地点撤离。疏散集中点应急指挥部根据当时气象情况确定。总的原则是撤离安全点处于当时的上风向。人员在安全地点集合，清点人数后，向应急救援指挥部报告人员情况。发现缺员，应报告所缺人员的姓名和事故前所处位置等。

- 非事故现场人员紧急疏散

当污染事故影响区域扩大时，事故应急指挥部负责报警，发出撤离命令，接命令后，各单位有序组织人员收散，接到通知后，自行撤离到上风口处安置场所。疏散顺序从最危险地段人员先开始，相互兼顾照应。人员在安全地点集合后，负责人清点人数后，向总指挥汇报。发现缺员，应报告所缺人员的姓名和事故前所处位置等。

- 周边区域的单位、社区人员疏散的方式、方法

当事故危急周边单位、村庄时，由应急指挥部向周边单位发送警报。事故严重紧急时，由应急指挥部指挥、联系周边相关单位负责人，有序组织撤离或者请求援助。在发布消息时，必须发布事态的缓急程度，提出步行或者使用车辆运输等疏散方式。

- 抢救人员在撤离前、撤离后的报告

负责抢险和救护的人员在接到指挥部通知后，立即带上救护和防护装备赶赴出场，等待调令。同现场工作组组织分工，分批进入事发点进行抢险或救护。在进入事故点前，必须向指挥部报告每批参加抢修（或救护）人员数量和名单并登记。

抢险（或救护）队完成任务后，应向现场工作组报告任务执行情况以及抢险（或救护）人员安全状况，现场工作组根据事故控制情况，做出撤离或继续抢险（或救护）的决定。

- 隔离事故现场，建立警戒区

事故发生后，启动预案，根据化学品泄漏的扩散情况和所涉及的范围建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。

- 现场控制

针对不同事故，开展现场控制工作。应急人员应根据事故特点和事故引发物质的不同，采取不同的防护措施。

- 接警

接警时就明确发生事故单位的名称、地址、危险化学品种类、事故简要情况、人员伤亡情况。必要时请部队和武警参加应急救援。

#### 事故终止后的处理措施

##### 消防废水的处理处置

在处置事故过程中，由于大量使用水进行灭火，冷却、稀释、洗消等措施，这些水落地后与泄漏的原料、产品混合后形成消防废水，通过事故水收集管网收集至事故池。

- 厂内处理

若污水处理站有效运行且可接纳消防废水：事故终止后，首先对消防废水进行检测，根据消防废水中污染物的组成，有计划的排入污水处理站处理。

- 外委有资质单位

如果污水处理场不能有效运行或不能接纳事故废水；应进一步收集后交由有资质的单位进行处置，同时将转移联单回执复印留档。

##### 受污染的土壤处理处置

一旦物料泄漏至土壤后发生污染，要及时处理。在污染的初期，污染物主要是集中在土壤中，分布深度小，工程处理较易。随着时间的推移，污染物不断向下扩散，污染范围不断增大，治理难度逐渐增大，治理费用和治理时间增大。

环评建议，一旦发生事故，企业应及时联系有资质的污染场地修复单位，对于小面积的污染土壤，可以采用开挖的方式进行治理，将被污染的土壤全部取出，进行现场处理或委托有资质的单位处置，这也是一种最彻底的办法，杜绝了对地下水的污染；对于大面积的土壤污染，建立由有资质的污染场地修复单位对场地进行调查与评价，根据场地污染事故，进行现场采样，确定场地污染程度和范围，最终确认污染物修复目标及修复范围，并给出场地修复技术建议。

目前常用的土壤修复技术可以分为原位修复技术和异位修复技术。原位修复技术是指采用相应的物理、化学和生物方法对污染土壤在污染现场进行处理；异位修复技术则是指受污染的土壤按照危险废物的要求，运离污染现场、送至专门的处理场地进行处理。

- 原位修复技术

通过采用相应的物理、化学和生物方法对污染土壤在污染现场进行处理，使其恢复到污染前的状态。

- 萃取法——利用有机溶剂来萃取土壤中的有机物质，然后对有机相内的物质进行分离，回收有机物，适合于面积小且污染浓度高的情况。

- 土壤洗涤法——利用表面活性剂和水混合而成的洗涤液，浸泡破碎的污染土壤，从而在水相中富集了含有污染物的表面活性剂，将经过洗涤的土壤回填至原地。

- 原位化学修复技术——在污染区的不同深度钻井，然后利用井中的泵将氧化剂注入土壤中，通过氧化剂与污染物混合反应，使污染物降解或导致形态的变化。

- 生物修复技术——在受污染的地区直接采用土著微生物，通过投加营养氧源，利用微生物的代谢作用对土壤中的有机物进行分解净化，有时根据处理效果还需要加入经过驯化和培养的微生物，以提高处理速度。

- 植物修复技术——对污染土壤可根据污染物的种类，选择对该污染物具有降解和转化能力的植物。

- 异位修复技术

采用异位修复技术首先需要将受污染土壤挖掘，使其与未受污染的原土层分离，然后再运输至专门的处理场地对其进行处理。

主要处理方法有：

- 预制床法——将受污染的土壤平铺在不渗漏的平台上，向土壤中加入营养液和水，定期翻动充氧，将处理过程中产生的溶液回灌去除污染物；

- 堆肥法——将受污染的土壤与其它物质，如树皮等，混合堆肥，在堆肥过程中，污染物可以通过与其它物质的共代谢作用得到去除，难降解有机物与易降解有机物堆料比在1：3时，可取得较好的降解效果；

- 生物反应器法——将受污染的土壤制成泥浆，并使其维持在适合生物降解的条件下，使得泥浆中的污染物质被清除。

##### 受污染的地下水处理处置

环评建议，一旦发生地下水污染，企业应及时联系有资质的污染场地修复单位对场地进行调查，根据场地污染事故资料、地下水分布及流向，水质检测数据，确定污染程度及范围，进一步确认污染物修复目标及修复范围，制定场地修复计划。企业应及时采取最为有效的方法进行处理，如抽出处理方法（P&T）、原位修复技术（加药法、渗透性处理床、土壤改性等）等。

- 抽出处理法

将污染的地下水抽出后，根据水质情况进行简单处理（吸附法、重力分离法、过滤法、气吹法和焚烧法等）或送厂区污水处理站处理。受污染地下水抽出后的处理方法与地表的处理相同，在受污染地下水抽出处理中，井群系统的建立是关键，井群系统要能控制整个受污染水体的流动。地下水处理后根据水质情况回注或进入项目外排废水管网。

- 加药法

通过井群系统向受污染水体灌注化学药剂，如灌注中和剂以中和酸性或碱性渗滤液，添加氧化剂降解有机物或使无机化合物形成沉淀等。企业应根据污染事故释放的污染种类有针对性的选择药剂。

- 渗透性处理床

在污染羽流的下游挖一条沟，该沟挖至水层底部基岩层或不透水粘土层，然后在沟内填充能与污染物反应的透水性介质，受污染地下水流入沟内后与该介质发生反应，生成无害化产物或沉淀物而被去除。常用的填充介质有：灰岩，用以中和酸性地下水；活性炭，用以去除非极性污染物。

- 土壤改性法

利用土壤中的粘土层，通过注射井在原位注入表面泩性剂及有机改性物质，使土壤中的粘土转变为有机粘土。经改性后形成的有机粘土能有效吸附地下水中的有机污染物。

- 冲洗法

对于有机烃类污染，可用空气冲洗，即将空气注入受污染工域底部，空气在上升过程中，污染物中的挥发性组分会随空气一起溢出，再用集气系统将气体收集后用活性炭吸附或火炬焚烧。

- 生物渗透墙技术

污染区域内垂直于地下水流向建一道渗透墙，先将渗透墙内的水抽出，添加营养物后再回灌入渗透墙。这时，添加营养物的渗透墙就成了一个营养物扩散源，在渗透墙下游应会形成一个生物活跃区，从而强化了生物降解过程。

##### 环境风险防范设施统计

本项目防范环境风险的设施见表7.5-2。

表 7.5-2  防范环境风险的设施一览表

| 环境风险 | 防范设施 |
| --- | --- |
| 泄漏 | 在装卸区设置围堰，高15cm，将泄漏出来的物料控制在围堰内； 仓库四周设置环型事故沟，联结事故收集池，一旦发生泄漏，通过事故沟进行收集，防止外流。 仓库出入口设缓坡式围堰，可以有效防止液体泄漏时进入外部环境； |
| 火灾 | 仓库必须按照《常用化学危险品贮存通则（GB15603-1995）》进行化学品存储的管理以及贮存的安排； 仓库必须采取妥善的防雷措施； 在厂房内可能有气体泄漏或聚集危险的关键地点装设检测器； 在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器； 在厂区内设置消防水池； 在厂区雨水管网汇入市政雨水管网的节点上安装隔断措施，将消防水控制在厂区范围内，而后用泵抽入污水处理站处理。 |
| 废水事故排放 | 建设事故应急池，容积（800m3）。 |

#### 与园区、政府部门风险应急系统联动协调防范措施

（1）周边区域的单位、社区人员疏散的方式、方法。

当事故危及周边单位、村庄时，由指挥部人员向政府以及周边单位书面发送警报。事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥部亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助。在发布消息时，必须发布事态的缓急程度，提出撤离的具体方法和方式。撤离方式有步行和车辆运输两种。撤离方法中应明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。撤离必须是有组织性的。

（2）本项目突发环境事件发生后，园区管理机构和环境保护主管部门应在政府统一领导下，启动环境应急预案，做好应急响应工作。

当地地方人民政府应根据政府应急预案的有关要求，成立环境应急指挥机构，统筹部署和协调应对工作。环境应急指挥机构应组织有关专家对突发环境事件信息进行分析、评估，并根据事件发展情况，作出科学预测，提出相应的对策和建议供指挥部决策时参考。

园区内企业、管理机构及环境保护主管部门应加强应急管理机构建设，确保在突发环境事件发生后能迅速响应并完成相应的应急处置工作。

园区管理机构及建设单位应该根据环境风险评价的结果，充分利用现有资源，有针对性地储备应急物资和装备，建立完善应急物资和装备动态管理系统，确保应急物资和装备充足。对于存在较高风险单元并且紧急疏散确有困难的设施周围应设置紧急避难所，并制定相关的紧急避难指南。

环境保护主管部门应督促开发区管理机构和建设单位统筹规划，做好应急物资和装备的保障工作。环境保护主管部门应了解本地区应急救援所需装备配备情况及存放位置，掌握辖区内应急物资储备、生产情况及调用、紧急配送和补充方案。

建设单位、基地园区管理机构及环境保护主管部门应做好通信保障相关工作。基地园区管理机构应该设立报警系统，确保24 小时畅通。如果有条件可建立一个统一频道的无线电应急通讯系统，以便开发区内各企业及有关部门及时了解事态的发展。指挥系统应由对外界相对保密的办公电话、手机、对讲机组成，以避免应急期间受外界干扰。基地园区管理机构应该对应急通讯系统定期进行测试，并做好测试记录和存档工作，确保无故障运行。

环境保护主管部门要建立和完善环境应急指挥系统，配备必要的应急通讯器材，积极保障环境应急指挥机构与有关部门及应急救援队伍间的联络通畅。

建设单位应加强对企业职工的环境应急培训和教育，培养专兼职的环境应急人员，组建专兼职的环境应急救援队伍。园区管理机构应帮助开发区内企业强化应急救援队伍建设，并切实加强指导。

环境保护主管部门应有力推动与公安消防等综合性与专业化应急救援队伍建立长效联动机制，指导和帮助基地园区管委会建立健全开发区环境应急救援队伍和专业技术机构，积极探索依托大中型企业及重点园区建立专业环境应急救援队伍，促进环境应急救援工作专业化和社会化。园区的应急响应与处置应在当地政府的统一领导下开展。园区区内企业及管理机构应实施先期处置、全力切断污染源、及时准确报送信息、落实有关应急处置措施；环境保护主管部门应查明情况、及时报告、提出建议、督促落实，切实加强指导和协调工作。

园区管理机构和建设单位应按照园区突发环境事件的预警分级确定应急响应级别，并采取与之对应的措施。根据事件的发展情况和采取措施的效果，预警级别可以升级、降级或解除。

建设单位在进行先期处置的同时，应尽快向园区管理机构和毗邻及可能波及的企业和地区通报，同时，应按照有关规定及时将突发环境事件的有关情况向环境保护主管部门报告，为尽快得到政府和社会支援争取时间，尽最大可能减轻突发环境事件造成的影响。接到突发环境事件报告和通报的部门和单位应做好相应的应对工作。

园区管理机构应制定开发区突发环境事件的信息报送制度，明确信息报告时限、内容、方式和发布程序。开发区管理机构在发现或得知基地园区发生突发环境事件时，应按照有关规定及时向环境保护主管部门和地方人民政府报告，并向园区区内企业、园区周边保护目标和应急协作单位通报。

环境保护主管部门应严格执行《突发环境事件信息报告办法》的有关规定，并切实加强对信息报送工作的督促和指导。园区突发环境事件的责任单位要及时、主动、准确、全面地向环境应急指挥机构提供与环境应急救援工作有关的基础资料，为环境应急指挥机构确定救援和处置方案提供决策依据。

### 突发环境风险事故应急预案

根据《环境风险评价技术导则》的要求，本项目必须制定风险事故应急预案，以便事故发生时，通过事故鉴别，能及时分别采取针对性措施，控制事故的进一步发展，把事故造成的破坏降至最低程度。

本报告结合项目的实际情况和相关法律法规，编写事故应急预案，供建设单位参考。

环境风险应急预案的编制，重点应考虑以下几个方面：按照国家、地方和相关部门要求，提出企业突发环境事件应急预案编制或完善的原则要求，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。

同时提供必要的附件：包括内部应急人员的职责、姓名、电话清单，外部联系电话、人员、电话（政府有关部门、救援单位、专家、环境保护目标等），单位所处地理位置、区域位置及周边关系图，本单位及周边区域人员撤离路线，应急设施（备）布置图等。

具体突发环境事故应急预案编写内容及要求，见表7.6-1。

表7.6-1  突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 生产装置区、原辅材料储存区、邻区 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂：成立指挥部，负责现场全面指挥，建立专业救援队伍，负责事故控制、救援、善后处理； |
| 3 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。 |
| 4 | 应急设施、设备与器材 | 生产装置：a防火灾、爆炸事故应急措施、设备与材料，主要为 消防器材b防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水幕、喷淋设备 |
| 5 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 |
| 6 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测、对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。 邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。 |
| 8 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护和公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急计量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量 控制规定，撤离组织计划及救护。 |
| 9 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施。 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 10 | 人员培训及演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练。 |
| 11 | 公众教育信息纪录和报告 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 设置应急事故专门纪录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理。 |

### 环境风险评价结论

- 项目危险因素

项目用地属精细化工园规划中的二类工业用地。风险分析表明，本次工程危险单元主要为甲类仓库、生产车间等，本次工程重大危险源主要分布在甲类仓库、生产车间，主要关注的危险物质为甲苯的泄漏。主要通过地表途径进入环境，对环境造成影响。

- 环境敏感性及与事故环境影响

项目厂界5km范围内，现状最近居民为距厂界西侧250m的罗家湾（将在项目投产前搬迁完毕）。根据评价范围人口分布以及地表水、地下水环境敏感性识别，为大气敏感区，地表水和地下水不敏感区。最大可信事故预测结果表明，最不利气象条件下，超过所有风险物质大气毒性终点浓度2级的最远距离为560m，超过所有风险物质大气毒性终点浓度1级的最远距离560m，该范围内存在相应的敏感点（包括二湾村、枣树岗和大湾）。发生事故时需做好应急响应。

- 环境风险防范措施

环境风险的防范措施：项目在设计、建设和运行中采取减少环境风险的防范措施；对设备、容器、管道采取安全设计，采取防火、防爆、防泄漏、溢出措施；在工艺过程中采取事故自诊断和连锁保护；对危险源进行规划布局；对危险物质和危险装置进行监控；建立环境风险事故决策支撑系统和事故应急监测技术支持系统。建立环境风向事故响应和报警系统；设置可燃气体和有毒气体泄漏监测和报警系统、危险物料溢出报警系统、污染物排放监测系统、火灾爆炸报警系统、通讯监控系统和应急信息管理系统等，起到事故预警的作用。

发生液体泄漏事故，本项目通过在罐区设置围堰、在部分装置区设置事故水收集池，收集事故废水。企业现状设置了500m3的事故水收集池，同时拟在厂区西北侧新建800m3的事故水收集池，可有效收集事故时产生的各种废水。

- 环境风险评价结论与建议

发生物料泄漏或火灾二次污染事件时，敏感点二湾、枣树岗和大湾，受影响最大。发生风险事故时应及时根据泄漏物质或火灾事故做出影响范围判断，根据影响范围及时做好该影响范围内人员的通知及转移工作。根据影响程度，有必要时应将受影响范围内的人员进行有序撤离，减少项目风险影响。

本项目建立完善的事故水收集及处理系统，在装置区设置围堰、罐区设置防火堤作为一级预防与控制体系，防止污染雨水和轻微泄漏造成的环境污染；污水收集池、初期雨水收集池、事故应急池作为二级预防与控制体系，防止单套生产装置（罐区）较大生产事故泄漏物料、污染消防水及污染雨水造成的环境污染源；宜城中持水务有限公司为三级预防与控制体系，防止重大生产事故泄漏物料、污染消防水及污染雨水等造成的环境污染。

项目在建立环境风险三级应急预案体系、确保事故风险状况下，对环境的影响减至最小。企业在项目正式投产前应完成扩建项目应急预案的报备工作。

通过风险防范措施的设立和应急预案的建立，可以较为有效的最大限度防治风险事故的发生和有效处置，并结合企业在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范措施和应急预案，在此情况下，建设单位环境风险可以有效防控，对环境的不利影响可以得到有效的控制，项目风险水平在可接受的范围内。

## 污染防治措施及可行性论证

### 施工期污染防治措施

#### 环境空气污染物防治

（1）定时洒水、按需对周边道路进行清扫冲洗；

（2）运送散装物料的车辆要用篷布遮盖，洒水降尘；

（3）防范运送砂石土料的车辆超载沿途撒漏、文明施工；

（4）做好周边居民意见收集和污染防治工作，接受环境环境管理部门的指导，加强施工过程中的环境监理和环境管理。

#### 废水污染防治措施

（1）在施工场区四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入水体，造成水体污染，泥沙淤积；

（2）设置简易沉淀池，泥浆水经过沉淀处理后回用于场地喷洒防尘；

（3）冲洗车辆场地加设简易沉淀池，对冲洗废水进行沉淀处理，处理后的废水循环使用。

#### 噪声污染防治措施

建设期噪声主要来源于运输车辆、各种钻机、切割机、电锯等机械噪声。噪声防治对策主要包括：

①加强施工管理，合理安排施工作业时间；

②施工机械应尽可能放置于对场界外造成影响最小的地点；

③在高噪声设备周围设置掩蔽物；

④尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛；

⑤做好劳动保护工作，让在噪声源附近操作的作业人员配戴防护耳塞。

⑥施工单位组织专人在该范围负责交通组织，严格禁止来往施工车辆鸣笛；

⑦合理施工，认真研究；要求施工人员不得大声喧哗，并注意施工操作中减小噪声；

⑧钢筋加工车间及木工加工车间采用模板或其它吸声材料进行全面封闭。

#### 固体废物污染防治措施

本项目仓库建设场地平整弃方为10m3，主要用于南侧空地填方，不设置弃渣场，因此不产生废弃土石方影响。施工人员生活垃圾集中堆放，由环卫部门统一处理。施工废弃建材分类回收，集中收集，及时清运。

### 营运期污染防治措施

#### 废气污染防治措施

##### 废气产生情况

本项目废气排放源主要为生产车间、仓库以及污水处理站产生的废气。排放废气主要包括工艺废气（主要为乙醇、甲苯、三甲胺及甲醇）、污水处理站的硫化氢、氨等以及仓库无组织甲苯。

本项目设置一套尾气吸收装置，采用UV光解+活性炭吸附的处理方式，利用引风机形成的微负压将各排放点产生的废气引入UV光解+活性炭吸附装置，UV光解对废气中三甲胺等有较好的吸收效果，活性炭可有效去除废气中VOCs类有机物。营运期废气排放可以达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值要求。本项目采取该治理措施是可行的。

##### 有机废气治理要求

根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，为降低VOCs排放量，提升VOCs治理能力，《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》提出如下措施：开展源头替代；健全原辅材料台账；执行标准限值；完善泄漏检测与修复体系；确保治污设施正常运行；引导重点企业错峰检修；杜绝旁路排污；实施工业园区和企业集群综合整治；加强油品储运销监管；做好技术帮扶；强化执法检查；提高执法装备水平；提升VOCs监测能力；落实园区、厂界烃环境监测；规范自动监控设施和第三方检测机构；制定扶持政策；注重媒体宣传；组织集中培训；鼓励社会监督；严格评估奖惩。

根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》要求全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料(包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等) 储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。

加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋、高效密封储罐、 封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水(废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计)的集输、储存和处理过程， 应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。

推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低(无)泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。

提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的， 距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。

《大气污染防治法》第四十五条规定产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。物料储存无组织排放控制要求紧紧围绕这个规定而设置。

本项目废气采取遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，尽可能将车间无组织排放转变为有组织排放进行控制，对车间的有机废气经集气装置后采取UV光降解+活性炭吸附装置处理后，达标排放。加强仓库物料巡检，发现包装桶渗漏，及时处理，减少仓库甲苯的无组织排放。

##### 有组织排放废气防治措施

本项目各有组织废气拟采取的治理措施见下。

表8.2.1-1项目有组织废气种类及治理措施一览表

| 序号 | 所在部位 | 产生工段 | 污染物 | 拟采取的治理措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA005 | 有机硅树脂车间 | MQ树脂工序 | 乙醇、甲苯 | UV光解+活性炭吸附+25m高排气筒（5#） | 新建 |
|  |  | 硅橡胶工序 | 三甲胺、甲醇 | UV光解+活性炭吸附+25m高排气筒（5#） | 新建 |

本项目车间过程中产生乙醇、甲苯、三甲胺、甲醇等废气。项目采用“UV光解+活性炭吸附+25m高排气筒（5#）”进行处理。

经UV光解处理后的尾气，再经活性炭吸附VOCs。

##### 大气污染控制措施技术可行性论证

（1）废气处理措施对比

根据目前国内所采取的硫酸雾处理技术，各类废气处理技术措施的适用范围详见下表。

表8.2.1-2各类硫酸雾处理工艺使用范围及优缺点一览表

| 废气处理工艺 | 操作管理及安全性 | 净化效率 | 投资 | 使用寿命 | 适宜净化气体 | 二次污染 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活性炭吸附 | 利用活性炭吸附，需频繁更换活性炭；脱附能耗高。适用浓度＜100mg/m3 | 初期效率可达85%，需频繁更换 | 低投资 | 活性炭一般15天-30天更换；设备10年以上 | 小风量低浓度不含尘干燥的常温废气，如实验室、洁净室通风换气 | 更换的活性炭属危废 |
| 低温等离子 | 使用简便，维护只需清理，安全性较差。适用浓度＜700mg/m3 | 正常运行时可达50% | 中等投资 | 浓度和湿度较低时半年清洗一次；设备10年以上 | 中大风量低浓度不含尘干燥常温废气，如喷漆、制药废气等 | 无 |
| 直接燃烧、蓄热燃烧 | 操作复杂，需专业人员维修，投资成本大，不适用低浓度废气（低浓度废气运行成本高）。 | 可长期保持在95%以上 | 高投资 | 设备10年以上 | 大风量中高浓度含使催化剂中毒废气，如光电、印刷、制药等 | 无 |
| 催化燃烧 | 操作简便，投资成本略大，常与吸附脱附组合适用中高浓度废气（低浓度废气运行成本高）。 | 可稳定，在90%以上 | 中等投资 | 催化剂和吸附材料2年以上；设备10年以上 | 大风量低浓度不含尘干燥的常温废气，如涂装、 | 微量 |
|  |  |  |  |  | 化工、电子等 |  |
| 生物法 | 菌种培养周期长，保护难，多成分废气难处理适合城市污水。不适用降解缓慢的化合物 | 微生物菌群活性好时，可达70%，净化效果不稳定 | 中等投资 | 微生物养护困难，需频繁调试加药剂，调PH值；设备10年以上 | 中大风量低浓度常温废气，如恶臭、制药废气等 | 微量 |

以下对各工艺作简要对比介绍。

1）吸收法

吸收法可分为化学吸收和物理吸收。

物理吸收要求吸收剂应具有与吸收组分有较高的亲和力，低挥发性，吸收液饱和后经解析或精馏后重新使用。本法适合于中高浓度的废气。

化学吸收要求适当的吸收剂（如白油、水、溶剂等介质）在吸收塔内与污染物进行化学反应，转移到液相，吸收液另行处理。生产过程产生的废气进入高效填料塔内，在填料塔的上端喷头喷出，吸收液均匀分布在填料上，废气与吸收液在填料表面上充分接触，废气中的酸性物质几乎全被吸收液吸收，废气中的硫酸锰车间、SO2等物质与吸收液反应，生物的盐类和水，从而达到净化废气的目的。净化物的气体会饱含水份，经过塔项外线享装置去除水份后进入后续处理，吸收液循环使用，定期排放。

图8.2.1-1 填料塔结构示意图

2）吸附/脱附法

采用多孔活性炭、活性炭纤维或树脂硅胶吸附硫酸雾，饱和后用低压蒸汽再生，再生时排出溶剂废气经冷凝、水分离后回收溶剂。该法运行成本较高，且会产生一定的废水，通常情况下，该法适用于VOCs有回收价值的场合，可以利用回收的VOCs产生一定的效益，从而抵消水蒸汽的能耗。

3）蓄热燃烧法

蓄热燃烧法RTO亦称为热氧化法、热力燃烧法，是利用燃气或燃油等辅助燃料燃烧放出的热量将混合气体加热到一定温度（700～800℃），驻留一定的时间（0.3～0.5秒），使可燃的有害物质进行高温分解变为无害物质。

该法的特点：工艺简单、适用高浓度废气治理；对于自身不能燃烧的中低浓度尾气，通常需助燃剂或加热，能耗大（运行成本比催化燃烧法高10倍以上）；相对于直接燃烧，蓄热燃烧把氧化产生的高温气体流经陶瓷蓄热体，使得陶瓷体升温而“蓄热”，热回收效率≥95%。

- 吸附或吸附浓缩-燃烧法

吸附采用多孔活性炭、活性炭纤维或树脂硅胶吸附硫酸雾，饱和后用低压蒸汽再生，再生时排出溶剂废气经RTO或RCO热力氧化处理，使可燃的有害物质进行高温分解变为无害物质。

- 催化燃烧法

RCO：它是利用催化剂做中间体，使有机气体在较低的温度下，变成无害的水和二氧化碳气体将浓缩后的有机气体源通过引风机作用送入净化装置，首先通过除尘阻火器系统，然后进入换热器，再送入到加热室，通过加热装置，使气体达到燃烧反应温度，再通过催化床的作用，使有机气体分解成二氧化碳和水，再进入换热器与低温气体进行热交换，使进入的气体温度升高达到反应温度。如达不到反应温度，这样加热系统就可以通过自控系统实现补偿加热，使它完全燃烧，节省能源，废气有效去除率达到97%以上，符合国家排放标准。

6）UV光氧法

光氧法其原理为高能紫外线（波长<200nm，VUV光子能量高）或离子辐射直接活化废气分子发生分解的直接反应与辐射活化其他气体分子再分解硫酸雾分子的间接反应相结合的一种高级氧化技术，综合利用了高强辐照场离子对废气物质的破坏作用和氧对废气物质的氧化作用来去除有机气体中的各种成分。

利用光催化设备中加入的半导体催化剂，增强水与氧在强辐照下分解所产生的活泼的次生氧化剂（O、O3和·OH）来氧化分解有机气体，最终污染物质被活性氧分解成二氧化碳、水和其他小分子化合物，达到降解的目的。整个降解过程受外界影响少，产物对人体及空气无影响且不产生二次污染，适合工业企业的成分复杂且废气浓度变化幅度较大的尾气治理。

光催化氧化的基本原理图如图所示。

图8.2.1-2 光催化氧化

图8.2.1-3 光催化氧化

利用高能UV紫外线光束照射恶臭气体，裂解恶臭气体如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，VOC类，苯、甲苯、二甲苯等的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，裂解解转变为离子。如：

hr→H2S=H++H-+S

利用高能UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。

hr→2=O-+O+hr+2+O→O3

臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。

离子或带负电荷，或带正电荷，UV紫外光催化纳米光催化剂，生成自由羟基，自由羟基具有强氧化性且带负电荷，光解以后的正离子易被自由羟基氧化，生成小分子化合物，且自由羟基无选择氧化，可以氧化氨气。过量的臭氧被自由羟基氧化，生成H2O。如下：

hr+Ti2+H2O→Ti2+OH-+HOH-+C+H+O）→CO2+H2O

O3+OH-→H2OH++OH-→H2O

消除有害气体异味，在Ti2作用下，氧分子离子化，失去电子的氧分子变成正极性氧离子（2+），而释放的电子又与另一中性氧分子结合变成负性氧离子（2-），结果是氧离子的两级分化并吸附中性氧分子形成2+、2-、2等氧聚集的离子群，它具有更强的氧化性，可在短时间内将污染废气分解。

本着氧化降解有机物废气的主要目的，在操作简单以及成本控制的基础上，本项目的紫外灯管选用波长在 185nm—254nm 之间的低压汞灯，内充氦气，单支功率 150w，连续工作时间可达到 12000 小时，既保证了处理效果，又延长了使用寿命。

UV 光电解：1.42*1.2*1.22m，功率：2.4Kw,

UV 灯管 150W16 套每条分支管线长度：直径 160mm*7m 不锈钢；

烟囱及支架：直径 400mm*15m 螺旋管。

7）低温等离子法（有安全隐患）

低温等离子法是通过高压放电，获得低温等离子体，即产生大量高能电子、离子和自由基等活性粒子，可与各种污染物如CO、HC、NOX、SX、H2S等发生作用，转化为CO2、H2O、NO2、SO2等无害或低害物质，从而使废气得到净化。

等离子体反应器阻力小，系统动力消耗低，装置简单，易于运输和安装；不需要预热时间，可以即时开启和关闭；占地小，抗颗粒物干扰强。

对于将不同化学键打开，需要能量不同，特别是对于混合气体的净化，有些分子容易被破坏并被彻底氧化，而有些分子则不易被破坏或者只是降解而未被彻底氧化，可能产生二次污染。

在等离子放电产生电火花情况下，该法存在安全风险。

8）生物法

生物法处理VOCS是在净化器内部铺设填料及投加菌种，在送入废气的情况下培菌挂膜，形成生物膜，吸附有机污染物，利用专属微生物的生物化学作用，使污染物分解，转化为无害的无机物，专属微生物利用有机物作为其生长繁殖所需的基质，通过物理、化学、生物过程将大分子或结构复杂的有机物最终氧化分解为简单的水、二氧化碳等无机物，同时在此过程中产生的能量，使专属微生物的生物体得到增长繁殖，进一步对有机物进行处理，形成复始的处理过程。

9）活性炭吸附器

活性炭由于具有较强的吸附性，广泛应用于生产、生活中。其吸附原理是：活性炭吸附塔主要依靠活性炭材料多微孔及巨大的表面张力等特性将废气中的有机物质去除，结合风机作用将有机物分子吸附，对苯、醇、酮、酯、酚类等有机溶剂的废气有很好的吸附作用。

根据颗粒度大小可以将活性炭分为颗粒状炭和粉末炭。一般粉末炭的直径小于0.074mm（即200目），粒状炭的直径大于0.1mm（大于140目）。粒度分布是关于活性炭的另一个参数。粒度分布对于粒状炭的性能有一定的影响，一般粒径越小吸附速度越快。因此，在实际中应根据需要和试验确定活性炭的粒度大小。活性炭密度分为视密度和湿密度。视密度（或称为堆密度）是活性炭及堆放间隙在内的密度，典型的活性炭视密度范围在350-500g/ml。

目前活性炭吸附处理有机废气在工业中应用很广泛，其简便、实用、安全等特点为众多企业所接受，根据《挥发性有机物（VOCs）活性炭吸附回收技术的综述》（四川环境，第 26卷第 6 期，李婕、姜宁），活性炭装置对有机废气的回收率均达90%以上。根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，采用吸附技术回收有机溶剂，可实现达标排放，其治理措施可行，符合挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策中的相关要求。

活性炭吸附塔主要由塔体承托层和活性炭层组成，承托层的主要作用是防止活性炭从设备中流失，而活性炭层则是活性炭吸附塔的主要工作功能单元。活性炭吸附塔是处理有机废气、臭味处理效果最好的净化设备，大部分比较大的有机物分子、芳香族化合物、卤代烃等能牢固地吸附在活性炭表面上或空隙中。活性炭使用一段时间后需定期更换，更换的活性炭作为危险废物委托相关资质单位处理。

图9.3-4  活性碳吸附装置示意图

活性炭使用初期的吸附效果很高，但时间一长，活性炭的吸附能力会不同程度地减弱，当吸附能力下降到一定水平时应及时更换。以保证处理效率。

##### 措施有效性分析

本项目有机废气主要为反应釜加热蒸馏排空产生，为间歇产生，经过冷凝回收后，废气产生浓度较小，UV光解处理大部分废气，再经过活性炭吸附装置进一步净化处理，可确保有机废气达标排放。

##### 无组织排放废气防治措施

本项目无组织废气主要包括装置区无组织废气（主要为生产装置的逸散）、仓库包装桶渗漏废气和污水处理站产生的无组织废气。生产单元无组织排放由于分散性和偶然性决定了无法对其进行收集并集中治理，但无组织排放在生产和存放过程中却又无法避免，因此针对无组织排放本次环评建议采用以下方式以减少无组织排放点和排放强度，同时削减无组织排放污染物对环境的影响。

（1）生产区无组织废气防治措施

项目采用管道输送转移物料、反应釜生产的方式，在生产中可能存在管道腐蚀或连接点发生渗漏，项目生产中产生的无组织废气量对车间环境影响较大，拟采取以下废气治理措施进行治理：

- 工艺设计

①采用先进输送设备。优先采用密闭性较好的机械设备；鼓励泵前、泵后安装缓冲罐并设置冷凝装置。

②提升介质传输工艺。设备之间输送介质应采用气相平衡管技术，涉及危险化学品的介质输送宜采用氮气保护措施。一般应采用密闭机械泵和管道输送液态物料，因特殊原因使用压缩空气、真空压吸等方式输送易燃及有毒、有害化工物料的，应对输送排气进行统一收集、处理。鼓励间歇生产企业安装氮封自动控制系统，对存在恶臭污染的企业应强制配套该系统。

③优化进出料方式。投料和出料均应设密封装置或设置密闭区域，不能实现密闭的应采用负压排气并收集至尾气处理系统处理。使用剧毒物品的区域，设备布置应相对独立。

④采用密闭生产工艺。物料的洗涤应采用逆流工艺，鼓励污水串级使用。

- 操作规范

无论是原辅材料的存放、转移还是生产操作一定按照相关规范进行，尽可能减少跑、冒、滴、漏现象存在，设备维修可以集中定期进行，以减少无组织排放的几率，同时在维修应尽可能选在一个流程完成、设备中无存料的时段进行。原辅材料特别是密闭存放。

- 生产厂房设可燃气体检测报警系统，可以预防有机溶剂气体超标；

- 车间内运行的生产设备全部密闭，废气通过收集系统收集后处理后排放。

- 加强车间通风，降低污染物在车间或仓储的局部区域的浓度，减少对职工的健康安全和环境的影响；

- 对生产过程中产生的废气经吸风收集后送废气处理系统，提高收集率，尽量减少废气无组织排放量；

- 生产系统尽可能封闭，工艺设备放空、尾气分别接入相应废气管线，集中处理，集中排空，避免多点无组织排放；

- 被物料泄漏污染的地面，尽快采取措施将污染物清除干净。

（2）仓库无组织废气防治措施

根据厂家提供资料和平面布置图可知，本项目原料及成品通过车间西侧新建甲类仓库贮存，液体物料在物料包装桶渗漏情况下产生废气的无组织排放对周围环境存在影响，拟采取下列措施减少无组织废气的排放：

（1）做好原料包装桶密封，移料和存储过程中因密闭处理，移料管使用完后尽快处理，减少移料管放置产生的无组织废气；

（2）改进操作管理：无论是原辅材料的存放、转移还是生产操作一定按照相关规范进行，尽可能减少跑、冒、滴、漏现象存在，原辅材料特别是有机溶剂应该密闭存放；

（3）增强车间通风，降低无组织排放浓度 当仓储区内出现无组织排放时应加强车间通风，以达到降低污染物在仓储的局部区域的浓度，减少对职工的健康安全和环境的影响，因本项目主要废气为可燃性有机废气，加强通风还可以有效避免出现燃烧爆炸的危险。

经预测分析，各污染物厂界浓度均可达到相应的无组织排放监控浓度限值要求。

3）污水处理站恶臭处理措施分析

本项目为有机硅树脂生产项目，废水处理依托厂区西侧新建的污水处理站，生产废水产生一定浓度COD，在废水处理处理过程因微生物作用会产生挥发性恶臭，对周围环境产生一定的影响。项目废水处理站采用了厌氧工艺，因此废水站在运行时会产生部分恶臭。

为减少现有污水处理站恶臭等废气无组织排放对周围环境的影响，建设单位应采取以下措施：

（1）加强污泥废弃物暂存库通风，脱水后的污泥含有大量有机物，易腐败发酵产生恶臭，所有应及时清运，减少在厂区的滞留时间，污泥贮存场所要定期用漂白粉喷洒，消除异味；

（2）污水处理站各主体构筑物要加盖，减少恶臭的无组织排放；

（3）在废水处理站周边种植黄杨、夹竹桃等除臭效果较好的树种以及其它花草等，通过植物吸收减少污水站废气对周边环境的影响；

（4）运送污泥车间采取封闭运输方式，减少恶臭四处扩散；

（5）对污泥贮存场所定期喷洒除臭剂除臭。

##### 采样口设置

建设单位应根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）关于采样位置的要求，排气筒应设置检测采样孔。

采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处，对矩形烟道，其当量直径D＝2AB/（A+B），式中A、B为边长。在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔内径应不小于80mm，采样孔管应不大于50mm，不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭，当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。同时为检测人员设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积是工作人员安全、方便地操作，平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏，采样孔距平台面约为1.2~1.3m。

##### 非正常排放废气处理措施

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）规定，“非正常排放，是指非正常工况下的污染物排放，如设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排放。”参考可靠性指标管理方法，可将非正常排放进一步分为计划异常排放、非计划异常排放和一般性污染事故排放。计划异常排放指生产中由于设备设施维护、检修等需要而进行的，经过预先计划并受到控制的，可能产生或将会产生的污染物排放；非计划异常排放是由于认为、设备故障或其他因素造成的，非预先计划或未受到控制的，但未造成排放超标或污染事故的污染物排放；造成污染物超标排放或污染事故的为污染事故排放。

针对以上非正常工况下的废气排放，应采取不同的处理对策措施：

对于计划异常排放，要求企业生产管理部门在制定生产设备或环保设备等大、小修、定修、临修和设备维护计划及拟定相关作业文件时，应对相关检修、维修项目开展环境风险评估，根据评估的结果制定相应的环境管理方案，内容应包括污染物排放种类、数量、风险控制措施等。环境管理方案必须列入相关作业文件包或项目说明书，经审批后执行。对于环境影响不大的项目可批准执行，但必须加强监控，防止超标排放。对涉及重大环境因素的计划异常排放，可参照安全工作制度设立环境风险控制工作票，以确保控制环境风险措施到位、责任到人。在正常开车前、停车后均要确保废气处理措施已正常运行一定时间；在对工艺设备进行检修时，一般应在停车状态下，在对不同工艺设备进行检修时应先开启相应连接的废气处理设备；在对废气处理设备进行检修时，应确保在停车状态下，一般每次仅检修一台设备，因此对其内部残余的废气可导入其它正常运行的吸收塔内进行处理。

对于非计划异常排放，其发生的概率相对污染事故排放更大，也不容易控制，员工容易疏忽，稍不注意还容易引发污染事故，因此必须加强控制和管理。企业生产管理和运行部门应加强对生产过程的环境风险评估，对环境治理设施、有关管路、关系排放的设备、存在隐患的生产工艺环节加强管理和检查，减少非计划异常排放的发生。非计划异常排放发生后，生产管理和运行部门应及时采取有效措施进行处理，对设备缺陷造成的非计划异常排放，可通过加强设备维护、加强监控巡查、进行技术改进等措施予以改进和消除。在项目工艺生产正常运行的情况下，如某台废气处理设备突发故障或废碱液失效（全部同时发生的概率极小，可不考虑），则应迅速、及时进行抢修至恢复正常或更换吸收液，短时间内无法恢复正常的需停止生产；对于工艺设备或有关管路出现异常，造成废气泄漏异常排放的，应迅速、及时的进行抢修直至恢复正常，短时间内无法恢复正常的需停止生产，无组织排放的废气通过车间内配置的通风设备进行稀释、对流扩散，以确保不对车间内操作工人造成健康危害。

对于污染事故排放，包括车间排气筒事故性有组织排放和车间事故性无组织排放，对于有组织排放，应迅速的查明事故源，及时进行抢修直至恢复废气达标排放，短时间内无法恢复正常的需停止生产；对于事故性无组织排放，企业应建立事故性排放的防护措施，在车间内备有足够的通风设备，在非露天的生产车间四侧装足量的排风机，对车间进行换气，降低车间废气浓度，保护职工的身心健康。生产期间要防止管道和收集系统的泄漏，避免事故性无组织排放。

只要企业重视环境保护工作，生产中配置了必要的和有效的污染治理设施，并确保其正常运行，非正常排放的概率极小，一般情况下排放的污染物能够得到较好的控制。

##### 本项目废气处理系统与政策的相关性

本项目对VOCs废气采用综合利用和末端治理相结合的处理方法。

《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中“十三条”提到：对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。“十五条”提到：对于含低浓度VOCs废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高度氧化技术等进化后达标排放。

本项目产生的VOCs采用的废气处理技术符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的相关要求，本项目的废气处理措施是可行的。

VOCs的去除率可达90%以上，根据工程分析核算，本项目VOCs排放浓度和速率均低于相关标准。

##### 废气处理措施可行性分析小结

根据以上的分析，在正常运行情况下废气经过相应的废气处理措施处理后能达到相应的排放标准后排放。因此，本项目采取的废气处理措施在技术上是可行的。

#### 废水污染防治措施

##### 废水收集与处理简介

本项目为有机硅树脂生产项目，扩建项目外排废水包括制纯水浓水、生活污水和生产废水。

- 制去离子水浓水处理措施

由于制去离子水浓度的污染浓度较低，主要为反渗透过程中浓缩的自来水中的离子，不需处理即可满足宜城中持水务有限公司接管标准要求，可直接交由宜城中持水务有限公司处理。 根据水平衡分析，扩建项目去离子水用量为 300t/a（1t/d），反渗透处理方式制水效率按 70%考虑，则新鲜水用量为 428.571t/a，产生浓水 128.57t/a。

- 生活污水处理措施

生活污水经预处理后达到宜城中持水务有限公司接管标准后，交由宜城中持水务有限公司集中处理。

- 生产废水处理措施

- 废水水质

本扩建项目生产废水中有机物浓度较高。必须辅以预处理后，才能进行生化处理。

- 处理工艺

本项目废水处理依托废酸废碱处置项目拟建的一套废水处理系统。根据前文分析，本扩建项目产生的生产废水不含有第一类污染物，不含重金属。类比国内同行业废水产生情况，该废水可采用生化法进行处理。具体污水处理工艺见图 8.2.2-2，污水处理设计规模为300 m3 /d。

- 公司全厂“雨污分流、清污分流”排水系统分为三个部分：生活污水排水系统、生产废水排水系统、雨水排水系统。

(1)雨水排水系统

初期雨水经经厂区雨水管网控制阀导入初期雨水池收集，全部排入厂内污水处理站处理后，通过园区雨水管网系统进入雷河宜城中持水务有限公司深度处理后排放到蛮河。

为了进一步完善雨水系统的风险防范措施，避免污染物随雨水外排污染环境，建议建设单位在雨水总排放口设置在线监测设施，主要监测水量、pH值等，并安排专人负责雨水排口的关闭及在线监测管理工作。

(2)生产废水排水系统

本项目车间废水新增的生产废水（去离子水制备浓水、工艺废水、设备及车间地面冲洗废水、真空泵废水、化验室废水等）收集后进入厂区污水处理站处理后，通过园区污水管网进入雷河宜城中持水务有限公司深度处理后排放到蛮河。

生产车间污水应通过明管输送至污水处理站，保证污水管网可视化。

(3)生活污水排水系统

本项目生活废水经化粪池处理后通过总排口外排至园区污水处理厂。

图8.2.2-1  项目雨水、污水分类收集处理及排放路径图

目前，园区“一企一管”建设工程已于2021年元月投入运行。本项目建设完成后，生产废水经厂内污水处理站处理后，可与生活污水等一起通过污水管网排入宜城中持水务有限公司，进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A后排入蛮河。

##### 项目污水处理站工艺简介

根据本项目处理废水特点，本项目可以依托拟建年4.9万吨废酸废碱综合处置利用项目新建污水处理站，采用的废水处理工艺为“中和池+UASB+A/O”。废水处理工艺流程详见下图。

图8.2.2-2 废水处理工艺流程图

废水处理流程说明如下：

- 中和调节：本项目预处理后的低盐分废水自流进入调节池，调节PH值至6~9，混合均匀，进入设有蒸汽盘管的中间水池，将废水温度提高到35℃，为后续UASB的厌氧微生物保持活性提供条件。

（2）UASB厌氧：中间水池废水由泵提升通过布水系统进入反应器底部，向上流过厌氧污泥床，与厌氧污泥充分接触反应，有机物被转化为水、甲烷和二氧化碳，气、液、固由顶部三相分离器分离。出水COD的去除率可达到80%以上，容积负荷5~10kgCOD/（m3·d）。

（3）A/O处理：UASB出水先进入两组生化处理池。每池各设有缺氧区和好氧区，曝气采用盘式微孔曝气方式，水深6.0m，池总高 7.0m。两组池体轮流交替运行，完成CODcr、BOD5、SS 的去除以及脱氮除磷。

（4）二沉池：含有污泥的废水自流进入二沉池进行泥水分离，上清液达到回用水标准或达标排放，底部污泥排入污泥池进行收集缩，经污泥泵送污泥调理池进行调理后，泵送至

板框过滤机脱水，经过滤机的过滤液流至调节池，返回到污水处理系统进行处理。过滤机用于固体和液体的分离。在过滤的过程中可同时结合对过滤泥饼进行有效的洗涤。并且可以获得低含水的泥饼。

##### 废水处理依托可行性分析

本项目废水处理站在设计初期，已经根据公司发展规划，考虑了后期扩建的处理需求，废水设计处理能力为300m3/d，根据后期项目废水水量水质特点，并结合本项目实际情况，采用“UASB+A/O”的工艺进行处理。

从处理水量分析，根据建设单位提供资料，现有项目在已生产产品及规模下的生产废水依托现有厂区现有污水处理站处理；本扩建项目产生的生产废水1211.65t/a（4.12 t/d），拟建年4.9万吨废酸废碱综合处置利用项目产生的生产废水32662.16t/a（108.87 t/d），合计112.99 t/d，因此拟建年4.9万吨废酸废碱综合处置利用项目新建污水处理站有足够的容量可以本项目产生的生产废水。

从处理工艺分析，污水处理站采用UASB+A/O工艺，相比而言，其特点有：

（1）UASB厌氧工艺：

① UASB内污泥浓度高，平均污泥浓度为20-40gVSS/L；

② 有机负荷高，水力停留时间短，采用中温发酵时，容积负荷一般为10kgCOD/m3·d左右；

③ 无混合搅拌设备，靠发酵过程中产生的沼气的上升运动，使污泥床上部的污泥处于悬浮状态，对下部的污泥层也有一定程度的搅动；

④ 污泥床不填载体，节省造价及避免因填料发生堵赛问题；

⑤ UASB内设三相分离器，通常不设沉淀池，被沉淀区分离出来的污泥重新回到污泥床反应区内，通常可以不设污泥回流设备。

- A/O工艺：

① 工艺成熟、运行管理方便，出水水质稳定；

② 连续进水、出水、工艺控制简单、水头损失小，提升能耗低；

③ 设备利用率高，工程投资低。

④ 生物池设计灵活，根据进水水质可灵活高速工艺设计。

⑤.生物池池深可加大，占地较小。

从以上分析可以看出，污水处理站可以处理本项目废水中含有的COD、氨氮、BOD5、SS，故本项目废水可以得到有效处理。

因此，本项目生产废水可依托新建污水处理站进行处理。

##### 废水处理效果分析

根据项目工程分析，并类比同类项目正常运行期间的平均数据，经废水处理站处理后各工艺环节的处理效率见下表。

表8.2.2-2 厂内污水处理站预处理效果表（单位：mg/L）

| 污染源 | 主要处理工艺 | 污染因子处理效率 |
| --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 石油类 |
| 生产废水等 | UASB | 80% | 30% | 5% | 5% | 55% |
|  | 生化池 | 80% | 90% | 60% | 80% | 80% |
|  | 二沉池 | 0% | 10% | 80% | 0 | 0 |
|  | 进水浓度（mg/L） | 1200 | 256 | 289 | 53.53 | 66.22 |
|  | 出水浓度（mg/L） | 51.55 | 16.12 | 21.99 | 10.17 | 5.96 |

注：表中进水浓度为全年平均值。

由此可见通过污水处理站处理后，处理设施排口处浓度能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和满足宜城中持水务有限公司接管要求，能够保证废水具有良好的处理效果。

#### 园区污水处理厂依托可行性分析

宜城中持水务有限公司采取“水解酸化预处理+ A2/O+沉淀+消毒”工艺，该工艺不仅适用于生活废水，也能处理工业有机废水，处理流程图见图8.2.3-1。

本项目污水经厂内污水处理站处理后，排放浓度低于宜城中持水务有限公司进水要求COD≤ 500mg/L、氨氮≤ 30 mg/L，进水水质满足污水处理厂接管标准要求。

规模可行性：根据扩建项目水平衡，本项目扩建后全厂废水排放量合计42906.29t/a（138.98m3/d），园区污水处理规模目前为15000 m3/d，远期工程规模为45000 m3/d。本项目废水量占宜城中持水务有限公司处理能力的0.92%，目前宜城中持水务有限公司日均进水量不足3000 m3/d，富余足够的处理能力，能够接纳本项目废水。因此，本项目扩建完成后，外排废水可依托园区宜城中持水务有限公司处理设施进行处理。

图8.2.3-1 宜城中持水务有限公司污水处理流程图

#### 地下水污染防治措施

##### 防渗原则

依据《地下工程防水技术规范》（GB50108-2001）的要求，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，需从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

（1）源头控制措施

主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上或架空敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

（2）末端控制措施

主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并设置事故应急池，将泄漏在地面的污染物收集起来，集中处理。

（3）污染监控体系

实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备检测仪器和设备，及时发现污染、及时控制。

（4）应急响应措施

包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

##### 防渗区划分

为防止污水、物料等污染地下水，本项目采取的防渗措施如下：

（1）重点防渗区域

生产区、仓库地面和危废暂存间等区域地面进行防腐、防渗处理，采用防渗混凝土防渗，并铺设不低于2mm环氧树脂地坪漆，确保防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s。

（2）一般防渗区域

厂区空地、循环水池、道路进行防腐、防渗处理，地基之上采用20cm-30cm厚、压实度0.90以上的压实土壤，上覆土工布，最后采取耐腐蚀的水泥对地面进行硬化，达到不渗水、不吸水、防腐的目的，渗透系数小于1×10-7cm/s。

（3）简单防渗区域

本项目不新增办公区、门卫室、车棚、食堂，无新增简单防渗区（采取三合土铺底，再在上层铺水泥进行硬化）。

由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。本项目的防渗分区如下表。防渗分区图详见附图10。

表8.2.4-1 项目地下水污染防治分区

| 序号 | 区域名称 | 分类级别 | 防渗要求及措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间、仓库、危废暂存间 | 重点防渗区 | 防渗性能不应低于1.5m厚、渗透系数为1.0×10-10cm/s的黏土层的防渗性能 |
| 2 | 厂区道路、循环水池、厂区空地 | 一般防渗区 | 防渗性能不应低于6.0m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 |

同时，工程防渗设计还应满足如下规定：

- 防渗层可由单一或多种防渗材料组成，干燥气候条件下，不应采用纳基膨润土防水毯防渗层，当污染物有腐蚀性时，防渗材料应具有耐腐蚀性能或采取防腐蚀措施；

- 防渗层材料的渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s，且应与所接触的物料或污染物相兼容；

- 防渗设计应保证在设计使用年限内不对地下水造成污染，当达到设计使用年限时，应对防渗层进行检测和鉴定合格后方可继续使用；

- 地下管道应符合下列规定：

  - 一级地管、二级地管宜采用钢制管道，三级地管应采用钢制管道；

  - 当管道公称直径不大于500mm时，应采用无缝钢管，当管道公称直径大于500mm时，宜采用直缝埋弧焊焊接钢管，焊缝应进行100%射线探伤；

  - 管道设计壁厚的腐蚀余量不应小于2mm或采用管道内防腐；

  - 管道的外防腐等级应采用特加强级；

  - 管道的连接方式应采用焊接。

通过以上措施可有效控制厂内污染物等下渗，避免污染地下水和土壤。

##### 其他措施

- 项目厂区设置事故应急收集池，保证事故泄漏废液可以得到及时收集；

- 项目事故应急收集池、废液贮存容器均采用防腐性能良好的材料；

- 严格实施雨污分流，确保废水不混入雨水，进而渗透进入地下水；

- 水泥土施工过程中特别加强含水量、施工缝、密实度的质量控制，在回填时注意按规范施工、配比，错层设置，加强养护管理，及时取样检验压路机碾压或夯实密实度，若有问题及时整改；

- 混凝土地面在施工过程中加强质量控制管理，确保混凝土的抗渗性能、抗侵蚀性能。每一步工序严格按规范、设计施工，同时加强中间的检查验收，确保施工质量。在运营中，加强现场巡查，特别是在卫生清理时，重点检查有无渗漏情况（如地面有气泡现象）。若发现问题，及时分析原因，找到泄漏点制定整改措施，尽快修补，确保防腐防渗层的完整性。

综上所述，采取以上污染防治措施后，建设项目对地下水和土壤环境的影响可得到有效控制。

#### 噪声污染防治措施

项目生产过程中不存在大型机械设备，多使用低噪声设备，主要噪声设备为各类泵、冷却塔及配套风机等，具体噪声防治措施如下：

（1）优化设备选型

在厂界四周建设绿化带，在设备选型时选用满足国际标准的先进低噪声、低振动设备。

（2）加强建筑物隔声措施

建设项目生产设备和公辅设备（废气处理装置除外）大多安置在室内，有效利用了建筑隔声，并采取隔声、吸声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播。

（3）强化生产管理

确保各类防止措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。加强设备维护与保养，及时淘汰落后设备。

（4）合理布局

在厂区总图布置中尽可能将噪声源集中布置在远离厂界处，以减轻对外界环境的影响。通过厂房隔声，可以达到较好的降噪效果。

根据预测，本项目噪声设备均通过采取工程降噪措施降噪，设备噪声经距离衰减、设备减震、厂房隔声后，厂界噪声可确保达标，建设单位采用噪声污染防治措施可行，噪声控制措施可行。

#### 固体废物污染防治措施

##### 固废处置情况

本项目对产生的固废采取以下处置措施：

（1）废水处理系统污泥、废活性炭、化验室废物属于危废HW49，废润滑油属于危险废物HW08，上述危险废物收集后交由有资质单位处置；废包装桶属于危废HW49，一般作为周转桶循环使用，破损后作为危险废物，交由有资质单位处置。项目依托拟建年产1.2万吨硫酸锰生产项目设立的危废暂存库，地面采取水泥硬化，铺设环氧树脂涂层和玻璃钢防渗防腐，设有废滤液收集系统（均做好防腐防渗）。

（2）本项目生产过程产生的一般工艺固体废物包括废滤芯、废反渗透膜，属于一般固体废物，厂区收集后，暂存于一般固废间，由原料供应厂家回收处理。

（3）本项目生活垃圾收集后交由环卫部门处置。

厂内设置有一般固废暂存区（25m2），各一般固废按照要求置于指定区域；厂内设置有危险固废暂存间（400m2），各危险废物必须按照要求置于指定区域，分类存放。

##### 固废的暂存

根据建设单位提供资料，本项目一般工业固废暂存间可依托现有项目已建成设施，危险废物暂存间依托拟建硫酸锰项目的设施。项目一般工业固废暂存间和危险废物暂存间分别按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求进行设计，具体要求如下：

①设置防渗措施：应进行地面硬化处理，并按照相关要求设置防渗层，可选用天然或人工材料构筑防渗层。危险废物暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；一般工业固废暂存间应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。

②设置防风、防晒、防雨措施：车间外临时堆放点应设置遮阳棚、雨棚等设施，周边应设置导流渠，防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加，渗滤液应导入废水处理站进行处理；

③设置环境保护图像标志：按GB15562.2规定设置环境保护图形标志；

④用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方必须有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙，设置液体泄漏应急收集装置，设置通风设施；

⑤危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏，按GB15562.2设置环境保护图形标志。

【一般工业固废贮存管理要求】

1）禁止危险废物和生活垃圾混入；

2）建立检查维护制度：定期检查维护各类设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行；

3）建立档案制度：应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及检查维护资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅；

4）环境保护图形标志维护：应按GB15562.2规定进行检查和维护；

【危险固废贮存管理要求】

1）禁止一般工业固废和生活垃圾混入；

2）危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内、加上标签、容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签；

3）禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容；

4）每个堆放点应留有搬运通道；

5）作好危险废物情况的记录。记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年；

6）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换；

7）应按GB15562.2规定对环境保护图形标志进行检查和维护。

上述危险废物的收集和管理，建设单位需委派专人负责，各种废弃物的储存容器都有很好的密封性，危废临时储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订版）相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，有效防止临时存放过程中二次污染。

对于危废暂存间的建设应满足以下要求：

- 危险废物贮存间必须要密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）；

- 危险废物贮存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》；

- 危险废物贮存间需按照“双人双锁”制度管理。（两把钥匙分别由两个危废负责人管理，不得一人管理）；

- 不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，液态危废需将盛装容器放至防泄漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并安要求填写；

- 建立台账并悬挂于危废间内，转入及转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名；

- 危险废物贮存间内禁止存放除危险废物及应急工具以他的其他物品。

##### 危险废物申报相关规定

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十三条，产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

前款所称危险废物管理计划应当包括减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。危险废物管理计划应当报产生危险废物的单位所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。

本条规定的申报事项或者危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。

根据鄂环发[2011]11号《关于印发<湖北省固体（危险）废物转移管理办法>的通知》，第八条初次申请危险废物跨省（市）转移申报材料须包含以下内容：

（一）《湖北省危险废物转移申请表》。

（二）危险废物接收受单位《危险废物经营许可证》正本复印件，交验《危险废物经营许可证》副本核对。

（三）危险废物产生单位的申请报告，内容包括危险废物的主要成份与特性、危险废物的包装与运输方案，危险废物处置（利用）单位的生产能力与主要工艺流程、污染防治设施情况等。

（四）提交转移处置合同或协议原件，符合国务院交通主管部门核发的危险货物道路运输经营许可证及承担运输驾驶人员、押运人员的相关证件的复印件。

再次申请危险废物跨省（市）转移申报材料须包含以下内容：

（一）上年度跨省（市）转移、处置或利用危险废物的总结。

（二）上年度危险废物经营台帐。

（三）本年度跨省转移处置计划（经所在地环保局初审）。

##### 危险废物转移相关规定

根据国务院令第591号《危险化学品安全管理条例》、原国家环境保护总局令第5号《危险废物转移联单管理办法》有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：

（1）危险废物在转移前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，建设单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取联单。转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。

（2）危险废物产生单位每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。

（3）危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。

（4）危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付建设单位，联单第一联由建设单位自留存档，联单第二联副联由建设单位在二日内报送环境主管部门。

（5）联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。环境保护行政主管部门认为有必要延长联单保存期限的，产生单位应当按照要求延期保存联单。

（6）废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。

（7）处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

（8）危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

（9）一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对一事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

根据鄂环发[2011]11号《关于印发<湖北省固体（危险）废物转移管理办法>的通知》和《湖北省固体（危险）废物转移管理办法》有关规定，在危险废物外运至处置单位时还必须严格遵守以下要求。

①本省有条件利用或处置的危险废物，应采取就近处置的原则交由本省有资质的危险废物经营单位利用（处置）；

②危险废物产生者及其它需要转移危险废物的单位在转移危险废物之前，必须向所在地环境保护行政主管部门提出申请，跨省转移，须向省环境保护厅提出申请。

③危险废物跨省转移，危险废物产生单位应在转移前3日内将转移计划（计转移的时间、种类、数量、运输车辆车牌号等）报告省环境保护厅，省环境保护厅并函告转移途经的省级环保部门。

④危险废物移出者、运输单位和接收单位必须建立危险废物管理档案，并将从事的危险废物经营活动按季度填写《湖北省危险废物经营活动报告表》并附带电子版，于每一季度结束后10日内报省固管中心备案。

⑤凡参与危险废物转移的直接管理及操作人员应经省级环保部门培训合格后方可上岗作业。

##### 建立危险废物监管物联网系统

按照湖北省环境保护厅办公室文件鄂环办[2014]63号《关于印发<湖北省危险废物监管物联网系统（一期）建设项目实施方案>的通知》，对危险废物处置单位项目和危险废物产生量较大（10吨/年）、种类较多（列入国家危险废物名录3种类别以上的）新、改、本项目，要求按照省厅统一建设标准建设危险废物物联网监管系统，并与环保部门联网，作为该项目“三同时”验收的依据之一。

信息化管理系统包括8个子系统：危险废物产生单位管理系统、危险废物处置经营单位管理系统、危险废物转移管理系统、进口废物管理系统、监控中心综合管理系统、公众互动平台管理系统、数据处理平台系统和基础软硬件支撑系统。其中，危险废物产生单位管理子系统包括基础信息管理分系统、在线申报管理分系统、转移计划申报管理分系统、视频监控分系统、RFID管理分系统、污泥监控数据分系统。

通过建立图像采集传输系统，配置RFID智能手持终端设备，对出入场的运输车辆、容器电子标签进行关联绑定查询和验证，通过视频监控系统对危险废物的贮存情况进行实时视频监控。

##### 日常管理要求

建设项目正常运行阶段所产生的固废主要以危险固废、一般工业废物和生活垃圾为主，企业应建立检查维护制度，并建立档案制度，将固废的种类和数量详细记录在案，长期保存，以供查阅。

综上所述，以上固废全部做到妥善处置，实现了无害化。

#### 非正常排放污染防治措施

本评价主要针对项目污水及废气的非正常排放进行相应的防范措施分析。

（1）废水非正常排放

本项目本身就是废水处理过程，废水非正常排放主要指项目开始中和反应至污水排放中，运行异常导致污水处理效率下降的情况。建议采取如下防范措施：

①首先控制废酸废碱的来源质量控制，防止重金属超标。

②建设单位拟新建事故应急池，容积为800m3，可满足事故废水收集需求。

③完善各项监控方案及其设施要求，按操作规范定时检测各处理单元水质参数，发现水质异常必须及时采取处置措施。风机、污水泵、提升泵等主要关键设备应有备用，确保污水处理站的运行效率。

④加强对项目技术人员操作工作的培训，熟练掌握污水处理工艺技术原理、运行经验及设备的操作说明，加强工作人员的岗位责任管理，减少人为因素产生的故障。

（2）废气非正常排放

项目废气发生非正常排放主要指碱喷淋装置或活性炭吸附运行异常。一旦发生故障或异常，此时，应合理调度、及时暂停相关设备的运行并查找故障原因，待修复后才能恢复相关生产。

项目产生的废气和废水均存在非正常排放的可能性，且非正常排放的污染物对环境具有一定不良影响。在采取上述相应的预防、控制措施后，项目非正常排放的可能性可以得到有效降低，同时其影响也可控制在最低程度。建设单位应建立环境应急机制，以防止突发性事件导致环境污染事故。

#### 土壤环境保护措施及可行性分析

土壤污染主要来自废气、废水、固废污染，污染后的修复成本十分高昂。为有效防治土壤环境污染，项目运营期应采取以下防治措施：

（1）生产中严格落实废水收集、治理措施。车间内利用备用储罐作为事故应急水池，车间内若废水处理设施故障，将废水转移至备用储罐暂存，故障、事故解除后妥善处理，禁止将未经有效处理的废污水外排。

（2）严格落实废气污染防治措施，加强废气治理设施检修、维护，使大气污染物得到有效处理，减少废气污染物沉降。

（3）原料及产品转运、贮存等各环节做好防风、防水、防渗措施，避免有害物质流失，禁止随意弃置、堆放、填埋。

（4）厂区分区防渗，加强地下水环境跟踪监测，一旦发现地下水发生异常情况，必须马上采取紧急措施。

按照有关的规范要求采取上述污染防渗措施，可以避免项目对周边土壤产生明显影响，营运期土壤污染防治措施是可行的。

## 产业政策和选址符合性分析评价

###### 厂址的选择是决定建设项目发展前途的关键问题，也是保护环境、防患于未然的重要前提。根据工程建成后污染物的影响范围、程度及厂址周围居民等敏感点的分布情况，结合当地土地总体利用规划、城市发展总体规划、环境保护规划及评价区功能区划等，综合评价该项目厂址的合理性。

### 产业政策符合性分析

对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》有关条款，本项目类型不属于《产业结构调整指导目录》中所列出的限制类、淘汰类项目，即为允许类。另外本项目已取得宜城市发展和改革委员会审核同意的登记备案证明，登记备案号：2021-420684-04-01-495972。

根据市场准入负面清单（2019年版），本项目产品及生产工艺均不属于禁止准入和许可准入事项，可依法平等进入。

对照《环境保护综合名录（2021 年版）》，本项目不属于《环境保护综合名录（2021 年版）》中列出的“高污染”产品名录、“高环境风险”产品名录、“高污染、高环境风险”产品名录。

因此，本项目符合国家和地方相关产业政策。

#### 与《关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导意见》（发改环资【2016】370号）相符性分析

该项目与《关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导意见》的相符性分析见表9.1-1。

表9.1-1项目与《关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导意见》的相符性分析

| 序号 | 《关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导意见》（发改环资【2016】370号） | 项目相关内容分析 | 相符 性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优化沿江产业空间布局：落实主体功能区战略，实施差别化的区域产业政策。科学划定岸线功能分区边界，严格分区管理和用途管制。坚持“以水定发展”，统筹规划沿江岸线资源，严控下游高污染、高排放企业向上游转移。除在建项目外，严禁在干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局重化工园区，严控在中上游沿岸地区新建石油化工和煤化工项目。 | 该项目属于合成材料制造项目，不属于新建石油化工和煤化工项目范畴，且项目距离长江一级支流汉江最近距离为17.5km，距离长江二级支流蛮河最近距离为4.5km。 | 相符 |
| 2 | 加快沿江产业结构调整：实施创新驱动发展战略，推动战略性新兴产业和先进制造业健康发展，发展壮大服务业，有序开发沿江旅游资源。大力发展低耗水、低排放、低污染、无毒无害产业，推进传统产业清洁生产和循环化改造。制定实施分年度落后产能淘汰方案，2016年底前，全面取缔“十小”企业。在三峡库区等重点水功能区，加快淘汰潜在环境风险大、升级改造困难的企业。 | 项目生产过程中产生的污染物经处理后能达标排放。项目不属于“十小”企业。 | 相符 |
| 3 | 严格沿江产业准入：加强沿江各类开发建设规划和规划环评工作，完善空间准入、产业准入和环境准入的负面清单管理模式，建立健全准入标准，从严审批产生有毒有害污染物的新建和改本项目。强化环评管理，新建、改建、扩建重点行业项目实行主要水污染物排放减量置换，严控新增污染物排放。加强高耗水行业用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。 | 项目位于襄阳精细化工园（原襄阳雷河大雁工业园）内，该园区2019年4月29日取得了襄阳市生态环境局的审查意见。项目不属于空间准入、产业准入和环境准入的负面清单的项目。 | 相符 |
| 4 | 推进沿江产业水循环利用：加大火电、钢铁、造纸、化工、纺织等行业节水改造力度，开展园区废水循环综合利用试点。到2020年，长江经济带万元工业增加值用水量比2015年下降30%以上。建设雨水收集利用设施，加大再生水利用力度。推广节水灌溉技术，提高农业灌溉用水效率，开展设施渔业养殖废水综合利用。 | 项目采用节水节能措施。 | 相符 |

由上表9.1-1可知，本项目与《关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导意见》相符。

#### 与《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评[2020]36号）相符性分析

该项目与《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评[2020]36号）相符性分析见表9.1-2。

表9.1-2 项目与环办环评[2020]36号相符性分析一览表

| 序号 | 环办环评[2020]36号 | 项目相关内容分析 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严格区域削减要求。建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。 | 襄阳市环保局《关于明确建设项目审批中大气污染物两倍削减替代适用区域的复函》，确定本项目排放的大气污染物须实施2倍削减量置换。 | 相符 |
| 2 | 规范削减措施来源。区域削减措施原则上应与建设项目位于同一地级市或市级行政区域内同一流域。地级市行政区域内削减量不足时，可来源于省级行政区域或省级行政区域内的同一流域。 | 项目新增COD排放量 0.061t/a、NH3-N排放量 0.006t/a通过宜城市2021年大雁工业污水处理厂减排项目削减量置换；新增VOCs 0.357t/a从2021年工程治理项目湖北吉人水性汽车涂料有限公司进行2倍量削减替换。新增氮氧化物0.102t/a、颗粒物0.018t/a等从2020年宜城市民威新型建筑处理厂石灰窑关停项目中进行2倍量削减替换。 | 相符 |
| 3 | 强化建设单位、出让减排量排污单位和涉及的地方政府责任。建设单位是控制污染物排放的责任主体，应在提交环境影响报告书时明确污染物区域削减方案，包括主要污染物削减量、削减来源、削减措施、责任主体、完成时限。 | 本项目已按要求明确污染物区域削减方案，包括主要污染物削减量、削减来源、削减措施、责任主体、完成时限。 | 相符 |
| 4 | 明确环评单位和评估单位责任。建设单位或其委托的环境影响评价技术单位，在编制环境影响报告书时，应按照环境影响评价导则等文件测算建设项目主要污染物排放量，并对其准确性负责。 | 环评单位已按导则要求测算项目主要污染物排放量 | 相符 |
| 5 | 建设单位推动区域削减措施落实的主体责任。建设单位应积极推动落实区域削减方案，全部削减措施应在建设项目取得排污许可证前完成。 | 建设单位正在落实区域削减方案 | 相符 |
| 6 | 地方政府按其承诺落实相关主体责任。建设项目环境影响评价文件批复后，按承诺落实区域削减工作是地方政府对本行政区域环境质量负责的主动行为。 | 建设单位将按承诺落实区域削减工作 | 相符 |
| 7 | 加大监管力度。各级生态环境主管部门对辖区内建设项目环境影响报告书及批复要求落实情况进行检查时，应将区域削减方案落实情况作为重要内容，检查已出让排污单位减排量记录情况、排污许可证变更或者注销情况、地方政府区域削减工作落实情况、建设单位信息公开情况、环境影响报告书中建设项目主要污染物排放量测算情况、区域削减方案是否存在重复使用减排量等。 | / | / |
| 8 | 加强信息公开。建设单位报批环境影响报告书前，应将区域削减方案及落实承诺与环境影响报告书全本一并向社会公开。环境影响报告书批复后，建设单位应每年向社会公开削减措施落实进展。 | 建设单位已将区域削减方案及落实承诺与环境影响报告书全本一并向社会公开。 | 相符 |

由表9.1-2知，项目与《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评[2020]36号）相符。

#### 与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》环环评〔2021〕45号相符性分析

该项目与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》环环评〔2021〕45号）相符性分析见表9.1-3。

表9.1-3 项目与环环评[2021]45号相符性分析一览表

| 序号 | 环办环评[2020]36号 | 项目相关内容分析 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深入实施“三线一单”。各级生态环境部门应加快推进“三线一单”成果在“两高”行业产业布局和结构调整、重大项目选址中的应用。地方生态环境部门组织“三线一单”地市落地细化及后续更新调整时，应在生态环境准入清单中深化“两高”项目环境准入及管控要求；承接钢铁、电解铝等产业转移地区应严格落实生态环境分区管控要求，将环境质量底线作为硬约束。 | 该项目为有机硅树脂生产项目；不属于“两高”行业。 | 相符 |
| 2 | 强化规划环评效力。各级生态环境部门应严格审查涉“两高”行业的有关综合性规划和工业、能源等专项规划环评，特别对为上马“两高”项目而修编的规划，在环评审查中应严格控制“两高”行业发展规模，优化规划布局、产业结构与实施时序。以“两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。推动煤电能源基地、现代煤化工示范区、石化产业基地等开展规划环境影响跟踪评价，完善生态环境保护措施并适时优化调整规划。 | 项目位于襄阳精细化工产业园（襄阳雷河大雁工业园）内，该园区已按规定完成襄阳精细化工产业园总体规划环评。 | 相符 |
| 3 | 严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。 | 本项目属于扩建项目，符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 | 相符 |
| 4 | 落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 | 该项目为有机硅树脂生产项目；不属于“两高”行业。并申请了项目污染物削减方案。 | 相符 |
| 5 | 合理划分事权。省级生态环境部门应加强对基层“两高”项目环评审批程序、审批结果的监督与评估，对审批能力不适应的依法调整上收。对炼油、乙烯、钢铁、焦化、煤化工、燃煤发电、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。 | / | / |
| 6 | 提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。 | 该项目不属于“两高”行业，使用天然气、电等清洁能源。 | 相符 |
| 7 | 将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。各级生态环境部门和行政审批部门应积极推进“两高”项目环评开展试点工作，衔接落实有关区域和行业碳达峰行动方案、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等政策要求。在环评工作中，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。鼓励有条件的地区、企业探索实施减污降碳协同治理和碳捕集、封存、综合利用工程试点、示范。 | / | / |
| 8 | 加强排污许可证管理。地方生态环境部门和行政审批部门在“两高”企业排污许可证核发审查过程中，应全面核实环评及批复文件中各项生态环境保护措施及区域削减措施落实情况，对实行排污许可重点管理的“两高”企业加强现场核查，对不符合条件的依法不予许可。加强“两高”企业排污许可证质量和执行报告提交情况检查，督促企业做好台账记录、执行报告、自行监测、环境信息公开等工作。对于持有排污限期整改通知书或排污许可证中存在整改事项的“两高”企业，密切跟踪整改落实情况，发现未按期完成整改、存在无证排污行为的，依法从严查处。 | 该项目在环评批复前申请排污许可证。 | 相符 |
| 9 | 强化以排污许可证为主要依据的执法监管。各地生态环境部门应将“两高”企业纳入“双随机、一公开”监管。加大“两高”企业依证排污以及环境信息依法公开情况检查力度，特别对实行排污许可重点管理的“两高”企业，应及时核查排污许可证许可事项落实情况，重点核查污染物排放浓度及排放量、无组织排放控制、特殊时段排放控制等要求的落实情况。严厉打击“两高”企业无证排污、不按证排污等各类违法行为，及时曝光违反排污许可制度的典型案例。 | 建设单位承诺将按排污许可证要求严格落实。 | 相符 |

由表9.1-3知，项目与《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评[2020]36号）相符。

#### 与《湖北长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相符性分析

为贯彻落实《长江经济带发展负面清单指南（试行）》，根据相关法律法规，按照国家推动长江经济带发展领导小组办公室要求，结合我省实际，制定本实施细则。本实施细则自发布之日起施行，所涉事项，法律法规及国家和省规范性文件有更加严格或明确规定的从其规定。相关条款由各责任单位根据实际情况适时提出动态调整。《细则》规定：

表9.1-4 项目与《湖北长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相符性分析

| 序号 | 《细则》规定 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，依法依规开展项目前期论证并办理相关手续。过长江干线通道项目应列入《长江干线过江通道布局规划》，在《长江干线过江通道布局规划》出台前禁止建设未纳入《长江经济带综合立体交通走廊规划（2014-2020年）》的过江通道项目。 | 本项目为合成材料制造项目，不属于上述码头项目、过长江通道项目、长江干支流基础设施项目等，符合该条要求。 | 符合 |
| 二 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围的投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围得投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止建设污染环境、破坏生态的宾馆、招待所、疗养院等建筑物。 | 本项目建设地点位于襄阳市精细化工产业园，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，也不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内，不建设宾馆、招待所、疗养院等建筑物，符合该条要求。 | 符合 |
| 三 | 禁止在饮用水水源一级保护区的的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建畜禽养殖、住宿、餐饮、娱乐等排放污染物的投资建设项目。禁止设置有毒有害废弃物、化工原料、危险化学品、矿物油类及有毒有害矿产品的暂存和储存场所。禁止建设危险化学品、固体废物等装卸运输码头。 | 本项目建设地点位于襄阳市精细化工产业园，不在饮用水水源一级及二级保护区的的岸线和河段范围内，不属于装卸运输码头项目，符合该条要求。 | 符合 |
| 四 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围垦占用、围湖造田等投资建设项目。 | 本项目主要是有机硅树脂生产且位于襄阳市精细化工产业园内，污水站处理后废水可以排入已有的园区污水处理厂处理，不需新建排污口，不涉及围垦占用、围湖造田等，本项目符合该条要求。 | 符合 |
| 五 | 禁止在国家湿地公园岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及从事房地产、度假村等任何不符合主体功能定位的投资建设项目，禁止开（围）垦、填埋、排干或截断水资源，禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道等破坏湿地及其生态功能的活动。 | 本项目位于襄阳市精细化工产业园内，不涉及上述活动，符合该条要求。 | 符合 |
| 六 | 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国主要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目位于襄阳市精细化工产业园内，不属于上述规定范围，符合该条要求。 | 符合 |
| 七 | 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘察项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线范围内的开发活动必须确保生态保护红线的保护性质不改变、生态功能不降低、空间面积不减少。除《自然资源部关于做好占用永久基本农田重大建设项目用地预审的通知》（自然资规【2018】3号）确定的六类重大建设项目，以及深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、异地扶贫搬迁、民生发展等建设项目外，各类非农建设项目严禁占用永久基本农田。 | 本项目位于襄阳市精细化工产业园内，不在生态保护红线和永久基本农田范围内，符合该条要求。 | 符合 |
| 八 | 禁止在长江及主要支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆城纵深1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，重点管控流域面积在10000平方公里以上的河流（根据实际情况，适时对重点管控的河流进行动态调整）。禁止在合规的园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 | 本项目位于襄阳市精细化工产业园（为合规的园区）内，距离汉江宜城段约17.5km，符合该条要求。 | 符合 |
| 九 | 禁止新建、扩建不符合国家石化（炼油、乙烯、PX）现代煤化工（煤制油、煤制烯烃、煤制芳烃）等产业布局规划的项目。 | 本项目为有机硅树脂生产项目，不属于上述项目，符合该条要求。 | 符合 |
| 十 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能（落后产能项目清单以国家和省发布的权威目录为准）。 | 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能，符合该条要求。 | 符合 |
| 十一 | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业项目（严重过剩产能行业项目以国家和我省确定的为准）。煤化工、多晶硅、风电制造、平行玻璃、钢铁、水泥等六大行业被列入国家产能过剩行业，湖北省规定的产能严重过剩行业为钢铁（炼钢、炼铁）、电解铝、水泥（熟料）、平板玻璃行业。 | 本项目不属于上述严重过剩产能行业项目，符合该条要求。 | 符合 |

由上表可知，本项目建设符合《湖北长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》的要求。

#### 与《省大气污染防治行动计划的实施意见》（鄂政发[2014]6号）符合性分析

为贯彻落实《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号），进一步加强大气污染防治工作，不断改善全省大气环境质量，结合湖北省实际，省政府办公厅2014年01月21日签发了《省人民政府关于贯彻落实国务院大气污染防治行动计划的实施意见》（鄂政发[2014]6号）（以下简称《实施意见》），对湖北省范围内实施大气污染防治行动计划提出了相关实施意见。《实施意见》指出，“加强燃煤锅炉整治和改造。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉”，该项目运行期燃气锅炉燃料采用天然气，满足《实施意见》相关要求。

因此，项目建设符合《省人民政府关于贯彻落实国务院大气污染防治行动计划的实施意见》相关要求。

#### 与《宜城市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的符合性分析

根据《宜城市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》：

“做强二产业。抢抓工业4.0和中国制造2025机遇，大力实施工业强市战略，调结构、提层次、增总量，以农产品深加工（纺织服装）、精细化工、机械电子、新能源新材料、水晶制造等优势产业为重点，开展产业链招商，打造产业集群，加快新型工业化进程。加大优势产业、骨干企业的扶持力度，加快企业转型升级步伐，提高产业整体竞争力，融入襄阳产业分布体系。”

“进主导产业升级发展：发展农产品深加工（纺织服装）、精细化工、机械电子、水晶制造、新能源新材料等五大主导产业。”

本项目属于合成材料制造项目，符合宜城市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的相关规定。

#### 与《省环委会办公室于印发湖北省重点行业挥发有机物污染整治实施方案的通知》（鄂环委办【2016】79号）相符性分析

根据《省环委会办公室于印发湖北省重点行业挥发有机物污染整治实施方案的通知》（鄂环委办【2016】79号），总体思路：坚持重点突出、严格准入、总量减排三大原则，以清洁生产水平提高、技术升级改造为抓手，充分发挥企业、园区管理部责任主体作，加强重点行、重点工业园区、重点减排项目的VOCs排放总，完成国家下达的减排目标任务，全面改善区域空气质量。

建设项目环境准入：新建、迁建VOCs排放量大的企业应入工业园并符合规划要求。重点行业新、改、本项目必须全面强化VOCs无组织排放废气收集处理措施，排放挥发性有机物的车间应安装废气收集、回收或净化装置，确保净化效率不得低于90%；现有重点行业改本项目必须通过以新带老、以大带小方式实现VOCs排放总量“增产不增污或增产减污”，对未按期完成VOCs治理项目的企业暂停新增大气污染物排放建设项目环评审批。

该项目产生的甲苯、乙醇、三甲胺、甲醇、VOCs废气通过UV光解+活性炭吸附，效率可达到90%以上。同时，该项目属于扩建项目，新增VOCs0.357t/a从2021年工程治理项目湖北吉人水性汽车涂料有限公司进行2倍量削减替换。因此，该项目VOCS相关措施满足《省环委会办公室于印发湖北省重点行业挥发有机物污染整治实施方案的通知》（鄂环委办【2016】79号）要求。

#### 与《湖北省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案的通知》（鄂环发[2018]7号）相符性分析

根据《湖北省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案的通知》（鄂环发[2018]7号）要求：1、总体要求。以改善环境空气质量为核心，以重点地区为着力点，以重点行业和重点污染物为主要控制对象，以重点减排项目为支撑，推进VOCS与NOX协同减排，分阶段完成全省VOCS综合整治任务和减排目标任务。强化新增污染物排放控制，实施固定污染源排污许可，全面加强基础能力建设和政策支持保障，建立VOCS污染防治长效机制，促进环境空气质持续改善和产业绿色发展。2、严格建设项目环境准入。搞高VOCS排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCS排放建设项目。新建、迁建VOCS排放量大的企业应入工业园并符合规划要求。所有新、改、扩建设项目一律实施VOCS排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉及VOCS排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCS含量的原辅材料，强化VOCS无组织排放废气收集处理措施，安装高效治理设施。

该项目选址位于襄阳精细化工园，该项目产生的甲苯、乙醇、三甲胺、甲醇、VOCs废气通过UV光解+活性炭吸附，收集处理效率可达到90%以上。新增VOCs0.357t/a从2021年工程治理项目湖北吉人水性汽车涂料有限公司进行2倍量削减替换。因此，该项目VOCS相关措施满足《湖北省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案的通知》（鄂环发[2018]7号）要求。

#### 与环委办[2018]101号《襄阳市挥发性有机物污染防治三年行动实施方案》（2018-2020年）的相符性分析

根据环委办[2018]101号《襄阳市挥发性有机物污染防治三年行动实施方案》（2018-2020年）：

（一）严格VOCs新增污染排放控制：按照“消化增量、削减存量、控制总量”的方针，逐步将VOCs排放是否符合总量控制要求作为环评审批的前置条件，并依法纳入排污许可管理，对排放VOCs的建设项目实行区域内减量替代。

推动低（无）VOCs含量原辅材料替代和工艺技术升级。加强无组织废气排放控制，含VOCs物料的储存、输送、投料、卸料。企业VOCs物料的生产及含VOCs产品的分装等过程应密闭操作，反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理。

该项目选址位于襄阳精细化工园，该项目产生的甲苯、乙醇、三甲胺、甲醇、VOCs废气通过UV光解+活性炭吸附，收集处理效率可达到90%以上。新增VOCs0.357t/a从2021年工程治理项目湖北吉人水性汽车涂料有限公司进行2倍量削减替换。

#### 与《襄阳市汉江流域水环境保护条例》相符性分析

根据《襄阳市汉江流域水环境保护条例》规定，重点保护区包括以下区域：（一）汉江干流岸线两侧外各二千米；（二）纳入断面水质考核的汉江支流岸线两侧为平地的向外延伸一千米，为山地的向外延伸至第一重山脊；（三）鱼梁洲和有行政建制村的汉江干流洲滩。在重点保护区内严禁新建、扩建工业企业、畜禽养殖场（区）及其他可能污染水环境的项目，严禁设置垃圾填埋场等有毒有害物质贮存场所。

该项目位于襄阳精细化工产业园，厂内废水预处理达标后，经园区管网排入宜城中持水务有限公司处理后排放蛮河。该项目选址距离蛮河直线距离为4.5公里，距离汉江17..5公里，不在《襄阳市汉江流域水环境保护条例》重点保护区范围内，因此，满足《襄阳市汉江流域水环境保护条例》规定。

#### 与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的通知（国发【2018】22号）相符性分析

根据《打赢蓝天保卫战三年行动计划》要求如下：目标指标。经过3年努力，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低细颗粒物（PM2.5）浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降15%以上；PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上，地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。

该项目为采用天燃气为燃料，产生的废气污染物得有效治理，同时排放总量指标进行了倍量替代，因此，该项目符合《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的通知（国发【2018】22号）中的相关要求。

#### 与《襄阳精细化工产业园总体规划环境影响报告书审查意见的函》（襄环函【2019】8号）相符性分析

根据《关于襄阳精细化工产业园总体规划环境影响报告书审查意见的函》（襄环函[2019]8号）：襄阳精细化工产业园位于宜城市西南部，规划范围包括大雁工业区、雷河镇及岛口镇部分用地，北至廖河村，南抵太山庙，西临荆山余脉，总用地面积38km2。总体用地布局结构规划为“一廊两区、双心两轴”，产业定位为“合理发展磷精细化工，硝基化工、新能源材料，依托园区现有煤化工产业适度发展煤化工，构建以煤、磷化工为基础，新能源材料与精细化工并重发展的产业格局及现代物流业产业”。规划区共发展形成四大产业片区，包括基础化工产业组团、精细化工产业组团、化工产业研发组团、陶瓷产业组团。本环评针对项目的运行与环境保护规划符合性进行对比分析：

（一）鉴于宜城市环境空气颗粒物存在超标，环境空气质量已不能满足环境功能质量要求，地表水环境敏感程度较高，园区管委会须严守“环境质量底线要求”，按照“只能变好、不能变坏”原则，积极开展区域环境综合整治，切实保护和改善区域环境质量。在区域环境质量达标前，须严格控制园区内新增大气、水污染物排放的建设项目，入园新增大气、水污染物排放总量项目，须从本地现有企业污染治理工程或企业关闭削减量中“倍量替代”。

（二）园区各类开发活动应严格遵循园区规划确定的各功能区用地要求。区域内农田在取得有关部门许可后方可开发。

（三）进一步优化园区空间布局及组团结构。结合宜城市总体规划确定的城市发展格局，统筹考虑园区空间布局，确保环境安全。各组团之间、生态敏感区周边应设置合理的防护绿化隔离带；园区企业应落实防护距离控制要求，做好规划控制，防护距离内禁止建设居民住宅等环境敏感点。优化物流方式，采取严格的污染控制措施，确保区域环境质量稳定达标。

（四）园区建设和入园企业应严格遵循园区规划和“三线一单”要求，严禁违反国家产业政策及不符合园区规划的建设项目入园。在入园企业审批过程中切实落实《报告书》确定的《襄阳精细化工产业园区环境准入负面清单》及化工园区企业准入条件，严格环境准入。建议将《襄阳精细化工产业园总体规划》中园区定位由“以精细化工、开发医药级、电子级磷化工产品为主导产业；以基础磷化工、汽车配套产业、现代物流为基础产业；以科技研发产业、污染治理产业为战略新兴产业；以陶瓷产业、精细煤化工产业为机遇产业”调整为“合理发展磷精细化工，硝基化工、新能源材料，依托现有园区煤化工产业适度发展煤化工、构建以煤、磷化工为基础，新能源材料与精细化工并重发展的产业格局及现代物流业产业”。

（五）贯彻循环经济理念，采取中水回用等措施减少水资源消耗量、降低废水排放量，提高区域水资源利用率，减小园区污染物排放总量。加大水污染控制和水环境治理投入。明确新建项目水资源重复利用率、单位产品新鲜水消耗量等清洁生产指标要求，对不符合清洁生产指标要求的项目禁止入园。

（六）按照环保基础设施先行的原则，优先建设园区雨污管网、园区污水处理厂及垃圾转运站等环保基础设施。园区所有企业的生产废水、初期雨水、生活污水应全部经园区污水处理厂处理达标后排放。依据《宜城市热电联产规划（2018-2030年）》，加快推进园区集中供热工程。垃圾转运站应充分做好站址比选，避免扰民。

（七）加强入园企业环境管理，园区企业污水实行“一企一管”管理，达到园区污水处理厂接管标准后，方可接入；园区相关企业排放的废水应设置在线、视频监控系统及自控阀门；园内企业应加强对废气的污染治理，尤其是严格控制挥发性有机物及恶臭气体的排放，配备相应的废气污染源控制装置，确保实现稳定达标排放并满足总量控制要求；园区内企业工业固体废物和危险废物应具备符合国家规范的暂存场所，危险废物必须送具有相应资质的危险废物处理机构集中处理处置。

（八）园区应推广使用清洁能源，在园区集中供热实施后，禁止新建燃煤供热锅炉或使用其他高污染燃料。加强园区燃气管道建设，优先使用天然气等清洁能源。

（九）按照“优先保障生态空间，合理安排生活空间，集约利用生产空间”的原则，切实做好园区的生态环境保护和生态建设，划定生态保护控制区（铁路沿线生态屏障、工业生态防护带、河渠生态岸线、雷河镇区）。

（十）园区规划实施中新增大气污染物、水污染物、重金属污染物的排放总量应严格执行国家及地方有关污染物排放总量控制要求。

（十一）强化园区环境风险防范措施与管理体系建设，完善相应的应急联动机制。应针对性建设、落实突发环境事件应急处置与防范系统。入园各工业企业必须设置有足够容量、规范的事故排放收集应急池；园区必须建立健全三级应急防范体系和应急响应系统。应制定园区重污染天气应急预案，落实重污染天气应急措施。

根据园区产业布局、产业结构、规模及环境风险源分布情况，制定各环境要素突发环境事件应急预案、防范措施和跟踪监测计划并报环保部门各案；定期开展环境风险应急防范预案演练。

（十二）完善园区内环境监测体系，在园区内、园区边界、重点企业厂界、周边环境敏感目标处，建设大气预防预警监控点并与环保部门联网。编制年度环境质量报告。

本项目属于合成材料制造项目，符合国家产业政策及园区规划，对照《襄阳精细化工产业园总体规划环境影响报告书审查意见的函》（襄环函【2019】8号）中对襄阳精细化工产业园提出的环境保护规划，本项目严格落实各项环保措施及环境管理要求，因此建设项目符合《襄阳精细化工产业园总体规划环境影响报告书审查意见的函》中相关要求，与工业园环保规划相符合。

#### 与《宜城市城乡总体规划（2017-2035）》的相符性

根据《宜城市城乡总体规划（2017-2035）》市域城镇职能结构规划，雷河镇规划为工业型城镇，依托良好的化工产业基础和众多水晶工艺制品企业，是襄阳大都市区精细化工产业示范区，未来主打精细化工和水晶产业。

拟建项目属合成材料制造项目，位于襄阳精细化工产业园（原襄阳雷河·大雁工业园）内，项目的建设与宜城市城乡总体规划相符。

### 项目“三线一单”相符性分析

（1）与鄂政发[2020]21号文符合性分析

省人民政府于2020年12月1日颁布了《省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》鄂政发[2020]21号文，对湖北省生态环境实行分区管控，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元，本项目位于重点管控单元，与鄂政发[2020]21号文符合性分析如下：

表9.2-1   与鄂政发[2020]21号文符合性分析

| 管控类型 | 管控要求 | 本项目 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 总体： 1.优化重点区域、流域、产业的空间布局，对不符合要求的既有项目，依法依规实施整改、搬迁、退出等分类治理方案。 2.坚决禁止在长江及主要支流暗线边界想向陆域纵深1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，重点管控流域面积在10000平方公里以上的河流。 3.新建项目一律不得违规占用水域。严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道、湖泊、湿地的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。 工业园区《集聚区》 4.严格执行相关行业企业及流域规划环评空间布局选址要求，优化环境防护距离设置，防范工业园区《集聚地》及重点排污单位涉生态环境“邻避”问题。 5.禁止在合规园区新建、扩建钢铁《炼钢、炼铁、焦化、烧结、球团、铁合金》、炼油、化学原料及化学品制造、建材、《水泥熟料、平板玻璃和陶瓷类窑炉生产线，人造石板材加工》、有色金属和稀土冶炼分离项目。 6.禁止新建、扩建不符合国家石化《炼油、乙烯、PX》、现代煤化工《煤制油、煤制烯烃、煤制芳烃》等产业布局规划的项目。 | 项目距离长江一级支流—汉江17.5km、距离蛮河4.5km，项目选址位于襄阳精细化工产业园（襄阳雷河大雁工业园），该化工园属于合规园区，不在生态红线及基本农田范围内。本项目属于合成材料制造，不属于禁止项目。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 总体： 1.严格落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。对于上一年度环境质量未达到相关要求的区域和流域，相关污染物进行倍量削减替代，未达标区县要制定并实施分阶段达标计划。 2.武汉市、襄阳市、宜昌黄石市、荆州市、荆门市、鄂州市等重点城市，涉及火电、钢铁、石化、化工、有色《不含氧化铝》、水泥、炼焦化学等行业及锅炉，严格执行大气污染物特别排放限值。阳新县、大冶市等2个矿产资源开发利用活动集中的县《市》水污染中重金属执行相应的特别排放限值。 工业园区《集聚区》 3.加强工业企业全面达标排放整治，实施重点行业环保设施升级改造，深化工业废气污染综合防治，未达标排放的企业一律限期整治。 4.加强工业企业无组织排放管控，加快钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等行业和燃煤锅炉等物料《含废渣》运输、装卸、储存、转移与输送和工艺过程等无组织排放深度治理。 5.重点推进石化、化工工业涂装、包装印刷、橡胶塑料制品、医药、电子信息、印染、焦化等行业挥发性有机物污染防治。新建、改扩建项目一律实施VOCs排放等量或减量置换，并将替代方案落实到排污许可证中。 6.工业园区入园企业应在达到国家或地方的排污标准及相应的接管标准后接入集中式污水处理设施处理。加强土壤和地下水污染防治与修复。 | 本项目位于襄阳市宜城市，必须执行相应的特别排放限值，已向当地生态环境主管部门申请了主要污染物控制指标。废水和废气经过处理后，可以达标排放。 | 符合 |
| 环境风险防控 | 总体： 1.制定湖北省环境风险防控协调联动工作机制。建立全省大气污染防治联防联控机制以及跨区域的重点水体和涉及饮用水水源的流域、区域上下游联防联控协调机制，实行联防联控。建立健全地下水污染风险防范体系、检测体系及信息共享平台。 工业园区《集聚区》 2.强化工业园区《集聚区》企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设及应急演练。 | 本项目开始生产后，及时做好应急演练工作。 | 符合 |
| 资源利用效率 | 1.推进资源能源总量和强度“双控”，不断提高资源能源利用效率。严守区域能源、水资源、土地资源等资源控制指标限制。大力发展低耗水、低排放、低污染、低风险、高附加值产业，推进传统产业清洁生产和循环化改造。 2.高污染燃料禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已经建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或其他清洁能源。 3.水利水电工程建设应保证合理的生态流量，加强汉江水资源调度及用水总量控制，建立水资源保护跨区联动工作机制，在保障居民生产生活用水的前提下，优先保障生态用水需求。 | 本项目使用园区电及天然气作为能源。 | 符合 |

（2）与襄阳市生态环境总体准入要求相符性分析

表9.2-2   与襄阳市生态环境总体准入要求符合性分析

| 管控类型 | 管控要求 | 本项目 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 1. 在重点保护区内严禁新建、扩建工业企业、畜禽养殖场（区）及其他可能污染水环境的项目，严禁设置垃圾填埋场等有毒有害物质贮存场所。重点保护区内已有的达不到污染物排放控制要求的工业企业、畜禽养殖场（区）及其他项目，由市、县（市、区）人民政府责令限期关停；已设置的垃圾填埋场等有毒有害物质贮存场所，由所在地县（市、 区）人民政府、开发区管委会责令迁移并采取必要的措施恢复生态环境。重点保护区包括以下区域：（一）汉江干流岸线两侧外各二千米；（二）纳入断面水质考核的汉江支流岸线两侧为平地的向外延伸一千米，为山地的向外延伸至第一重山脊；（三）鱼梁洲和有行政建制村的汉江干流洲滩。 | 项目距离长江一级支流—汉江17.5km、距离蛮河4.5km，项目选址位于襄阳精细化工产业园（襄阳雷河大雁工业园），该化工园属于合规园区，不在生态红线及基本农田范围内。本项目不在重点保护区内。 | 符合 |
|  | 2. 禁止在汉江干流、支流水上从事餐饮等污染水体的经营活动。禁止在汉江干流、支流岸边从事洗衣、洗车、丢弃废 弃物、堆放垃圾、修建厕所等污染水体的活动。 | / | / |
|  | 3. 禁止新建除上大压小、热电联产外的燃煤电厂，严禁新建重污染型企业。 | 本项目合成材料制造项目，不属于重污染型项目 | 符合 |
|  | 4. 禁止违规露天焚烧，在建成区取缔露天炭烧烤。 | / | / |
|  | 5. 禁止轻芳烃(包含苯、甲苯、二甲苯)在农药行业的使用。禁止壬基酚聚氧乙烯醚在农药、印染等行业作为溶剂使用。 禁止硫丹、全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酸氟(除消防等领域外)生产、使用。禁止六溴环十二烷生产、使用.。 | 本项目为有机硅树脂项目，不属于农药、印染、全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酸氟、六溴环十二烷 | 符合 |
|  | 6. 禁止违法生产、销售、使用剧毒、高毒、高残留农药和重金属、持久性有机污染物等有毒有害物质超标的肥料、土壤改良剂或者添加物，禁止将未经无害化处理的城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止使用不符合农用标准的灌溉用水灌溉农田。 | 本项目为合成材料制造项目，生活垃圾委托环卫部门处理，污泥鉴别后分类处置 | 符合 |
|  | 7. 汉江流域内所有化工企业和其他排放重点水污染物的企业应当进入工业园区。工业园区外已建化工企业和其他排放重点水污染物的企业，由市、县（市、区）人民政府责令限期搬迁、转产或关闭。化工企业和其他排放重点水污染物的企业在进入工业园区前不得扩大运营规模。 | 项目选址位于襄阳精细化工产业园（襄阳雷河大雁工业园），该化工园属于合规园区， | 符合 |
|  | 8. 建成区内禁止设立砂石货场和堆场，现有的限期搬迁或关闭，坚决取缔沿江违法砂石厂。 | / | / |
|  | 9. 城市建成区内现有的钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工、火电、钢铁、水泥等污染较重的企业实施有序搬迁改造或依法关闭。 | 项目选址位于襄阳精细化工产业园（襄阳雷河大雁工业园） | 符合 |
| 污染物排放管控 | 10. 禁止超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物，禁止无证排污和 违反排污许可证规定排污。 | 本项目位于襄阳市宜城市，执行相应的特别排放限值，已向当地生态环境主管部门申请了主要污染物控制指标。废水和废气经过处理后，可以达标排入污水处理厂。 | 符合 |
|  | 11. 船舶、港口、码头、装卸站和船舶修造厂不得直接向汉江流域水体排放污染物、废弃物。 | / | / |
|  | 12. 全市中心城区、县城、乡镇污水处理率分别达到95％、90％、75％。中心城区建成区基本实现全收集、全处理。 | / | / |
|  | 13. 襄阳市畜禽粪污综合利用率达到80%，养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%。 | / | / |
|  | 14. 襄阳市中心城区城市污泥无害化处理处置率应达到90%以上。 | / | / |
|  | 15. 全市95%以上村庄生活垃圾得到有效治理。 | / | / |
|  | 16. 襄阳市测土配方施肥技术推广覆盖率达到93%以上，农药化肥使用量零增长。 | / | / |
|  | 17. 工业企业厂区、码头、堆场应建立密闭料仓与传送装置，露天堆放的应加以覆盖或建设自动喷淋装置；长期堆放废弃物的场所，应采取覆绿、铺装、硬化、定期喷洒抑尘剂或稳定剂等措施；积极推进粉煤灰、炉渣、矿渣的综合利用，减少堆放量。 | 本项目物料主要为桶装存放；危废仓库采取覆绿、铺装、硬化，滤渣鉴定后分类处置 | 符合 |
|  | 18. 蛮河、唐白河等水污染严重流域、水质较好的汉江干流及崔家营、王甫州库区等敏感区域，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。 | 本项目申请了主要污染物排放等量或减量置换。 | 符合 |
|  | 19. 新建城镇污水集中处理设施应当执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A 排放标准，现有城镇污水集中处理设施达不到一级A 排放标准的应当限期进行提标改造。 | / | / |
|  | 20. 全市新改、扩、建项目二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物须严格进行2 倍削减替代（燃煤发 电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 | 项目已申请二氧化硫、氮氧化物、烟、挥发性有机物进行2 倍削减替代 | 符合 |
|  | 21. 新增VOCs 排放量实行区域内现役源2 倍削减量替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。 | 项目挥发性有机物进行2 倍削减替代 | 符合 |
|  | 22. 执行大气污染物特别排放限值相关文件要求。 | 本项目燃气锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉特别排放限值。 | 符合 |
| 环境风险防控 | 23. 建立统一协调、联合执法、信息共享、区域预警的大气污染联防联控机制，构建全市大气污染防治的立体网络和联动机制。 建立重污染天气监测预警系统，建立与湖北省的联动应急响应体系，实行联防联控。 | / | / |
|  | 24. 跨区域的重点水体以及涉及饮用水水源的流域、区域，流域、区域内各级政府和有关部门要研究建立上下游联动应 急响应体系,实行联防联控。 | / | / |
| 资源利用效率 | 25. 全市再生水利用率达到10％以上，鄂北水资源配置区域内县（市、区）再生水利用率达到20％以上。 | / | / |
|  | 26. 禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。全市原则上禁止新建20 蒸吨/小时以下的燃煤锅炉，其中襄阳市城市建成区原则上禁止新建35 蒸吨/小时以下的燃煤锅炉。 | 本项目使用园区电及天然气作为原料。 | 符合 |

（3）与襄阳市生态环境准入清单相符性分析

①襄阳市生态环境准入清单

表9.2-3  襄阳市生态环境准入清单

| 环境管控 单元编码 | 环境 管控 单元 名称 | 行政区划 | 管控 单元 分类 | 管控要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 省 | 市 | 县 | 涉及 的乡 镇或 区域 |  | 空间布局约束 | 污染物排放管控 | 环境风险防控 | 资源开发 效率要求 |
| ZH42068420004 | 湖北 省襄 阳市 宜城 市重 点管 控单 元4 | 湖 北 省 | 襄 阳 市 | 宜 城 市 | 孔湾镇、雷河镇 | 重点 管控 单元 | 1.单元内林地执行湖北省总体准入要求中关于自然生态空间、天然林、公益林等的空间准入要求。 2.执行全省总体准入要求中关于沿江15公里范围内布局约束的准入要求。 3.宜城经济开发区新、改（扩）建项目应符合宜城经济开发区规划并执行规划环评(跟踪评价)中环境准入要求。开发区内禁止引入化工、医药等大气污染严重的企业以及印染等水污染严重的企业。禁止引入列入国家已发布的高污染、高环境风险产品名录的项目。 4.单元内的农用地执行湖北省总体准入中关于耕地空间布局约束的准入要求。农业种植禁止使用剧毒、高残留的农药、兽药。水产养殖禁止养殖珍珠和在江河、水库、输水渠等水体进行围栏围网养殖、投肥（粪）养殖。 | 1.单元内排放水污染物严格执行《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》。 2.单元内新建、改扩建农副食品加工业项目实施主要污染物等量或倍量替代。 3.城镇污水处理率达到75%。 4.单元内限养区应当实现养殖废弃物的循环综合利用或达到城市生活污水排放标准;适养区应当实现养殖废弃物的循环综合利用或达到国家《畜禽养殖业污染物排放标准》。 5.如上一年度PM2.5年平均浓度超标，单元内建设项目排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物实施区域2倍削减替代。 6.单元内新增VOCs排放量实行区域内现役源2倍削减量替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。 7.单元内锅炉排放二氧化硫、氨氧化物、颗粒物执行《锅炉大气污染物排放标准》中特别排放限值。 | 1.宜城经济开发区应建立大气、水、土壤环境风险防控体系。 2.宜城经济开发区内产生大量废水的农产品加工、电子信息产业的企业,应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤, 以及因事故废水直排污染地表水体。 | / |

②与清单相符性分析

表9.2-4  与襄阳市生态环境准入清单符合性分析

| 一 | ZH42068420004 重点管控单元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管控类型 | 管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| 空间布局约束 | 1.单元内林地执行湖北省总体准入要求中关于自然生态空间、天然林、公益林等的空间准入要求。 2.执行全省总体准入要求中关于沿江15公里范围内布局约束的准入要求。 3.宜城经济开发区新、改（扩）建项目应符合宜城经济开发区规划并执行规划环评(跟踪评价)中环境准入要求。开发区内禁止引入化工、医药等大气污染严重的企业以及印染等水污染严重的企业。禁止引入列入国家已发布的高污染、高环境风险产品名录的项目。 4.单元内的农用地执行湖北省总体准入中关于耕地空间布局约束的准入要求。农业种植禁止使用剧毒、高残留的农药、兽药。水产养殖禁止养殖珍珠和在江河、水库、输水渠等水体进行围栏围网养殖、投肥（粪）养殖。 | 项目厂区距离长江支流汉江约17.5km；项目为有机硅树脂生产项目，污染较轻； | 符合 |
| 污染物排放管控 | 1.单元内排放水污染物严格执行《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》。 2.单元内新建、改扩建农副食品加工业项目实施主要污染物等量或倍量替代。 3.城镇污水处理率达到75%。 4.单元内限养区应当实现养殖废弃物的循环综合利用或达到城市生活污水排放标准;适养区应当实现养殖废弃物的循环综合利用或达到国家《畜禽养殖业污染物排放标准》。 5.如上一年度PM2.5年平均浓度超标，单元内建设项目排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物实施区域2倍削减替代。 6.单元内新增VOCs排放量实行区域内现役源2倍削减量替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。 7.单元内锅炉排放二氧化硫、氨氧化物、颗粒物执行《锅炉大气污染物排放标准》中特别排放限值。 | 项目已严格落实污染物总量控制制度；项目已申请二氧化硫、氮氧化物、烟尘、VOCs污染物进行2 倍削减替代；本项目燃气锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉特别排放限值。 | 符合 |
| 环境风险防控 | 1.宜城经济开发区应建立大气、水、土壤环境风险防控体系。 2.宜城经济开发区内产生大量废水的农产品加工、电子信息产业的企业,应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤, 以及因事故废水直排污染地表水体。 | 园区正在建立大气、水、土壤环境风险防控体系，也要求企业编制环境风险应急预案 | 符合 |
| 资源利用效率 | / | / | 符合 |

（4）与宜城市环境管控单元相符性分析

宜城市共划定环境管控单元11个管控单元，分为优先保护单元，重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。

本项目位于宜城市襄阳精细化工产业园（原襄阳雷河·大雁工业园），属于重点管控单元，本项目与重点管控单元的符合性分析如下：

表9.2-5  与宜城市环境管控单元符合性分析

| 一 | 重点管控单元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管控类型 | 管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| 空间布局约束 | 1.执行全省总体准入要求中关于沿江15公里范围内布局约束的准入要求。 2.襄阳精细化工产业园（襄阳雷河大雁工业园）新建、改扩建项目应符合园区规划，并执行园区规划环评（跟踪评价）的准入要求。 3.单元内农业农业种植禁止使用剧毒、高残留的农药、兽药。水产养殖禁止养殖珍珠和在江河、湖库、输入渠等水体进行围栏围网养殖、投肥（粪）养殖. | 项目为合成材料制造项目，符合产业政策；距离长江支流汉江约17.5km、蛮河4.5km，满足1km内不得新建化工项目的要求；本项目符合园区环评准入要求。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 1.生活污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》G（ GB18918-2002）一级A标准。 2.污水处理率达到75%。 3.若上一年度宜城市PM2.5年均浓度超标，单元内建设项目排放二氧化碳、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物实施区域2倍削减替代。 4.单元内限养区，适养区现有畜禽养殖场进行限期治理，确保污染物达标排放.新建、改扩建畜禽养殖项目污染物排放不得超过排放标准和总量控制要求。 | 项目已严格落实污染物总量控制制度；甲苯、乙醇、三甲胺、甲醇、VOCs的收集率可以达到90%以上。也申请了主要污染物控制指标 | 符合 |
| 环境风险防控 | 1. 襄阳精细化工产业园（襄阳雷河大雁工业园）应建立大气、水、土壤环境风险防控体系。 2. 襄阳精细化工产业园（襄阳雷河大雁工业园）生产、储存危险化学品及产生大量废水的精细化工企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及 因事故废水直排污染地表水体。 3. 襄阳精细化工产业园（襄阳雷河大雁工业园）产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的精细化工企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 | 园区正在建立大气、水、土壤环境风险防控体系，也要求企业编制环境风险应急预案 | 符合 |
| 资源利用效率 | / | / | 符合 |

（3）根据《湖北襄阳精细化工产业园（襄阳雷河大雁工业园）环境影响跟踪评价报告书》，园区“三线一单”具体情况如下：

① 环境质量底线符合性分析

根据本项目环境质量现状监测分析结果可知，项目区域环境空气和地下水个别监测因子不能满足相应标准要求，其余声环境、地面水环境、土壤环境监测因子均能满足相应环境质量标准要求。通过项目环境影响预测分析结果可知，项目建成后污染物排放量与各环境要素质量现状叠加值也能满足相应环境质量标准要求，不会超过所在区域环境质量底线。同时通过倍量削减，可以进一步改善区域环境质量。

② 资源利用上限符合性分析

本项目生产用水由市政管网提供，项目营运过程中消耗一定量的电能、水，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。

③ 生态保护红线符合性分析

本项目位于湖北省襄阳精细化工产业园（原襄阳雷河·大雁工业园）内，该园区为化工工业园，周边无自然保护区、饮用水源保护区等。根据与宜城市生态保护红线范围分析结果，本项目不在宜城市生态保护红线范围内，符合区域生态保护红线管控要求，详见附图8。

④ 环境准入负面清单符合性分析

项目位于湖北省襄阳精细化工产业园（原襄阳雷河·大雁工业园）内，襄阳精细化工产业园环境准入负面清单见下表。

表9.2-6  襄阳精细化工产业园环境准入负面清单

| 分类 | 行业清单 | 工艺清单 |
| --- | --- | --- |
|  | 精细磷化工 | 新建三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、三氯化磷、五硫化二磷、饲料磷酸氢钙、氯酸钠、少钙焙烧工艺重铬酸钠、电解二氧化锰、普通级碳酸钙、无水硫酸钠（盐业联产及副产除外）、碳酸钡、硫酸钡、氢氧化钡、氯化钡、硝酸钡、碳酸锶、白炭黑（气相法除外）、氯化胆碱生产装置。 | - |
|  |  | 新建黄磷 | 起始规模小于3万吨/年、单线产能小于1万吨/年氰化钠（折100%），单线产能5千吨/年以下碳酸锂、氢氧化锂，单线产能2万吨/年以下无水氟化铝或中低分子比冰晶石生产装置。 |
|  |  | - | 新建以石油（高硫石油焦除外）、天然气为原料的氮肥，采用固定层间歇气化技术合成氨，磷铵生产装置，铜洗法氨合成原料气净化工艺。 |
|  |  | - | 建硫酸法钛白粉、铅铬黄、1万吨/年以下氧化铁系颜料、溶剂型涂料（不包括鼓励类的涂料品种和生产工艺）、含异氰脲酸三缩水甘油酯（TGIC）的粉末涂料生产装置。 |
|  |  | 新建氟化氢（HF）（电子级及湿法磷酸配套除外）。 | 新建初始规模小于20万吨/年、单套规模小于10万吨/年的甲基氯硅烷单体生产装置，10万吨/年以下（有机硅配套除外）和10万吨/年及以上、没有副产四氯化碳配套处置设施的甲烷氯化物生产装置，全氟辛基磺酰化合物（PFOS）和全氟辛酸（PFOA），六氟化硫（SF6）（高纯级除外）生产装置。 |
|  |  | 新建染料、染料中间体、有机颜料、印染助剂生产装置（不包括鼓励类的染料产品和生产工艺） | - |
|  | 医药化工 | 新建、扩建古龙酸和维生素C原粉（包括药用、食品用和饲料用、化妆品用）生产装置，新建药品、食品、饲料、化妆品等用途的维生素B1、维生素B2、维生素B12（综合利用除外）、维生素E原料生产装置 | - |
|  |  | 新建青霉素工业盐、6-氨基青霉烷酸（6-APA）、7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸（7-ADCA）、青霉素V氨苄青霉素、羟氨苄青霉素、头孢菌素c发酵、土霉素、四环素、氯霉素、安乃近、扑热息痛、林可霉素、庆大霉素、双氢链霉素、丁胺卡那霉素、麦迪霉素、柱晶白霉素、环丙氟哌酸、氟哌酸、氟嗪酸、利福平、咖啡因、柯柯豆碱生产装置。 | 化学法生产7-氨基头孢烷（7-ACA） |
|  |  | 新建紫杉醇（配套红豆杉种植除外） | 植物提取法黄连素（配套黄连种植除外）生产装置。 |
|  |  | 新开办无新药证书的药品生产企业。 | - |
|  |  | 新建及改扩建原料含有尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的产品生产装置。 | - |
| 禁止类 | 配套产业（污染治理业） | 用地红线宽度（包括绿化带）超过下列标准的城市主干道路项目：小城市和重点镇40m，中等城市55m，大城市70m（200万人口以上特大城市主干道路确需超过70m的，城市总体规划中应有专项说明）。 | - |
|  |  | 用地面积超过下列标准的城市游憩集会广场项目：小城市和重点镇1公顷，中等城市2公顷，大城市3公顷，200万人口以上特大城市5公顷 | - |
|  |  | 危险废弃物（放射性废物、核设施退役工程、含重金属废弃物）安全处置技术设备开发制造及处置中心建设 | - |
| 限制类 | 精细磷化工 | - | 单台产能5000吨/年以下和不符合准入件的黄磷生产装置，有钙焙烧铬化合物生产装置（2013年），单线产能3000吨/年以下普通级硫酸钡、氢氧化钡、氯化钡、硝酸钡生产装置，产能1万吨/年以下氯酸钠生产装置，单台炉容量小于12500千伏安的电石炉及开放式电石炉，高汞催化剂（氯化汞含量6.5％以上）和使用高汞催化剂的乙炔法聚氯乙烯生产装置（2015年），氨钠法及氰熔体氰化钠生产工艺。 |
|  |  | - | 单线产能1万吨/年以下三聚磷酸钠、0.5万吨/年以下六偏磷酸钠、0.5万吨/年以下三氯化磷、3万吨/年以下饲料磷酸氢钙、5000吨/年以下工艺技术落后和污染严重的氢氟酸、5000吨/年以下湿法氟化铝及敞开式结晶氟盐生产装置。 |
|  | 医药化工 | 劳动保护、三废治理不能达到国家标准的原料药生产装置 | 铁粉还原法对乙酰氨基酚（扑热息痛）、咖啡因装置使用氯氟烃（CFCs）作为气雾剂、推进剂、抛射剂或分散剂的医药用品生产工艺（根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰）。 |

对照上表，本项目符合园区产业准入条件，不在该功能区的负面清单内。

综上所述，本项目符合园区“三线一单”管理要求，符合性分析详见下表。

表9.2-7  园区 “三线一单”相符性分析一览表

| 内容 | 符合性分析 | 整改措施及建议 |
| --- | --- | --- |
| 生态保护红线 | 项目位于襄阳精细化工产业园（原襄阳雷河·大雁工业园）内，周边无自然保护区、饮用水源保护区。项目不在生态保护红线范围内。 | — |
| 资源利用上限 | 本项目为扩建项目，项目能源为电、自来水、天然气，符合资源利用上限要求。 | — |
| 环境质量底线 | 项目区域内除大气、地表水和地下水环境质量个别因子超标，基本均能满足相应环境质量标准要求。项目通过倍量替代，建成后对区域大气、地表水、地下水等环境质量影响较小，且有进一步改善的可能性。 | — |
| 环境准入负面清单 | 项目位于工业园内，符合园区产业准入条件，不在该功能区的负面清单内。 | — |

### 环境功能规划相符性分析

根据宜城市环境功能区划，项目所在地地表水蛮河水环境功能区划为Ⅲ类；项目所在地环境空气质量目标为满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；项目所在区域声环境质量分区为3类功能区。

根据本次环评对项目在建设期和运行期间可能造成环境影响的预测分析结果，项目实施后不会对大气、地表水及声环境等造成明显的影响，区域各项环境功能质量指标可以满足功能区划的要求，拟建项目符合当地环境功能区划要求。

### 选址合理性分析

（1）从城市总体规划、用地性质方面分析

本项目选址在湖北省宜城市雷河镇襄阳精细化工产业园（原襄阳雷河·大雁工业园）内，根据《宜城市城乡总体规划（2017~2035年）》，项目所在雷河镇规划为工业性城镇，依托良好的化工产业基础和众多水晶工艺制品企业，是襄阳大都市区精细化工产业示范区，未来主打精细化工和水晶产业。同时，项目所在园区规划用地性质为工业用地，项目的建设符合宜城市总体规划要求。

本项目拟利用现有厂区内已有的部分厂房、办公、供水、供电等设施，在现有厂区内进行建设，现有厂区和二期新增用地均已获得规划许可，分别为鄂规用地420684201000012号和鄂规用地420684201200113号，同意该项目地块为工业用地。

综上，拟建项目建设符合当地土地利用总体规划要求。

（2）从交通运输方面分析

该项目位于园区内，北抵宜城市25.8km，南至荆门市56.4km，距焦枝铁路线上大堰站1~5km，距207国道孔湾镇3km。项目所在地交通便利，有利于生产所需原料和产品的运输。

（3）从给排水、供气方面分析

该项目实施后，用水来自于园区供水管网。设备冷却水循环使用，生产废水及生活污水经处理达标后排入园区污水管网内。

（4）防护距离分析

根据预测结果，本项目无需设置大气环境防护距离；项目需设置300m卫生防护距离。

### 厂址总体平面布局可行性

该项目为扩建项目，拟在现有厂区西侧空地，新增年产5000吨有机硅树脂生产项目，与年产1.2万吨吨硫酸锰项目、4.9万吨/年废酸综合处置利用项目进行整体规划、合理布局。

各项目单元的平面间距布置严格按照有关设计规范要求进行设计。在满足符合国家颁布防火、防爆安全规范要求的前提下，尽可能的使工艺流程顺畅，管线短。在流程顺畅合理的前提下，装置独立布置，并充分利用空间。

    - 总平面布置的原则

项目总体布局要适应气象、地形、水文、地质等自条件和城市规划的要求。符合消防、安全、环境保护和卫生规划要求。考虑到日后企业的发展及厂内外运输的要求。具体如下：

①坚持科学合理、环保的原则；

②在满足基本功能需要的同时，适当考虑未来发展；

③通道宽度满足道路、人行道、管线占地、排水沟，以及消防、绿化、采光、通风等要求；

④总平面布置应与厂外运输相适应，满足人流、贷流和消防安全要求，做到人行便捷、贷流畅通、内外联系方便；

⑤严格遵守《工业项目建设用地控制指标》规定。

    - 厂区平面布置

根据项目平面设计参照《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）等，本次评价项目总平面布置分为生产区、储罐区等。满足生产人流、物流分离、互不交叉干扰的原则。力求做到方便生产，物流顺畅，传送路线短，便于协调，

厂内道路通顺，有利管理，方便生产，安全可靠，用地合理，力求做到减少投资，有利生产经营，符合国家要求，环境优美的总体布置原则，故平面布置严格按照国家规范执行，相互之间保持一定的安全间距，以避免发生火灾事故时影响到相邻的建构筑物。为了保证消防车通道的畅通，在主要生产装置之间设置了6m的循环通道，转弯半径15m。

该项目总图布置严格遵守现行设计规范，功能分区明确，各分区联系方便，布置紧凑，节约用地并留有发展余地，能满足工厂总体规划要求；物流顺畅，物料输送短捷，充分考虑与其它装置的衔接，满足生产工艺要求；整个生产流程呈环状布置，方便生产、生活、维修和管理，同时注意环境保护，绿化；道路、竖向布置合理，尽量节省土石方工程量；在满足国家有关防火等工程技术规范的要求下，布置紧凑，节约用地，力求整体协调、美观。

    - 竖向布置

厂区内坚向布置根据生产工艺流程、运输要求、场地排水等条件进行合理安排；由厂区入口处进入至综合楼、厂房、仓库分区域布置，设置厂区道路围绕，通道宽度合理，能满足厂区内外运输装卸的要求。

工艺布置尽量做到方便紧凑，各生产装置按物料流向布置，缩短物料输送，尽量避免产品的二次倒运。兼顾各专业特点，根据地域不同，充分利用冬日照，夏季通风，使工程设计科学合理，环保节能。

厂区的路面东高西低，地质条件好，对西侧场地进行平整后，能满足建筑公用辅助工程管道铺设的需求；交通流向能满足生产工艺流程和物料流向要求，符合防火、通风、安全、环境保护和卫生规划的要求。消防通道主要利用厂区主道路，同时设有防火通道，消防车可直达每一个可能发生火灾的地点，满足相关规范的要求。

由此可见，本项目总平面布置较为合理。

## 总量控制

### 污染物总量控制

实施污染物排放总量控制，将有利于城市污染综合防治进行总体优化，有利于推动城市污染源合理布局，从而有计划、有目标地控制环境污染。总量控制的最终目的是实现项目所在区域的环境保护目标。

总量控制是一个区域性概念，在单个建设项目的环评中进行总量控制分析与评价，无论从评价范围、时间、资金、技术等方面，都难以达到区域总量控制的深度。对于建设项目的总量控制，企业的总量控制指标就是企业污染物排放的最大允许排放量。根据我国的环境管理要求，对单一的污染物排放源，除要求其排放的污染物必须达到污染物排放浓度标准外，还必须使其产生的污染物总量达到环境质量标准要求。

《建设项目环境保护管理条例》第三条：建设产生污染的建设项目，必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准；在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物排放总量控制的要求。“十二五”期间，国家确定了4项污染物排放总量控制指标，即SO2、NOX、COD、NH3-N；《重点区域大气污染物防治“十二五”规划》（国函﹝2012﹞146号）要求重点区域工业烟粉尘也需实施总量控制。《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发﹝2016﹞65号）提出，“在细颗粒物和臭氧污染较严重的16个省份实施行业挥发性有机物总量控制”和“在56个沿海地级及以上城市或区域实施总氮总量控制”，本项目属于该规划中所列明的城市。

根据工程分析结果，在建设项目正常运行，满足环境质量要求、污染物达标排放及清洁生产的前提下，按照节能减排的原则给出主要污染物排放量。因此，拟对本项目下述污染物施行总量控制：

- 大气污染物控制指标：颗粒物、NOX、SO2、VOCs；

- 水污染物控制指标：COD、NH3-N；

基于上述原因，根据工程分析及以上计算结果，充分考虑建设单位实际治理能力，得出本项目的污染物排放总量控制建议指标。

#### 水污染物总量控制建议指标

本项目投产后，废水经自建污水处理站处理后与化粪池处理后的生活污水一起排入宜城中持水务有限公司处理，项目废水中污染物总量按照宜城中持水务有限公司排放标准进行核算，即COD：50mg/L，氨氮5mg/L。企业现有项目污水排放量为41694.46t/a（含现有试剂硫酸项目、拟建硫酸锰生产项目及拟建废酸废碱综合处置利用项目的废水）。

本项目新增生产废水及生活污水排水量为1211.65t/a，本项目扩建后全厂废水合计42906.29t/a。扩建后，污水处理站和生活污水全部进入宜城中持水务有限公司处理。

根据工程分析，按污水处理厂排放标准计算，本次新增污染物排放量为COD 0.061t/a、NH3-N 0.006t/a。

因此，本项目废水需申请总量为COD 0.061t/a、NH3-N 0.006t/a。

#### 大气污染物总量控制建议

本项目的大气污染物控制指标包括：VOCs、颗粒物、NOX、SO2；根据三本账核算，本次扩建项目有组织废气新增总量为：VOCs 0.357t/a、二氧化硫0.006t/a、氮氧化物0.14t/a、颗粒物0.03t/a。本次扩建完成后全厂总量合计为：VOCs 0.357t/a、颗粒物1.062t/a、二氧化硫0.033t/a、氮氧化物0.814t/a。目前企业硫酸锰项目已批复的总量为：颗粒物1.044t/a、二氧化硫0.259t/a、氮氧化物0.712 t/a。

表10-2  大气污染物总量指标

| 种类 | 污染物 | 现有项目总量指标 （t/a） | 本项目新增排放量 （t/a） | 扩建后合计排放量 （t/a） | 已批总量指标 （t/a） | 扩建后新增总量指标 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | VOCs | / | 0.357 | 0.357 | / | 0.357 |
|  | SO2 | 0.027 | 0.006 | 0.033 | 0.259 | 0 |
|  | TSP | 1.032 | 0.03 | 1.062 | 1.044 | 0.018 |
|  | NOX | 0.674 | 0.14 | 0.814 | 0.712 | 0.102 |

因此，扩建完成后企业有组织废气需申请总量为：VOCs 0.357t/a、氮氧化物0.102t/a、颗粒物0.018t/a。

### 本项目总量建议控制指标来源

根据襄阳市环保局《关于明确建设项目审批中大气污染物两倍削减替代适用区域的复函》，项目排放的大气污染物须实施2倍削减量置换。

本项目新增COD、NH3-N等污染物排放总量指标进行等量置换，新增挥发性有机物排放量按照襄阳市环保局《关于明确建设项目审批中大气污染物两倍削减替代适用区域的复函》实施2倍削减量置换。置换方案如下：新增COD排放量 0.061t/a、NH3-N排放量 0.006t/a通过宜城市2021年大雁工业污水处理厂减排项目削减量置换；新增VOCs 0.357t/a从2021年工程治理项目湖北吉人水性汽车涂料有限公司进行2倍量削减替换。新增氮氧化物0.102t/a、颗粒物0.018t/a等从2020年宜城市民威新型建筑处理厂石灰窑关停项目中进行2倍量削减替换。同时项目新增COD、NH3-N、氮氧化物等污染物排放指标须通过湖北省排污权交易平台进行交易获取。

## 环境管理与监测计划

### 环境管理概述

#### 环境管理机构设置的目的

环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证，并尽相应的职责。

#### 环境管理机构的设置

环境管理机构是体现环境管理体制要求的职能部门，要求在厂长领导下设置专门的环境管理机构，并配备专职人员1-3人，负责全厂的环保宣传、教育、监督检查，污染源监测资料整理归档等各项环保管理工作，定期向厂长汇报环保工作情况，及时解决存在问题，完善工厂环保工作。

车间各工段应设环保员（兼职）配合协调厂环保科工作。对车间工段环保设施运行情况进行监督检查。

鉴于项目的环保治理设施较多，建议在环保科下设一个专职维修组负责全厂环保设施的检查维修工作，保证环保设施正常运行。

#### 环境管理机构的职责

（1）监督项目环保治理措施、管理措施的实施；

（2）监督检查工厂各个环保设施的运行，并提高全体职工的环保意识；

（3）负责全厂职工的环保教育工作，以提高全体职工的环保意识；

（4）定期向上级环保部门汇报工厂的环保工作情况。

#### 环境管理内容

（1）建立环境管理专业机构

按照国家《建设项目环境保护设计规定》，建设项目必须设置专业环保机构，并配备环保专业管理人员和技术人员。环境管理人员和技术人员应具备一定的环境管理水平和专业技术知识，熟悉国家的环保法律、法规。环保机构的职责必须明确，既能向企业领导提出环境管理的设想和规划，又能承上启下组织实施各项环保管理和监督工作，同时还应加强与当地政府环保职能部门的工作和业务联系。

（2）加强环保宣传，提高环境意识

加强对全厂职工环保法律、法规宣传，提高全厂职工的环保意识，在实际生产中都能自觉遵守国家有关的环保法律、法规和企业内部制定的环保管理制度。

（3）建立健全环保管理规章制度和监督机制

建立健全有约束力的、奖惩分明的环保管理规章制度，完善环保指标的监督和考核机制。要做到有规必行，违规必罚。

（4）严格遵守环保“三同时”规定

建设项目环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入运行。环保设施必须按《环境影响评价报告书》中提出的要求进行设计、施工，项目竣工投产阶段必须报请当地环保部门进行环保设施竣工验收及监测。

（5）加强对环保设施的运行管理

项目在生产过程中应定岗定职，培训上岗。要严格按操作规程进行操作，必须保证污染治理设施的正常运行，从而确保污染物浓度及总量达标排放。

定期对污染治理设施进行检修和维护，以保证污染处理设施的正常运转。

（6）环境风险管理

### 对重点环境风险单元加强管理，防患于未然，坚决杜绝泄漏、火灾爆炸事故的发生。

### 环境监测机构及监测计划

#### 环境监测机构及职责

本项目不设立环境监测机构，项目的常规监测委托有资质的环境监测机构进行监测，监测数据提交当地环保部门审核，切实搞好监测质量保证工作。

主要职责是：

1）建立严格可行的环境监测计划及质量保证制度；

2）对全厂的废气、废水及噪声污染源进行定期监测和统计；

3）定期（季、年）进行监测数据的综合分析，掌握污染源控制情况及环境质量状况，为决策部门提供污染防治的依据。

#### 监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范石化行业》（HJ853-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）等文件和行业标准的要求，提出本项目环境监测计划。

#### 污染源监测

厂区污染源监测计划一览表见表11.2-1。

表11.2-1拟建项目建成后全厂污染源监测计划一览表

| 类别 | 污染源 | 监测因子 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产车间排气筒废气 | VOCs | DA005 | 1次/月 |
|  |  | 甲苯、甲醇、三甲胺 | DA005 | 1次/半年 |
|  | 锅炉废气 | NOX、SO2、颗粒物 | DA003 | 1次/每季 |
|  | 无组织废气 | 甲苯、甲醇、三甲胺、VOCs、H 2 S、氨、臭气浓度 | 厂界四周 | 1次/每季 |
| 废水 | 厂区污水总排放口 | pH值、COD、氨氮、流量 | / | 自动监测 |
|  |  | BOD、悬浮物、石油类 | 总排放口 | 1次/每季 |
|  | 雨水排口 | COD、悬浮物 | 雨水排放口 | 1次/月* |
| 噪声 | 厂界布设4个点 | 连续等效A声级 | 四周厂界 | 1次/每季 |
| 固体废物 | 废物暂存点 | 固体废物的产生与去向情况 | 厂区内 | 每天填写废物产生量 报表 |

注：*雨水排放口每月有流动水排放时开展监测，如监测一年无异常情况，每季度第一有流动水排放时开展一次监测。

#### 环境质量监测

环境质量监测内容包括地下水、大气和土壤等，依照HJ2.2-2018、HJ964-2018、HJ610-2016、HJ18598-2019等相关要求，结合项目实际情况制定具体监测方案。

- 大气环境质量监测

表11.2-2大气环境质量监测布点

| 点位编号 | 监测点位名称 | 方位及距离 | 设置依据 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 枣树岗 | S4-273m | 最近敏感点 | 甲苯、甲醇、三甲胺、VOCs、SO 2 、NO 2 、颗粒物 | 1次/年 |
| 2# | 雷河镇 | N800 | 居民集中区 |  |  |

- 地下水跟踪监测

综合考虑建设项目特点和环境水文地质条件等因素，结合模型模拟预测结果以及《地下水导则》、《监测技术规范》和《地下水监测站建设技术规范》的要求，拟在项目场内及周边布设3个跟踪监测点，用于监测场区地下水环境，参数见表下表。监测点点位在实际施工时可作相应微调。

表11.2-3地下水跟踪监测点参数一览表

| 编号 | 点位 | 类型 | 井深 | 井结构 | 监测 因子 | 功能 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区东南侧 上游 | 监测井 | 揭穿潜水含水层 | 水文地质孔 | pH、总硬度、硫酸盐、高锰酸盐指数、氨氮等 | 跟踪监测点 背景值对照点 | 1次/年 |
| 2 | 污水处理站北侧 下游 | 应急井/监测井 | 揭穿潜水含水层 |  |  | 应急抽水井 跟踪监测点 污染物扩散监测点 |  |
| 3 | 污水处理站北侧下游厂界处 | 应急井/监测井 | 揭穿潜水含水层 |  |  |  |  |

- 土壤监测

综合考虑建设项目特点和环境条件等因素，结合模型模拟预测结果以及《土壤环境影响评价导则》、《监测技术规范》的要求，拟在项目场内及周边布设3个跟踪监测点，用于监测厂区土壤环境，参数见表下表。监测点点位在实际施工时可作相应微调。

表11.2-3  土壤定期跟踪监测点参数一览表

| 编号 | 点位 | 监测因子 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区东南侧办公区 | 甲苯 | 3年1次 | / |
| 2 | 厂区中部 |  |  |  |
| 3 | 厂区西南侧 |  |  |  |

### 排污口设置要求

#### 排污口规范化要求

根据国家环境保护总局环发[1999]24号文件的规定：一切新建、扩建、改建的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排污口，作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成和项目验收内容之一。

按照《湖北省建设项目主要污染物排放总量控制管理暂行办法》（鄂环发[2011]53号）等相关要求及“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的要求建设规范化排污口并设置铭牌标识。

根据《湖北省环保局关于全面开展排污口规范化整治工作的通知》（鄂环发[2006]15号），为便于环保竣工验收和实施污染物总量控制计划，本项目排污口必须实施规范化整治，该项工作是实施污染物总量控制计划的基础工作之一。排污口规范化整治技术要求如下：

（1）合理设置总排口位置，总排口应按规范设计，并按《污染源监测技术规范》设置采样点，以便环保部门监督管理；

（2）按照GB15562.1-1995及GB15562.2-1995《环境保护图形标志》的规定，规范化整治的总排口应设置相应的环境图形标志；

（3）按照要求填写由国家环境保护总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》；

（4）规范化整治的排污口有关设施属环境保护设施，应将其纳入本单位设备管理，并选派具有专业知识的专职或兼职人员对总排口进行管理。

#### 废气排放口

根据要求，项目排气筒应设置便于采样、监测的采样口及采样平台。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。

根据国家环保总局《排污口规范化整治要求(试行)》(环监[1996]470号)结合《固定污染源中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)、《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)和《固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)》(HJ/T 75-2007)的要求,对本项目废气排放口设置采样孔和采样平台提出以下技术要求:

①排气筒(烟囱)应设置监测采样孔、采样平台和安全通道。采样孔位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍烟道直径处,以及距上述部件上游方向不小于3倍烟道直径处。

②采样断面的气流速度在5m/s以上。

③在选定的测定位置上开设监测采样孔,采样孔内径应不少于80mm，采样孔管长应不大于50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。本项目为圆形烟道，采样孔应设在包括各测定点在内的互相垂直的直径线上。本项目排气筒直径小于0.6m，只需设一个采样孔即可。

④采样平台为检测人员采样设置,应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2(建议2×1.5 m2以上)，并设有1.2m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台的承重应不小于200kg/m2，采样平台面距采样孔约为1.2-1.3m。

⑤采样平台应设置永久性的电源。平台上方应建有防雨棚。

⑥采样平台易于人员到达，应建设监测安全通道。当采样平台设置高于地面时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升。

#### 废水排放口

①对厂区污水处理设施排口应编号，设立标志牌，标志牌按照《环境保护图形标志》（GB 15562.1-2-1995）的规定统一定点监制，环境保护图形标志见下图11.3-1。

②建立排污口档案。内容包括排污单位名称、排污口编号、适用的计量方式、排污口位置；所排污染物来源、种类、浓度及计量纪录；排放去向、维护和更新记录等。

③规范化整治排污口有关设施属于环境保护设施，项目应将其纳入本单位设备管理，并选派责任心强、有专业知识和技能的兼专职人员对排污口进行管理。

⑶环境图形标志

标志牌设置应距污染物排放口（源）及固体废物贮存（处置）场或采样、监测点附近且醒目处，并能长久保留。可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌，在地面设置标志牌上缘距离地面2米。

图11.3-1 环境保护图形标志示例

### 竣工环保验收

项目申请竣工环保“三同时”验收前提条件如下：

（1）项目按照环保部门的批复，配备污染防治设施；

（2）各项环保处理设施达到设计要求；

（3）完善的环境管理制度、环境监测制度、修订后的环境应急预案。在该项目运营前，须对项目进行环保竣工验收。

### 排污许可管理要求

按照《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号）和《排污许可证管理暂行规定》中第三十二条的规定：排污单位应当严格执行排污许可证的规定，遵守下列要求：

- 排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。

- 落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。

- 按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。

- 按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。

- 按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。

- 法律法规规定的其他义务。

### 信息记录和报告

（一）信息记录

（1）手工监测的记录

① 采样记录：采样日期、采样时间、采样点位、混合取样的样品数量、采样器名称、采样人姓名等。

② 样品保存和交接：样品保存方式、样品传输交接记录。

③ 样品分析记录：分析日期、样品处理方式、分析方法、质控措施、分析结果、分析人姓名等。

④ 质控记录：质控结果报告单。

（2）自动监测运维记录

包括自动监测系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准、校验工作等；仪器说明书及相关标准规范中规定的其他检查项目；校准、维护保养、维修记录等。生产和污染治理设施运行状况记录监测期间企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）运行状况（包括停机、启动情况）、产品产量、主要原辅料使用量、取水量、主要燃料消耗量、燃料 主要成分、污染治理设施主要运行状态参数、污染治理主要药剂消耗情况等。日常生产中上述信息也需整理成台账保存备查。

（3）固体废物产生与处理状况

记录监测期间各类固体废物和危险废物的产生量、综合利用量、处置量、贮存量、倾倒丢弃量，危险废物还应详细记录其具体去向。

- 信息报告

应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容：

（1）监测方案的调整变化情况及变更原因；

（2）企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数， 各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；

（3）按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果；

（4）自行监测开展的其他情况说明；

（5）实现达标排放所采取的主要措施。

- 信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部31号）相关规定，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。根据公司特点，建设单位应在本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕或其他便于公众及时、准确获得信息的场所和方式公开下列信息：

（1）项目基础信息，主要内容见表11.6-1。

表11.6-1  企业基础信息一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 湖北普星特化学试剂有限公司年产5000吨有机硅树脂生产项目 |
| 2 | 建设单位 | 湖北普星特化学试剂有限公司 |
| 3 | 建设地点 | 湖北普星特化学试剂有限公司现有场地内 |
| 4 | 法定代表人 | 杨选锋 |
| 5 | 联系人及联系方式 | 杨久明13907273775 |
| 6 | 项目的主要内容 | 项目位于襄阳精细化工产业园区，占地面积2.33公顷。厂区呈矩形布置，办公区位于厂区东侧，与生产区用隔离带分隔开。厂区主干道将生产区分成南、中、北三部分，北侧建构筑物从西向东依次为初期雨水池及消防池区、硫酸储罐区、试剂硫酸车间、试剂硫酸成品仓库、办公大楼；中部建构筑物从西向东为规划生产车间、本项目及硫酸锰生产车间、废酸废碱项目；南侧建构筑物从西向东依次为规划空地、物流场地。 |
| 7 | 产品及规模 | 年产5000吨有机硅树脂 |

（2）排污信息

包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3）防治污染设施的建设和运行情况；

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（5）突发环境事件应急预案；

（6）其他应当公开的环境信息。

如若公司的环境信息发生变更或有新生成时，应在环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。环境保护主管部门应当宣传和引导公众监督企业事业单位环境信息公开工作。

### 污染防治措施及“三同时”一览表

本项目环保措施及“三同时”竣工验收见表11.7-1。

本次环评提出将环境风险防范措施和应急预案列入“三同时”检查内容，具体详见下表。

表11.7-1 建设项目环保措施及“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染点位 | 污染物 | 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） | 验收执行标准 | 投资 （万元） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织（5#排气筒） | 蒸馏釜 | 甲苯、甲醇、三甲胺、VOCs | 新建1套“UV光解+活性炭吸附+25m高排气筒” | 甲苯、VOCs的排放浓度和排放速率满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值；甲醇有组织排放照满足《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1 大气污染物排放限值 | 30 | 与主体工程同时设计、同时施工、同时投产运营 |
|  | 有组织（3#排气筒 | 锅炉间 | SO2、NOX、颗粒物 | 水吸收+8m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉特别排放限值 |  |  |
|  | 无组织（厂界） | 车间、仓库、污水站等部分无组织排放 | 甲苯、甲醇、三甲胺、VOCs、H 2 S、氨、臭气浓度 | 加强车间通风 | 甲苯、VOCs的排放浓度和排放速率满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值；甲醇无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织排放监控浓度限值。氨、硫化氢、三甲胺的排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB4554-93）中表2二级标准限值。 |  |  |
| 废水 | 生产废水 | pH、COD、SS、氨氮、BOD、石油类、甲苯 | 依托新建污水处理站，布置相应管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1196）三级标准和宜城中持水务有限公司接管标准 | 10 |  |
|  | 生活污水 | COD、SS、氨氮、BOD | 化粪池预处理 |  |  |  |
| 噪声 | 生产设备、公辅设备等 | 设备噪声（声源控制） | 高噪声设备安装时加装减振垫、消音器，风机、废气处理装置采取基座固定、减振 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类、4a类标准要求 | 10 |  |
|  |  | 设备噪声（声传播途径控制） | 生产设备在厂房内合理布局，强噪声设备远离厂界设置；风机单独加设隔声罩；厂房采用混钢结构围护。 |  |  |  |
| 固废 | 生产 | 一般工业固废 | 临时收集存放设施，设置暂存点 | 固废达到“零排放” | 5 |  |
|  |  | 危险固废 | 依托拟建危废暂存区 |  |  |  |
| 土壤及地下水 | 事故废水 | — | 仓储场地硬化，防渗处置 | 废水全部收集，无渗漏 | 5 |  |
| 绿化 | 对空白地区进行绿化 | / | 3 |  |
| 事故应急措施 | 应急预案编制，配备消防、应急材料等 | — | 5 |  |
|  | 新增消防器材，新建围堰等，800m3应急故池（依托现有），3500m3初期雨水池（依托现有） | — | 8 |  |
| 环境管理（机构、监测、科研） | 监测费用 | — | 5 |  |
| 清污分流、排污口规范化设置 | 规范化排污口 | — | - |  |
|  | 清污分流管网 | — | 4 |  |
| 运行维护 | 各污染防治设施日常运行维护 | — | 10 |  |
| 总量平衡具体方案 | 新增COD排放量 0.061t/a、NH3-N排放量 0.006t/a通过宜城市2021年大雁工业污水处理厂减排项目削减量置换；新增VOCs0.357t/a从2021年工程治理项目湖北吉人水性汽车涂料有限公司进行2倍量削减替换。 |  |
| 总投资 | 95 |  |

### 污染物排放清单

表11.8-1 项目主要污染物排放清单及环境管理要求

| 类别 | 污染源 | 污染因子 | 污染物排放浓度mg/m3 | 污染物排放量t/a | 总量控制指标t/a | 采取的环保措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水、生产废水、初期雨水 | pH | / | / | / | 生活污水经化粪池处理，喷淋塔废水、初期雨水经污水站处理后，排入市政污水管网， | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1196）三级标准、宜城中持水务有限公司纳管标准 |
|  |  | COD | 50mg/L | 0.061 | 0.061 |  |  |
|  |  | NH3-N | 5 mg/L | 0.006 | 0.006 |  |  |
| 废气 | 5#-排气筒 | 乙醇 | 6.24 | 0.031 | / | “UV光解+活性炭吸附+ 25m排气筒” | 甲苯、VOCs的排放浓度和排放速率满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值；甲醇有组织排放照满足《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1 大气污染物排放限值 |
|  |  | 甲苯 | 2.92 | 0.25 | / |  |  |
|  |  | 三甲胺 | 1.28 | 0.015 | / |  |  |
|  |  | 甲醇 | 1.4 | 0.017 | / |  |  |
|  |  | VOCs | 11.84 | 0.357 | 0.357 |  |  |
|  | 3#排气筒 | SO2 | 3.46 | 0.006 | 0.006 | 新建水吸收+8m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉特别排放限值 |
|  |  | NOX | 87.3 | 0.14 | 0.14 |  |  |
|  |  | 烟尘 | 18.7 | 0.03 | 0.03 |  |  |
|  | 无组织废气 | 仓库 | 甲苯 | / | 0.616 | / | ①加强生产管理、按相关技术导则和规范合理安装集气装置，将集气罩尽可能包围并靠近污染源，减小吸气范围，保证生产过程中废气的收集效率，以减少无组织废气的排放；②选用高质量的设备，提高安装质量，加强生产设备的密闭性，尽量减少废气从设备缝隙中无组织排放，须定期进行检修维护，保证废气的收集效果；③加强对操作工的培训和管理，规范操作流程，以减少人为造成的废气无组织排放；④加强车间通风性，降低无组织排放浓度：当车间内出现无组织排放时应加强车间通风，以达到降低污染物在车间的局部区域的浓度，减少对职工的健康安全和环境的影响。⑤设备、管道、阀门经常检查、检修，保持装置气密性良好；⑥在车间外侧合理设置绿化，降低无组织排放废气的影响。 | 甲苯、VOCs的排放浓度和排放速率满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值；甲醇无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织排放监控浓度限值。氨、硫化氢、三甲胺的排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB4554-93）中表2二级标准限值。 |
|  |  | 生产车间 | 乙醇 | / | 0.075 | / |  |  |
|  |  |  | 甲苯 | / | 0.25 | / |  |  |
|  |  |  | 三甲胺 | / | 0.031 | / |  |  |
|  |  |  | 甲醇 | / | 0.017 | / |  |  |
|  |  |  | VOCs | / | 0.373 | / |  |  |
| 噪声 | 噪声 | 等效连续A声级 | / | / | / | 基础减振、隔声、消声器 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类、4a类标准。 |
| 固废 | MQ 硅树脂合成 | 滤渣（S4-1） | / | 0 | / | 交有危废处理资质的单位处理 | / |
|  | MQ 硅树脂合成 | 蒸馏残渣（S4-2） | / | 0 | / | 交有危废处理资质的单位处理 | / |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | / | 0 | / | 交有危废处理资质的单位处理 |  |
|  | 污水处理 | 污水处理站污泥 | / | 0 | / | 交有危废处理资质的单位处理 | / |
|  | 设备运转 | 废润滑油 | / | 0 | / | 交有危废处理资质的单位处理 | / |
|  | 化验室 | 化验室废物 | / | 0 | / | 交有危废处理资质的单位处理 | / |
|  | 投料 | 废包装桶 | / | 0 | / | 破损后交有危废处理资质的单位处理 | / |
|  | 去离子水制备 | 废滤芯、废反渗透膜 |  |  |  | 由供应厂家回收处理 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | / | 0 | / | 交环卫部门定期清运 | / |
| 地下水 | 源头控制、分区防控。设置地下水监控井，定期取样监测。制定地下水环境跟踪监测与信息公开计划。制定应急响应预案。重点防渗区：危废暂存间地面做好防渗、防流失措施，地面采用水泥硬化，采用沥青进行防腐防渗处理，保证其渗透系数≤10-10cm/s；设置在室内，可防风防雨。废水化粪池、污水处理站地面及围堰为钢混构造，水泥硬化，采用沥青进行防腐防渗处理，保证其渗透系数≤10-10cm/s。厂区内排水收集系统，采用密闭管道输送，各污水输送管道均进行防腐、防渗处理。一般防渗区：防风防雨设置，地面采用水泥硬化，采用沥青进行防腐防渗处理，保证其渗透系数≤10-7cm/s。 |

## 环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析即是针对项目的性质和当地的具体情况，确定环境影响因子，从而对项目环境影响范围内的环境作出总体评价。环境影响经济损益分析的重点，是对项目的主要环境影响因子作出投资费用和经济损益的评价，即项目的环境保护措施投资估算（即费用）和经济效益、环境效益和社会效益（即效益）以及项目环境影响费用—效益总体分析评价。

### 社会经济效益分析

#### 经济效益

根据本项目建设单位提供的相关资料，本项目的主要技术经济指标见表12.1-1。

表12.1-1 建设项目主要技术经济指标

| 序号 | 名称 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目总投资 | 6000万元 |
| 2 | 投产后年产值预测 | 1500万元 |

由上表可知，本项目计划总投资额为6000万元，投产后年产预测值约1500万元，从国民经济效益看，各项效益指标均满足要求，从经济角度出发，该项目的是可行的。

#### 社会效益

项目建成投产后，将给本地区的居民带来新的就业机会，对维护社会稳定、繁荣当地的经济有一定的贡献，有利于地区经济的持续发展。

另外，本项目采用的生产工艺、设备等均属国内先进工艺和生产设备，可为当地同类企业起到示范作用，对促进地区经济持续、健康的发展有重要的意义。

总之，本项目的建设具有良好的发展前景和社会经济效益。

#### 运营期环保投资分析

（1）环境保护设施建设费用

本项目的环保直接投资主要是废水、废气、噪声治理和固废处理处置等方面，此外还包括厂区绿化、人员教育培训等费用。由前章分析可知，其环保直接投资估算约95万元，占总投资的0.83%。

（2）环境保护设施运转费用

项目营运期间的环保运转费用主要是废水、废气治理、事故风险防范方面。根据目前同类工程措施的运行费用情况，本项目环保设施运转费用在60万元左右。

（3）环境补偿性损失

环境补偿性损失主要包括排污费、污染赔偿费、事故处理费和罚款等。

### 环境经济损益分析

#### 资源损失

本项目的资源损失主要是土地资源、原材料、能源等方面的损耗。

#### 环境影响损失

（1）施工期环境影响损失

本项目施工期主要因工程开挖、建设施工等活动对周围环境造成短期影响，该影响是可恢复的。

（2）正常运营环境影响损失

本项目建设后营运期间的环境影响主要有以下几个方面：项目所在地的地表水环境、大气环境和声环境。从本评价的环境影响预测评价的结果可知，在各项治污措施正常运行的情况下，项目对区域各主要环境要素影响较小。

#### 环境效益分析

项目采取的废水、废气、噪声等污染治理及清洁生产等措施，达到了有效控制污染和保护环境的目的。本项目环境保护投资的环境效益表现在以下方面：

（1）本项目生产废水经污水处理站处理达标后与化粪池处理后的生活污水排放宜城中持水务有限公司处理，经预测项目废水对评价段蛮河水环境影响较小，不会影响其水质。

（2）废气治理环境效益：对于大气污染物采用相对应的防治措施，可以大量的减少废气的排放量，减轻区域内污染负荷。

（3）噪声治理的环境效益：噪声治理措施落实后可确保厂界噪声达标，同时改善工作环境。

（4）固废处置的环境效益：本项目的各类固废都得到妥善的处置，不产生二次污染。

（5）绿化建设的环境效益：本项目在控制污染、治理污染的同时，绿化起到净化空气、降噪等作用，同时美化了厂区环境，为企业职工提供良好的厂区环境。

由此可见，本项目在设计中严格执行各项环保标准，针对生产中排放的“三废”采取了有效的处理措施，实现达标排放，污水处理、废气处理、噪声治理、固废处置处理措施可行，环保工程投入的环境效益显著，体现了国家环保政策，贯彻了“总量控制”、“达标排放”的污染控制原则，达到保护环境的目的。

总之，本项目不仅采用了成熟的生产工艺和设备，降低各污染物的排放量；同时本项目对各类污染物采用了可靠的处理技术，使污染物在达标排放的基础上，控制在较低水平，通过预测可知本项目对附近地区的环境污染影响相应较小。因此，本项目所产生的环境效益较明显，实现了既发展生产又保护环境，达到环境、经济、社会三者的统一。

### 小结

本项目建成投产后，对项目所在地水体、声环境和大气环境的负面影响均较小，采取有效的防控措施后，完全可以控制在当地环境容量可以接受的范围内。社会经济效益显著，对促进地区经济持续、健康的发展有重要的意义。总之，从环境和社会经济方面来看，该项目具有良好的综合效益，其建设是可行的。

## 环境影响评价结论

### 项目基本情况

湖北普星特化学试剂有限公司成立于2009年12月25日，是一家集化工产品和化工原料生产、贸易、储存、运输为一体的“投资管理型、现代型、多元化发展”的化工企业。公司现有2.8万吨试剂硫酸生产项目运行正常。1万吨试剂盐酸、1万吨工业氨水、0.5万吨试剂硝酸生产项目暂无生产计划。

根据市场需求，湖北普星特化学试剂有限公司拟利用厂区西侧已有的部分厂地，投资6000万元，建设车间、仓库、化验室等。购置相关设备。配套建设环保、消防、绿化等辅助工程，项目建成后，达到年产5000吨有机硅树脂规模。项目环保投资95万元，管理人员（包括厂部、车间、辅助装置管理人员）实行白班八小时在岗工作制；其它与生产相关的人员实行三班倒工作制。共需人员约20名（包括管理人员、技术人员）。

### 项目区域环境现状评价结论

- 地表水环境

《2020年襄阳市环境状况公报》表明，2020年宜城段蛮河水质蛮河朱市断面水质为优，水质类别由上年三类升为二类；蛮河岛口断面水质为良，水质类别由上年四类升为三类，宜城段蛮河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应Ⅲ类水质标准的要求。

- 大气环境

根据《湖北省生态环境厅2020年全省17个重点城市环境空气各项指标年均值浓度》（http://sthjt.hubei.gov.cn/fbjd/xxgkml/sthj/sthjgb/202106/t20210615_3595396.shtml）中的环境空气状况数据，评价区域内PM2.5超标，其余基本污染物满足大气环境质量符合环境功能区要求相应标准要求，属于不达标区。

环境空气质量现状补充监测表明，该评价区内3个监测点的TVOC、硫酸雾浓度均满足《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）》附录D标准限值。

- 地下水环境质量现状

地下水环境质量现状监测与评价表明，pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、耗氧量、硫酸盐、苯、硝基苯、铅、镉、砷、汞、锰指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类标准要求。

- 声环境质量现状

声环境质量现状监测与评价表明，拟建址周围边界均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类标准（昼间≤65dB（A）、70dB（A），夜间≤55dB（A）、55dB（A））。

- 土壤环境质量现状

项目所在地土壤质量可达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准中第二类用地标准限值要求，项目附近农用地土壤质量可达到《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准。

### 项目污染物产排情况与环境保护措施

- 废水

本项目产生的废水主要为生产废水及员工产生的生活污水。生产废水根据类型分为：去离子水制备浓水、工艺废水、设备及车间地面冲洗废水、真空泵废水、化验室废水等。污水排放量最大为1211.65t/a。经新建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》三级标准及宜城中持水务有限公司接管标准后，排至宜城中持水务有限公司进行处理，尾水最终排入蛮河。项目运行期废水排放不会对周边地表水环境造成不良影响。

- 废气

- 有组织废气

本项目新增废气包括工艺废气甲苯、乙醇、三甲胺、甲醇、VOCs；污水处理站恶臭、锅炉废气。

由于各废气均是冷凝工段产生的不凝气，因此，在各冷凝器上方设置集气罩，将不凝气收集后通过管道送至一套新建的“UV光解+活性炭吸附”（风量为10000m3/h）处理，达标后通过25m高排气筒（5#）排放。

本项目燃气锅炉废气通过水吸收后，通过8m排气筒（DA003）排放。

污水处理站产生的恶臭经过加盖、定期喷药等措施，减少其影响。

本项目拟采取的废气处理方案简便易行，经过处理后，5#排气筒中甲苯、VOCs的排放浓度和排放速率满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值；甲醇有组织排放照满足《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1 大气污染物排放限值，甲醇无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织排放监控浓度限值。3#排气筒的锅炉污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉特别排放限值。氨、硫化氢、三甲胺的排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB4554-93）中表2二级标准限值。

- 无组织废气

本项目无组织排放废气主要是生产车间产生的甲苯、乙醇、三甲胺、甲醇、VOCs。

通过对设备密闭和车间通风，可将无组织排放的影响降至最低。

- 噪声

本项目主要噪声源为各类物料泵、风机、冷却塔设备噪声，其噪声值为75～100dB(A)。设备采购时考虑到噪音低、振动小设备；生产过程中，通过减振、隔声等措施可把噪声源极大的降低，并配合厂区绿化隔声等。项目建成后各厂界昼夜预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类、4a类标准。对周围环境产生的噪声影响不大。

- 固体废物

根据建设单位提供的资料及工程分析，本项目产生的固体废物包括过滤产生的滤渣、蒸馏残渣、废活性炭、污水处理站污泥、废润滑油、化验室废物、废包装桶、废滤芯及废反渗透膜、生活垃圾等。其中：滤渣、废活性炭、污水处理站污泥、废润滑油、化验室废物、废包装桶属于危险废物。

废水处理系统污泥、废活性炭、化验室废物属于危废HW49，废润滑油属于危险废物HW08，上述危险废物收集后交由有资质单位处置；废包装桶属于危废HW49，一般作为周转桶循环使用，破损后作为危险废物，交由有资质单位处置。废滤芯、废反渗透膜作为一般固废由生产车间回收利用；生活垃圾收集后交由环卫部门处置。

拟建项目固体废物采取合理的处置或利用措施后，对厂址周围环境造成的影响不大。

### 环境影响预测与分析

- 水环境影响分析

本项目产生的生产废水经过厂区新建污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》三级标准和宜城中持水务有限公司接管标准后，与化粪池处理后的生活污水等，通过园区污水管网排入宜城中持水务有限公司处理，尾水排放蛮河，对蛮河的水环境影响不大。

- 大气环境影响分析

根据“5.1.3AERSCREEN估算模式预测”，占标率最大为车间甲苯的无组织排放，占标率最大为18.49%，最大超标离源距离为50 m，未超出厂界范围，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），评价等级为一级。

① 在正常工况排放下，各类污染物1小时均值、日均值浓度贡献值占标率均小于100%，年均浓度占标率贡献值均小于30%。

② 建设项目位于不达标区，在叠加以新带老、区域削减、拟在建项目、现状背景值的情况下，现状达标的污染因子（甲苯）1小时均值、日均值、年均值的叠加值均可以满足相应环境质量标准。

③ 现状不达标的因子（PM10），通过情景模拟，在落实区域污染源削减的情景模式下，年平均质量浓度变化率k计算值小于-20%，因此项目建设后区域环境将得到改善。

④ 根据大气环境防护距离计算结果，无需设置大气环境防护距离；项目需设置300m卫生防护距离。卫生防护距离无环境敏感点。卫生防护距离内敏感点目标为项目西侧最近50m的32户居民点，宜城市政府已承诺在本项目试生产前，将32户居民点搬迁完毕（见附件4），并且以后卫生防护距离范围内不得新建居民点，医院、学校等环境敏感目标。

因此，正常排放情况下，本项目对评价范围内的环境空气影响可以接受。

- 声环境影响分析

声环境质量影响评价表明，本项目建设后，通过采取减震、隔声、消声、加强维护管理等措施，在主要声源同时排放噪声时，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类标准（昼间≤65dB（A）、70dB（A），夜间≤55dB（A）、55dB（A））。

因此，在采取降噪措施后，本项目噪声对各边界影响较小。

- 地下水环境影响分析

在正常工况且人工防渗有效下，在建设项目运行时间内，场区产生的污染物不会进入地下水环境，不会对地下水造成影响。

在污水处理站收集池防渗失效时，泄漏点周围小范围内有超标情况发生，对地下水的有一定的影响。

因此，在实际生产中要合理安排生产，严格采取相关防渗措施，加强运营管理，确保本项目运营不会对防护距离外的地下水水质产生不良影响。

- 土壤环境影响分析

本项目为有机硅树脂生产项目，原料涉及化学品，不涉及砷、铜、铬等重金属。在最不利的情况下（不考虑土壤淋熔排出以及全部污染物均沉降在预测场景），企业运行1、5、10、30年，土壤中甲苯的大气沉降对土壤的影响较小。工程对外排废气采取了严格的治理措施，做好三级防控和分区防渗措施的情况下，地面漫流和垂直入渗对土壤的影响降至最低，本项目土壤环境影响可接受。

- 固体废物影响分析

本项目对产生的固废采取以下处置措施：

（1）废水处理系统污泥、废活性炭、化验室废物属于危废HW49，废润滑油属于危险废物HW08，上述危险废物收集后交由有资质单位处置；废包装桶属于危废HW49，一般作为周转桶循环使用，破损后作为危险废物，交由有资质单位处置。项目依托拟建年产1.2万吨硫酸锰生产项目设立的危废暂存库，地面采取水泥硬化，铺设环氧树脂涂层和玻璃钢防渗防腐，设有废滤液收集系统（均做好防腐防渗）。

（2）本项目生产过程产生的一般工艺固体废物包括废滤芯、废反渗透膜，属于一般固体废物，厂区收集后，暂存于一般固废间，由原料供应厂家回收处理。

（3）本项目生活垃圾收集后交由环卫部门处置。

在采取上述措施下，项目所产生固废可以达到减量化、无害化的目的，对环境不会产生明显的污染影响。

### 环境风险

本次扩建项目所需浓硫酸依托现有试剂硫酸项目的储罐，因此，项目涉及的危险化学品主要为甲苯。项目生产区域存在的风险主要在于以下方面：1、火灾、爆炸、灼伤。2、急、慢性中毒。3、机械伤害。

本项目需建立完善的事故水收集及处理系统，在装置区设置围堰设置防火堤作为一级预防与控制体系，防止污染雨水和轻微泄漏造成的环境污染；污水收集池、初期雨水收集池、事故应急池作为二级预防与控制体系，防止单套生产装置较大生产事故泄漏物料、污染消防水及污染雨水造成的环境污染源；宜城中持水务有限公司为三级预防与控制体系，防止重大生产事故泄漏物料、污染消防水及污染雨水等造成的环境污染。

项目在建立环境风险三级应急预案体系、确保事故风险状况下，对环境的影响减至最小。企业在项目正式投产前应完成应急预案的报备工作。

通过风险防范措施的设立和应急预案的建立，可以较为有效的最大限度防治风险事故的发生和有效处置，并结合企业在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范措施和应急预案，在此情况下，建设单位环境风险可以有效防控，对环境的不利影响可以得到有效的控制，项目风险水平在可接受的范围内。

### 污染物总量控制

- 水污染物总量控制

本项目新增进入宜城中持水务有限公司的废水量1211.65t/a，其中CODCr 0.061t/a，氨氮0.006t/a。本项目涉及生产废水总量指标。

因此，本次扩建项目废水需新增总量为CODCr 0.061t/a，氨氮0.006t/a。

- 大气污染物总量控制指标

本次扩建项目有组织废气新增总量为：VOCs 0.357t/a、二氧化硫0.006t/a、氮氧化物0.14t/a、颗粒物0.03t/a。本次扩建完成后全厂总量合计为：VOCs 0.357t/a、颗粒物1.062t/a、二氧化硫0.033t/a、氮氧化物0.814t/a。目前企业硫酸锰项目已批复的总量为：颗粒物1.044t/a、二氧化硫0.259t/a、氮氧化物0.712 t/a。因此，扩建完成后企业有组织废气需申请总量为：VOCs 0.357t/a、氮氧化物0.102t/a、颗粒物0.018t/a。

本项目新增COD、NH3-N等污染物排放总量指标进行等量置换，新增挥发性有机物排放量按照襄阳市环保局《关于明确建设项目审批中大气污染物两倍削减替代适用区域的复函》实施2倍削减量置换。置换方案如下：新增COD排放量 0.061t/a、NH3-N排放量 0.006t/a通过宜城市2021年大雁工业污水处理厂减排项目削减量置换；新增VOCs 0.357t/a从2021年工程治理项目湖北吉人水性汽车涂料有限公司进行2倍量削减替换。新增氮氧化物0.102t/a、颗粒物0.018t/a等从2020年宜城市民威新型建筑处理厂石灰窑关停项目中进行2倍量削减替换。同时项目新增COD、NH3-N、氮氧化物等污染物排放指标须通过湖北省排污权交易平台进行交易获取。

### 公众参与调查结论

建设单位已按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）要求，在项目环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作：建设单位于2021年11月8日在“湖北普星特化学试剂有限公司网址：http://www.hbpxthg.com/news_detail/27.html”进行了首次公示，公开本项目环境影响评价信息情况；于2022年3月4日再次通过“湖北普星特化学试剂有限公司网址：http://www.hbpxthg.com/news_detail/27.html”进行网上公示，并在项目厂区大门、雷河镇人民政府公告栏张贴通告，同时在《襄阳晚报》上进行了报纸公示等形式进行了第二次公示，充分收集公众意见。公示期间无反馈意见。详细情况请见本项目公众参与报告。

### 项目与相关政策、规划符合性以及与选址合理性分析结论

本项目建设内容符合国家及地方产业政策；选址符合所在地块土地利用规划；符合相关法律法规的要求；项目的选址具有规划合理性和环境可行性。

### 综合结论

本评价对项目周围地区进行了环境质量现状监测、调查与评价，对项目的排污负荷进行了估算，分析项目外排污染物对周围环境可能产生的影响，提出了相应的污染防治措施及对策。在落实各项环境保护措施的前提下，本项目建设和运营对周围环境造成的影响处于可接受范围内；在落实环境风险防范措施、完备风险事故应急预案的前提下，本项目的环境风险处于可接受范围。

建设单位必须严格遵守“三同时”的环保管理规定，切实落实本报告提出的各项环保措施，并确保各类污染物实现达标排放，达到总量控制的要求。项目建成后，须经环境保护主管部门验收合格后方可投入使用。在营运期间，应加强对设备的维修保养，确保环保设施的正常稳定运转。在达到本报告所提出的各项要求后，本项目对周围环境将不会产生明显影响。

综上所述，从环境保护角度分析、论证，本建项目的选址和建设是可行的。

### 建议

（1）加强生产管理，严格按规程操作，加强职工的安全教育及防范风险教育，定期进行培训，防止事故的发生。

（2）加强巡检，对跑冒滴漏问题及时发现、正确处理，避免非正常排放及风险事故的发生。加强非正常情况下的环保管理，设计中应充分考虑事故发生的应急措施，以减轻对周围环境的影响。

（3）加强安全管理，设置专职安全员，对全厂职工定期进行安全教育、培训及考核，建立安全生产规章制度，严格执行安全操作规程，厂里要制定周密的事故防范和应急、救护措施，减少事故危害。定期对设备、管道、贮槽进行检修，对生产中易出现事故环节和设备定期进行腐蚀程度监测，严禁带故障生产。建立完善的事故应急预案，并定期进行演练。

（4）全面推行清洁生产，使企业与国际管理标准化接轨，从而节约原材料、降能耗及生产成本，最大限度减小对环境的影响。

（5）建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。

# Text boxes

项目位置

1

仓库及生产区

污水处理站

4

2

事故应急池

雨水排放口

3